Общество с ограниченной ответственностью

«Научно-проектная организация

Южный градостроительный центр»

(ООО «НПО «ЮРГЦ»)

| Арх.№______________ | Заказ: № 22 от 10.11.2008. Заказчик: Администрация Курганенского сельского поселения Орловского района Ростовской области |
| --- | --- |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

КУРГАНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОРЛОВСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ.

Анализ существующего положения и комплексный анализ развития территории.

Обоснование вариантов решения задач территориального планирования.

Предложения и этапы реализации предложений по территориальному планированию,

перечень мероприятий.

Директор

ООО «НПО «ЮРГЦ»	 							Ю.Н. Трухачёв

Главный архитектор проектов							Е.Ю. Батунова

Ростов-на-Дону

2011г.

## Введение.

Генеральный план Курганенского сельского поселения Орловского муниципального района Ростовской области разработан ООО «Научно-проектная организация «Южный градостроительный центр» в соответствии с муниципальным контрактом № 22 от 10.11.2008г. с Администрацией Курганенского сельского поселения.

Основанием для разработки генерального плана послужили:

- положения Градостроительного кодекса РФ (ФЗ-190 от 29.12.2004г.);

- положения закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ;

- техническое задание – приложение к муниципальному контракту.

Генеральный план – основной документ территориального планирования сельского поселения, нацеленный на определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

В системе документов, составляющих законодательную базу национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России», документам территориального планирования муниципальных образований отведена важная роль.

В них на основе комплексного учёта всех сторон жизнедеятельности муниципальных образований происходит определение территорий, предназначенных под те или иные виды градостроительной деятельности - проживание, производство, рекреацию, сельское хозяйство.

Для генерального плана установлены следующие этапы проектирования:

Исходный год 					2010 г.

Первая очередь реализации 			2015 г.

Расчётный срок 					2020 г.

По отдельным параметрам в составе генплана также даются предложения на отдалённую перспективу – до 2030 г.

Целью генерального плана является разработка комплекса мероприятий для сбалансирования развития сельского поселения и его устойчивого развития как единой градостроительной системы.

Задачи разработки генерального плана:

- проанализировать существующее положение территории;

- выявить сильные и слабые стороны территории как единой градостроительной системы;

- разработать прогноз развития территории;

- разработать рекомендации и предложения по улучшению среды жизнедеятельности.

В основу разработки проекта генерального плана положен основной методологический принцип рассмотрения территории как совокупности четырёх систем - пространственной, социальной, экологической, экономической.

Показатели развития хозяйства, заложенные в проекте, частично являются самостоятельной разработкой проекта, а частично обобщают прогнозы, предложения и намерения органов государственной власти Ростовской области, различных структурных подразделений администрации Орловского района, Курганенского сельского поселения, иных организаций.

При подготовке генерального плана используются отчётные и аналитические материалы территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области, фондовые материалы отдельных органов государственного управления Ростовской области, органов местного самоуправления Орловского района и Курганенского сельского поселения, прочих организаций, материалы СТП Ростовской области, данные собственных исследований территории, проведённых сотрудниками ООО «НПО «ЮРГЦ», картографические материалы, прочие источники.

В ходе работы над проектом генерального плана коллектив ООО «НПО «ЮРГЦ» провёло сбор исходных данных органов местного самоуправления, было проведено анкетирование учреждений здравоохранения, образования, запрошены данные в органах государственной власти Российской Федерации и Ростовской области.

*      *     *

В ходе подготовки проекта генерального плана был проведён анализ нормативно-правовой базы территориального развития, мониторинг публикаций в СМИ, экспертные интервью специалистов в различных отраслях деятельности.

Проект генерального плана состоит из утверждаемой части и материалов по обоснованию, которые состоят из текстовых и графических материалов.

Графические материалы разрабатываются с использованием ГИС «Object Land 2.6.9.» Проведение вспомогательных операций с графическими материалами осуществляется с использованием САПР «IntelliCAD», «AutoCAD», графических редакторов «Corel Draw», «Photoshop».

Создание и обработка текстовых и табличных материалов проводилась с использованием пакетов программ «Microsoft Office Small Business-2003», «Open Office.org. Professional. 2.0.1».

При подготовке данного проекта использовано исключительно лицензионное программное обеспечение, являющееся собственностью ООО «НПО «ЮРГЦ».

Топографическая подоснова проекта в масштабе 1:5000 на территорию населённых пунктов Курганенского сельского поселения и в масштабе 1:25 000 на территорию всего муниципального образования предоставлена администрацией Орловского района.

Авторский коллектив проекта генерального плана:

Трухачёв Юрий Николаевич – руководитель авторского коллектива, директор ООО «НПО «ЮРГЦ», заслуженный архитектор РФ, советник РААСН.

Батунова Елена Юрьевна – главный архитектор проекта;

Крюкова Валерия Викторовна  – главный специалист по социально-экономическому блоку;

Ивачёва Надежда Викторовна – руководитель группы;

Федоренко Павел Константинович – инженер;

Рева Елена Вячеславна – инженер.

Текстовая часть проекта подготовлена архитекторами Батуновой Е.Ю., Золотарёвой А.В., экономистом Крюковой В.В., инженером Федоренко П.К.

Графическая часть проекта подготовлена архитекторами Т.З.Калинец, А.В. Золотарёвой, инженерами Федоренко П.К., Рева Е.В., техниками-проектировщиками Даньшиной Т.А., Новиковой А.С. Корректура – Титовой Л.А. Техническое обеспечение проекта – инженер-программист М.Ю. Трухачёв.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

КУРГАНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| № п/п | Наименование раздела | гриф | инв. № | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Положение о территориальном планировании: |
| 1 | Раздел I. Цели и задачи территориального планирования. | н/с |  | 1 том |
|  | Раздел II. Мероприятия по территориальному планированию. | н/с |  |  |
| Графические материалы генерального плана: |
| 2 | Схема административных границ, границ земель различных категорий, зон с особыми условиями использования территории, объектов и земельных участков федерального, регионального и местного значения и территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | н/с |  | М 1:25000 |
| 3 | Схема размещения объектов культурного наследия. | н/с |  | М 1:25000 |
| 4 | Схема административных границ, границ земель различных категорий, зон с особыми условиями использования территории, территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, объектов культурного наследия, объектов капитального строительства и земельных участков федерального, регионального и местного значения. Хутор Курганный. | н/с |  | М 1:5000 |
| 5 | Схема административных границ, границ земель различных категорий, зон с особыми условиями использования территории, территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, объектов капитального строительства и земельных участков федерального, регионального и местного значения. Хутор Верхневодяной. | н/с |  | М 1:5000 |
| 6 | Схема административных границ, границ земель различных категорий, зон с особыми условиями использования территории, территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, объектов капитального строительства и земельных участков федерального, регионального и местного значения. Хутор Нижнеантоновский. | н/с |  | М 1:5000 |
| 7 | Схема административных границ, границ земель различных категорий, зон с особыми условиями использования территории, территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, объектов капитального строительства, и земельных участков федерального, регионального и местного значения. Хутор Терновой. | н/с |  | М 1:5000 |
| 8 | Схема планируемых границ функциональных зон на расчетный срок (2020 г.). Хутор Курганный. | н/с |  | М 1:5000 |
| 9 | Схема планируемых границ функциональных зон на расчетный срок (2020 г.). Верхневодяной. | н/с |  | М 1:5000 |
| 10 | Схема планируемых границ функциональных зон на расчетный срок (2020 г.). Хутор Нижнеантоновский. | н/с |  | М 1:5000 |
| 11 | Схема планируемых границ функциональных зон на расчетный срок (2020 г.). Хутор Терновой. | н/с |  | М 1:5000 |
| Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме: |
| 12 | Анализ существующего положения и комплексная оценка развития территории. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию. Этапы реализации предложений по территориальному планированию, перечень мероприятий по территориальному планированию. | н/с |  | 1 том |
| Материалы по обоснованию генерального плана в графической форме: |
| 13 | Ситуационный план расположения Курганенского сельского поселения на территории Орловского муниципального района. | н/с |  | М 1:100000 |
| 14 | Схема современного использования территории (опорный план). | н/с |  | М 1:25000 |
| 15 | Схема результатов анализа комплексного развития территории. | н/с |  | М 1:25000 |
| 16 | Схема современного использования и результатов анализа комплексного развития территории. Хутор Курганный. | н/с |  | М 1:5000 |
| 17 | Схема современного использования и результатов анализа комплексного развития территории. Хутор Верхневодяной. | н/с |  | М 1:5000 |
| 18 | Схема современного использования и результатов анализа комплексного развития территории. Хутор Нижнеантоновский. | н/с |  | М 1:5000 |
| 19 | Схема современного использования и результатов анализа комплексного развития территории. Хутор Терновой. | н/с |  | М 1:5000 |
| 20 | Схема развития территории хутора Курганный. | н/с |  | М 1:5000 |
| 21 | Схема развития территории хутора Верхневодяной. | н/с |  | М 1:5000 |
| 22 | Схема развития территории хутора Нижнеантоновский. | н/с |  | М 1:5000 |
| 23 | Схема развития территории хутора Терновой. | н/с |  | М 1:5000 |
| 24 | Схема ландшафтно-рекреационного зонирования. | н/с |  | М 1:25000 |
| 25 | Схема развития транспортной и инженерной инфраструктуры. | н/с |  | М 1:25000 |
| 26 | Схема транспортной инфраструктуры. Хутор Курганный. | н/с |  | М 1:5000 |
| 27 | Схема транспортной инфраструктуры. Хутор Верхневодяной. | н/с |  | М 1:5000 |
| 28 | Схема транспортной инфраструктуры. Хутор Нижнеантоновский. | н/с |  | М 1:5000 |
| 29 | Схема транспортной инфраструктуры. Хутор Терновой. | н/с |  | М 1:5000 |
| 30 | Схема водоотведения и инженерной подготовки территории хутора Курганный. | н/с |  | М 1:5000 |
| 31 | Схема газоснабжения хутора Курганный. | н/с |  | М 1:5000 |
| 32 | Схема газоснабжения хутора Верхневодяной. | н/с |  | М 1:5000 |
| 33 | Схема газоснабжения хутора Нижнеантоновский. | н/с |  | М 1:5000 |
| 34 | Схема газоснабжения хутора Терновой. | н/с |  | М 1:5000 |
| 35 | Схема электроснабжения, связи и водоснабжения хутора Курганный. | н/с |  | М 1:5000 |
| 36 | Схема электроснабжения и водоснабжения хутора Верхневодяной. | н/с |  | М 1:5000 |
| 37 | Схема электроснабжения и водоснабжения хутора Нижнеантоновский. | н/с |  | М 1:5000 |
| 38 | Схема электроснабжения и водоснабжения хутора Терновой. | н/с |  | М 1:5000 |
| 39 | Схема планируемых границ территорий, документация которых подлежит разработке в первоочередном порядке. Хутор Курганный. | н/с |  | М 1:5000 |

## Методические основы территориального планирования Курганенского сельского поселения.

При подготовке документов территориального планирования Курганенского сельского поселения используется системный подход рассмотрения градостроительной системы поселения.

В основе методики лежит положение о том, что градостроительная система – это целостность, состоящая из множества элементов, находящихся в отношениях и связях между собой, объединённых одним понятием «место» - пространство, определённое по признаку управления.

Градостроительные системы на территории Российской Федерации имеют различные уровни, обусловленные административно-территориальным делением (градостроительные системы формируются по принципу управления): градостроительная система уровня Российской Федерации, субъектов федерации, муниципальных районов, городских округов, поселений. Градостроительные системы разных уровней не существуют по отдельности – каждая из них является элементом системы другого уровня, при этом системы всех уровней активно взаимодействуют. Таким образом, территориальное планирование на каком-либо одном уровне обязательно должно учитывать развитие градостроительной системы более высокого или низкого порядка.

Градостроительная система, как объект системного подхода, является сложной системой. Сложные системы состоят из подсистем. По классификации – это социально-экономическая, пространственно-экологическая система, с многочисленными внутренними и внешними связями. Первый уровень декомпозиции градостроительной системы показывает нам четыре подсистемы:

Социальная подсистема – первичная системообразующая составляющая, представляет собой форму жизнедеятельности людей, основанную на социальных взаимодействиях, существенной чертой которой является то, что достижение каких-либо общих целей осуществляется через достижение индивидуальных целей, а достижение индивидуальных целей осуществляется через выдвижение и достижение общих целей.

Экономическая подсистема – представляет собой целостное единство производителей и потребителей, находящихся между собой во взаимосвязи и взаимодействии на едином пространстве. Основной функциональной задачей экономической подсистемы в градостроительной системе является адаптация к изменяющимся внутренним и внешним условиям.

Экологическая подсистема – среда обитания сообщества. В данном случае необходимо различать урбанизированную экосистему, среду в пределах урбанизированной территории и природную экосистему для использования ею природных ресурсов.

Пространственная подсистема – пространство, созданное социумом для устойчивого существования и развития социальной, экономической, экологической подсистем. Пространство является интегрирующей подсистемой, определяющей принадлежность каждой из подсистем к данному месту.

Принципиальная схема взаимодействия основных подсистем градостроительной системы представлена на рисунке ниже.

Рис. 1.1.

Взаимодействие основных подсистем градостроительной системы.

Градостроительная система состоит из совершенно разных подсистем, объединённых одним понятием «место», пространство, где на протяжении десятилетий либо веков она функционирует. Таким образом, категория времени является неотъемлемой частью градостроительной системы.

Всё сказанное выше наглядно демонстрирует необходимость территориального планирования как наиболее эффективного инструмента, позволяющего сбалансировать и увязать на территории интересы различных уровней и направлений, имеющих, кроме всего, ещё и временной вектор. Территориальное планирование, по сути, является тем инструментом, который позволяет администраторам территории реализовывать свои полномочия с учётом интересов иных хозяйствующих субъектов. Таким образом, территориальное планирование является неотъемлемым элементом системы управления.

Особенностью документов территориального планирования является их иерархическая структура, соответствующая трём уровням власти – федеральной, региональной и муниципальной. Трёхуровневая система градостроительной документации подготавливается для одних и тех же территорий, но в части соответствия полномочиям определённого уровня власти. Соответственно, система документов территориального планирования является инструментом, обеспечивающим взаимодействие внутри вертикали власти на основе пространственной составляющей, создания однонаправленного вектора управленческих усилий по развитию территорий на разных уровнях государственной власти.

Основные принципы процесса территориального планирования связаны с рассмотрением всех подсистем градостроительной системы с точки зрения их взаимодействия и взаимовлияния.

На первом этапе выполняется подробный анализ всех подсистем градостроительной системы с выявлением основных проблем и противоречий в их развитии.

Второй этап связан с прогнозированием вариантов развития градостроительной системы при наличии благоприятных и неблагоприятных внешних и внутренних воздействующих факторов. Затем вырабатывается единый прогноз развития градостроительной системы, являющийся наиболее приемлемым для сохранения основных, жизненно важных функций системы.

На третьем этапе формируются проектные предложения, направленные на достижение целевых показателей выбранного варианта развития. Проектные предложения могут относиться ко всем уровням власти, а, кроме этого, и к частному капиталу.

На четвёртом этапе вырабатывается перечень мероприятий по территориальному планированию, направленных на достижение поставленных целей и задач, указываются сроки и последовательность выполнения мероприятий.

На основе утверждённого в документе территориального планирования перечня мероприятий готовится план реализации документа территориального планирования с указанием сроков, исполнителей и источников финансирования.

Рис. 1.2.

Алгоритм подготовки документов территориального планирования.

## Формирование целей территориального планирования.

Главная цель территориального планирования муниципального образования «Курганенское сельское поселение»:

Пространственная организация территории муниципального образования в целях обеспечения устойчивого развития территории.

Цели территориального планирования:

- Обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики поселения.

- Повышение инвестиционной привлекательности территории.

- Повышение уровня жизни и условий проживания населения.

- Развитие социальной сферы: доступное образование, современное медицинское обслуживание, новое жилищное строительство и реконструкция жилого фонда.

- Модернизация и развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, современных средств связи.

- Развитие и совершенствование планировочного каркаса и землепользования, выделение территориальных зон.

- Развитие рекреационного комплекса на территории.

- Экологическая безопасность, сохранение и рациональное развитие природных ресурсов.

- Обеспечение совершенствования системы управления, использование градостроительных решений для пополнения местного бюджета, создания реальных и эффективных условий для привлечения экономически активного населения.

Задачи территориального планирования:

- Обеспечение территории полным пакетом градостроительной документации.

- Обеспечение жителей полным набором социальных услуг в соответствии с нормативными требованиями.

- Определение назначения территорий, закрепление и развитие функциональных зон.

- Закрепление и развитие планировочного каркаса территории.

- Создание правовой основы земельных отношений и градостроительной деятельности на территории поселения.

- Установление границ зон с особыми условиями использования территорий.

- Создание условий для улучшения демографической ситуации.

- Создание условий для привлечения инвестиций на территорию.

- Создание условий для развития промышленности.

- Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселении, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства.

- Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам; организация предоставления дополнительного образования детям и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории поселения, а также организация отдыха детей.

- Организация предоставления населению медицинских услуг.

- Создание условий для развития жилищного строительства, обеспечения жильём населения, модернизации и благоустройства жилого фонда.

- Создание условий для сохранения объектов культурного наследия.

- Создание условий для развития рекреационной деятельности на территории поселения.

- Модернизация транспортной инфраструктуры.

- Реконструкция и модернизация инженерной инфраструктуры, обеспечение жилищно-коммунального сектора и предприятий водо-, электро-, газо- и теплоснабжением, водоотведением.

- Создание условий для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- Обеспечение пожарной безопасности.

- Создание условий для охраны окружающей среды и выполнению комплекса мероприятий по улучшению экологической обстановки.

- Выполнение комплекса мероприятий по благоустройству и инженерной подготовке территории поселения.

Цели и задачи территориального планирования реализуются посредством осуществления органами местного самоуправления своих полномочий в виде определения перечня мероприятий по территориальному планированию, принятию плана реализации генерального плана, принятию и реализации муниципальных целевых программ. По проектным решениям генерального плана, осуществление которых выходит за пределы их полномочий, органы местного самоуправления выходят с соответствующей инициативой в органы государственной власти Ростовской области.

Проектные решения генерального плана могут реализовываться за счёт участия поселения в целевых программах муниципального, регионального и федерального уровней, а также привлечения частных инвестиций и сотрудничества с бизнесом на взаимовыгодных условиях.

## Учёт интересов Российской Федерации, Ростовской области, Орловского муниципального района при осуществлении градостроительной деятельности на территории Курганенского сельского поселения.

В части учётов интересов Российской Федерации, Ростовской области, районного муниципального образования «Орловский район» генеральным планом Курганенского сельского поселения предполагается:

  - Реализация основных решений документов территориального планирования Российской Федерации, федеральных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий.

  - Реализация основных решений документов территориального планирования Ростовской области, региональных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий.

  - Учёт интересов районного муниципального образования, отражённых в соответствующих документах территориального планирования, и ограничений на использование территорий, распространяющихся на территорию Курганенского сельского поселения сельского поселения.

Генеральным планом Курганенского сельского поселения даются некоторые предложения по развитию территории поселения, находящиеся в сфере полномочий субъекта Российской Федерации – Ростовской области. Данные предложения рекомендуется представить Правительству Ростовской области для рассмотрения и принятия решения по их реализации в рамках процедур установленных действующим законодательством.

## Общая часть.

### Положение поселения в системе расселения Орловского района и Ростовской области.

Орловский район расположен в юго-восточной части Ростовской области и входит в Северо-Кавказский экономический район РФ. Занимает приграничное положение с Республикой Калмыкия.

Курганенское сельское поселение является одним из одиннадцати муниципальных образований Орловского района. В состав района входят:

  - Орловское сельское поселение поселение;

  - Волочаевское сельское поселение;

  - Донское сельское поселение;

  - Каменно-Балковское сельское поселение;

  - Камышевское сельское поселение;

  - Красноармейское сельское поселение;

  - Курганенское сельское поселение;

  - Луганское сельское поселение;

  - Майорское сельское поселение;

  - Островянское сельское поселение;

  - Пролетарское сельское поселение.

Расположено данное муниципальное образование в восточной части района, юго-восточнее административного центра Орловского района. Северная часть Курганенского сельского поселения проходит по границе Орловского района с Зимовниковским районом, восточная часть – с Ремонтненским районом Ростовской области. С северо-запада Курганенское сельское поселение граничит с Камышевским сельским поселением, с юго-запада – с Волочаевским сельским поселением Орловского района.

Рис. 4.1.1.

Положение Курганенского сельского поселения

в системе расселения Орловского района.

Административный центр Курганенского сельского поселения – х.Курганный. Расстояние от центра сельского поселения до административного центра Ростовской области – города Ростова-на-Дону – составляет около 337 км. Расстояние от центра сельского поселения до административного центра Орловского района – п.Орловский – составляет 87 км.

С административным центром района центр поселения соединён автомобильной дорогой регионального значения Р61-26 «п.Орловка – с.Киевка – с.Ремонтное».

Численность населения Курганенского сельского поселения на 1.01.2010 год составила 1 259 человек – 3,1% от общей численности населения Орловского района и 0,03% от численности сельского населения Ростовской области.

Около половины населения Орловского района сосредоточено в центре поселения п.Орловский, остальные населенные пункты в большинстве своем представляют собой малые и средние населенные пункты с численностью населения не более 1000 человек. В результате, другая половина сельского населения района относительно равномерно распределена между оставшимися десяти муниципальными образованиями. По численности населения Курганенское сельское поселение одно из самых маленьких и находится на предпоследнем десятом месте среди сельских поселений Орловского района, превосходя только Майорское сельское поселение.

Структура населения Орловского района по типам поселений в разрезе муниципальных образования приведена на рис. 4.1.3.

Площадь территории Курганенского сельского поселения составляет 271 км². Данное муниципальное образование занимает 8,1% территории Орловского района и 0,3% територии Ростовской области. Рис. 4.1.4.

Территория Орловского района в разрезе муниципальных образований распределена относительно равномерно.

По площади территории Курганенское сельское поселение занимает срединное шестое место среди муниципальных образований района, уступая Волочаевскому, Красноармейскому, Камышевскому, Островянскому и Каменно-Балковскому сельским поселениям.

Плотность населения в границах Курганенского сельского поселения составляет 4,6 чел./км², что более чем в 2,5 раза меньше чем в среднем по Орловскому району (12,1 чел./км²) и почти в 4 раза меньше чем по Ростовской области без учета городских округов (18,1 чел./км²). В целом по Ростовской области средняя плотность населения составляет 41,9 чел./км².

По плотности населения Курганенское сельское поселение занимает предпоследнее десятое место в районе превосходя только Волочаевское сельское поселение.

В состав Курганенского сельского поселения входят четыре населенных пункта. По количеству населённых пунктов, входящих в состав муниципального образования, Курганенское сельское поселение вместе с Майорским и Пролетарским сельскими поселениями делит предпоследнее пятое место в районе, опережая только Орловское сельское поселение.

Населённые пункты Курганенского сельского поселения расположены относительно разобщенно. Так, расстояние от самого удаленного населенного пункта поселени х.Нижнеантоновский до центра муниципального образования х.Курганный составляет 15 км. Хутор Верхневодяной расположен в 12 км от центра посления. Наиболее близко расположен х.Терновой – на расстоянии 5 км от центра поселения.

По плотности сети населённых пунктов Курганенское сельское поселение находится на девятом месте среди сельских поселений Орловского района, превосходя по данному показателю только Волочаевское и Орловское сельские поселения.

В целом можно отметить следующие преимущества географического положения муниципального образования:

- Расположение вдоль основного транспортного коридора юго-восточного направления, соединяющего Ростовскую область с Республикой Калмыкия и Астраханской областью

- Компактность территории (протяжённость около 21 км в широтном направлении и около 19,5 км – в меридиональном направлении);

- Благоприятные климатические условия (обилие солнечного света и тепла);

- Отсутствие крупных источников загрязнения окружающей среды, негативно сказывающихся на экологической обстановке.

Недостатками географического расположения муниципального образования можно назвать:

- Расположение в зоне 1,5 часовой транспортной доступности до административного центра Орловского района;

- Удаленность от областного центра и других крупных городов области;

- Бедность водными ресурсами;

- Бедность территории минерально-сырьевыми ресурсами;

- Бедность лесными ресурсами;

- Отсутствие иных видов транспортного сообщения, кроме автомобильных дорог (железнодорожного, речного);

- Малая численность населения и низкая плотность населения;

- Отсутствие в составе муниципального образования населенных пунктов, относящихся к категории больших сельских населённых пунктов (т.е. с численностью жителей более 1000);

- Недостаточный уровень развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктур.

### Административно-территориальное устройство муниципального образования.

В соответствии с законом Ростовской области определены границы Курганенского сельского поселения Орловского района, в пределах которых и действует настоящий генеральный план.

В составе поселения четыре населенных пункта: х.Курганный, х.Верхневодяной, х.Нижнеантоновский, х.Терновой.

Хутор Курганный является центром поселения, относится к средним сельским населённым пунктам (численность жителей до 1000 человек). Хутора Нижнеантоновский и Терновой относятся к средним сельским населённым пунктам  (численность жителей до 1000 человек). Хутор Верхневодяной относится к малым сельским населённым пунктам (с численностью жителей менее 200 человек).

Границы населённых пунктов Курганенского сельского поселения на сегодняшний день не утверждены никакими документами. В проекте генерального существующие границы населённых пунктов будут отображены по материалам землепользования (в соответствии с границами земель населённых пунктов).

Утверждение генерального плана поселения будет являться основанием для изменения границ населённых пунктов в соответствие с положениями Земельного Кодекса РФ.

Проектом генерального плана Курганенского сельского поселения устанавливаются границы хуторов Курганный, Верхневодяной, Нижнеантоновский, Терновой.

Предлагается изменение черты населённого пункта хутора Курганный - за счёт включения в его границу земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения к западу от населенного пункта. Изменение границ необходимо для резервирования площадок под жилищное строительство и упорядочивания сложившегося землепользования (размещения в черте населенного пункта спортивной площадки). Таким образом, площадь хутора Курганный увеличится на 11 га.

Предлагается изменение черты населённого пункта хутора Терновой в западной его части за счёт включения в его границу земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения. Изменение границ населенного пункта связано с необходимостью устранения ошибок кадастрового учета. Проектируемые границы позволят включить в черту населенного пункта жилье, расположенное за его пределами (в соответствие с кадастровым учетом). Площадь хутора Терновой увеличится на 3 га.

Табл. 4.2.1.

Проектное изменение площадей населённых пунктов муниципального образования.

| № п/п | Наименование населённого пункта | Площадь населённого пункта в современных границах | Площадь населённого пункта в проектируемых границах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | х.Курганный | 138,3 | 149,3 |
| 2 | х.Верхневодяной | 32,7 | 32,7 |
| 3 | х.Нижнеантоновский | 108,4 | 108,4 |
| 4 | х.Терновой | 65,6 | 68,6 |
|  | Итого: | 345,0 | 359,0 |

Площадь земель населённых пунктов будет увеличена на 14 га.

Таким образом, мероприятиями в части административно-территориального деления станут:

- Установление и закрепление административных границ населённых пунктов Курганенского сельского поселения в соответствии с отображением в графической части проекта (первая очередь);

- Подготовка землеустроительных дел границ населённых пунктов (первая очередь);

- Постановка границ населённых пунктов на кадастровый учёт (первая очередь);

- Вынос границ населённых пунктов в натуру и закрепление их на местности (первая очередь).

### Историко-градостроительная справка.

Муниципального образования «Курганенское сельское поселение» было образовано 8 декабря 2000г.

Центра муниципального образования - хутор Курганный, а также хутора Терновой и Верхневодяный. Хутор Нижнеантоновский был образован в 1924 году.

В 30-е годы на данной территории был Новоселовский сельсовет, в состав которого входили колхозы «Третий Комминтерн» (х.Сталинец, ныне Курганный), «им.Куйбышева» (х.Терновой), «им.Челюскина» (х.В-Водяной), «Выдвиженец» (х.Ильинка) и колхоз «27-й партконференции» (х.Н-Антоновский).

### Действующая градостроительная документация.

Комплекс градостроительной документации, предложения которой действуют на территории поселения, представлен документами федерального, регионального и муниципального уровня. Градостроительная документация федерального уровня – схема территориального планирования Российской Федерации – на момент подготовки генерального не разрабатывалась.

Основной документ регионального уровня – Схема территориального планирования Ростовской области разработана и утверждена в 2006 году.

Схемой территориального планирования Ростовской области Орловский район отнесён к Юго-восточному внутриобластному экономическому району.

Юго-восточный внутриобластной экономический район включает:

- шесть административных районов – Зимовниковский, Дубовский, Заветинский, Пролетарский, Орловский и Ремонтненский;

- один город – Пролетарск;

- 267 сельских населенных пунктов;

- современная численность населения – 183тыс.чел.;

- плотность населения – 7,8чел./км²;

- основа экономической деятельности – производство и переработка сельскохозяйственной продукции.

Согласно Схеме территориального планирования Ростовской области, по природно-экономическим условиям Ростовская область делится на шесть природно-сельскохозяйственных зон: - Северо-западная;- Северо-восточная;- Центральная;- Приазовская;- Южная;- Восточная.

Восточная – овцеводческо-зерновая с развитым мясным скотоводством, в составе 5районов: Орловский, Зимовниковский, Ремонтненский, Дубовский, Заветинский.

Таким образом, определено основное направление хозяйственной деятельности на территории Орловского района.

Документы территориального планирования муниципального уровня, действующие на территории поселения – Схема территориального планирования Орловского муниципального района, будет разработана в составе Юго-Восточного внутриобластного района Ростовской области.

Генеральные планы населённых пунктов, входящих в состав Курганенского сельского поселения, в качестве исходных данных представлены не были.

## Природные условия.

### Климат.

Положение Ростовской области на границе умеренной и субтропической климатических зон предопределило высокую вероятность столкновений различных систем циркуляции. На территории области можно выделить четыре группы синоптических типов: циклонические, антициклонические, фронтальные, однородных потоков воздушных масс. Наибольшей длительностью отличаются ситуации вторжения однородных потоков воздушных масс и антициклональных воздействий, наименьшей - широтно-расположенные фронты, идущие обычно одиночно. Меридиональные фронты с запада и теплые фронты черноморских циклонов ослабевают при прохождении через исследуемый регион. Зимой над Черным морем обостряется циклоническая деятельность, при этом с востока распространяется отрог Азиатского антициклона. Летом по северу области проходят траектории смещения циклонов на европейской ветви полярного фронта, центральные районы находятся под влиянием гребня Азорского антициклона. Активизация циклонической деятельности проявляется в виде осадков, наибольшее их количество связано с местными циклонами.

Ближайшей к Курганенскому сельскому поселению является метеорологическая станция в г.Пролетарске, поэтому элементы климата, имеющие отношение к оценке условий формирования ресурсов подземных вод и формированию экологической обстановки, описаны по материалам многолетних гидрометеорологических наблюдений по наблюдательной сети Госкогидромета СССР, станция «Пролетарск», в 33 км к юго-западу от п.Орловский.

Климат территории умеренно-континентальный, полузасушливый, с умеренно-теплой малоснежной зимой. Для зимнего периода характерна неустойчивость температурного режима. В январе отмечается наиболее низкая среднемесячная температура – до -14оС, с максимальной отрицательной температурой –35оС, но часто бывают и оттепели. Весна наступает в середине марта, сравнительно теплая. Последние заморозки обычно прекращаются в первой декаде апреля, но в отдельные годы отмечаются и в начале мая. Самая ранняя дата первого заморозка 17.IX, поздняя дата последнего заморозка 10.V. Продолжительность безморозного периода средняя 175 дней, наименьшая - 147 дней, наибольшая - 204 дня.

Средняя дата появления снежного покрова 6.XII, самая ранняя 1.XI, самая поздняя - 27.1, число дней со снежным покровом в среднем 58. Дата образования устойчивого снежного покрова: средняя - 30.XII, ранняя - 12.ХI, но в 41% зим устойчивый снежный покров отсутствует. Разрушение снежного покрова начинается в начале марта. Окончательно снежный покров сходит в среднем 16 марта. Наибольшая высота снежного покрова - 31 см. Максимальная глубина промерзания почвы - 79 см.

Лето жаркое, засушливое, с сильными восточными ветрами («суховеями»). Наиболее высокая температура приходится на июль-август (среднемесячная +27оС с максимумом +40оС). Осень – продолжительная, теплая. Осенние заморозки обычно начинаются в первой половине октября, в отдельные годы в середине сентября (ранние), иногда в конце ноября (поздние). Многолетняя среднегодовая температура воздуха +9,2оС.

Средне-многолетнее годовое количество осадков 516 мм, из них на теплый период (IV-Х) приходится 288 мм, на холодный (ХI-III) - 228 мм. Наибольший суточный максимум осадков приходится на летние месяцы с мая по сентябрь. Максимальная интенсивность осадков довольно высока: 2,9 мм/мин в течение 5 минут, 2,4 мм/мин в течение 10 минут и 2,2 мм/мин в течение 20 минут (данные по метеостанции «Гигант»).

Территория относится к области недостаточного увлажнения. Осадки летом выпадают в виде кратковременных ливней. Незначительная их часть инфильтруется в почву, т.к. испарение часто преобладает над количеством выпадающих осадков. Относительная влажность воздуха зимой 81-88%, летом резко уменьшается - до 56-62%. Зимой, в соответствии с высокой относительной влажностью и низкой температурой, недостаток насыщения минимальный – 0,5 мб, весной недостаток насыщения увеличивается, летом – максимальный (17 мб). Большие значения удерживаются недолго, с августа-сентября недостаток насыщения начинает уменьшаться, осенью он не превышает 3-6 мб. Среднегодовое испарение оценивается в 450 мм, т.е. почти равно сумме осадков (516 мм).

В целом, климатические условия не способствуют формированию положительного водного баланса подземных вод, не благоприятны для питания и восполнения эксплуатационных запасов подземных вод первых от поверхности горизонтов.

Наиболее часто повторяющимися ветрами являются восточные и западные. Средняя годовая скорость ветра 4,4 м/с, наибольшая среднемесячная 5,6 м/с, максимальная - 30 м/с.

Климатическое районирование разработано на основе комплексного сочетания среднемесячной температуры воздуха в январе и июле, средней скорости ветра за три зимних месяца, среднемесячной относительной влажности воздуха в июле (табл. 5.1.1).

Орловский район входит в строительно-климатический район IVГ. Умеренно морозная зима диктует соответствующую теплозащиту зданий. Высокие дневные температуры с мая по август и большая сухость воздуха обуславливают необходимость оснащения рабочих помещений и жилых зданий кондиционерами.

Табл. 5.1.1.

| Климатические районы | Климатические подрайоны | Среднемесячная температура воздуха в январе, оС | Средняя скорость ветра за три зимних месяца, м/с | Среднемесяч-ная температура воздуха в июле, оС | Среднемесячная относительная влажность воздуха в июле, ( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | I А | От -2 и ниже | — | От+4 до +19 | — |
|  | I Б | От -8 и ниже | 5 и более | От 0 до +13 | Более 75 |
|  | I В | От -14 до -28 | — | От+12 до +21 | — |
|  | I Г | От -14 до -28 | 5 и более | От 0 до +14 | Более 75 |
|  | I Д | От -14 до -32 | — | От +10 до +20 | — |
| II | II А | От -4 до -14 | 5 и более | От +8 до +12 | Более 75 |
|  | II Б | От -3 до -5 | 5 и более | От +12 до +21 | Более 75 |
|  | II В | От -4 до -14 | — | От +12 до +21 | — |
|  | II Г | От -5 до -14 | 5 и более | От +12 до +21 | Более 75 |
| III | III А | От -14 до -20 | — | От +21 до +25 | — |
|  | III Б | От -5 до +2 | — | От +21 до +25 | — |
|  | III В | От -5 до -14 | — | От +21 до +25 | — |
| IV | IV А | От -10 до +2 | — | От +28 и выше | — |
|  | IV Б | От +2 до +6 | — | От +22 до +28 | 50 и более в 13 ч |
|  | IV В | От 0 до+2 | — | От +25 до +28 | — |
|  | IV Г | От -15 до 0 | — | От +25 до +28 | — |

Территория района хорошо обеспечена теплом, но влагообеспеченность Орловского района недостаточна, поэтому возделывание влаголюбивых сельскохозяйственных культур возможно лишь при орошении.

Особенной проблемой для территории поселения является то, что она расположена в зоне опустынивания.

Опустынивание, деградация земель занимает важное место среди современных глобальных проблем человечества, препятствующих устойчивому развитию.

Опасность возникновения чрезвычайных ситуаций вызывают следующие природные явления:

1. Метеорологические и агрометеорологические:

- пыльные бури и шквальные ветры со скоростью 30 м/с и более;

- сильный дождь – 50 мм и более за 12 часов и менее;

- сильный снегопад – 150 мм и более за 12 часов и менее;

- сильная метель – при скорости ветра 15 м/с и более;

- сильная продолжительная жара – с температурой воздуха +40ºС и выше;

- продолжительный сильный мороз, с температурой воздуха -30ºС и ниже.

2. Гидрологические: весеннее половодье в балках; повышение уровня грунтовых вод в прилежащих ландшафтах; низкие уровни воды в водоемах и водотоках летом из-за сильной жары.

3. Пожары в сухой степи и на тростниковых болотах в балках.

### Геоморфология и гидрография.

Курганенское сельское поселение располагается в пределах Скифской плиты, принадлежащей к Восточно-Европейской (Русской) платформе, которая имеет типичное платформенное строение: кристаллический допалеозойский фундамент и более молодой палеозойско-мезозойско-кайнозойский осадочный чехол.

Географически изучаемая площадь расположена в пределах юго-западного склона Ергенинской возвышенности, и представляет собой пологоволнистую равнину с мягким рельефом водоразделов, осложненным многочисленными балками и оврагами. Склоны балок асимметричны (правые склоны более крутые), характеризуются узкой пойменной и одной - тремя надпойменными террасами. Ширина русел редко превышает 10 м, глубина обычно 0,5 -1м, реже 3м и более. Питание главным образом за счет подземных вод, в меньшей степени - за счет атмосферных осадков. Небольшие притоки не имеют постоянных водотоков.

Пространство муниципального образования представляет собой монотонно-однообразную низменность, расчлененную балками и водотоками.

Абсолютные отметки ее поверхности колеблются от +20м до +170м. Самая низкая отметка - +20м в юго-западной части муниципального образования (балка Кужная). Наиболее высокая отметка +170м - на водораздельном пространстве.

Основное водораздельное пространство имеет направление юго-запад – севро-восток. Территории по обе стороны от водораздела относятся к бассейну Пролетарского водохранилища.

Территория поселения расчленена системой балок. Наиболее крупные из них – балки Водяная и Кужная, которые впадают в озеро Маныч-Гудило.

Балка Водяная имеет направление юго-запад – северо-восток, протяжённость в границах муниципального образования более 23км. На территории поселения балка имеет 5 притоков – три правых и два левых.

Правые притоки балки Водяная – балка Камышева и две безымянные балки, имеют широтное направление. Протяженность балки Камышева – 5,7км, протяженности безымянных балок в границах муниципального образования не превышают 4км. К югу от истока балки Камышева располагается центр муниципального образования – хутор Курганный, а у устья безымянной балки в северо-восточной части поселения –  хутор Верхневодяной.

Левые притоки балки Водяная – балки Тоскарева и Терновая. Очертания их извилисты, изменяют направление с меридианального на широтное с запада на восток. Протяженность участка балки Тоскарева, расположенного в границах поселения составляет 17,3км. Протяженность балки Терновая – 6,4км. У истока балки Терновая находится хутор Терновой.

Балка Кужная имеет извилистые очертания. Протяженность ее в границах поселения превышает 26км, из которых 17,3км проходят по границе поселения. На территории поселения у нее имеется один левый приток – балка Погибельная. Балка Погибельная является вторым руслом балки Кужная. В границах поселения ее длина составляет 4,6км.

У северо-западной границы поселения рассоложена балка Антоновская, направленная с юго-запада на северо-восток. Ее протяженность в пределах муниципального образования составляет 14,7км. На ее правом берегу располагается хутор Нижнеантоновский. Выше хутора с севера в балку Антоновскую впадает балка Верхнеантонова, она рассекается северной границей поселения, вследствие чего в границах поселения имеет  два участка суммарной протяженностью чуть более 2км.

### Полезные ископаемые.

Согласно сведениям, представленным Департаментом по недропользованию по Южному федеральному округу (письмо №ЮР-05-42/672) от 01.04.2011г., в границах Курганенского сельского поселения Орловского района полезные ископаемые представлены одним месторождением:

- Зимовниковское, участок Гашунский (пресные подземные воды). Расположено в северной части Курганенского сельского поселения, на границе Орловского, Зимовниковского и Ремонтненского районов.

### Водные ресурсы.

Территория Орловского района характеризуется очень сложными гидрогеологическими условиями вследствие высокой изменчивости фильтрационных свойств водовмещающих ергенинских песков, находясь при этом в краевой части Ергенинского артезианского бассейна в зоне сочленения его с северным крылом Азово-Кубанского артезианского бассейна. Подземные воды ергенинского водоносного горизонта приурочены к относительно спокойно залегающему коллектору невыдержанной мощности с весьма неоднородными фильтрационными свойствами. Весьма сложными являются и гидрохимические условия: линзы пресных и слабосолоноватых вод сложной конфигурации в плане и разрезе располагаются среди слабосолоноватых и умеренно солоноватых подземных вод; изменчив и химический состав воды и в разрезе. Водоносный горизонт ергенинских отложений перекрыт чехлом слабопроницаемых скифских глин и глинистых отложений четвертичного возраста, обладающих низкими фильтрационными и емкостными свойствами, содержащих воду пестрого химического состава, которая в процессе эксплуатации ергенинских отложений может служить дополнительным источником формирования эксплуатационных запасов. Вполне реальной представляется и гидравлическая связь ергенинского водоносного горизонта с нижележащими водоносными горизонтами понтических, сарматских и карагантско-конкских отложений.

Наличие в пределах водоносного горизонта ергенинских отложений ограниченных по площади линз пресных и весьма слабосолоноватых подземных вод послужило основой для выделения перспективных для дальнейшего изучения участков. Критерием отнесения той или иной площади развития водоносного горизонта с содержанием сухого остатка в воде до 1,500 г/дм3 также служило значение коэффициента водопроводимости этих отложений, принятое более 50 м2/сут.

В работе ГГП «Южгеология», выполненной в 1989 году: «Детальные поиски подземных вод для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов Орловского района Ростовской области», даны следующие рекомендации по направлению дальнейших гидрогеологических работ:

- уточнение геологического строения и гидрогеологических условий выделенных перспективных участков (мощности целевого водоносного горизонта, строения и литологического состава водовмещающих пород, выдержанности в плане и разрезе);

- изучение на перспективных участках анизотропии фильтрационных свойств водовмещающих отложений продуктивного водоносного горизонта (определение основных расчетных гидрогеологических параметров);

- изучение качества подземных вод и прогнозирование его изменений в процессе эксплуатации, определение потенциальных источников загрязнения подземных вод, уточнение санитарной обстановки в зонах санитарной охраны;

- выяснение условий взаимосвязи целевого водоносного горизонта с вышележащим горизонтом четвертичных отложений и оценка параметров разделяющего слабопроницаемого слоя;

- для оценки эксплуатационных запасов по результатам действующих водозаборов организовать режимные наблюдения за расходом и изменением качества воды и уровнем воды в скважинах водозаборов.

### Растительный покров.

В системе ботанико-географического районирования описываемая территория расположена в пределах Понтической провинции Евразиатской степной области. Большая часть водоразделов и пологих склонов распахана, естественная растительность (в сбитом состоянии) сохранилась лишь на крутых водораздельных склонах и склонах балок, где она представлена сухой дерновиннозлаковой степью. Доминантами растительных сообществ сухих степей являются типчак и ковылок, из разнотравья отметим полыни (белую, австрийскую, обыкновенную), люцерну желтую, ромашник. Обилие кермеков свидетельствует о засоленности степных ландшафтов. Все степные участки в той или иной степени сбиты, часто до стадии выгона.

По днищам балок распространены пойменные луга: заболоченные, настоящие и остепненные, со значительным участием солонцов и солончаков, по берегам техногенных прудов часто встречаются травяные болота (осоковые, тростниковые и тростниково-рогозовые).

Азональная растительность безлесных балок представлена лугово-степными сообществами и отличается большой пестротой в зависимости от величины уклона склонов, глубины, протяженности и оводненности балок. В видовом отношении она близка к остепненным лугам. Основу сообществ составляют виды широкой экологической амплитуды: типчак валлисский, мятлик узколистный, виды пырея, полынь австрийская, вязель пестрый, люцерна серповидная, молочай лозный, тысячелистник обыкновенный, василек прижаточешуйный. При выпасе травостой принимает полубурьянистый характер за счет разрастания непоедаемых видов (синеголовник полевой, мордовник шароголовый, дурнишники, бодяки).

Вся территория муниципального образования в субмеридиональном и субширотном направлениях пересекается сетью акациевых и берестовых лесополос шириной 8-12м, зачастую сильно угнетенных. Полуестественные сообщества полезащитных лесополос, парков и санитарно-оздоровительных насаждений образованы традиционным набором местных пород и интродуцентов (берест, робиния ложноакациевая, клен татарский, дуб, клен полевой, скумпия кожевенная) с сорно-степными и сорно-лесными видами в травяном ярусе (чистотел большой, белокудренник черный, подмаренник цепкий, мятлик узколистный, пырей ползучий, люцерна румынская).

Сегодня антропогенная деструкция флоры на отдельных участках сельского поселения весьма значительна. Растительный покров здесь повсеместно представлен фрагментами деградированных степных залежей и остепненных лугов, залежными рудеральными группировками и рудеральными группировками техногенных экотопов, не имеющих природных аналогов (промплощадки, стройплощадки, транспортные магистрали). В этих зонах максимально проявляются основные тенденции крайней синантропизации растительного покрова: обеднение флоры, унификация и космополитизация ее состава.

Техногенные экотопы являются одним из главных путей проникновения и закрепления адвентивных сорных растений. Интенсивный приток адвентивных видов и вытеснение ими местных приводит к существенному обеднению генофонда местной флоры и ее необратимой антропогенной трансформации. В результате многие растительные сообщества утратили устойчивость против экспансии адвентивных сорняков. Процесс их антропогенной деструкции в местах близких к техногенным экотопам приобретает в настоящее время угрожающий характер. Примером этого является расширение ареалов и ценотической роли адвентивных включенцев - амброзии полыннолистной, циклахены дурнишколистной, паслена колючего, золотарника гигантского. Их быстрому расселению способствует не только возникновение новых техногенных экотопов, но и густая транспортная сеть.

Синантропная растительность нарушенных экотопов (выгоны, обочины дорог, пустыни, свалки) представлена нестабильными по составу рудеральными группировками. Обычными в них являются щирица, марь, лебеда, щетинник, дурнишник, полынь, гулявник. Широкое распространение имеют адвентивные виды (кардария крупковидная, амброзия полыннолистная, циклахена дурнишниковая, мелколепестник канадский). В сложении залежных группировок участвуют толерантные виды степного разнотравья: виды шалфея, льнянки, тысячелистника.

В целом, естественный растительный покров описываемой территории отличается высоким формационным разнообразием и богатым видовым составом.

На территории муниципального образования особо охраняемых природных территорий нет.

### Почвенный покров.

Описываемая территория входит в умеренно-теплую Восточно-Европейскую фацию (теплых промерзающих почв по Добровольскому, Урусевской, 1984), представленную на территории Ростовской области Южно-Русской провинцией. В почвенном покрове водоразделов преобладают темнокаштановые почвы, в юго-восточной части рассматриваемой территории они сменяются солонцеватыми каштановыми почвами. Особенности рельефа, климата и гидрологического наложили свой отпечаток на почвенный покров описываемого района. Если на водоразделах преобладают мощные разновидности темнокаштановых и каштановых почв, то на пологих водораздельных склонах, сложенных лессовидными просадочными суглинками, развиваются каштановые почвы в комплексе с солонцами в понижениях рельефа (суффозионно-просадочные «степные блюдца»). Темнокаштановые почвы характеризуются высоким содержанием гумуса (3,5-4,3% в верхних горизонтах), в каштановых засоленных почвах содержание гумуса не превышает 2-3%.

В долинах крупных балок распространены аллювиально-луговые почвы (содержание гумуса – 2-3%), луговые темноцветные (до 5% гумуса) и лугово-каштановые почвы (содержание гумуса - 2-4%) в комплексе с солонцами и солончаками (не более 1% гумуса). На надпойменных террасах часто встречаются остаточно луговые каштановые почвы, как правило, в той или иной степени солонцеватые.

Пестрота почвенного покрова в значительной степени усугубляется тем, что в этой части Ростовской области в наибольшей степени развиты процессы эрозии. Обусловлено это как сильным развитием овражно-балочной сети, так и заметным развитием эрозионно-волнистых форм рельефа на водораздельных пространствах. Как следствие, водораздельные пространства представлены сочетаниями каштановых почв, в различной степени смытых. По гранулометрическому составу почвы – глинистые и тяжелосуглинистые.

Под названием «почвы балок» объединены почвы балочных склонов, смытых в различной степени, а также дерново-намытые почвы днищ балок. На склонах балок наиболее распространены средне- и сильносмытые почвы. Они имеют морфологические и физико-химические характеристики соответствующих смытых зональных почв. Распределение гумуса по профилю почв неравномерное, иногда глубжележащие горизонты могут иметь гумуса больше, чем верхние. Таким образом, естественное плодородие этих почв довольно высокое, но хозяйственная ценность их сильно снижена за счет условий залегания. По условиям рельефа ландшафты балок чаще всего непригодны под пашню, и используются как пастбища.

Так как на описываемой территории сильно развиты процессы эрозии, преимущественно водной, особо важное значение имеет проведение противоэрозионных мероприятий: высаживание почвозащитных лесополос, создание водозадерживающих микронеровностей, щелевание через 6-8 метров, залужение оголенных поверхностей посевом многолетних трав.

### Животный мир.

Из наземных позвоночных в Орловском районе заложения скважины обитают представители четырех классов: Amphibia (Земноводные); Reptilia (Пресмыкающиеся); Aves (Птицы); Mammalia (Млекопитающие).

По литературным данным и нашим наблюдениям, на описываемой территории обитают жаба зеленая и лягушка озерная из отряда бесхвостых. Наиболее тесно связана с водоемом лягушка озерная, которая при высокой влажности воздушной среды может удаляться от него всего лишь на 3-5 м. Только этот вид на зимовку не выходит из водоема, пережидая неблагоприятное время года, зарывшись в ил на дне. Земноводные очень чувствительны к резким изменениям факторов среды обитания. Особенно губительно для них загрязнение водоемов, в которых они размножаются и где происходит развитие икринок и головастиков, различными отходами и химическими веществами

Пресмыкающиеся описываемого района представлены двумя отрядами. К отряду черепах относится один вид (черепаха болотная), к подотряду ящериц из отряда чешуйчатых принадлежат два вида (ящерица прыткая и ящурка разноцветная), к подотряду змей - 6 видов (ужи обыкновенный и водяной, полозы желтобрюхий, четырехполосый и узорчатый, гадюка степная). Полозы желтобрюхий и узорчатый пластичны в выборе мест обитания. Их можно встретить в открытой степи, в сухих оврагах, на окраине лесов, в кустарниковых и сухих тростниковых зарослях, в условиях культурного ландшафта. Из-за малой численности полозы внесены в Красную книгу Ростовской области: желтобрюхий со статусом «II категория», узорчатый  - со статусом «I категория». В Красную книгу Ростовской области со статусом «II категория» внесена и степная гадюка. Эта змея придерживается лесополос, балок и нераспаханных участков степи, всюду наблюдается в единичных экземплярах.

Из гнездящихся видов птиц голубь сизый, жаворонок полевой, грач, сорока, камышевка дроздовидная, славка серая, воробей домовый, воробей полевой, овсянка садовая - очень многочисленны; перепел, чибис, щурка золотистая, дятел большой пестрый, ласточка городская и деревенская, трясогузка желтая, ворона серая, сойка, соловей, синица большая, зяблик, зеленушка, овсянка тростниковая – многочисленны.

Аист белый, тиркушка степная, журавль серый, дрофа, скопа, шилохвость, жаворонок малый, мухоловка-пеструшка, чиж относятся к редким видам (первые 5 видов занесены в Красные книги России и Ростовской области). В Красной книге России и беркут, отмеченный в Орловском районе на пролете и зимовке, в Красную книгу Ростовской области занесены лунь степной, встречающийся только на пролете, и клинтух - на пролете и зимовке. К пролетным, появляющимся в описываемом районе только в весенний и осенний периоды на миграциях, относятся 13 видов (белолобый гусь, нырок красноголовый, чернеть хохлатая, гоголь, чайки сизая и малая, завирушка лесная, пеночка-весничка и чекан луговой).

Среди позвоночных Ростовской области млекопитающие в фаунистическом отношении являются одной из наименее изученных в настоящее время групп. Это утверждение справедливо и для Орловского района. Перечислим представителей млекопитающих, наиболее распространенных на описываемой территории.

Еж восточно-европейский обитает в различных биотопах - леса, лесопосадки, речные долины, луга.

Заяц-русак - исходно степной зверек, избегает заболоченных мест, в лиственных лесах предпочитает более разреженные места. На описываемой территории обитает практически во всех сухопутных биотопах.

Мышовка степная живет она во всех степных биотопах с хорошо развитым травяным покровом. Поселяется в нежилых норах серых полевок или степных пеструшек, в трещинах и под пластами земли на межах пашен. Питается как семенами различных растений, так и различными насекомыми.

Мышь полевая тяготеет к поймам рек, каналам, поливным огородам и т.д. Наличие разнообразных эктопаразитов делает полевую мышь важным звеном в таких паразитарных болезнях как чума, туляремия, лептоспироз, бруцеллез, и др.

Мышь домовая - вид космополитный, для степной зоны характерны массовые поселения домовой мыши на полях, где они совершают перемещения в зависимости от культуры, сроков ее вегетации, созревания, уборки, вспашки и т.д. Укрываются домовые мыши в норах с гнездовой камерой на глубине 20-30 см.

Серая крыса (пасюк) в природных биотопах живет только по берегам водоемов (в норах). Питается береговыми растениями, наземными моллюсками, насекомыми и др.

Полевка обыкновенная особенно густо заселяет поля многолетних трав. В зимний период скапливаются в скирдах (до нескольких десятков в 1 м3), овощехранилищах, погребах, теплицах.

Обыкновенный слепыш. Его нора имеет сложную систему ходов, гнездовая камера на глубине 3,5 м. От нее идут наклонно-радиальные ходы, соединенные с кормовыми приповерхностными ходами, общая протяженность которых составляет 250 м. Питаются слепыши преимущественно подземными частями растений: корнями, корневищами, луковицами, клубнями.

Волк обычно встречается в оврагах, балках, на полях высокостебельных растений (кукуруза и подсолнечник), на заброшенных полях, поросших сорной растительностью.

Биотопы лисицы разнообразны: селится в овражно-балочных системах, встречается в зарослях тростника, кустарника, в лесополосах, по полям высокостебельных культур, на заброшенных полях поросших сорной растительностью. Поздней осенью и зимой, до гона, лисица ведет одиночный образ жизни. После гона образуется пара, и оба родителя принимают участие в кормлении выводка.

Енотовидная собака живет по берегам рек, озер и ручьев, в болотах, оврагах и на поросшей сорной растительностью заброшенных полях. В летний и осенний период весь выводок (до 7 щенят) держится вместе. В осенний и зимне-весенний периоды держится парами.

Кабан в Ростовской области является основным объектом охоты. Количество стаций для кабана определяется сочетанием их кормовых и защитных свойств. Для кабана важны надежные места укрытия: заросли тростника, лесные массивы, балки, заросшие тернами. В основном держится вблизи посевов сельхозкультур (зерновые, кукуруза, подсолнечник).

### Экзогенные геологические процессы.

В пределах Курганенского сельского поселения наблюдаются следующие современные физико-геологические процессы: дефляция и денудация водораздельных пространств и склоновых поверхностей, просадочные и суффозионные явления (что определяет образование степных блюдец и карстовых воронок), подтопление слабодренированных территорий. На склонах водоразделов нередко встречаются овражные размывы.

Испарение подземных вод приводит к накоплению легкорастворимых солей в почве – особенно при орошении (испарительный геохимический барьер – по А.И.Перельману, 1975). Засоление грунтов довольно пестрое, содержание воднорастворимых солей в почвенных горизонтах колеблется от 0,5-0,8% до 3,5%.

Современное техногенное воздействие распространяется на верхний слой горных пород, почвы, поверхностные и грунтовые воды, провоцируя активизацию экзогенных геологических процессов, изменяющих инженерно-геологические условия строительства и эксплуатации зданий и сооружений. Поэтому необходимо проводить регулярные наблюдения за состоянием геологической среды, на основании данных мониторинга следует регулярно проводить инженерно-геологические работы по предотвращению развития негативных геологических процессов.

### Инженерно-геологическое районирование.

По геоморфологическому устройству поверхности междолинные пространства представляют собой полого наклоненные к речным долинам равнины, сильно расчлененные овражно-балочной сетью. Речные долины представлены комплексом аккумулятивных, полого наклоненных к основному руслу террас, нередко также расчлененных овражно-балочной сетью. Инженерно-геологические условия на территории Орловского района в целом оценены как неблагоприятные для строительства из-за просадочных грунтов. Грунты относятся ко II типу просадочности.

Морфогенетические особенности формирования рельефа позволяют выделить следующие инженерно-геологические области: область междолинных равнин и область речных долин.

1. Область междолинных равнин.

В пределах поселения выделяются водораздельные пространства, занимающие наиболее высокое гипсометрическое положение, и склоны водоразделов, полого наклонные к долинам, в той или иной степени расчлененные овражно-балочной сетью.

Экзогенные геологические процессы здесь проявляются в интенсивном развитии овражно-балочной сети в период весеннего снеготаяния и ливневых дождей, плоскостного смыва почвы и просадках по гребневой части водоразделов, где незначительные понижения рельефа создают условия для накопления атмосферных вод.

Поверхностные отложения представлены покровными лессовидными суглинками четвертичной системы. Причем, в пределах водораздельных пространств, преобладающими генетическими факторами являются процессы эоловой седиментации суглинков с подчиненным значением делювиальных процессов, а на склонах водоразделов - делювиальные процессы с подчиненным значением эоловых.

В вертикальных разрезах часто наблюдается ярусное строение суглинков, обусловленное изменением климатических условий при осадконакоплении, выраженное в наличии двух-трех горизонтов погребенных почв.

Гидрогеологические условия области характеризуются спорадическим распространением преимущественно повышенно-минерализованных грунтовых вод, заключенных в покровных лессовидных суглинках. Глубина залегания их изменяется от нескольких метров на склонах до 10-15, а иногда и более метров на водоразделах. Минерализация вод непостоянна и характеризуется содержанием сухого остатка от 1-3 до 5-8 г/дм3. Генетические комплексы пород, в пределах описываемой области, позволяют выделить два инженерно-геологических района.

Район 1. Покровные лессовидные суглинки водоразделов.

Район приурочен к наивысшим отметкам водоразделов речных долин и сложен мощной (до 30-40м) толщей лессовидных эолово-делювиальных суглинков. Поверхность района представляет собою плоскую равнину, слабо затронутую процессами денудации.

Суглинки, как правило, желто-бурого цвета, макропористые, иногда с включениями карбонатных стяжений и марганцево-железистых соединений в виде дробинок и пятен. По гранулометрическому составу они относятся к группе тяжелых и пылеватых разностей. Удельный вес суглинков равен 2,7 г/см3, объемный вес равен 1,82-1,84 г/см3, для скелета - 1,57-1,59 г/см3. Влажность изменяется от 8-10 до 25-28%, а пористость 40-46%.

Грунтовые воды в пределах района развиты спорадически и на узких водоразделах отсутствуют. Водосодержащими породами являются более легкие разности суглинков. Глубина залегания грунтовых вод колеблется от 1,5-8,0 м до 26,5 м. Минерализация воды пестрая, чаще до 3-5 г/дм3, но иногда и выше.

Инженерно-геологические условия района для целей наземного строительства в целом благоприятны, но при проектировании сооружений необходимо детальное изучение физико-механических свойств грунтов и их несущей способности.

Район 2. Покровные лессовидные суглинки склонов водоразделов.

Выделенный район, как правило, окаймляет описанный выше район водораздельных суглинков. Морфологически он представляет собой слабо наклоненную к речным долинам равнину, значительно расчлененную овражно-балочной сетью.

Поверхностные отложения, слагающие описываемый район, представлены покровными лессовидными эолово-делювиальными и делювиальными суглинками, мощность которых изменяется от 2-3 м у склонов речных долин до 20-25 м у водоразделов. Суглинки желто-бурого цвета, иногда с пятнами более бурых разностей, макропористые, неслоистые, с включением карбонатных стяжений. В вертикальном разрезе суглинковой толщи, так же как и в водораздельных суглинках, наблюдается ярусное строение, что проявляется в наличии погребенных почв, часто невыдержанных по простиранию.

Грунтовые воды в районе, как правило, повышенной минерализации - до 3 г/дм3, имеют спорадическое распространение. Менее минерализованные, а иногда и пресные воды, приурочены к локальным понижениям рельефа. Глубина залегания их изменяется от 4-6 м вблизи балочных долин, понижений рельефа, до 10-15 м вблизи водораздельных пространств.

и.

Инженерно-геологические условия района неблагоприятны для наземного строительства, к негативным факторам можно отнести значительную расчлененность рельефа оврагами и балочными долинами и просадочность суглинков.

2. Область речных долин.

Основная часть территории этой области принадлежит крупным балкам. По геоморфологическому устройству поверхности в пределах области речных долин выделяется русло, пойменная и надпойменные террасы. Русло и пойму степных балок слагает комплекс современных аллювиальных, суглинисто-глинистых и песчаных пород, мощностью до 10-15 м, сложно переслаивающихся между собой.

Грунтовые воды залегают на глубинах от 0,5-1,0 м в понижениях рельефа и у водотоков до 2-3 м на равнинных участках. Воды преимущественно пресные и слабоминерализованные, с содержанием сухого остатка до 1,5 г/дм3.

Экзогенные геологические процессы развиты довольно широко. Здесь отмечаются явления подмыва берегов с их обрушением, накопление песчаных масс в русле, с последующей их частичной или полной переработкой в меженный период.

По инженерно-геологическим условиям выделенный район для целей строительства неблагоприятен вследствие затопляемости его паводковыми водами и неглубокого залегания грунтовых вод. При производстве выемок необходимо учитывать наличие плывунов и предусматривать водоотливные средства.

Категории сложности инженерно-геологических условий устанавливается по совокупности факторов, указанных в табл. 5.9.1.

По совокупности инженерно-геологических условий (рельеф, геологическое строение, гидрогеологические условия, современные физико-геологические процессы) в границах Курганенского сельского поселения выделяются три инженерно-геологических района:

1. Водоразделы и пологие водораздельные склоны с почти плоским рельефом. Грунтами оснований являются просадочные суглинки, территорию по сложности инженерно-геологических условий можно оценить как территорию средней сложности для проведения строительных работ.

2. Крутые водораздельные склоны, расчлененные балками и оврагами - условия сложные для строительства.

2. Пойма и I надпойменная терраса балок – условия сложные для строительства. К неблагоприятным факторам здесь относятся затопление и подтопление паводковыми водами, высокий уровень залегания грунтовых вод, низкая несущая способность водонасыщенных грунтов (менее 1,5 кгс/см2).

Нормативная глубина промерзания грунтов для Орловского района, в соответствии с п. 2.26 СНиП 2.02.01-83, составляет 0,9 м (принимается равной средней величине из ежегодных максимальных глубин сезонного промерзания). По сейсмическим свойствам грунты исследуемого участка относятся к II категории. Участок по степени сейсмичности, в соответствии с изменениями к СНиП П-7-81, характеризуется как сейсмически неопасный. По результатам химического анализа водных вытяжек грунты зоны аэрации засоленные, агрессивные к бетонам и железным конструкциям.

Табл. 5.9.1.

Категории сложности инженерно-геологических условий.

| Факторы | I (простая) | II (средней сложности) | III (сложная) |
| --- | --- | --- | --- |
| Геоморфологические условия | Площадка (участок) в пределах одного геоморфологического элемента. Поверхность горизонтальная, нерасчлененная | Площадка (участок) в пределах нескольких геоморфологических элементов одного генезиса. Поверхность слабо расчлененная | Площадка (участок) в пределах нескольких геоморфологических элементов разнога генезиса. Поверхность сильно расчлененная |
| Геологические в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой | Не более двух различных по литологии слоев, залегающих горизонтально или слабо наклонно (уклон не более 0,1). Мощность выдержана по простиранию. Незначительная степень неоднородности слоев по показателям свойств грунтов, закономерно изменяющихся в плане и по глубине. | Не более четырех различных по литологии слоев, залегающих наклонно или с выклиниванием. Существенное изменение характеристик свойств грунтов в плане или по глубине. Скальные грунты имеют неровную кровлю и перекрыты нескальными грунтами | Более четырех различных по литологии слоев. Линзовидное залегание слоев. Значительная степень неоднородности по показателям свойств грунтов, изменяющихся в плане или по глубине. Скальные грунты перекрыты нескальными грунтами. Имеются разломы разного порядка |
| Гидрогеологические в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой | Подземные воды отсутствуют или имеется один выдержанный горизонт подземных вод с однородным химическим составом | Два и более выдержанных горизонтов подземных вод, местами с неоднородным химическим составом или обладающих напором и содержащих загрязнение | Горизонты подземных вод не выдержаны по простиранию и мощности, с неоднородным химическим составом или разнообразным загрязнением. |
| Негативные геологические и инженерно-геологические процессы | Отсутствуют | Имеют ограниченное распространение и (или) не оказывают существенного влияния на выбор проектных решений | Имеют широкое распространение и оказывают решающее влияние на выбор проектных решений, строительство объектов |
| Специфические грунты в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой | Отсутствуют | Имеют ограниченное распространение и (или) не оказывают существенного влияния на выбор проектных решений, строительство и эксплуатацию объектов | Имеют широкое распространение и (или) оказывают решающее влияние на выбор проектных решений, строительство и эксплуатацию объектов |
| Техногенные воздействия и изменения освоенных территорий | Незначительные, и могут не учитываться при инженерно-геологических изысканиях и проектировании | Не оказывают существенного влияния на выбор проектных решений | Осложняют производство инженерно-геологических изысканий в части увеличения объемов работ |

### Особо охраняемые природные территории.

На территории Курганенского сельского поселения особо охраняемые природные территории отсутствуют.

## Демография и трудовые ресурсы.

### Анализ демографической ситуации.

#### Динамика численности населения.

За последние годы динамика численности населения Курганенского сельского поселения характеризовалась стабильностью и небольшим ростом, при том, что в Орловском районе в целом было зафиксирована ее убыль. Так, если за период с 2004 года население района сократилось на 4% (1,6 тыс. человек), то в Курганенском сельском поселении оно возросло на 2% (0,02 тыс. человек) – рис. 6.1.1.1.

.

Обозначенные выше благоприятные тенденции динамики численности населения Курганенского сельского поселения характерны не для всех населенных пунктов, входящих в его состав. Исключением является малый х.Терновой, расположенный в 5 км от центра сельского поселения, в котором за последние годы было зафиксировано сокращение числа жителей на 3% с 2007 по 2009 года. В остальных населенных пунктах Курганенского сельского поселения численность населения за анализируемый период имела тенденцию к росту. Наибольший прирост был отмечен в среднем по величине населенном пункте х. Нижнеантоновский (5,6%) (табл. 6.1.1.1).

Табл.6.1.1.1.

Динамика численности населения

Курганенского сельского поселения в разрезе населенных пунктов, чел.

| № п/п | Населенные пункты | 2007 год | 2009 год | 2009 в % к 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | х.Курганный | 788 | 795 | 100,9 |
| 2 | х.Верхневодяной | 94 | 96 | 102,1 |
| 3 | х.Нижнеантоновский | 232 | 245 | 105,6 |
| 4 | х.Терновой | 127 | 123 | 96,9 |
| Всего по Курганенскому сельскому поселению | 1241 | 1259 | 101,5 |

Динамика численности населения Курганенского сельского поселения, как и подавляющего большинства его структурных подразделений, напрямую зависит от двух основных показателей: естественного прироста (убыли) населения и его миграционного прироста (убыли).

В последние годы динамика численности населения Курганенского сельского поселения, как и всего Орловского района в целом, обусловлена в большей степени результатами миграционного обмена населения, значительно превышающего результаты естественного обмена населения – табл. 6.1.1.2.

Табл. 6.1.1.2.

Структурные элементы общего прироста/убыли населения

Курганенского сельского поселения, человек.

| Годы | Общий прирост/убыль | Естественный прирост/убыль | Миграционный прирост/убыль |
| --- | --- | --- | --- |
| 2004 | -13 | 1 | -14 |
| 2005 | 6 | 5 | 1 |
| 2006 | 17 | 7 | 10 |
| 2007 | -17 | 2 | -19 |

При этом стоит отметить, что в отличие от Орловского района в целом естественные процессы замещения в сельском поселении в последние годы характеризуются небольшими, но всё же постоянно положительными значениями. Однако нестабильность миграционных потоков в сельском поселении в отдельные годы полностью поглощает сложившийся естественный прирост и обеспечивает сокращение общего числа жителей. При этом сложившееся в другие годы положительное сальдо миграции практически равнозначно (с небольшими отклонениями) ее отрицательным значениям в предыдущие годы, в результате, общая динамика численности населения Курганенского сельского поселения выглядит относительно стабильно.

#### Воспроизводство населения.

Воспроизводство населения как процесс замещения поколений является определяющим фактором изменения динамики численности населения.

В период с 2001 года по 2007 год в среднем число родившихся в Курганенском сельском поселении превышало число умерших в 1,5 раза.

В последние годы прослеживается тенденция сокращения абсолютного числа рождений. Если в 2001-2003 годах на территории сельского поселения рождалось 16-21 детей, то с2007 по 2007 года количество рождений колебалось от 5-10 детей, лишь разово достигнув значение 18 детей в 2006 году. Количество смертей за аналогичный период колебалось в среднем от 8 до 12 человек. Таким образом, несмотря на погодовые колебания, естественные процессы замещения населения в Курганенском сельском поселении в последние годы характеризуются положительными значениями (табл. 6.1.2.1).

Табл. 6.1.2.1.

Структурные элементы динамики естественного прироста/убыли населения

Курганенского сельского поселения, чел.

| Годы | Число родившихся | Число умерших | Естественный прирост (+) (убыль (-) населения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2001 | 16 | 12 | 4 |
| 2002 | 21 | 12 | 9 |
| 2003 | 20 | 10 | 10 |
| 2004 | 9 | 8 | 1 |
| 2005 | 5 | 0 | 5 |
| 2006 | 18 | 11 | 7 |
| 2007 | 10 | 8 | 2 |

В результате сокращения абсолютных показателей рождаемости в последние годы уровень рождаемости в Курганенском сельском поселении сократился к 2007 году до 7,8‰ против 16‰ в 2003 году (табл. 6.1.2.2).

Табл. 6.1.2.2.

Динамика коэффициента рождаемости, ‰.

|  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орловский район | 11,2 | 11,4 | 10,3 | 10,1 | 10,0 | 10,4 | 11,2 | 10,7 |
| в т.ч. Курганенское сельское поселение |  | 16,0 | 7,3 | 4,0 | 14,3 | 7,8 |  |  |
| Ростовская область в целом | 8,8 | 9,2 | 9,5 | 9,2 | 9,5 | 10,2 | 10,8 | 10,9 |

По уровню рождаемости Ростовская область в целом характеризуется критически низкими показателями. При этом если по области в последние годы был зафиксирован рост уровня рождаемости (на 24% с 2002 года), то в Орловском районе – его убыль (на 5% к 2002 году). Тем не менее, средний коэффициент рождаемости за этот период в Орловском районе составил немного больше, чем по области в целом – 10,7‰ против 9,8‰ соответственно. В Курганенском сельском поселении средний коэффициент рождаемости за 2003-2007 годы составил 9,9‰ против 10,4‰ по району и 9,5‰ по области.

Ухудшает ситуацию с рождаемостью распространение в последнее время новых социальных моделей семьи – юридически неоформленных браков и добрачных сожительств, приводящих к увеличению численности детей, рожденных незамужними женщинами. При этом общеизвестно, что дети, растущие в неполных семьях, сталкиваются с большими трудностями при адаптации к современным условиям жизни, имеют меньшую материальную защищенность.

Накопление неблагоприятных изменений в общественном здоровье на протяжении предыдущих десятилетий в сочетании со снижением жизненного уровня населения в условиях неудовлетворительного состояния социальной сферы и базовой медицины, а также сложившейся неблагоприятной возрастной структурой населения усугубили ситуацию со смертностью в Курганенском сельском поселении.

На фоне небольших показателей рождаемости большую тревогу вызывает высокий уровень смертности. Рост коэффициента смертности в последние десятилетия является характерной чертой естественного движения практически всех экономически развитых стран мира, что обусловлено увеличением продолжительности жизни и старением населения. Однако в Ростовской области и Орловском районе в частности этот процесс происходил на фоне резкого снижения уровня и качества жизни и уменьшения продолжительности жизни. В полной мере это проявляется и в Курганенском сельском поселении. Однако в Курганенском сельском поселении средний уровень смертности за период 2003-2007 гг. сложился значительно меньше (5,9‰), чем в районе и области в целом (14,4‰ в районе и 15,7‰ в области соответственно)

В последние годы в Курганенском сельском поселении наблюдается небольшое сокращение абсолютных показателей смертности и соответственно ее относительных значений. Так, к 2007 году коэффициент смертности в сельском поселении составил 6,2‰, что на 22% меньше уровня 2003 года (8‰) (табл. 6.1.2.3).

Табл. 6.1.2.3.

Динамика коэффициентов смертности, ‰.

|  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орловский район | 15,2 | 13,2 | 14,6 | 14,5 | 14,9 | 15,0 | 14,5 | 11,7 |
| в т.ч. Курганенское сельское поселение |  | 8,0 | 6,5 | 0,0 | 8,7 | 6,2 |  |  |
| Ростовская область в целом | 16,1 | 16,3 | 15,9 | 15,9 | 15,5 | 15,0 | 15,0 | 14,7 |

В числе основных причин высокой смертности в Курганенском сельском поселении и Орловском районе в целом ведущее место занимают естественные факторы, связанные с высоким удельным весом в возрастной структуре населения лиц пенсионного возраста. Среди неестественных факторов смертности в сельском поселении преобладают заболевания системы кровообращения, новообразования и неестественные причины смерти. В последние годы прослеживается тенденция опережающего роста смертности от причин, вызванных субъективными факторами, в частности, ухудшением социально-экономической обстановки, нездорового образа жизни, состояния системы здравоохранения. В первую очередь это относится к бурному росту смертности от инфекционных заболеваний (в основном за счет туберкулеза), от психических расстройств (за счет хронического алкоголизма и на его почве убийств, самоубийств, производственного и бытового травматизма и т.д.), от болезней органов пищеварения, органов дыхания, т.е. тех заболеваний, которые зависят от уровня общественного развития, социально обусловлены и во многом потенциально предотвратимы при проведении соответствующих государственных мероприятий социально-экономического характера. В том числе проблема усугубляется тем, что смертность от всех перечисленных выше причин заметно «помолодела» в последние десятилетия.

В результате обозначенных выше тенденций основных показателей воспроизводства в Курганенском сельском поселении за последние годы сложилась достаточно четкая тенденция сокращения уровня относительного показателя естественного прироста, связанного почти с двукратным сокращением рождаемости в поселении (рис. 6.1.2.1).

Рис. 6.1.2.1.

Динамика основных показателей воспроизводства населения

в Курганенском сельском поселении, ‰.

Сложившийся естественный прирост населения в Курганенском сельском поселении является скорее исключением из общерайонных и областных тенденций демографического развития последних лет, для которых характерна стабильная естественная убыль населения.

В результате, ситуация в Курганенском сельском поселении по данному показателю в последние годы складывается гораздо благоприятнее, нежели в среднем по области и в большинстве ее районов. Показатели срединных коэффициентов естественного прироста/убыли в них составили отрицательные значения (-4‰ по району и -6,4‰ по области против 4‰ в сельском поселении (табл. 6.1.2.4).

Табл. 6.1.2.4.

Динамика коэффициента естественного прироста/убыли населения, ‰

|  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орловский район | -4,0 | -1,8 | -4,3 | -4,4 | -4,9 | -4,6 | -3,3 | -1,0 |
| в т.ч. Курганенское сельское поселение |  | 8,0 | 0,8 | 4,0 | 5,6 | 1,6 |  |  |
| Ростовская область в целом | -7,3 | -7,1 | -6,4 | -6,7 | -6,0 | -4,8 | -4,2 | -3,8 |

Срединный за период 2003-2007 гг. условный коэффициент депопуляции (отношение числа умерших к числу родившихся) в Курганенском сельском поселении составил 0,6 при пороговом значении 1,0. Таким образом, процесс замещения поколения на территории в этот период имеет место, однако столь близкое значение к пороговому в совокупности с постоянно сокращающимся уровнем рождаемости свидетельствует о неустойчивости данных процессов на перспективу.

#### Половозрастная структура.

В прямой взаимосвязи с процессами естественного воспроизводства населения находится формирование и развитие половозрастного состава населения.

Сложившаяся в годы Второй мировой войны резко выраженная диспропорция половой структуры населения Ростовской области и ее районов постепенно сглаживалась на протяжении почти всего послевоенного периода и к середине 90-х годов фактически прекратилась. Однако в последующие годы наметилась четко выраженная тенденция её нарастания.

В общем составе населения Курганенского сельского поселения, как и Орловского района в целом, преобладают женщины. В 2010 году на их долю приходилось 52,1% общей численность населения сельского поселения – рис. 6.1.3.1.

Рис. 6.1.3.1.

Динамика изменения удельного веса мужчин и женщин в общей численности населения

Курганенского сельского поселения, %.

Одной из главных причин уменьшения доли мужчин, особенно в возрасте старше 50 лет, в последнее десятилетие явилась их повышенная смертность в сравнении с динамикой соответствующего показателя у женщин. В этом же направлении сказывается также низкий уровень рождаемости и происходящий процесс старения населения.

Половая диспропорция - одно из наиболее опасных демографических явлений, т.к. негативно отражается на ряде других составляющих демографической ситуации, в частности, воспроизводстве его населения, возрастной структуре, обеспеченности трудовыми ресурсами, семейном климате и т.д. Курганенское сельское поселение характеризуется относительно небольшими размерами половой диспропорции населения – 1087 женщин на 1000 мужчин.

В настоящее время возрастная структура населения Курганенского сельского поселения выражает кризисный её характер – удельный вес лиц пенсионного возраста составляет 19%, тогда как самая молодая категория населения – детей и подростков - всего 17% (рис. 6.1.3.2).

Резкое снижение рождаемости, начавшееся в середине 90-х годов прошлого века, привело к сокращению численности детей и подростков, т.е. жителей моложе трудоспособного возраста, и усилению процесса демографического старения. В настоящее время в Курганенском сельском поселении насчитывается 218 детей и подростков в возрасте до 16 лет, что на 8% меньше, чем лиц пенсионного возраста (336 человек).

Благоприятным фактором развития возрастной структуры последних лет является высокий удельный вес в общей численности населения Курганенского сельского поселения лиц в трудоспособном возрасте, составивших на начало 2010 года 819 человек – 64% всего населения. Это даже несколько выше соответствующих показателей в среднем по Ростовской области (62,3% в 2007г.) и Российской Федерации (63,2%). Однако, рост доли лиц трудоспособного возраста, наблюдаемый в последнее десятилетие не только в Курганенском сельском поселении, но и в районе, области и стране в целом, носит временный характер. Уже в ближайшие годы этот показатель вступит в фазу резкого уменьшения с одновременным увеличением удельного веса пожилых групп населения.

Старение населения и изменение его возрастной структуры находят отражение в изменении показателя демографической нагрузки: соотношения численности населения трудоспособного и нетрудоспособного возраста. В 2010 году демографическая нагрузка в Курганенском сельском поселении составила 554 человека. Таким образом, на одного человека в трудоспособном возрасте приходится менее одного человека нетрудоспособных возрастов, при этом в большей степени лиц пожилого возраста, нежели детей и подростков (52% и 48% соответственно).

Таким образом, снижение уровня естественного воспроизводства населения в сочетании с увеличением абсолютной численности людей старших возрастов сделали процесс демографического старения населения сельского поселения практически необратимым, а скачкообразный спад рождаемости в 90-х годах прошлого века его ускорил. Тем не менее, в настоящее время Курганенское сельское поселение всё еще сохранило некоторый демографический потенциал на перспективу в лице относительного большого удельного веса детей и подростков, составившего в 2010 году 17% всего населения и лиц в трудоспособном возрасте – 64%.

#### Трудовые ресурсы.

Основную часть трудовых ресурсов территории составляют лица в трудоспособном возрасте. На их долю приходится порядка 90% от общей их численности. В 2010 году в Курганенском сельском поселении насчитывалось 819 человек трудоспособного возраста. При этом все они по данным паспорта муниципального образования являются официально работающими в настоящее время.

Основной сферой приложения труда населения Курганенского сельского поселения, как и подавляющего большинства муниципальных образования Орловского района, является сельское хозяйство. Также востребованы и первостепенные социально-значимые отрасли (образование, здравоохранение, культура и пр.), и обслуживающие сферы (торговля, транспорт, связь и пр.)

Представленная структура рынка труда Курганенского сельского поселения слабо дифференцирована по видам деятельности в силу ограниченности статистических данных по территории.

В условиях отсутствия статистических данных по занятости населения, составление баланса трудовых ресурсов Курганенского сельского поселения оказывается невозможным, что затрудняет количественно вычислить незарегистрированных безработных, которые составляют обычно достаточно высокий удельный вес.

#### Миграция населения.

В современных условиях миграция играет важную роль в формировании численности населения. По сути, она является единственно возможным источником, компенсирующим естественную убыль населения, а также оказывает весомое влияние на формирование возрастно-половой структуры.

Точный и глубокий анализ механического движения населения Курганенского сельского поселения затрудняется ввиду отсутствия статистических данных об изменениях в потоках прибывших и выбывших с территории поселения населения. Расчетным путем, вычитая из общего прироста населения значений естественного обмена населения, была получена динамика миграционного сальдо. В период с 2004 по 2007 годы оно характеризовалось неустойчивостью с разбросом значений от -19 до +10 человек в год.

Как и во многих других муниципальных образованиях Орловского района, основную массу эмигрирующего с территории поселения населения составляет молодежь, отправляющаяся в крупные города за получением профессионального образования, а также более выгодных условий труда. При этом низкий уровень развития социальной инфраструктуры, слабоконкурентный рынок труда сельского поселения не позволяют обеспечить стабильный рост потоков въезжающих. В результате, миграция в сельском поселении не всегда характеризуется положительными значениями.

Табл. 6.1.5.1.

Динамика коэффициента миграционного прироста/убыли населения, ‰

|  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орловский район | 2,2 | 1,7 | 0,5 | -1,3 | -2,9 | -4,8 | -5,1 | -6,9 |
| в т.ч. Курганенское сельское поселение |  |  | -11,3 | 0,8 | 7,9 | -15,3 |  |  |
| Ростовская область в целом | 0,5 | -0,3 | -1,0 | -0,5 | -0,5 | -0,3 | 1,3 | 0,9 |

Миграционная убыль населения характерна для всего Орловского района, при этом ее масштабы в Курганенском сельском поселении значительно больше, чем в среднем по району и области в целом. Так, средний коэффициент миграции за 2004-2007 годы в Курганенском сельском поселении сложился в размере «-4,5‰», против «-2,1‰» по району и «-0,6‰» – табл. 6.1.5.1.

#### Демографическая безопасность территории.

В настоящее время демографическая безопасность Курганенского сельского поселения находится в пограничном положении. Основные индикаторы естественного воспроизводства находятся в устойчивой ситуации, однако масштабная миграционная убыль не только полностью компенсирует сложивший естественный прирост, но и негативно отражается на возрастной структуре населения сельского поселения, индикатор безопасности которой уже в настоящее время находится в пределах критической ситуации (табл. 6.1.6.1).

Табл. 6.1.6.1.

Индикаторы демографической безопасности Курганенского сельского поселения в сравнении с критериальными количественными значениями МЧС России.

| Показатели | Критерии МЧС России | среднее значение в период 2003-2007 гг. |
| --- | --- | --- |
|  | Критическая ситуация | Приемлемая ситуация | Устойчивая ситуация |  |
| Условный коэффициент естественного прироста (отношение числа родившихся к числу умерших) | <0,9 | 0,9 – 1,1 | >1,1 | 1,7 |
| Естественный прирост | < -2,0 | -2,0 - 2,0 | > 2,0, | 4 |
| Соотношение младших и старших возрастных групп в возрастной структуре населения | < 0.9 | 0.9 – 1.1 | > 1,1 | 0,9 |
| Миграционный прирост населения (на 1000 населения) | < -0.5 | -0.5-0.0 | > 0.0 | -4,5 |

Сложившаяся критическая ситуация с соотношением младших и старших возрастных групп на перспективу может самым негативным образом отразиться на дальнейшем воспроизводстве населения, а сохранение миграционной убыли значительно ускорить истощение демографического потенциала.

#### Выводы.

В результате проведенного анализа был выявлены ряд основных факторов, благоприятно и неблагоприятно воздействующих на перспективное демографическое развитие Курганенского сельского поселения. Итоги анализа представлены в виде табл. 6.1.7.1.

Табл. 6.1.7.1.

Итоговые данные демографического анализа Курганенского сельского поселения.

| Благоприятные факторы | Неблагоприятные факторы |
| --- | --- |
| Низкий средний коэффициент смертности в последние годы (5,9‰) | Относительно низкий средний коэффициент рождаемости в последние годы(9,9‰) |
| Высокий удельный вес трудоспособного населения в настоящее время (64%) | Относительно низкий удельный вес детей и подростков в настоящее время (17%) |
| Относительно небольшие размеры половой диспропорции населения – 1087 женщин на 1000 мужчин. | Высокий удельный вес лиц старше трудоспособного возраста в настоящее время (19%) |
|  | Высокий средний коэффициент миграционной убыли населения в последние годы (-4,5‰) |

Как видно из табл. 6.1.7.1, в настоящее время Курганенское сельское поселение характеризуется относительно сбалансированной половозрастной пирамидой по сравнению с другими муниципальными образованиями Орловского района. Высокий удельный вес лиц в трудоспособном возрасте на ближайшую перспективу послужит основным демографическим потенциалом для обеспечения простого воспроизводство населения в сельском поселении. Однако низкий удельный вес детей в совокупности с миграционной убылью станут значительной преградой на пути устойчивого демографического развития территории на будущее.

Таким образом, основными факторами стабилизации численности населения и возрастной его структуры станут мероприятия по повышению рождаемости в сельском поселении и уменьшения потоков выбывших. Это позволит реализовать имеющийся демографический потенциал и обеспечить на перспективу простое воспроизводство населения в Курганенском сельском поселении.

### Демографический прогноз.

Демографический прогноз является неотъемлемой частью комплексных экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет чрезвычайно важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет дать оценку основных параметров развития населения (обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства и т.д.) на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков.

В основу расчетов был положен анализ сложившихся в последние годы сдвигов в динамике численности населения Курганенского сельского поселения и Орловского района в целом, изменения в его половой и возрастной структуре, воспроизводстве, внешних миграциях, занятости, образе и уровне жизни и пр. Учитывались также особенности географического положения муниципального образования, степень устойчивости и сбалансированности структуры его хозяйственного комплекса, миграционная привлекательность.

Из-за недостаточной информативности имеющихся статистических сведений по муниципальному образованию из возможных методов расчетов численности населения в качестве базового был выбран метод имитационного прогнозирования. Прогноз будущей численности населения Курганенского сельского поселения был произведен на основе прогностической модели следующего вида:

, где

– расчётная численность населения;

– существующая численность населения;

– среднегодовой процент естественного прироста/убыли населения;

– среднегодовой процент миграционного прироста/убыли населения;

– расчетный период.

В проекте генерального плана изменение численности населения муниципального образования  прогнозировалось по трем сценариям:

- инерционному;

- стабилизационному;

- оптимистическому.

Каждый из указанных сценариев напрямую зависит от проводимых государственными структурами реформ в экономической и социальной сфере, масштабами и скоростью преодоления негативных тенденций, повышения качества жизни, а также демографической политикой государства.

Инерционный сценарий развития демографических процессов в Курганенском сельском поселении реально будет иметь место, если сохранится сложившаяся в последние годы тенденция развития современных социальных и экономических показателей с соответствующей консервацией существующих проблем. По данному сценарию сохранение высокой миграционный убыли в Курганенском сельском поселении ускорит процесс старения населения, в результате чего произойдет резкий рост и уровня смертности до 8-9‰ к отдаленной перспективе. При этом в результате постепенной утраты демографического потенциала коэффициент рождаемости, достигнув своего максимума к 2015 году не более чем в 10‰, затем перейдет в стадию постоянного уменьшения вплоть до 7-8‰. Таким образом, к концу прогнозного периода демографическая модель Курганенского сельского поселения не сможет уже обеспечивать простое воспроизводство населения. Естественный прирост, составивший в начале прогнозного периода 2,5-3‰, сменится убылью. Учитывая разномасштабность естественных и миграционных процессов на территории сельского поселения, постоянно нарастающая миграционная убыль (от -4‰ до -7‰) уже сначала прогнозного периода будет полностью перекрывать сложившийся небольшой естественной прирост. А к концу прогнозного периода – значительно усилит депопуляцию. Таким образом, по расчетным данным к концу расчетного года (2020 год) численность населения Курганенского сельского поселения сократится на 15-20 человек или 1,5-1-2% по отношению к отчетному году (2010 год) и составит порядка 1254 человек. А к 2030 году – еще на 70-80 человек и составит около 1181 человек, что на 7-8% меньше уровня 2010 года (рис. 6.2.1).

При инерционном варианте развития сохранится слаборазвитость социально-экономической сферы Курганенского сельского поселения, что приведет к усилению миграционной подвижности его населения в сторону более благополучных населенных пунктов. Учитывая, что основную массу мигрирующего населения составляет молодежь (с целью получения профессионального образования и более выгодных условий труда), потеря населения в сельском поселении будет сопровождаться ухудшением возрастной структуры населения и ростом демографической нагрузки на трудоспособное население за счет лиц пенсионного возраста. Наиболее опасным моментом станет все продолжающийся рост удельного веса лиц старше трудоспособного возраста при постепенном сокращении удельного веса категории детей, так как в фертильный возраст вступит суженный контингент женщин, рожденных в 90-е годы.

Следует также учитывать, что приведенные цифры скорее всего будут являться показателями верхней границы инерции, при ухудшении социально-экономической обстановки масштабы убыли могут быть значительнее.

Оптимистический сценарий развития демографических процессов в Курганенском сельском поселении возможен при скорейшем развитии социально-экономической сферы сельского поселения и стабилизации миграционных процессов на уровне хотя бы 5‰ в год (7 человек). В совокупности со стабилизацией показателей рождаемости это позволит сохранить и даже несколько приумножить имеющийся демографический потенциал территории в части роста удельного веса детей и подростков. Его реализация должна сопровождаться быстрым преодолением кризисных явлений экономики и повышением уровня жизни, эффективностью предпринимаемых мер по стимулированию рождаемости, системой мероприятий по изменению образа жизни населения и созданию условий для привлечения внешних мигрантов.

В результате, в совокупности с активной политикой повышения рождаемости и поддержки молодых семей коэффициент рождаемости сможет возрасти до уровня в 11-12‰ в год с незначительными колебаниями в отдельные годы. Масштабы смертности в сельском поселении сохранятся так же, как и при инерционном сценарии развития, однако за счет роста числа детей, молодежи и трудоспособного населения (активно участвующих в миграционных процессах) общий коэффициент смертности (на 1000 населения) немного сократится и составит порядка 7‰ в год. Таким образом, при оптимистическом варианте развития естественный прирост составит стабильно порядка 4-5‰ ежегодно (около 6-7 человек).

В результате преодоления негативных демографических тенденций последних лет общая численность населения Курганенского сельского поселения по расчетным данным на прогнозный период сможет систематически возрастать за счет сложившегося естественного прироста населения. При этом существенно увеличит темпы роста и определенное при реализации оптимистического варианта развития положительное сальдо миграций, составившее 5‰ ежегодно. Это позволит к 2020 году увеличить численность населения Курганенского сельского поселения до 1399 человек (110% к 2010 году), а к 2030 году – до 1538 человек (120,8% к 2010 году) – (рис. 6.2.2).

По данному сценарию в течение всего расчетного срока численность населения может колебаться в зависимости от миграционной обстановки, однако общая тенденция динамики населения Курганенского сельского поселения все равно будет иметь направление в сторону роста.

Несмотря на низкую вероятность развития демографической составляющей по данному сценарию, он наиболее благоприятен для Курганенского сельского поселения, так как именно при нем возможно предотвращение ухудшения возрастной структуры в результате негативных тенденций последних лет.

Наиболее вероятным и в целом приемлемым из возможных вариантов перспективного развития демографической ситуации в Курганенском сельском поселении является стабилизационный сценарий развития. Он выступает в качестве промежуточного между инерционным и оптимистическим вариантами развития. Его основные параметры представляют собой разумные и вполне достижимые пределы развития демографических процессов. Основной целью данного сценария является сохранение и приумножение имеющегося демографического потенциала. Поэтому грамотная миграционная политика, направленная на сдерживание потоков выбывших с территории МО населения, в совокупности с мероприятиями по повышению рождаемости будут основными определяющими факторами стабилизации численности населения на перспективу.

Из-за длительности преодоления социально-экономических предпосылок миграции населения в отдельные годы прогнозного периода возможны отдельные перепады роста и убыли миграции, но, в общем, прогнозная тенденция механического движения населения при стабилизационном варианте развития определена в районе нуля. Рост уровня рождаемости при этом возможен до 11‰ ежегодно с некоторым его сокращением к отдаленной перспективе, когда в фертильный возраст войдет более малочисленное поколение женщин, рожденных в 90-е годы. Коэффициент смертности, как и при оптимистическом варианте развития, немного сократится, что определит ежегодный естественный прирост на уровне 3-4‰ (4-5 человек в год). В результате, численность населения Курганенского сельского поселения в течение всего расчетного периода сможет систематически возрастать на величину естественного прироста, к 2020 году достигнув значения в 1325 человек (104% к 2010 году), а к 2030 году до 1372 человек (107,8% к 2010 году) – рис. 6.2.3.

Рост численности населения в Курганенском сельском поселении при этом будет сопровождаться укреплением сбалансированности возрастной структуры населения с ростом удельного веса детей и молодежи до уровня 20%. Неизбежно будет и сохранение высокого удельного веса лиц пенсионного возраста на уровне не менее 18-19%. На этом фоне удельный вес трудоспособного населения стабилизируется на уровне 61-62%. Таким образом, в течение расчетного периода возможно сохранить имеющийся трудовой потенциал Курганенского сельского поселения на уровне 0,8-0,9 тыс. человек.

Благодаря росту уровня рождаемости и стабилизации численности лиц трудоспособного возраста число детей дошкольного возраста к концу расчетного срока возрастет до 85-90 человек (на 18-25%).

Более масштабные численные изменения коснутся численности детей школьного возраста, так как их будущая численность уже заложена в возрастной пирамиде сельского поселения и к концу прогнозного периода приумножится на число родившихся. В течение прогнозного периода ожидается их рост на четверть по отношению к отчетному году с достижением численного состава порядка 185 человек.

При сохранении негативных демографических тенденций в лице высокого уровня миграционной убыли населения категория детей и подростков может критически сократиться до 1,5 раз.

В целом же, из предложенных выше сценариев развития территории наиболее достижимым является стабилизационный сценарий, и в основных своих проектных решениях генеральный план будет опираться именно на него. Однако в случае стремительного экономического развития сельского поселения возможен переход демографического развития на оптимистический вариант и, соответственно, увеличение трудоспособного населения за счет прибывших мигрантов.

В соответствии с реализацией наиболее вероятного варианта развития демографической ситуации (стабилизационного), а также с учетом миграционной привлекательности населенных пунктов произведен также расчет численности населения Курганенского сельского поселения в территориальном разрезе – табл. 6.2.1.

Табл. 6.2.1.

Динамика численности населения

Курганенского сельского поселения в разрезе населенных пунктов, чел.

| № п/п | Населенные пункты | 2010 год | 2020 | 2030 | 2030 в % к 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | х.Курганный | 799 | 834 | 879 | 110,0 |
| 2 | х.Верхневодяной | 94 | 95 | 93 | 98,9 |
| 3 | х.Нижнеантоновский | 232 | 245 | 250 | 107,8 |
| 4 | х.Терновой | 148 | 151 | 150 | 101,4 |
| Всего по Курганенскому сельскому поселению | 1273 | 1325 | 1372 | 107,8 |

## Социально-экономическое положение.

### Уровень и качество жизни.

Уровень и качество жизни населения являются основными индикаторами степени благосостояния общества. Показатели уровня жизни населения являются прямым отражением процессов, происходящих в реальном секторе экономики, на финансовом рынке, в ценовой политике.

Уровень жизни населения является сложной комплексной категорией, которая выражает потребность и степень удовлетворения материальных и духовных благ всех членов общества. Он складывается из размера реальных доходов, уровня потребления населением благ и услуг, обеспеченности населения благоустроенным жильем, роста образованности, степени развития медицинского и культурного обслуживания.

Среди многих показателей уровня жизни ключевым являются денежные доходы, служащие основным источником удовлетворения личных потребностей населения в потребительских товарах и разнообразных видах услуг. В Курганенском сельском поселении, как и во многих других муниципальных образованиях Орловского района, основными источниками доходов являются:

- заработная плата и прочие выплаты, которые работники получают за свой труд;

- выплаты и льготы из общественных фондов потребления, специальных фондов;

- доходы от личного подсобного хозяйства, сада, огорода.

Значительную долю в формировании денежных доходов населения составляет заработная плата. Уровень зарплаты в Орловском районе заметно уступает среднему по Ростовской области показателю (8932,4 и 12539,0 рублей в месяц на одного работника в 2008 году). Однако, среди муниципальных образований области район занимает относительно высокое 11-е место. В Курганенском сельском поселении уровень среднемесячной начисленной заработной платы в 2008 году составил всего 6564,3 рублей, что на 36% меньше, чем по району и в 2 раза меньше, чем по области – табл. 7.1.1.

Табл. 7.1.1.

Динамика среднемесячной начисленной зарплаты одного человека, руб.

|  | годы |
| --- | --- |
|  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2008г. в % к 2007г. |
| Курганенское с.п. |  |  |  |  | 5079,2 | 6564,3 | 129,2 |
| Орловский р-н | 2514,8 | 3251,8 | 4069,7 | 5348,0 | 7071,9 | 8932,4 | 126,3 |
| Ростовская обл. | 3806,1 | 4797,5 | 5944,7 | 7568,9 | 9779,8 | 12539,0 | 128,2 |

При этом темп роста уровня зарплаты в сельском поселении к прошлому году был несколько выше, чем по району и области в целом – 129,2% против 126,3% и 128,2% соответственно.

Резко колеблется уровень заработной платы в Курганенском сельском поселении по видам экономической деятельности. Наиболее высокооплачиваемые профессии отмечаются в финансовой деятельности, примерно средний уровень заработных плат складывается в сфере торговли, транспорта и связи. Заметно уступает этим сферам сельское хозяйство и первостепенно социально-значимые отрасли, такие как образование, здравоохранение, культура, где в 2008 году заработная плата не всегда превышала установленный прожиточный минимум, равный 4339 рублей.

Помимо величины дохода важным является показатель соотношения уровня дохода и стоимости жизни как характеристика потребления и обеспеченности жизненными благами населения. Таким образом, показатель отношения среднедушевого денежного дохода к прожиточному минимуму ясно отражает качество жизни населения.

Величина прожиточного минимума – это минимальная величина затрат на набор продуктов питания и услуг, который необходим для поддержания здоровья и обеспечения жизнедеятельности населения. Следовательно, если большая часть дохода индивида используется на этот минимальный набор, то тем меньше у него возможностей удовлетворять другие потребности в услугах и благах: медицинских, образовательных, культурных. Мировой опыт свидетельствует, что минимальным необходимым фактором обеспечения жизнедеятельности является превышение величины среднедушевого денежного дохода над величиной прожиточного минимума в 2-2,5 раза. Ниже этого соотношения развитие социальной сферы считается неустойчивым. В Ростовской области в целом соотношение среднедушевых доходов и прожиточного минимума составляет 2,8 раз. Однако сведений о среднедушевых доходах населения в Орловском районе и, в частности, Курганенском сельском поселении нет, что затрудняет проведение адекватного анализа уровня жизни в сельском поселении с этой точки зрения. При этом соотношение среднемесячной заработной платы и прожиточного минимума в сельском поселении составляет всего 1,5 раза, при том, как по области в целом 2,9 раз, а по Орловскому району 2,1 раз.

В 2010 году в Курганенском сельском поселении проживало 236 человек пенсионного возраста – это 18,5% населения поселения. Средней размер начисленной пенсии в Орловском районе в 2009 году составил 5 315,9 рублей, что на 36% больше величины прожиточного минимума для пенсионеров и на 12% больше среднедушевого прожиточного минимума для всего населения Ростовской области. Таким образом, пенсионеры в последние годы значительно улучшили свое материальное положение и перестали быть одной из наиболее социально уязвимых групп населения. Еще в 2008 году средней размер начисленной пенсии в Орловском районе был в 1,4 раза меньше и составлял всего 3918,5 рублей, что на 11% больше величины прожиточного минимума для пенсионеров и на 10% меньше среднедушевого прожиточного минимума для всего населения Ростовской области. Тем не менее, особенно в первостепенных социально значимых отраслях пенсионеры продолжают работать, что приводит к старению экономически активной части населения поселения и не всегда положительно сказывается на развитии отрасли.

Важнейшей частью социальной инфраструктуры, призванной обеспечивать удовлетворение социально-бытовых нужд человека, является жилье и его качество.

По данным на 2009 г. жилищный фонд Курганенского сельского поселения составил 22,1 тыс. м² общей площади (2,6% жилищного фонда Орловского района). В структуре жилищного фонда Курганенского сельского поселения, как по району в целом, преобладает частный жилой фонд, на долю которого приходится 99% всего жилфонда.

По обеспеченности жилым фондом в расчете на одного жителя в 2009 году Орловский район находился на одном уровне с областью в целом – 21,2 м²/чел. и 21,3 м²/чел. соответственно. В Курганенском сельском поселении обеспеченность жильем в расчете на одного жителя составила всего 17,2 м²/чел., что на 19% меньше, чем по району в среднем и на 14% ниже принятого в Российской Федерации порогового значения, равного не менее 20 м2/чел.

Помимо обеспеченности жилой площадью важное значение имеют показатели качественных характеристик этого жилья. По отдельным показателям благоустройства жилищного фонда Орловский район опережают Ростовскую область в целом. В первую очередь это относится к общей площади, оборудованной водопроводом, центральным отоплением и газом. В Курганенском сельском поселении только обеспеченность газом соответствует среднерайонному уровню. По остальным показателям благоустройства жилья, характеризующим уровень комфорта (канализация, горячее водоснабжение, ванны и пр.) и Орловский район, и Курганенское сельское поселение особенно значительно отстает от среднеобластных значений – табл. 7.1.2.

Табл. 7.1.2.

Благоустроенность всего жилищного фонда по состоянию на 1 января 2010г., %.

|  | Общая площадь, оборудованная |
| --- | --- |
|  | водопроводом | канализацией | центр. отоплением | ваннами (душем) | газом | горячим водоснабж. |
| Курганенское с.п. | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 7,6 | 96,8 | 7,6 |
| Орловский р-н | 74,9 | 56,9 | 90,1 | 29,9 | 98,8 | 39,7 |
| Ростовская область | 74,4 | 68,4 | 75,6 | 64,0 | 85,2 | 59,3 |

Таким образом, качество жилья в Курганенском сельском поселении, как и Орловском районе в целом, находится на относительно низком уровне.

Усугубляет ситуацию физическое состояние жилищного фонда Курганенского сельского поселения. Площадь ветхого жилья составляет 745 м² – 3,4% всего жилищного фонда.

Сократившиеся за период реформ 1990-2001 годов бюджетные ассигнования в строительство привели к значительному снижению предоставляемого бесплатного жилья очередникам, в связи с чем в жилищной сфере обозначились существенные проблемы, которые находят свое отражение и в настоящее время. Низкие показатели доступности жилья являются следствием недостаточности государственной поддержки обеспечения жильем граждан. Обострение инфраструктурной проблемы может сильно препятствовать дальнейшему устойчивому развитию территории и снижать её привлекательность, что объясняет необходимость разработки и проведения направленной жилищной политики в районе в целом и Курганенском поселении в частности.

### Социальная сфера и прогноз её развития.

Социальная инфраструктура представляет собой многоотраслевой комплекс, действующий в интересах повышения благосостояния его населения. Она охватывает систему образования и подготовки кадров, здравоохранение, культуру, физическую культуру и спорт и т.д. Уровень развития социальной сферы в сильной степени определяется общим состоянием экономики отдельных территориальных образований, инвестиционной и социальной политикой государственных структур и другими факторами. В числе последних важная роль принадлежит особенностям географического положения поселения любого региона.

Курганенское сельское поселение, как и Орловский район в целом, находится на значительном пространственном удалении от областного центра и других крупных городов области. Это предопределяет сильно выраженную ориентацию на автономное обслуживание своего населения подавляющим большинством видов социальных услуг. В настоящее время социальная сфера сельского поселения представлена сетью учреждений исключительно повседневного уровня обслуживания, муниципальной форм собственности. Отсутствие организаций, предоставляющих услуги образования, здравоохранения, культуры и спорта на платной основе, говорит о низком уровне жизни населения данного региона.

Прогнозирование отраслей социального блока сталкивается с рядом проблем вследствие значительной зависимости социальных процессов от уровня развития экономики, инвестиционной активности, наличия ясной социальной  государственной политики и многих других факторов. Специфика социальной сферы обуславливается некоторыми методическими особенностями:

- развитие сферы в значительной степени зависит от демографического прогноза и предполагаемой возрастной структуры населения;

- социальный эффект и качество работы не поддаются количественным измерениям, поэтому используются косвенные показатели количественной оценки обеспеченности услугами;

- ограниченная возможность взаимодополняемости и взаимозаменяемости  услуг предусматривает необходимость прогнозирования комплекса социальных отраслей в целом.

Отсутствие в современной практике социального управления количественно определенных социальных ориентиров, позволяющих сопоставить достигнутый уровень развития с нормой, лишает возможности обоснованного ранжирования приоритетов и выбора первоочередных целей социального развития.

Расчет перспективного развития отраслей социальной сферы Курганенского сельского поселения производился на основе анализа современного их состояния с последующей экстраполяцией на средне- и дальнесрочные периоды. При этом учитывались разработанные прогнозные показатели перспективной демографической ситуации, экономической подсистемы, тенденции мирового и отечественного развития социальной сферы. В основу расчетов перспективной потребности и обеспеченности Курганенского сельского поселения социальной инфраструктурой и услугами были положены:

- нормативные показатели, изложенные в распоряжении Правительства Российской Федерации от 14 июля 2001 года №942-р «О социальных нормах и нормативах» и соответствующем документе от 19 октября 1999 года «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»;

- утвержденные Правительством РФ изменениям в социальные нормы и нормативы, изложенные в распоряжении от 13 июля 2007 г. № 923-р;

- нормативы СНиП 2.07.01-89(;

- региональные нормативы по Ростовской области, утвержденные Приказом министерства от 29.03.2010 № 26.

Проведенный анализ существующего положения в социальной сфере Курганенского сельского поселения выявил общие и специфические проблемы развития, преодоление которых напрямую будет зависеть от состояния развития экономики и действенности проводимых реформ. Помимо этого, следует учитывать инерционность многих параметров социальной инфраструктуры и необходимость крупных финансовых вложений в сферу. Обеспечение устойчивого социального развития региона и  повышение уровня и качества жизни населения является приоритетной задачей всех структур власти. В целом, ускоренное развитие на данном этапе социальной сферы, реформирование экономических отношений, создание целевых национальных проектов и государственных программ по улучшению качества и уровня жизни повышают инвестиционную привлекательность отрасли и являются гарантами улучшения социальной обстановки.

Проектом генерального плана рассматривается три варианта развития социальной сферы Курганенского сельского поселения: инерционный, оптимистический и стабилизационный.

Инерционный вариант предполагает сохранение существующих тенденций и трендов развития отрасли. Вероятность его реализации полностью зависит от инерционного варианта развития экономики: сохранения имеющегося портфеля ресурсов, отсутствия крупных инвестиционных проектов и т.д. При данном варианте развития сохранится  отставание уровня развития социальной сферы от социальных нормативов, что может стать причиной растущего социального недовольства. Развертывание негативных демографических тенденций (старение населения) и сокращение контингента трудоспособного населения потребуют значительного повышения темпов роста производительности труда. Усиление существующих негативных социальных процессов и дальнейшая деградация отраслей социальной сферы резко понизят уровень жизни.

Оптимистический вариант предполагает глубокие преобразования в социальной сфере Курганенского сельского поселения, которые будут происходить в соответствии с темпами развития производительных сил, преобразованием экономических отношений в сфере. Необходимым условием развития данного сценария развития являются высокие темпы развития экономики. Он является наиболее приемлемым, но в то же время наиболее труднодостижимым. Оптимизационный сценарий гарантирует выход социальной сферы из критического состояния и достижение европейского уровня жизни.

Стабилизационный вариант развития  является наиболее вероятным для развития Курганенского сельского поселения. Его целью является приведение основных показателей безопасности жизнедеятельности социальной сферы в приемлемое состояние с минимизацией рисков возникновения острых социальных конфликтов на территории Курганенского сельского поселения.

#### Образование.

Образование является одним из ключевых подразделений сферы услуг любого муниципального образования. Основными её составляющими являются детские дошкольные учреждения, дневные и вечерние общеобразовательные школы, система профессионального начального, среднего и высшего образования, система дополнительного образования детей.

В 2010 году образовательная сеть Курганенского сельского поселения была представлена:

- одним учреждением дошкольного образования;

- одним дневным общеобразовательным учреждением.

Развитие образования на расчетную перспективу останется одним из приоритетных направлений развития социальной сферы Курганенского сельского поселения, что потребует решения целого ряда проблем, в числе которых особенно выделяются:

- недостаточно высокий уровень качества предоставляемых образовательных услуг;

- несоответствие сети дошкольных образовательных учреждений реальным потребностям и необходимость её реформирования;

- относительно слабая материально-техническая база многих из образовательных учреждений Курганенского сельского поселения.

##### Учреждения дошкольного образования.

В Курганенском сельском поселении по состоянию на начало 2011 года численность детей дошкольного возраста составила 72 человека – 5,6% от общей численности населения поселения. В динамике с 2005 года общая численность детей дошкольного возраста сократилась в 1,5 раза.

На территории Курганенского сельского поселения функционирует только одно дошкольное образовательное учреждение, обеспечивающее воспитание, обучение, присмотр и уход за детьми в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет. Расположено оно в центре муниципального образования – х.Курганный. Нормативный радиус обслуживания дошкольных учреждений составляет 500 метров. Таким образом, остальные населенные пункты сельского поселения остаются неохваченными дошкольным образованием.

Материально-техническое состояние здания единственного дошкольного учреждения Курганенского сельского поселения показывает необходимость дальнейшего наращивания объемов работ по приведению ее в соответствие с государственными требованиями.

Мощность дошкольного учреждения Курганенского сельского поселения составляет 69 мест. Фактически его посещают порядка 35 детей. Обеспеченность детей местами в дошкольных учреждениях является важным показателем развития сети дошкольного образования, характеризующим ее емкость, которая в настоящее время имеет резерв в 34 мест.

Также наиболее наглядным показателем развития дошкольного образования является охват детей дошкольным образованием. В Курганенском сельском поселении при наличии свободных мест численность детей, охваченных дошкольным образованием, составляет относительно высокую по сравнению с другими муниципальными образованиями Орловского района величину в 49% от общей численности детей дошкольного возраста. В соответствии с региональным нормативом градостроительного проектирования детские дошкольные учреждения в сельских населенных пунктах Ростовской области должны охватывать до 50-65% детей дошкольного возраста. Проектная мощность дошкольного учреждения позволяет охватить дошкольным образованием до 95% всех детей дошкольного возраста в сельском поселении.

В территориальном разрезе охват детей Курганенского сельского поселения дошкольными учреждениями представлен в табл. 7.2.1.1.

Табл. 7.2.1.1.

Обеспеченность населения Курганенского сельского поселения

дошкольными учреждениями в разрезе населенных пунктов.

|  | Вместимость ДДУ, 2009г. | Численность детей дошкольного возраста, человек | Потребность в местах в ДДУ при 50-65% обеспеченности, мест | Недостаток (-) /избыток (+) мест в ДДУ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | проект. | факт. |  |  |  |
| 1 | х.Курганный | 69 | 35 | 47 | 24-31 | +38 - +46 |
| 2 | х.Верхневодяной |  |  | 7 | 4-5 | -4 - -5 |
| 3 | х.Терновой |  |  | 8 | 4 | -4 - -5 |
| 4 | х.Нижнеантоновский |  |  | 10 | 5 | -5 - -7 |
| Всего по Курганенскому сельскому поселению | 69 | 35 | 72 | 36-47 | +22 - +33 |

Как видно из табл. 7.2.1.1, имеющееся дошкольное учреждение покрывает потребности не только х.Курганный, в котором оно расположено. Население, проживающее в других малых населенных пунктах сельского поселения, также имеет возможностью пользоваться услугами дошкольного учреждения при условии самостоятельного подвоза детей к садику. Численность населения х.Верхневодяной, х.Терновой не превышает 200 человек, в результате, развитие полноценной сети дошкольных образовательных учреждений в таких условиях маловероятно вследствие недостатка и нерентабельности строительства и содержания детских садов, а также недостаточного количества детей для их комплектации.

При этом, однако, необходимо рассмотреть вопрос о возможной организации мини- детского сада в хуторе Нижнеантоновский, возможно, с использованием альтернативных форм дошкольного образования.

В целом, система дошкольного образования на территории Курганенского сельского поселения характеризуется полнотой охвата детей дошкольного возраста. Единственной проблемой является доступность дошкольного образования для детей из малых хуторов, чьи родители не имеют возможность ежедневно возить их в достаточно удаленный единственный садик. Решением в таких условиях может стать развитие альтернативных, нетрадиционных форм дошкольного образования.

Дошкольное образование является одним из ключевых средств решения проблем социальной мобильности населения, что особенно актуально в условиях развития экономики. Помимо этого, неравенство доступа к дошкольному образованию означает в первую очередь усиление неравенства стартовых возможностей для детей, проживающих в сельской местности, и детей из менее благополучных семей. Во многих случаях это означает, что ребенок не готов к школе, не справится с программой и в дальнейшем не получит качественного образования. Таким образом, закладывается основа усиления дифференциации в возможности получения качественного образования по социальным и территориальным основаниям.

Прогнозируемый контингент детей будет сильно отличаться в зависимости от сценария, по которому пойдет развитие Курганенского сельского поселения (табл. 7.2.1.2) Несмотря на то, что наиболее вероятным рассматривается стабилизационный сценарий развития основных социально-экономических процессов, учет возможности вариаций весьма важен при решении вопросов управления образованием.

Табл. 7.2.1.2.

Прогнозная оценка количества детей  дошкольного возраста (0-6 лет)

Курганенского сельского поселения по сценариям развития (с учетом миграций).

| Годы | Сценарии развития |
| --- | --- |
|  | Инерционный | Стабилизационный | Оптимистический |
|  | Число детей в дошкольном возрасте, чел. | в т.ч. % от всего населения | Число детей в дошкольном возрасте, чел. | в т.ч. % от всего населения | Число детей в дошкольном возрасте, чел. | в т.ч. % от всего населения |
| 2010 | 72 | 5,7 | 72 | 5,7 | 72 | 5,7 |
| 2015 | 69 | 5,4 | 81 | 6,3 | 88 | 6,6 |
| 2020 | 64 | 5,1 | 87 | 6,6 | 97 | 6,9 |
| 2025 | 49 | 4,0 | 85 | 6,3 | 89 | 6,1 |
| 2030 | 50 | 4,2 | 90 | 6,6 | 103 | 6,7 |

Учитывая предстоящий демографический бум в результате вступления в наиболее репродуктивный возраст многочисленного поколения рожденных в 80-е годы и положительной динамики миграции, на перспективу возможно ожидать скорее рост численности детей в дошкольном возрасте, нежели их сокращение. Значительные коррективы может внести только крупномасштабная отрицательная миграция, уменьшающая не только общее число жителей, но и наиболее репродуктивную их группу. В результате, по инерционному варианту развития группа детей дошкольного возраста может критически сократиться до 1,5 раза. По стабилизационному сценарию развития численность детей дошкольного возраста в Курганенском сельском поселении к концу расчетного срока вырастет на 20% по сравнению с 2010 годом и составит порядка 87 человек. А к отдаленной перспективе темпы роста немного сократятся в результате вступления в детородный возраст менее многочисленного поколения рожденных в кризисные 90-е годы и общая численность детей дошкольного возраста составит порядка 90 человек. При оптимистическом варианте развития рост численности детей дошкольного возраста будет более значительным – к концу прогнозного периода ожидается увеличение их на 43-45% (с 72 человек в 2010 году до 103 человек к 2030 году).

В настоящее время дошкольное учреждение в сельском поселении имеет резерв на 34 места. Учитывая полную загрузку его имеющихся мощностей (при отсутствии ввода новых в течение расчетного периода), дошкольным образованием в Курганенском сельском поселении может быть охвачено более 95% детей дошкольного возраста, что вполне отвечает потребностям общества и растущей экономики (табл. 7.2.1.3).

Табл. 7.2.1.3.

Прогноз охвата детей дошкольного возраста (0-6 лет) детским дошкольным образованием.

|  | 2010 | 2015 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | инерционный | стабилизационный | оптимистический | инерционный | стабилизационный | оптимистический |
| Численность детей в возрасте 0-6 лет | 72 | 69 | 81 | 88 | 64 | 87 | 97 |
| Охват детей в возрасте 0-6 лет дошкольными учреждениями, % | 95,8 | 100,0 | 85,2 | 78,4 | 107,8 | 79,3 | 71,1 |

Таким образом, даже при оптимистическом сценарии развития имеющихся мест детских в дошкольном учреждении будет достаточно для нормативного охвата детей дошкольным образованием.

##### Общеобразовательные учреждения.

Сеть общеобразовательных учреждений Курганенского сельского поселения представлена одним дневным общеобразовательным учреждением, предоставляющим все три ступени общего образования (начальное, основное и среднее). Расположено оно в центре муниципального образования – х.Курганный. Территориальное расположение учреждений общего образования вполне соответствует установленным нормам градостроительного проектирования.

Мощность общеобразовательного учреждения Курганенского сельского поселения составляет 360 мест. Таким образом, на 1000 населения сельского поселения приходится 458 мест, что более чем в 3 раза выше установленных норм градостроительного проектирования (118-123 мест на 1000 населения в сельских поселения). В результате, на территории Курганенского сельского поселения все дети школьного возраста 100% охвачены общим образованием. Подвоз школьников к учреждению осуществляется из всех населенных пунктов сельского поселения школьным автобусом.

На начало 2011 учебного года численность учащихся в дневном учреждении общего образования составила 157 человек – 12% общей численности населения Курганенского сельского поселения. На протяжении последних лет в Курганенском сельском поселении, как и в Орловском районе в целом, отмечалось постоянное сокращение числа учащихся в общеобразовательных школах. При этом если по району в целом число школьников за последние пять лет сократилось на 15%, то в сельском поселении более чем в 1,5 раза.

В связи с этим фактическая загрузка Курганенской общеобразовательной школы сократилась до 44%. Общий профицит мест в данном учреждении составляет 203 места. Слабая загруженность благоприятно сказывается на принятой образовательной модели в общеобразовательном учреждении – обучение в ней проходит в одну смену.

Серьезной проблемой общего образования Курганенского сельского поселения является состояние материально-технической базы единственной школы, основные фонды которой значительно изношены и требуют проведения капитального ремонта.

Серьезные изменения в расчетный период будут наблюдаться и в системе общего образования Курганенского сельского поселения. В значительной мере они будут определяться также ростом контингента  лиц  школьного возраста к концу расчетного срока, о чем свидетельствует табл. 7.2.1.4.

Табл. 7.2.1.4.

Прогнозная оценка количества лиц школьного возраста

(7-16 лет) Курганенского сельского поселения по сценариям развития (с учетом миграций).

| Годы | Сценарии развития |
| --- | --- |
|  | Инерционный | Стабилизационный | Оптимистический |
|  | Количество лиц школьного возраста, чел. | в т.ч. % от всего населения | Количество лиц школьного возраста, чел. | в т.ч. % от всего населения | Количество лиц школьного возраста, чел. | в т.ч. % от всего населения |
| 2010 | 146 | 11,5 | 146 | 11,5 | 146 | 11,5 |
| 2015 | 140 | 11,1 | 157 | 12,1 | 160 | 12,0 |
| 2020 | 135 | 10,8 | 169 | 12,8 | 176 | 12,6 |
| 2025 | 130 | 10,6 | 174 | 12,9 | 187 | 12,7 |
| 2030 | 127 | 10,8 | 185 | 13,5 | 198 | 12,9 |

Сокращение приема в первые классы сохранится только в начале прогнозного периода, а затем сменится на обратную тенденцию, так как школьного возраста достигнут более многочисленные поколения рожденных в настоящее время. Тенденция сокращения приема в 10-е классы также уже в начале прогнозного периода сменится на обратную. Таким образом, общий рост численности детей школьного возраста уже заложен в возрастной структуре населения, и лишь крупный миграционный отток населения способен привести к катастрофичному их сокращению, описанному при реализации инерционного сценария.

В связи с прогнозируемым ростом числа лиц в школьном возрасте улучшится ситуация с заполняемостью СОШ в х.Курганный, заполненной в настоящее время менее чем на половину. Существующих мощностей данного общеобразовательного учреждения будет вполне достаточно для 100% обеспечения общим образованием растущего числа школьников на протяжении всего прогнозного периода. Однако, учитывая тяжелое материально-техническое состояние единственного учреждения общего образования, в числе первоочередных мероприятий необходимо провести его капитальный ремонт.

##### Дополнительное образование.

Система дополнительного образования детей объединяет в единый процесс воспитание, обучение и развитие личности ребенка.

В соответствии с нормами градостроительного проектирования на территории Курганенского сельского поселения не предусматривается строительство специализированных учреждений дополнительного образования детей. Нормативный охват детей внешкольным образованием составляет 10% от общего числа школьников – это всего 16 детей во всем сельском поселении. Таким образом, оптимальным является организация различных кружков на базе Курганенской общеобразовательной школы, где дети смогут получить дополнительные знания и навыки в различных областях.

##### Профессиональное образование.

Учреждений, предоставляющих профессиональное образование, на территории Курганенского сельского поселения нет. При этом, находясь в часовой доступности от районного цента п. Орловский, у подростков Курганенского поселения есть возможность получать начальное, среднее и высшее образование в учреждениях райцентра, представленных профессиональным училищем, техникумом и филиалом Ростовского ВУЗа.

##### Мероприятия по развитию системы образования в поселении.

Таким образом, мероприятиями по развитию системы образования станут следующие:

- Совершенствование сети образовательных учреждений, обновление и приведение в соответствие с нормативными и санитарно-гигиеническими требованиями материально-технической базы образовательных учреждений и их зданий (расчётный срок);

- Проведение модернизации учебного, учебно-производственного оборудования и материально-технической базы образовательных учреждений, включая закупки компьютерной техники, спортивного инвентаря и оборудования, учебного и лабораторного оборудования, мебели, медицинского оборудования и др. (расчётный срок);

- Обновление содержания, форм, методов и технологий образования с целью повышения его качества (расчётный срок);

- Повышение охвата детей всеми видами образования, развитие профильного обучения (расчётный срок);

- Приведение системы образования в соответствие с запросами современной и перспективной системы хозяйства (расчётный срок);

- Оказание содействия в развитии альтернативных, нетрадиционных форм дошкольного образования (семейные детские сады, центры раннего развития ребенка и др.) во всех населенных пунктах поселения (весь период);

- Размещение мини-детского сада на 10 мест в хуторе Нижнеантоновском на восточной стороне улицы Антоновской напротив Дома культуры (расчётный срок);

- Капитальный ремонт Курганенской СОШ (расчётный срок);

- Организация учреждения дополнительного образования (детской школы искусств или школы эстетического воспитания) в Курганенской средней школе (первая очередь).

#### Здравоохранение и социальное обеспечение.

Медицинские услуги населению Курганенского сельского поселения оказывают четыре учреждения амбулаторно-поликлинического типа – фельдшерско-акушерские пункты, расположенные в населенных пунктах поселения. При Курганенском ФАПе имеется подстанция скорой медицинской помощи с одной санитарской машиной.

ФАП – является первичным (доврачебным) звеном здравоохранения в сельской местности. Общая мощность данных амбулаторно-поликлинических учреждений в Курганенском сельском поселении составляет 60 посещений в смену, что в расчете на 10 тыс. населения составляет 471,3 посещений – более чем в 2,5 раза больше установленного социального норматива (181,5 посещений в смену на 10 тыс. населения).

Территориально во всех населенных пунктах Курганенского сельского поселения имеются учреждения амбулаторно-поликлинического типа. При этом выделяется ряд различий в обеспеченности и потребности населения данными учреждениями (табл. 7.2.2.1).

Табл. 7.2.2.1.

Обеспеченность населения Курганенского сельского поселения

амбулаторно-поликлиническими учреждениями в разрезе населенных пунктов.

| Населенные пункты | Мощность амб.-поликл. учреждений, посещений в смену | Мощность амб.-поликл. учреждений в % к соц. нормативу | Недостаток (-), избыток (+) мощностей |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | на 10. тыс. населения |  |  |
| х.Курганный | 15 | 187,7 | 103 | 0 |
| х.Верхневодяной | 15 | 1595,7 | 879 | 13 |
| х.Терновой | 15 | 1013,5 | 558 | 12 |
| х.Нижнеантоновский | 15 | 646,6 | 356 | 11 |
| Всего по Курганенскому сельскому поселению | 60 | 471,3 | 260 | 37 |

Как видно из табл. 7.2.2.1, только в среднем по величине х.Курганный имеющийся ФАП предельно загружен. В остальных малых населенных пунктах существующая мощность в разы превышает нормативную потребность.

В системе здравоохранения Курганенского сельского поселения на 2010 год работало всего 4 средних медицинских работника (менее 2% всех специалистов района). Врачей в сельском поселении нет. В соответствии с принятыми социальными нормативами обеспеченности населения медицинскими кадрами медицинские учреждения Курганенского сельского поселения весьма слабо укомплектованы медработниками. Так, по нормативу на 10 тыс. населения должно приходиться 41 врач и 114 медицинских работников, в Курганенском сельском поселении на 10 тыс. приходится всего 31 медицинских работника.

Таким образом, в целом система здравоохранения и проектная база медицинских учреждений Курганенского сельского поселения (их вместимость) в целом соответствует установленным социальным нормативам и характеризуется полнотой охвата населения медицинскими услугами. Однако низкая укомплектованность учреждений здравоохранения медицинским персоналом может вызвать серьезные проблемы с их доступностью для населения.

Анализ состояния материально-технической состояния муниципальных лечебно-профилактических учреждений показал, что многолетний дефицит бюджетного финансирования системы здравоохранения привел к физическому и моральному упадку ее материально-технической базы. Не исключением являются и фельдшерско-акушерские пункты Курганенского сельского поселения, основные фонды которых физически и морально устарели. В сложившейся ситуации возникает множество трудностей не только с внедрением и развитием новых технологий в оказании медицинской помощи, что, в свою очередь, позволило бы сократить сроки лечения больных, следовательно, и сократить расходы на здравоохранение, но и крайне трудно сохранять уже внедренные методы диагностики и лечения.

Основными факторами, определяющими дальнейшее развитие здравоохранения в Курганенском сельском поселении, будут продолжающаяся перестройка системы, распространение новых технологий профилактики, диагностики и лечения заболеваний.

Основными задачами обеспечения устойчивого развития здравоохранения Курганенского сельского поселения на расчетную перспективу остаются:

- предоставление населению качественной и своевременной медицинской помощи;

- оптимизация сети медицинских учреждений;

- преодоление дефицита материальных и финансовых средств в сфере;

- повышение уровня укомплектованности медицинскими работниками всех уровней, повышение уровня квалификации медицинских работников;

- кратное снижение показателей смертности;

- снижение высокого уровня заболеваемости социально-обусловленными болезнями.

Исходя из нормативных показателей, принятых в системе здравоохранения в настоящее время и прогнозной численности населения Курганенского сельского поселения на расчетный период проектом генерального плана определены нормативные потребности в медицинском персонале, койко-местах и амбулаторно-поликлинических учреждениях по трем сценариям развития. В основу расчетов положены социальные нормативы системы здравоохранения, принятые в Российской Федерации:

  - численность врачей на 10 000 жителей – 41;

  - численность среднего медицинского персонала на 10 000 жителей – 114,3;

  - количество койко-мест на 10 000 жителей (больничных) – 134,7;

  - мощность амбулаторно-поликлинических учреждений (посещений на 10 000 жителей/смена) – 181,5.

В процессе разработки прогноза принималось во внимание и то, что по мере снижения или увеличения реальной обращаемости населения в учреждения здравоохранения приведенные нормативные показатели в средне- или дальнесрочной перспективе могут претерпеть существенные изменения. В таблице приведены отдельные прогнозные показатели развития системы здравоохранения Курганенского сельского поселения на расчетный период – табл. 7.2.2.2.

Табл. 7.2.2.2.

Прогнозный расчет перспективной потребности населения

Курганенского сельского поселения в медицинском персонале и объектах здравоохранения.

|  | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- |
|  | Инерционный | Стабилизационный | Оптимистический | Инерционный | Стабилизационный | Оптимистический |
| Численность врачей | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| Численность среднего медперсонала | 14 | 15 | 16 | 13 | 16 | 18 |
| Количество койко-мест | 17 | 18 | 19 | 16 | 18 | 21 |
| Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений (посещений в смену) | 23 | 24 | 25 | 21 | 25 | 28 |

В настоящее время система здравоохранения Курганенского сельского поселения недостаточно развита. Даже при инерционном сценарии развития, предполагающем сокращение населения Курганенского сельского поселения, только емкости амбулаторно-поликлинического звена будет достаточно для обеспечения населения медицинской помощью. При этом низкая обеспеченность средним медперсоналом при полном отсутствии врачей создаст серьезные проблемы с доступностью, комфортом и качеством получения данных услуг.

В то же время, современные нормативные показатели в системе здравоохранения вряд ли можно признать оптимальными и высока вероятность того, что на расчетную перспективу они претерпят существенные изменения. Поэтому и приведенные прогнозные расчеты в значительной мере носят условный характер, хотя и могут быть использованы при выработке мероприятий по совершенствованию функционирования данного сектора социальной системы Курганенского сельского поселения.

Тем не менее, дальнейшее устойчивое развитие здравоохранения предусматривает выполнение нескольких обязательных условий:

- привлечение в сельское поселение молодых медицинских кадров, участковых врачей-терапевтов и врачей-педиатров, а также врачей общей практики в целях улучшения развития первичной медицинской помощи;

- дальнейшее развитие в Курганенском сельском поселении звеньев первичной медико-санитарной помощи и приведение зданий и сооружений медицинских учреждений в соответствие с нормативами.

В результате оптимизации сети учреждений здравоохранения и улучшения материально-технической базы отрасли и уровня обслуживания будет достигнуто снижение показателей смертности в Курганенском сельском поселении и уровня заболеваемости социально-обусловленными болезнями. Развитие профилактической работы, стабильное повышение уровня жизни позволит снизить заболеваемость туберкулезом, алкоголизмом и наркоманией.

***            ***          ***

Учитывая возрастные особенности населения как Курганенского сельского поселения, так и всего Орловского района в целом, а именно - высокий удельный вес лиц в пенсионном возрасте, проектом генерального плана предлагается на территории х.Курганный разместить дом престарелых, который будет обеспечивать уход за многочисленными пожилыми людьми. Учитывая, что организация данных социальных объектов находится в полномочиях региональных властей, есть реальная возможность для привлечения в социальную сферу сельского поселения дополнительных средств из федерального бюджета.

Мероприятиями в части развития здравоохранения на территории поселения станут:

- Проведение капитального ремонта всех учреждений здравоохранения с физическим износом более 60% (первая очередь);

- Создание на базе имеющихся учреждений малокоечных отделений дневного стационара и краткосрочного пребывания, внедрение стационарозамещающих технологий (расчётный срок);

- Капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта в хуторе Курганном (расчётный срок);

- Капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта в хуторе Терновом (расчётный срок);

- Капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта в хуторе Верхневодяном (расчётный срок);

- Реконструкция капитального строения (на месте бывшего интерната в центральной части населённого пункта) с целью размещения дома престарелых (расчётный срок).

#### Учреждения культуры.

Сфера культуры Курганенского сельского поселения наряду с образованием и здравоохранением является одной из важных составляющих социальной инфраструктуры. Ее состояние - один из ярких показателей качества жизни населения.

В настоящее время сеть учреждений культуры Курганенского сельского поселения представлена тремя сельскими домами культуры и одной библиотекой. Структура сети учреждений культуры вполне соответствует нормативам градостроительного проектирования для данного муниципального образования, при этом выделяется ряд различий в обеспеченности и потребности населения данными учреждениями в территориальном разрезе.

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999 года № 1683-р населенные пункты с численностью населения от 500 до 1000 человек должны иметь не менее одного учреждения клубного типа мощностью 150-200 зрительских мест. В Курганенском сельском поселении учреждения клубного типа расположены в среднем по величине населенном пункте х.Курганный и в двух малых населенных пунктах х.Терновой и х.Нижнеантоновский. Это вполне соответствует установленной социальной норме. Стоит отметить, однако, что данные учреждения в настоящее время пользуются слабой популярностью у населения и востребованы, в основном, в период больших праздников.

Достаточно слабо развита на территории Курганенского сельского поселения библиотечная сеть, охватывающая не все населенные пункты поселения. В соответствии с распоряжением правительства Российской федерации от 13 июля 2007 года № 923-р населенные пункты сельских поселений с числом жителей до 500 человек, расположенные на расстоянии более 5 км от административного центра поселения, должны иметь филиалы и (или) внестационарные отделы обслуживания поселенческих библиотек. В Курганенском сельском поселении библиотека имеется только в центре поселения, х.Курганный. Таким образом, остальные населенные пункты поселения остаются неохваченными библиотечной сетью поселения – табл. 7.2.3.1.

Табл. 7.2.3.1.

Обеспеченность населения Курганенского сельского поселения библиотеками

в разрезе населенных пунктов.

| Населенные пункты | Библиотеки | Емкость, ед.хранения |
| --- | --- | --- |
|  | норматив | факт | норматив | факт |
| х.Курганный | 1 с филиалом | 1 | 3196 | 7500 |
| х.Верхневодяной | 1 отдел внестационарного обслуживания общедоступной библиотеки поселения |  | 376 |  |
| х.Терновой | 1 отдел внестационарного обслуживания общедоступной библиотеки поселения |  | 592 |  |
| х.Нижнеантоновский | филиал |  | 928 |  |
| Всего по Курганенскому сельскому поселению | Одна библиотека с одним филиалом, два отдела внестационарного обслуживания | Одна библиотека | 5092 | 7500 |

На территории Курганенского сельского поселения сосредоточено 3,3% совокупного книжного фонда Орловского района – 7,5 тыс. экземпляров из 230,4 тыс. экземпляров района. Таким образом, на одного человека в сельском поселении приходится порядка 6 книг, что в 1,5 раза больше установленной социальной нормы. Это позволяет увеличить охват населения библиотечной сетью путем развития сети внестационарных отделов обслуживания поселенческих библиотек.

Острейшей проблемой, усугубляющей с каждым годом ситуацию в сфере культуры, является недостаток кадров. Многие работники культуры (в т.ч. руководители) достигли пенсионного возраста. Уровень заработной платы и условия труда в библиотеках и культурно-досуговых учреждениях Курганенского сельского поселения не способствуют привлечению для работы в них молодых творческих людей.

В настоящее время все учреждения культуры в сельских населенных пунктах Орловского района испытывают большую потребность практически во всех технических средствах: свето-, звуко-, видеоаппаратуре, сценической технике, библиотечном, музейном оборудовании, музыкальных инструментах, сценических костюмах. Износ имеющегося оборудования составляет от 70 до 90%. В результате этого значительно снизилась эффективность и качество культурно-досуговой деятельности в сельской местности: сократилось количество культурно-массовых мероприятий, детских клубных формирований, коллективов художественной самодеятельности, гастрольных выступлений профессиональных коллективов.

Государственная политика России на современном этапе направлена на решение проблем в области культуры исключительно силами органов местного самоуправления, поэтому местные власти становятся полностью ответственными за сохранение (это – первоочередная задача) существующей системы муниципальных учреждений культуры. Сокращение государственного участия в поддержке муниципальных образований отразилось и на финансировании учреждений культуры. Хроническое недофинансирование сферы культуры привело и к неудовлетворительному состоянию материально-технической базы оставшихся объектов – более половины зданий учреждений культуры в настоящее время находятся в ветхом и аварийном состоянии.

Качественное состояние социальной сферы играет немаловажную роль в будущем развитии региона, так как способствует притоку и концентрации молодых специалистов, составляющих основу будущей экономики. При всей важности всех «социальных» отраслей и направлений приоритетным социальным фактором, определяющим социально-экономическую перспективу поселения, является культура, несущая в себе мощный заряд созидающей или разрушающей социальной энергии.

Основными задачами деятельности  учреждений культуры являются:

- создание условий для сохранения и развития культурного потенциала поселения;

- развитие инфраструктуры, обеспечивающей формирование единого культурного пространства;

- создание условий для обеспечения доступа различным группам населения к культурным ценностям и объектам;

- сохранение и дальнейшее развитие традиционной культуры.

Существенно мешает реализации намеченных задач высокий износ основных фондов учреждений культуры, их низкая фондовооружённость и устаревшее оборудование.

Учитывая слабую популярность учреждений культуры в настоящее время, для повышения культурного уровня населения Курганенского сельского поселения на расчетную перспективу необходимо провести ряд мероприятий по стабилизации сферы культуры, предполагающих:

- использование имеющихся учреждений культуры многофункционально, создавая кружки и клубы по интересам, отвечающим требованиям сегодняшнего дня, а также расширение различных видов культурно-досуговых и просветительных услуг;

- совершенствование форм и методов работы с населением, особенно детьми, подростками и молодежью;

- расширение сети учреждений культуры и приведение их материально-технической базы в соответствие с нормами, а также современными тенденциями развития в этой области. Таким образом, для улучшения качества жизни жителей Курганенского сельского поселения необходимо провести реорганизацию и модернизацию существующих объектов культуры путем совершенствования организационных и материальных условий их функционирования.

Мероприятиями в части развития сети учреждений культуры станут:

- Капитальный ремонт Курганенского Дома культуры (расчётный срок);

- Реконструкция либо новое строительство Терновского сельского Дома культуры (расчётный срок);

- Строительство отдельного здания для Нижнеантоновского сельского Дома культуры (расчётный срок);

- Создание филиала сельской библиотеки на базе СДК в х.Нижнеантоновский (расчётный срок);

- Открытие внестационарного отдела обслуживания поселенческих библиотек в х.Верхневодяной (расчётный срок);

- Открытие внестационарного отдела обслуживания поселенческих библиотек в х.Терновой (расчётный срок).

#### Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения.

Сеть физкультурно-спортивных объектов представляет собой систему, состоящую из трех основных подсистем: сооружения в местах приложения труда (в учреждениях, на фабриках, заводах и т.п.); сооружения в различных видах общественного обслуживания (в детских учреждениях, учебных заведениях, культурно-просветительских учреждениях, учреждениях отдыха и др.), сооружения так называемой сети общего пользования.

В результате сложностей социально-экономической ситуации сеть объектов физкультурно-спортивной направленности в Курганенском сельском поселении слабо сохранена и представлена лишь одним спортивным залом. Структура сети физкультурно-спортивных объектов не соответствует установленным нормам градостроительного проектирования, в соответствии с которыми на территории центра поселения должен быть размещен полноценный стадион с нормативным спортивным ядром, а также при общеобразовательной школе должен быть еще бассейн.

Спортивный зал расположен в общеобразовательной школе, таким образом, только категория школьников может полноценно пользоваться данным физкультурно-спортивным объектом. В условиях отсутствия плоскостных объектов физкультуры и спорта явно прослеживается их нехватка для остальных категорий населения Курганенского сельского поселения.

Нехватка спортивных сооружений и их неудовлетворительное техническое состояние в совокупности со слабой их территориальной диверсификацией на сегодняшний день является основной проблемой в Курганенском сельском поселении, которая тормозит дальнейшее развитие массового спорта и не способствует привлечению большего количества занимающихся физической культурой и спортом – табл. 7.2.4.1.

Табл. 7.2.4.1.

Потребность в основных объектах физкультуры и спорта.

| Населенные пункты | Потребность в плоскостных сооружениях, м² | Потребность в спортивных залах общего пользования, м² |
| --- | --- | --- |
|  | норма | Факт | норма | Факт |
| х.Курганный | 1558 | 2400 | 280 | 172 |
| х.Верхневодяной | 183 |  | 33 |  |
| х.Терновой | 289 |  | 52 |  |
| х.Нижнеантоновский | 452 |  | 81 |  |
| Всего по Курганенскому сельскому поселению | 2482 | 2400 | 446 | 172 |

Единственным населенным пунктом, хотя бы частично обеспеченным спортивными объектами, является центр поселения, х.Курганный, на территории которого и расположена средняя образовательная школа со спортивным залом.

Всестороннее развитие человеческого потенциала предусматривает активную пропаганду и формирование здорового образа жизни. Целью муниципальной политики в этой сфере будет являться вовлечение населения в систематические занятия физической культурой, спортом и туризмом. Реализация этой цели потребует развития неформального взаимодействия органов местного самоуправления поселения с общественными организациями и спонсорами в части привлечения внебюджетных финансовых ресурсов. Необходимы разработка и реализация новых подходов для расширения возможностей граждан для занятия спортом и туризмом независимо от уровня их доходов.

Развитие физической культуры и спорта невозможно без наличия соответствующей материально-технической базы и основной ее составляющей – физкультурно-спортивных сооружений, отвечающих требованиям и нормативам, обеспечивающих потребность всех слоев населения в различных видах физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий.

В соответствии с региональными нормами градостроительства структура учреждений физкультуры и спорта на территории Курганенского сельского поселения не совсем отвечает потребностям населения. К нормируемым учреждениям физкультуры и спорта повседневного уровня относятся местный стадион и спортзал с бассейном, чаще всего совмещенный со школьным.

В настоящее время на территории Курганенского сельского поселения имеется всего один объект физкультуры и спорта – спортивный зал при общеобразовательной школе площадью 162 м². В результате, только категория школьников частично охвачена объектами физкультуры и спорта. Явная нехватка спортивных сооружений прослеживается для остальных групп населения – табл. 7.2.4.2.

Табл. 7.2.4.2.

Нормативная потребность Курганенского сельского поселения в объектах

физической культуры и спорта.

|  | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- |
|  | Инерционный | Стабилизационный | Оптимистический | Инерционный | Стабилизационный | Оптимистический |
| Спортивные залы, м² | 439 | 464 | 490 | 413 | 480 | 538 |
| Плавательные бассейны, м² | 94 | 99 | 105 | 89 | 103 | 115 |
| Плоскостные сооружения, м² | 2445 | 2583 | 2729 | 2303 | 2675 | 2999 |

Для достижения нормативных параметров к концу расчетного срока необходимо ввести дополнительно еще один спортивный зал общего пользования средней площадью 400 м², один бассейн и порядка 5 многофункциональных плоскостных сооружений средней площадью около 540 м². Для решения проблемы территориальной разбалансированности в обеспечении населения объектами физкультуры и спорта проектом генерального плана предлагается:

- в центре поселения х.Курганном осуществить строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного центра с бассейном, который будет комбинировать в себе все основные физкультурно-спортивные объекты и позволит охватить спортивно-оздоровительными услугами все категории населения, а также обустроить нормативное спортядро при общеобразовательной школе, включающее в обязательном порядке футбольное поле, баскетбольные и волейбольные площадки, общей площадью не менее 1600 кв.м;

- в среднем по численности населения х.Нижнеантоновский и малом населенном пункте, х.Терновой, построить отдельные здания для спортивных залов общего пользования либо организовать их на базе сельских домов культуры, а также необходимо осуществить строительство многофункциональных спортивных площадок средней площадью порядка 300-400 м²;

- в х.Верхневодяной необходимо осуществить строительство многофункциональной спортивной площадки средней площадью порядка 200 м².

В результате намеченных мероприятий общая единовременная пропускная способность сети объектов физкультуры и спорта Курганенского сельского поселения должна составлять не менее 260 человек в целом.

Развитию сети спортивно-оздоровительных сооружений будет способствовать также организация и обустройство молодежных спортивно-оздоровительных парков как прогрессивных, социально и экономически эффективных сооружений. В настоящее время они пользуются наибольшей популярностью для массовой спортивно-оздоровительной деятельности  населения.

Проектом генерального плана предлагается выполнить следующие мероприятия по развитию объектов физической культуры и спорта:

- Капитальный ремонт всех физкультурно-спортивных объектов с физическим износом более 60% (первая очередь);

- Резервирование земельного участка для размещения спортивного зала в центральной части хутора Нижнеантоновский напротив Дома культуры (первая очередь);

- Строительство универсального физкультурно-оздоровительного комплекса в центральной части хутора Курганный (расчётный срок);

- Резервирование земельного участка для размещения спортивного зала в центральной части хутора Нижнеантоновский напротив Дома культуры (первая очередь);

- Строительство спортивного зала в центральной части хутора Нижнеантоновский напротив Дома культуры (расчётный срок);

- Резервирование земельного участка для размещения спортивного зала в центральной части хутора Терновой рядом с Домом культуры (первая очередь);

- Строительство спортивного зала в центральной части хутора Терновой рядом с Домом культуры (расчётный срок);

- Устройство нормативного спортядра, включающего в обязательном порядке футбольное поле, баскетбольные и волейбольные площадки общей площадью не менее 1600 кв.м при общеобразовательной школе в х.Курганный (расчётный срок);

- Устройство многофункциональной спортивной площадки средней площадью не менее 300-400 кв.м в х.Нижнеантоновский и х.Терновой (первая очередь);

- Устройство спортивной площадки в центральной части хутора Верхневодяной (первая очередь).

### Экономика.

#### Общий анализ состояния экономики.

Экономика Курганенского сельского поселения, как и большинства муниципальных образований Орловского района, в настоящее время имеет слабо дифференцированную структуру и представлена только двумя основными секторами ее хозяйственной деятельности:

  - первичный сектор (сельское хозяйство) – представленный исключительно сельским хозяйством. Минеральных и горючих полезных ископаемых, на основе которых могла бы быть развита добывающая промышленность, на территории сельского поселения нет;

  - третичный сектор (транспорт, связь, финансы, торговля, образование, здравоохранение, и другие виды производственных и социальных услуг) – обеспечивает функционирование первичного и вторичного секторов экономики сельского поселения. В настоящее время этот сектор достаточно слабо развит, и представлен сетью учреждений социальной сферы, а также потребительским рынком;

  - вторичный сектор (обрабатывающая промышленность, строительство, энергетика) на территории сельского поселения не получил развития.

Наибольший удельный вес в экономике Курганенского сельского поселения занимает первичный сектор. Отсутствие вторичного сектора говорит о слабом развитии экономики поселения. В наиболее развитых регионах преобладают вторичный (перерабатывающий комплекс) и третичный сектора экономики с постепенным ростом удельного веса последнего.

Устойчивое и динамичное развитие определяется масштабами и структурой инвестиционных вложений в экономику региона. По темпам роста и объемам инвестиций Орловский район является одним из динамично развивающихся муниципальных образований юго-востока Ростовской области, уступая только Пролетарскому району.

В 2009 году на развитие Курганенского сельского поселения было направлено 615 тыс. рублей за счет средств муниципального бюджета. Как и по Орловскому району в целом, в Курганенском сельском поселении в последние три года наблюдалось сокращение инвестиционных вложений за счет средств муниципального бюджета. Однако темпы убыли в сельском поселении были значительно ниже, чем по району – 93% и 40,3% соответственно – в результате, удельный вес поселения в структуре инвестиционных вложений за счет средств муниципального бюджета района за анализируемый период вырос с 1,8% в 2007 году до 4% к 2009 году.

Объем инвестиций в основной капитал за счет средств муниципального бюджета на душу населения в Курганенском сельском поселении по данным на 2009 год составил 488 рублей, что на треть больше межселенного уровня (370 рублей на человека).

Еще в начале нынешнего столетия экономика Курганенского сельского поселения базировалась на трех сельскохозяйственных производственных кооперативах (СПК «Степной», СПК «Водяный», СПК «Антоновский»), обрабатывающих почти половину всех сельскохозяйственных земель в поселении, а также 37 крестьянских фермерских хозяйствах. Наиболее крупным из них был КФХ Молчанов А.И., обрабатывающий 2,8 тыс. га – больше половины всех сельскохозяйственных земель, занятых КФХ. Однако к настоящему времени из сельскохозяйственных кооперативов сохранил свое экономическое значение лишь наиболее крупный из них - СПК «Водяный». СПК «Степной» и СПК «Антоновский» обанкротились и на их месте были организованы новые хозяйствующие субъекты – СПК «Партер-Агро», одно из самых успешных и модернизированных хозяйств Орловского района, головной офис которого находится в п.Орловский (владеет и арендует земли в половине муниципальных образований района). В крестьянско-фермерских хозяйствах также произошла смена лидера – на месте СПК «Антоновский» было организовано КФХ «Мусаатаев К.Б.», площадь сельскохозяйственных угодий которого в настоящее время превышает 4,5 тыс. га – 41% всех сельскохозяйственных земель, обрабатываемых крестьянско-фермерскими хозяйствами. Помимо сельскохозяйственных производителей на территории Курганенского сельского поселения имеется нормативный набор социальных объектов муниципальной формы собственности, оказывающий услуги образования, здравоохранении и культуры, а также ряд индивидуальных предпринимателей, занимающихся торговлей. Крупных и средних предприятий на территории поселения нет. Основную роль в развитии экономической базы сельского поселения играют предприятия малого бизнеса.

Всего на территории Курганенского сельского поселения по данным на 01.01.2011 год заняты экономическими видами деятельности 819 человека – 64% всего населения поселения.

#### Промышленность.

Согласно сведениям, представленным Департаментом по недропользованию по Южному федеральному округу (письмо №ЮР-05-42/672 от 01.04.2011г.), в границах Курганенского сельского поселения Орловского района полезные ископаемые представлены только одним месторождением пресных подземных вод – Зимовниковское, участок Гашунский. Расположено в северной части Курганенского сельского поселения, на границе Орловского, Зимовниковского и Ремонтненского районов. Минерально-сырьевых ресурсов, служащих основой добывающей промышленности в Орловском районе, на территории сельского поселения нет.

Располагая мощной сырьевой базой в числе крупномасштабного производства сельскохозяйственной продукции, на территории сельского поселения есть все необходимые предпосылки для успешного развития обрабатывающего сектора экономики. Однако данный сектор экономики в Курганенском сельском поселении в настоящее время не получил должного развития.

#### Сельское хозяйство.

Земля является основным природным ресурсом территории Курганенского сельского поселения и всего Орловского района в целом, поэтому сельское хозяйство является важнейшей, базовой отраслью экономики муниципального образования. Благоприятные климатические условия и наличие значительных площадей земли сельскохозяйственного назначения позволяют развивать здесь молочное и мясное животноводства, производство зернобобовых культур, картофеля, овощей и подсолнечника. Основу сельскохозяйственного производства Орловского района составляют зерновые культуры, крупный рогатый скот мясо-молочного направления и овцеводство. По производству продукции именно этих отраслей сельского хозяйства район выделяется в соответствующем общеобластном разделении труда.

Земельный фонд Курганенского сельского поселения составляет 27 127 га (8,1% земельного фонда Орловского сельского поселения). По данным паспорта муниципального образования на 01.01.2011 год сельскохозяйственные угодья в его составе занимают 94,2% территории (25 544 га).

Основу сельскохозяйственных угодий Курганенского сельского поселения представляет наиболее ценная их составляющая – пашня, на долю которой приходится около 54% всей земельной площади сельского поселения и 58% сельхозугодий. Достаточно высокий удельный вес – 42%, занимают и естественные кормовые угодья, представленные исключительно пастбищами. Многолетних насаждений на территории поселения нет (рис. 7.3.3.1).

В настоящее время сельское хозяйство Курганенского сельского поселения представлено всеми тремя категориями сельхозпроизводителей: сельскохозяйственные предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства и личные подсобные хозяйства – табл. 7.3.3.1.

Табл. 7.3.3.1.

Структура сельскохозяйственных угодий в разрезе сельскохозяйственных производителей Курганенского сельского поселения, 2009г.

|  | Количество, ед. | Площадь с/х угодий, га | в т.ч. пашня, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Сельскохозяйственные предприятия, всего, в т.ч. | 2 | 14383,6 | 8702,4 |
| СПК Водяный | 1 | 5601 | 3528,3 |
| СПК Партнер-Агро | 1 | 3793 | 2400 |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства | 32 | 9915,7 | 6676 |
| Земли находящиеся в личном пользовании граждан |  | 1245 | 1245 |

Более половины сельскохозяйственных угодий (14 383,6 га – 56%), находящихся во владении землепользователей и занимающихся сельскохозяйственным производством, концентрируется в руках наиболее крупного их звена – сельскохозяйственных предприятий, представленными по данным на 01.01.2011 год:

- СПК «Водяный», занимающий 22% сельхозугодий всего сельского поселения (5 601 га);

а также одним предприятием, юридически расположенным вне Курганенского сельского поселения, но арендующим земельные участки на его территории и занимающимся культивированием растениеводческих культур. Это:

- СПК Партнер-Агро, занимающий 15% сельхозугодий всего сельского поселения (3 393 га).

В 32-х крестьянско-фермерских хозяйствах сосредоточено больше трети сельскохозяйственных угодий сельского поселения (9 915,4 га – 39%), а в хозяйствах населения – чуть менее 5% (1 245 га).

Неиспользуемых земельных участков земель сельскохозяйственного назначения на территории Курганенского сельского поселения нет.

В структуре сельскохозяйственных угодий всех категорий землепользователей доминирующее положение занимает пашня, особенно в хозяйствах населения – 63%. Достаточно высокий удельный вес во всех категориях сельскохозяйственных производителей и кормовых культур – от 37% в хозяйствах населения до 39% в крестьянско-фермерских хозяйствах и сельскохозяйственных организациях.

Из 34 сельскохозяйственных производителей Курганенского сельского поселения, представленных СПК и ИП (КФХ), большая часть сочетают специализацию на возделывании земледельческих культур с производством животноводческой продукции.

Первостепенной отраслью специализации практически всех сельскохозяйственных производителей является производство зерновых. В гораздо меньших масштабах крестьянско-фермерские хозяйства занимаются скотоводством, овцеводством и птицеводством.

Основную часть сельскохозяйственной продукции пригородного типа – картофель, овощебахчевые культуры, молоко, яйца и др. - производят хозяйства населения.

Узкая специализация многих из сельскохозяйственных производителей Курганенского сельского поселения, граничащая с монокультурным характером использования земель, чревата серьезными не только настоящими, но и перспективными проблемами. Помимо истощения земельных угодий серьезную угрозу для сельскохозяйственных производителей всех форм собственности представляют проблемы колебания закупочных цен и конъюнктуры цен на мировом рынке, хранения и реализации произведенной продукции и т.д.

В результате, в структуре сельскохозяйственного производства Курганенского сельского поселения, как и большинства муниципальных образований Орловского района, доминирует растениеводство.

В настоящее время агропромышленный комплекс Курганенского сельского поселения представлен только одной сферой – непосредственно сельским хозяйством. Собственной перерабатывающей базы, а также предприятий, занимающихся обслуживанием сельского хозяйства (прокат, ремонт сельскохозяйственной техники, отсутствие станций по техническому обслуживанию оборудования животноводческих ферм и агросервисного обслуживания) на территории поселения нет, что значительно снижает темпы сельскохозяйственного производства и объемы произведенного валового продукта в целом.

##### Растениеводство.

Природные условия Курганенского сельского поселения по большинству из своих элементов благоприятны для возделывания многих земледельческих культур умеренного климатического пояса. На структуру земледелия, его специализацию и эффективность в сильной степени влияет удаленность Курганенского сельского поселения, как и района в целом, от крупных городов – потребителей сельскохозяйственной продукции, а также слабость собственной перерабатывающей базы. Поэтому доминирующее положение в растениеводстве занимают экстенсивные земледельческие культуры – зерновые.

В структуре сельскохозяйственного производства Курганенского сельского поселения, как и Орловского района в целом, на долю растениеводства приходится основная часть совокупного объема сельскохозяйственного производства.

Посевные площади сельскохозяйственных культур всех категорий хозяйств в Курганенском сельском поселении в 2009 году составили 8 632 га – 58% пашни поселения. В структуре посевных площадей Курганенского сельского поселения наибольший удельный вес приходится на зерновые культуры при пониженной доле овощебахчевых культур, картофеля, а также полном отсутствии технических культур.

Рис. 7.3.3.3.

Под влиянием различий в степени товарности земледельческой продукции, механизации, трудо- и капиталоемкости производственных процессов, потребительском спросе населения и других факторов сложилась резко различающаяся специализация отдельных категорий землевладений – (табл. 7.3.3.2, рис. 7.3.3.4).

Табл. 7.3.3.2.

Удельный вес отдельных категорий хозяйств в посевной площади важнейших отраслей

растениеводства (в % от хозяйств всех категорий).

|  | Сельскохозяйственные организации | Крестьянские (ферм.) хозяйства | Хозяйства населения |
| --- | --- | --- | --- |
| Вся посевная площадь, в т.ч. | 41,7 | 57,9 | 0,4 |
| -зерновые, в т.ч. | 43,3 | 56,6 | 0,1 |
| пшеница оз. | 41,7 | 58,2 | 0,1 |
| ячмень оз. | 87,0 | 13,0 | 0,0 |
| ячмень яр. | 35,9 | 64,1 | 0,0 |
| зернобобовые | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| -технические | - | - | - |
| -картофель | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| - овощи | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| -кормовые | 19,1 | 80,9 | 0,0 |

Так, в посевных площадях сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйствах доминирующее положение занимают высокотоварные зерновые культуры, характеризующиеся высоким уровнем механизации и малой трудоемкостью производственных процессов, а также кормовые культуры, служащие сырьевой базой для развития животноводства.

В хозяйствах населения господствуют примитивные технологии возделывания относительно трудоемких (преимущественно потребительского назначения) земледельческих культур. Здесь сложилось фактически монопольное производство картофеля и овощных культур.

Зерновые культуры. В настоящее время зернопродуктовый подкомплекс является ведущим в структуре растениеводства Курганенского сельского поселения и Орловского района в целом.

Особенностью структуры возделываемых зерновых культур Курганенского сельского поселения является исключительно высокий удельный вес в их посевах озимых культур, в частности, пшеницы – 82% всей посевной площади зерновых. Это объясняется высокой ее урожайностью в данном регионе: порядка 40,1 ц/га в сельскохозяйственных организациях и 21,7 ц/га в КФХ. Несмотря на то, что урожайность пшеницы в сельскохозяйственных организациях значительно выше, культивирование данной растениеводческой продукции в большей степени сконцентрировано в крестьянско-фермерских хозяйствах, на которых приходится 58% всей посевной площади под озимую  пшеницу в сельском поселении. Немного меньшую позицию в их культивировании занимают сельскохозяйственные организации, на которые приходится соответственно оставшиеся 42% посевной площади под озимую пшеницу в поселении. Значительно меньшее внимание в Курганенском сельском поселении уделяется культивированию озимого ячменя, производство которого практически полностью (87%) сконцентрировано в сельскохозяйственных организациях и посевные площади под которым занимают менее 1,5% всей посевной площади зерновых.

Под производством яровых, в частности ячменя, в Курганенском сельском поселении задействовано 13% всей посевной площади зерновых. Наибольшая площадь его возделывания в большей степени сосредоточена в крестьянско-фермерских хозяйствах и в меньшей - в сельскохозяйственных организациях, удельный вес которых в совокупной посевной площади под данную культуру составляет 64% и 36% соответственно. При этом урожайность ярового ячменя в сельскохозяйственных организациях на порядок выше – 25,6 ц/га и 14,2 ц/га в КФХ соответственно.

Наиболее скромное место в структуре зерновых культур в Курганенском сельском поселении занимают зернобобовые культуры (3% посевной площади всех зерновых). Урожайность зернобобовых в сельском поселении составляет 18,4 ц/га и ее культивированием занимаются исключительно сельскохозяйственные организации.

По данным анкетирования валовой сбор зерновых культур в Курганенском сельском поселении в 2009 году составил 22,7 тыс. тонн – 9,6% их валового сбора в Орловском районе в целом. Из них:

- 19 880 тонн озимой пшеницы;

- 457 тонн озимого ячменя;

- 1 917 тонн ярового ячменя;

- 435 тонн зернобобовых.

Таким образом, на душу населения в сельском поселении производится порядка 18 тонн зерновых, что в 3 раза больше чем, в среднем по району (5,9 тонн зерна на человека в 2009 году) и в десяток раз больше нормы потребления продуктов питания на душу населения с учетом потребностей животноводства, разработанных Институтом питания АМН для зерна, равного 1000 кг/чел.

Важно отметить, что производство зерновых культур почти полностью сконцентрировано в хозяйствах крупных сельских производителей – в сельскохозяйственных организациях и в меньшей степени крестьянско-фермерских хозяйствах, обладающих возможностями для широкой механизации производственных процессов – рис. 7.3.3.6.

Технические культуры. По данным анкетирования промышленным производством технических культур, в частности, наиболее рентабельной из них – подсолнечником - на территории Курганенского сельского поселения никто не занимается. Исключением являются лишь хозяйства населения, культивирующие его исключительно для личного сезонного потребления.

Производство подсолнечника в юго-восточной части Ростовской области, как и большинства других растениеводческих культур, характеризуется пониженной урожайностью, по сравнению с среднеобластным значением, равным за период с 2007-2009 года 10,9 ц/га. Орловский район на этом фоне среди соседних районов выделяется относительно высокой его урожайностью, уступая по данному показателю только Пролетарскому району – 6,8 ц/га и 9,1 ц/га соответственно.

Табл. 7.3.3.3.

Основные показатели производства семян подсолнечника на территории

Орловского района в сравнении с приграничными районами в среднем за период 2007-2009 гг.

| Районы | Валовой сбор семян подсолнечника | Урожайность подсолнечника во всех категориях хозяйств, ц/га |
| --- | --- | --- |
|  | Всего, тыс. тонн | в % от области | на душу населения, кг/чел |  |
| Зимовниковский | 7,6 | 0,6 | 200,0 | 5,6 |
| Мартыновский | 16,0 | 1,3 | 416,3 | 6,4 |
| Орловский | 17,3 | 1,4 | 427,0 | 6,8 |
| Пролетарский | 16,9 | 1,4 | 476,0 | 9,1 |
| Ремонтненский | 0,9 | 0,1 | 45,7 | 5,2 |

При этом по среднему валовому их сбору и Орловский, и Пролетарский районы занимают равные позиции, что говорит о менее рациональном использовании земель сельскохозяйственного назначения в Орловском районе. Об этом же свидетельствует и пониженный объем производства семян подсолнечника на душу населения в Орловском районе – 427 кг на человека против 476 кг на человека в Пролетарском.

Весьма важное значение для развития животноводства имеют кормовые культуры. Удельный вес данных культур в общей структуре посевных площадей Курганенского сельского поселения в 2009 году составляет всего 6% или 523 га. Основу кормовых культур в сельском поселении составляют исключительно однолетние травы, основными производителями которых в большей степени являются крестьянско-фермерские хозяйства, где сосредоточено 81% всей посевной площади под кормовыми в поселении. Значительно меньшую позицию в их производстве занимают сельскохозяйственные организации, на которые приходится соответственно оставшиеся 19% их посевной площади.

Особое место в структуре растениеводства и сельского хозяйства Курганенского сельского поселения в целом занимает овощеводство. Вместе с картофелем на его долю ежегодно приходится мизерный процент всех посевных площадей поселения, практически полностью сконцентрированных в хозяйствах населения. Производство данных культур и в целом во всех юго-восточных районах области, не только в Орловском районе, получило гораздо меньшее развитие в сравнении с зерновыми и техническими культурами, что обусловлено менее благоприятными почвенными и особенно климатическими условиями, в частности, острым дефицитом атмосферных осадков и худшими, чем в ряде других районах области, предпосылками для развития орошаемого земледелия. В связи с этим урожайность овощных культур и картофеля в данных районах более чем на треть меньше, чем в среднем по области.

Табл. 7.3.3.4.

Основные показатели производства овощей и картофеля на территории Орловского района в сравнении с приграничными районами в среднем за период 2007-2009 гг.

| Районы | Валовой сбор овощей | Урожайность овощей, ц/га | Валовой сбор картофеля | Урожайность картофеля, ц/га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего, тонн | в % от области | на душу населения, кг/чел |  | Всего, тонн | в % от области | на душу населения, кг/чел |  |
| Зимовниковский | 2654 | 0,6 | 70,0 | 77,5 | 202 | 0,1 | 5,7 | 32,1 |
| Мартыновский | 5767 | 1,3 | 150,7 | 73,5 | 3079 | 1,0 | 80,7 | 83,8 |
| Орловский | 2210 | 0,5 | 54,3 | 72,4 | 1768 | 0,6 | 43,7 | 67,2 |
| Пролетарский | 2632 | 0,6 | 74,0 | 78,0 | 796 | 0,2 | 22,3 | 62,1 |
| Ремонтненский | 366 | 0,1 | 18,0 | 65,7 | 231 | 0,1 | 11,3 | 57,2 |

В результате, Курганенское сельское поселение, как и Орловский район в целом характеризуется дефицитом производства овощных культур. В среднем на душу населения в соответствии с нормативом их потребления должно приходиться порядка 100 кг овощей и 100 кг картофеля, в Курганенском сельском поселении их валовое производство значительно ниже.

В целом же, доля Курганенского сельского поселения в общерайонном производстве только зерновых культур соответствует его доли в территории, что говорит о достаточно слабом уровне развития растениеводства на территории поселения.

##### Животноводство.

По стоимости произведенной продукции животноводство значительно уступает растениеводству, но играет весьма важную роль как для населения Курганенского сельского поселения, так и для его экономики. Основной причиной слаборазвитого животноводства на территории поселения является плохие природные условия для его развития – высокая минерализация грунтовых и поверхностных вод создаёт серьезные проблемы с питьевым водоснабжением, а также выращиванием многолетних насаждений. Тем не менее, здесь представлены все основные виды отрасли: скотоводство, свиноводство, овцеводство и птицеводство.

По данным на 2009 год в хозяйствах всех категорий Курганенского сельского поселения насчитывалось:

| 2 119 голов КРС | -7% поголовья Орловского района; |
| --- | --- |
| 1 206 голов коров | -9,1% поголовья Орловского района; |
| 1 870 голов свиней | -10,2% поголовья Орловского района; |
| 10 695 голов овец и коз | -16% поголовья Орловского района; |
| 33 голов лошадей |  |
| 24 890 голов птицы |  |

Динамика поголовья основных видов сельскохозяйственных животных за последние десятилетия претерпела весьма существенные изменения. Быстрый рост поголовья в первые послевоенные годы сменился резким сокращением отдельных видов сельскохозяйственных животных уже с 70-х–80-х годов и достиг катастрофических масштабов в 90-е годы. Этот процесс, хотя и в менее выраженной степени, продолжается по отдельным видам и в последние годы

Для животноводства Курганенского сельского поселения характерна достаточно высокая степень концентрации поголовья практически всех видов сельскохозяйственных животных в хозяйствах населения (табл. 7.3.3.7).

При этом неоспоримо позитивно следует рассматривать процессы роста в последние годы удельного веса крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных организаций, особенно в содержании таких продуктивных сельскохозяйственных животных как крупный рогатый скот и овцы. Такого рода сдвиги свидетельствуют о развитии процесса централизации в отрасли, повышении товарности её продукции, потенциала роста эффективности и являются однозначно положительными с позиций перспективного развития отрасли. В отличие от хозяйств населения для них характерны лучшая техническая и агротехнологическая оснащенность, более высокая степень концентрации и товарной направленности производства.

Отдельные категории хозяйств заметно различаются и по отраслевой структуре животноводства, хотя имеют одну схожую особенность – повышенная доля овец и коз по отношению к другим поголовьям сельскохозяйственных животных (рис. 7.3.3.8). Это обусловлено, прежде всего, тем, что они хорошо приспособлены к местным условиям, выносливы, неприхотливы, характеризуются высокой шерстной и мясной продуктивностью. Единственным исключением являются хозяйства населения, в специализации которых доминирует прежде всего КРС.

Тем не менее, все сельскохозяйственные производители в Курганенском сельском поселении характеризируются дифференцированной структурой производства, что является весьма благоприятным фактором успешного развития отрасли.

Однако сложившуюся структуру животноводства по категориям хозяйств никак нельзя признать удовлетворительной и тем более оптимальной. Хозяйства населения, занимающие лидирующее положение по поголовью всех видов животных, отличаются низкой товарностью производимой продукции и малоперспективны для дальнейшего возрождения и эффективного развития отрасли. Более прогрессивными в этом отношении являются крестьянские (фермерские) хозяйства, а также сельскохозяйственные предприятия, отличающиеся более высокими показателями концентрации производства, финансовыми возможностями, механизацией и автоматизацией производственных процессов, товарностью производимой продукции и другими предпосылками для успешного развития животноводства.

По данным анкетирования в 2009 году  в Курганенском сельском поселении было произведено:

- 1460 тонн мяса в живом весе – 9,4% валового производства мяса в Орловском районе;

- 1547 тонн молока – 3% валового производства молока в Орловском районе;

- 7094 тыс. шт. яиц – 29% валового производства яиц в Орловском районе;

- 14 973 тонн шерсти.

В результате, на душу населения в Курганенском сельском поселении было произведено 678 кг мяса на убой, 1229 кг молока, 5,6 тыс. яиц и 11,9 тонн шерсти, что в разы превышает нормативы потребления продуктов первой необходимости животноводческого происхождения на душу населения.

В результате того, что основными держателями всех сельскохозяйственных животных являются хозяйства населения, именно они и формируют основной объем животноводческой продукции в сельском поселении – рис. 7.3.3.9.

За счет активного развития овцеводства в сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах только производство мяса и шерсти выделяется дифференцированной структурой. Производство же молока и яиц практически полностью сконцентрировано исключительно в хозяйствах населения.

Несмотря на то, что основная часть животноводческой продукции как в Курганенском сельском поселении, так и Орловском районе в целом производится хозяйствами населения, по производству мяса и молока на душу населения Орловский район вместе с Ремонтненским районом не только значительно опережают соседние районы, но находятся в числе передовых по Ростовской области в целом – 6 и 4 место по производству мяса и 6 и 5 места по производству молока соответственно.

Табл. 7.3.3.5.

Основные показатели производства животноводческой продукции на территории Орловского района в сравнении с приграничными районами в среднем за период 2007-2009 гг.

| Районы | Производство мяса | Производство молока |
| --- | --- | --- |
|  | Всего, тонн | в % от области | на душу населения, кг/чел | Всего, тонн | в % от области | на душу населения, кг/чел |
| Зимовниковский | 11015 | 3,2 | 289 | 33643 | 3,4 | 884 |
| Мартыновский | 6036 | 1,7 | 157 | 28595 | 2,9 | 745 |
| Орловский | 14523 | 4,2 | 359 | 48981 | 4,9 | 1210 |
| Пролетарский | 8400 | 2,4 | 236 | 27880 | 2,8 | 785 |
| Ремонтненский | 9466 | 2,7 | 459 | 27693 | 2,8 | 1342 |

Однако концентрация основного объема производства продуктов животноводческого происхождения в хозяйствах населения может вызвать серьезные проблемы как с их доступностью для населения, так и для развития экономики в целом, связанные с неразвитостью системы сбыта и хранения продукции сельского хозяйства, а также системы закупки сельскохозяйственной продукции у населения.

#### Производство материальных и нематериальных услуг.

Курганенское сельское поселение расположено в значительном удалении от районного центра – п.Орловский, что предполагает автономное обслуживание своего населения подавляющим большинством услуг.

Сфера услуг направлена на создание условий для функционирования хозяйства и жизнедеятельности населения. В настоящее время в Курганенском сельском поселении она представлена нормативным набором социальных объектов муниципальной формы собственности (дошкольное и общеобразовательное учреждения, фельдшерско-акушерские пункты, а также сеть учреждений культуры), рядом частных предпринимателей, оказывающих услуги в сфере транспорта и связи, а также потребительским рынком.

Транспортные услуги на территории Курганенского сельского поселения представлены только одним видом – автомобильным. Автомобильные дороги являются обязательной составной частью любой хозяйственной системы. При этом автомобильные дороги выполняют не только функцию связи, но и сами являются побудительным фактором к созданию мощных хозяйственных систем. Дороги, связывая пространственно разделенные части хозяйственной системы, делают их доступными и создают благоприятные условия для развития взаимодополняющих отношений между населенными пунктами. На нынешнем этапе экономического развития страны автомобильные дороги общего пользования являются стратегически важным и необходимым элементом транспортной инфраструктуры. Курганенское сельское поселение расположено непосредственно вдоль основной транспортной магистрали регионального значения юго-восточного направления –– автомобильной дороги Р61-26 «п. Орловка – с. Киевка – с.Ремонтное», соединяющего Ростовскую область с Республикой Калмыкия и Астраханской областью. Пассажирская транспортная сеть сельского поселения относительно слабо развита и состоит всего из двух маршрутов:

- «г.Ростов-на-Дону – с.Подгорное»;

- «п.Орловский – х.Терновой».

Одной из динамично развивающихся отраслей сферы услуг поселения является связь. Комплекс коммуникаций Курганенского сельского поселения, обеспечивая перемещение главного экономического ресурса и одновременно продукта – информации, представлен всеми основными видами связи: почтовой, телеграфной, факсимильной, компьютерной и др.

На территории Курганенского сельского поселения проводная телефонная связь имеется только в одном из пяти населенных пунктах – в центре поселения, х.Курганный. В остальных населенных пунктах проводной телефонной связи нет. В территориальном разрезе выделяется ряд различий в потребности населения проводной телефонной связью – табл. 7.3.4.1.

Табл. 7.3.4.1.

Обеспеченность  и потребность населения Курганенского сельского поселения

услугами связи, 2010 год.

|  | Число телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования | Обеспеченность населения в % от норматива | Избыток (+), недостаток (-) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | штук | на 1000 населения |  |  |
| х.Курганный | 3 | 4 | 1,3 | -237 |
| х.Верхневодяной |  | 0 | 0,0 | -28 |
| х.Терновой |  | 0 | 0,0 | -44 |
| х.Нижнеантоновский |  | 0 | 0,0 | -70 |
| Всего по сельскому поселению | 3 | 2 | 0,8 | -379 |

Основной причиной столь низкого развития сети проводной телефонной связи на территории Курганенского сельского поселения, да и в большинстве сельских муниципальных образованиях в целом является интенсивное развитие в последние годы альтернативного вида связи – мобильной. Вся территория Курганенского сельского поселения находится в зоне уверенного приема одного оператора мобильной связи, покрывающего все населенные пункты поселения.

Относительно слабо развит на территории Курганенского сельского поселения потребительский рынок. По данным на 2010 год розничной торговлей и общественным питанием на территории Курганенского сельского поселения занимались 12 хозяйствующих субъектов, из них 7 магазинов, 4 аптечных киоска/пункта и одна столовая, находящаяся на балансе учебного заведения. Объектов бытового обслуживания в сельском поселении нет.

Общая площадь торгового зала объектов розничной торговли в Курганенском сельском поселении составляет 259,8 м² или 205 м² на 1000 населения, что почти на треть меньше установленного норматива обеспеченности сельского населения  торговыми площадями (300 кв. м на 1000 сельского населения).

На территории Курганенского сельского поселения расположена одна общедоступная столовая на 170 мест. Таким образом, на 1000 населения сельского поселения приходится 133 места, что более чем в 3 раза больше установленной нормы градостроительного проектировании (40 мест на 1000 населения).

#### Прогноз развития экономики муниципального образования.

Разработка прогноза перспективного развития экономического сектора Курганенского сельского поселения производилась в соответствии с основными положениями и задачами федеральных и областных целевых и межотраслевых программ, областных целевых программ развития отдельных подразделений экономики области. Особое внимание уделялось направлениям развития, представленным в «Стратегии социально-экономического развития Ростовской области» и «Схемы территориального планирования Ростовской области».

В основу прогнозирования основных показателей развития экономики Курганенского сельского поселения положены проведенный выше анализ современного состояния и особенностей геополитического и экономическо-географического положения муниципального образования, его природно-ресурсного потенциала, демографической ситуации, обеспеченности трудовыми ресурсами, развития и размещения основных видов экономической деятельности. В процессе разработки прогноза развития экономического сектора учитывались и тесно с ним связанные проблемы повышения жизненного уровня населения, охраны окружающей природной среды, предстоящие технические и технологические сдвиги в сферах материального производства и услуг.

Прогноз перспективного развития экономики поселения базировался на предварительном анализе его потенциальных возможностей и рисков с использованием SWOT-анализа (табл. 7.3.5.1).

Табл. 7.3.5.1.

SWOT-анализ факторов, угроз и рисков перспективного развития экономики

Курганенского сельского поселения.

| Факторы | Сильные стороны | Слабые стороны |
| --- | --- | --- |
| 1. Географическое положение | -находится в зоне 1,5 часовой доступности к районному центру п.Орловский; -положение вдоль основного транспортного коридора юго-восточного направления, соединяющего Ростовскую область с Республикой Калмыкия и Астраханской областью. | - периферийное положение по отношению к районному, областному центру и крупным городам области. |
| 2. Природно-ресурсный потенциал | -обилие солнечного тепла и света; -относительно плодородные черноземные и каштановые почвы; -обширные пастбищные угодья окружающей территории. | -относительная бедность водными ресурсами; -острый дефицит атмосферных осадков (ГТК<0,7); -отсутствие минеральных природных ресурсов; -бедность лесными ресурсами. |
| 3. Потенциал трудовых ресурсов | - демографическая модель характеризует воспроизводством населения с сохранением постоянно положительного естественного прироста; - относительно высокий средний коэффициент рождаемости в последние годы(9,9‰); - низкий средний коэффициент смертности в последние годы (5,9‰); - высокий удельный вес трудоспособного населения в настоящее время (64%); -относительно высокая количественная и качественная обеспеченности трудовыми ресурсами. | - отсутствие в составе муниципального образования населенного пункта, относящихся к категории больших сельских населённых пунктов (т.е. с численностью жителей более 1000); - резкое превышение удельного веса лиц пенсионного возраста над самой молодой категорией детей и подростков (19% и 17% соответственно); - миграционная убыль населения, составившая в среднем за последние годы «-4,5‰» |
| 4. Производственный потенциал | -наличие самого крупного и прогрессивного звена сельскохозяйственных производителей – сельскохозяйственных организаций, которые отличаются высокой товарностью производимой продукции и наиболее перспективны для дальнейшего эффективного развития отрасли; -наличие развитой сети малого предпринимательства в разных областях хозяйственной деятельности; -наличие тесных производственно-сбытовых связей с райцентром. | -значительное преобладание в валовом объеме сельского хозяйства растениеводства над животноводством; -отсутствие промышленных предприятий, занимающихся обработкой сельскохозяйственной продукции; -отсутствие наукоемких промышленных производств; -отсутствие предприятий, обслуживающих сельское хозяйство (прокат, ремонт сельскохозяйственной техники, станции по техническому обслуживанию оборудования животноводческих ферм и агросервисного обслуживания); -высокая степень износа основных фондов на функционирующих производственных объектах; -технологическая отсталость большинства видов производств; - недостаточность развития предприятий малого бизнеса. |
| 5. Транспортно-коммуникационный потенциал | - расположение вдоль основного транспортного коридора юго-восточного направления соединяющего Ростовскую область с Республикой Калмыкия и Астраханской областью – автомобильной дороги регионального значения Р61-26 «п.Орловка – с.Киевка – с.Ремонтное» | -отсутствие железнодорожного сообщения; -удаленность от крупных торгово-логистических узлов. |
| 6. Инвестиционный потенциал и инвестиционная привлекательность | -наличие относительно развитой производственной и социально-бытовой инфраструктуры; -наличие свободной и относительно дешевой и квалифицированной рабочей силы; -широкие возможности предоставления инвестиционных площадок. | -относительная инвестиционная пассивность из-за недостатка финансовых ресурсов предприятий и организаций; -относительно низкий уровень развития инженерной инфраструктуры; -сравнительно неблагоприятный инвестиционный климат ввиду низкого инвестиционного потенциала по природным, финансовым и инновационным ресурсам и повышенного инвестиционного риска по финансовой составляющей. |

Принимая во внимание большое число факторов, влияющих на развитие и размещение экономики, и их изменчивость под влиянием технического прогресса, экономической политики, конъюнктуры внутреннего и внешнего рынков и т.д., разрабатываются три варианта прогноза перспективного развития экономической системы Курганенского сельского поселения:

- инерционный (низкий);

- стабилизационный (средний);

- оптимистический (высокий).

Инерционный вариант предполагает сохранение существующего портфеля ресурсов в качестве базы социально-экономического роста на расчетную перспективу, консервацию методов и форм эксплуатации данных ресурсов, сложившейся отраслевой структуры экономики. Не исключено и укрепление позиций отдельных традиционных отраслей, не определяющих современный научно-технический прогресс. При данном варианте развития в Курганенском сельском поселении  не предполагается осуществление каких-либо крупных инвестиционных проектов. Основной отраслью специализации сельского поселения останется сельское хозяйство, в котором не предвидится кардинальных сдвигов – некоторый рост объемов производства будет осуществляться преимущественно за счет экстенсивного пути развития отрасли с сохранением низкой производительности труда, полунатурального характера производства и ориентации на удовлетворение преимущественно внутренних потребностей.

Оптимистический сценарий развития экономики Курганенского сельского поселения возможен при осуществлении коренных преобразований в производительных силах сельского поселения, а также значительном развитии инженерной инфраструктуры, которые позволят резко увеличить объем сельскохозяйственной продукции на основе новых и новейших технологий и систем управления, и будет способствовать развитию собственной перерабатывающей базы. Данный вариант развития должен сопровождаться принципиальными сдвигами в отраслевой структуре экономики в пользу вторичного сектора, а в материальном производстве – в пользу прогрессивных производств с сильными конкурентоспособными позициями.

Реализация оптимистического варианта развития предусматривает масштабное привлечение инвестиций в профильные отрасли экономики Курганенского сельского поселения, прежде всего, в агропромышленный комплекс, т.е. в виды экономической деятельности, в наибольшей степени ориентированные на использование собственных природных и социально-экономических ресурсов и конкурентных преимуществ. Вместе с тем, параллельно начнет активизироваться строительный комплекс и множество малых предприятий в сфере торговли и услуг.

Осуществление оптимистического варианта развития позволит Курганенскому сельскому поселению трансформироваться в интенсивноразвивающееся и самодостаточное муниципальное образование с высоким уровнем и качеством жизни населения.

Стабилизационный сценарий выступает в качестве одного из наиболее вероятных и в целом приемлемых вариантов перспективного развития экономической системы Курганенского сельского поселения. Он выступает в качестве промежуточного между инерционным и оптимистическим вариантами развития. Его показатели развития не следует понимать как среднеарифметические величины между высокими и низкими прогнозными оценками, а скорее как реалистические и разумные пределы роста экономики на расчетную перспективу.

Принимая за основу современные тенденции в масштабах и структуре производства и потребления, возможности и пределы развития территории, а также цели и задачи проекта генерального плана, определена основная траектория развития экономики Курганенского сельского поселения. В первую очередь она ориентирована на экологичное и высокотехнологичное развитие сельского поселения.

##### Сельское хозяйство.

Природно-ресурсный потенциал Курганенского сельского поселения, особенности его географического расселения и хозяйственной деятельности населения в совокупности с другими факторами предопределяют некоторое доминирование аграрного сектора в экономике сельского поселения и на расчетную перспективу. При существенной корректировке в пользу обслуживающих и перерабатывающих отраслей основу его по-прежнему будет составлять собственно сельское хозяйство. Восстановление, стабилизация и дальнейшее динамичное и устойчивое развитие – основная цель, стоящая перед аграрным сектором сельского поселения на расчетную перспективу. А в числе важнейших задач достижения этой цели выделяются:

- резкое повышение эффективности функционирования отрасли, увеличения объемов производства высококачественной, конкурентоспособной и экологически чистой продукции;

- максимальное обеспечение потребностей населения сельского поселения в основных видах продовольственной продукции собственного производства, исходя из экономической целесообразности и продовольственной безопасности;

- укрепление позиций на областном и общероссийском рынках реализации продукции отраслей специализации сельского поселения.

Развитие сельского хозяйства Курганенского сельского поселения на расчетную перспективу будет определяться совокупностью факторов, благоприятно и неблагоприятно воздействующих на перспективное развитие. К числу положительных факторов динамичного развития сельского хозяйства на территории Курганенского сельского поселения относятся:

- обилие солнечного света и тепла, благоприятные для производства большинства сельскохозяйственных культур;

- наличие значительных площадей земли сельскохозяйственного назначения – сельскохозяйственные угодья занимают 25,5 тыс. га (94% всего земельного фонда);

- наличие стабильных сельскохозяйственных производителей в лице наиболее крупного их звена – сельскохозяйственных организаций;

- активное развитие крестьянско-фермерских хозяйств;

- процесс концентрации земельных ресурсов в руках крупных собственников – сельскохозяйственных организаций и крестьянско-фермерских хозяйств;

- обновление парка сельхозмашин и ввод в строй новых производственных помещений и пр.

К числу отрицательных факторов, тормозящих интенсивное развитие сельского хозяйства, относятся:

- бедность водными ресурсами;

- несбалансированное развитие растениеводства и животноводства на территории Курганенского сельского поселения;

- устаревшая материальная база на большинстве сельскохозяйственных предприятий сельского поселения;

- отсутствие собственной перерабатывающей базы

- удаленность от крупного потребителя сельскохозяйственной продукции п.Орловский.

Разработка прогноза перспективного развития сельского хозяйства производилась с учетом ретроспективных и современных показателей уровня и масштабов развития растениеводства и животноводства рассматриваемой территории, основных составляющих их интенсификации, отечественных и мировых тенденций и технологических достижений в данной отрасли материального производства, конъюнктурных колебаний на рынках сбыта сельскохозяйственной продукции и т.д.

В прогнозных расчетах развития сельского хозяйства на перспективу до 2030г. принимаются во внимание как сильная зависимость данной отрасли от колебаний природных условий, так и изменчивость многих социально-экономических факторов. В числе последних учитывается и переживаемый страной и мировым сообществом финансово-экономический кризис 2009-2010 годов.

Вместе с тем, аграрный сектор в отличие от сырьевых рынков в меньшей мере подвержен спаду в условиях кризиса. Ослабление экономики относительно слабо сказывается на динамике развития аграрного сектора, так как производство продуктов питания мало подвержено влиянию конъюнктуры мирового рынка продовольствия, особенно в условиях постоянного роста численности населения мира.

Помимо того, в основу разработки многих из расчетных показателей перспективного развития аграрного сектора экономики Курганенского сельского поселения (особенно на ближне- и среднесрочный период) были положены программные материалы национального проекта «Развитие АПК», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007г., а также соответствующие региональные документы:

- Стратегия социально-экономического развития Ростовской области до 2020 года;

- Программа социально-экономического развития Ростовской области на 2008-2012 годы;

- Стратегия привлечения инвестиций Ростовской области;

- Областная долгосрочная целевая программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010 – 2013 год.

Отмеченные выше и другие факторы предопределили необходимость разработки прогноза развития сельского хозяйства Курганенского сельского поселения по трем возможным сценариям (вариантам): низкий (инерционный), средний (стабилизационный) и высокий (оптимистический). Всеми ими на расчетную перспективу предусматриваются весьма заметные сдвиги не только в масштабах основных показателей развития отрасли на период до 2030 года, но и в её структуре, о чем наглядно свидетельствуют данные таблиц 7.3.5.2, 7.3.5.3, 7.3.5.4.

Табл. 7.3.5.2.

Прогноз развития основных показателей сельского хозяйства

Курганенского сельского поселения, инерционный сценарий (все категории хозяйств).

|  | Ед. изм. | Годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2015 | 2020 | 2030 | 2030 г. в % к 2009г. |
| Посевные площади, всего, в т.ч. | га | 8673 | 10231,8 | 11194,2 | 11925 | 137,5 |
| -зерновые | га | 8119 | 8900 | 9700 | 10000 | 123,2 |
| -технические, в т.ч. | га | 0 | 780 | 890 | 1300 | - |
| -овощные | га | 11 | 11,3 | 12,5 | 13 | 118,2 |
| -картофель | га | 10 | 10,5 | 11,7 | 12 | 120,0 |
| -кормовые | га | 523 | 530 | 580 | 600 | 114,7 |
| Поголовье с/х животных |
| -КРС, в т.ч. | тыс.гол. | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 121,1 |
| -коровы | тыс.гол. | 0,8 | 0,89 | 0,93 | 1 | 125,0 |
| -свиньи | тыс.гол. | 1,7 | 1,85 | 1,93 | 2,1 | 123,5 |
| -овцы и козы | тыс.гол. | 10,7 | 11,1 | 11,9 | 12,3 | 115,0 |
| -лошади | тыс.гол. | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 133,3 |
| Валовое производство |
| -зерно* | тонн | 22689 | 24920 | 28130 | 30000 | 132,2 |
| -семена подсолнечника | тонн |  | 335 | 418 | 650 | … |
| -овощи | тонн |  | 82 | 93 | 98 | … |
| -картофель | тонн |  | 71 | 80 | 85 | … |
| -мясо в уд.в. | тонн |  | 1357 | 1446 | 1507 | … |
| -молоко | тонн |  | 3115 | 3255 | 3500 | … |

Табл. 7.3.5.3.

Прогноз развития основных показателей сельского хозяйства

Курганенского сельского поселения, стабилизационный сценарий (все категории хозяйств).

|  | Ед. изм. | Годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2015 | 2020 | 2030 | 2030 г. в % к 2009г. |
| Посевные площади, всего, в т.ч. | га | 8673 | 10474 | 11919 | 13035 | 150,3 |
| -зерновые | га | 8119 | 9400 | 10500 | 11300 | 139,2 |
| -технические, в т.ч. | га | 0 | 500 | 700 | 900 | - |
| -овощные | га | 11 | 13 | 15 | 18 | 163,6 |
| -картофель | га | 10 | 11 | 14 | 17 | 170,0 |
| -кормовые | га | 523 | 550 | 690 | 800 | 153,0 |
| Поголовье с/х животных |
| -КРС, в т.ч. | тыс.гол. | 1,9 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 131,6 |
| -коровы | тыс.гол. | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 137,5 |
| -свиньи | тыс.гол. | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 135,3 |
| -овцы и козы | тыс.гол. | 10,7 | 11,5 | 12,6 | 13 | 121,5 |
| -лошади | тыс.гол. | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 166,7 |
| Валовое производство |
| -зерно* | тонн | 22689 | 27260 | 32025 | 36160 | 159,4 |
| -семена подсолнечника | тонн |  | 255 | 413 | 594 |  |
| -овощи | тонн |  | 98 | 119 | 149 |  |
| -картофель | тонн |  | 76 | 102 | 133 |  |
| -мясо в уб.в. | тонн |  | 1564 | 1714 | 1964 |  |
| -молоко | тонн |  | 3510 | 4300 | 5390 |  |

Табл. 7.3.5.4.

Прогноз развития основных показателей сельского хозяйства

Курганенского сельского поселения, оптимистический сценарий (все категории хозяйств).

|  | Ед. изм. | Годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2015 | 2020 | 2030 | 2030 г. в % к 2009г. |
| Посевные площади, всего, в т.ч. | га | 8673 | 11185 | 12750 | 14045 | 161,9 |
| -зерновые | га | 8119 | 9900 | 11100 | 12000 | 147,8 |
| -технические, в т.ч. | га | 0 | 650 | 900 | 1100 | - |
| -овощные | га | 11 | 18 | 21 | 24 | 218,2 |
| -картофель | га | 10 | 17 | 19 | 21 | 210,0 |
| -кормовые | га | 523 | 600 | 710 | 900 | 172,1 |
| Поголовье с/х животных |
| -КРС, в т.ч. | тыс.гол. | 1,9 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 142,1 |
| -коровы | тыс.гол | 0,8 | 1 | 1,1 | 1,2 | 150,0 |
| -свиньи | тыс.гол | 1,7 | 2 | 2,2 | 2,5 | 147,1 |
| -овцы и козы | тыс.гол | 10,7 | 11,9 | 13,1 | 14 | 130,8 |
| -лошади | тыс.гол | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 200,0 |
| Валовое производство |
| -зерно | тонн | 22689 | 30690 | 36630 | 42000 | 185,1 |
| -семена подсолнечника | тонн |  | 358 | 603 | 825 | … |
| -овощи | тонн |  | 142 | 174 | 216 | … |
| -картофель | тонн |  | 122 | 150 | 183 | … |
| -мясо в уб.в. | тонн |  | 1634 | 1975 | 2311 | … |
| -молоко | тонн |  | 4000 | 4950 | 6120 | … |

В настоящее время Курганенское сельское поселение характеризуется достаточно низким процентом распаханности территории (площадь посевных площадей составляет 58% всей пашни) и обладает достаточно высокими потенциальными возможностями для перспективного роста посевных площадей. Наименьший их рост прогнозируется при инерционном сценарии развития (на треть к 2030 году), при котором большинство проблем развития сельского хозяйства останутся нерешенными. При стабилизационном и оптимистическом же вариантах развития прогнозируется более значительный их рост – в 1,5-1,6 раза соответственно.

Учитывая природно-ресурсный потенциал Курганенского сельского поселения, значительного изменения структуры посевных площадей сельского поселения не предвидится. Специализацию растениеводства по-прежнему будет составлять собственно зернопродуктовый подкомплекс.

При этом по всем сценариям развития предполагается активное развитие культивирования и технических культур, в частности, подсолнечника. Эта культура - одна из наиболее рентабельных. Помимо высококачественного растительного масла подсолнечник дает прекрасный корм с высоким содержанием белков и углеводов для сельскохозяйственных животных. Кроме того, это прекрасный медонос – с 1 га площади посева можно собирать до 100 кг меда. Основными его производителями в большей степени станут сельскохозяйственные организации, способные применять механизированные комплексы по его возделыванию и уборки урожая. В то же время, ежегодный рост валового сбора культивируемых технических культур будет определятся прежде всего возрастающей его урожайностью. К концу расчетного периода по оптимистическому варианту развития она должна возрасти минимум по 7,5 ц/га.

Курганенское сельское поселение располагает значительными резервами для резкого увеличения и валового сбора зерновых культур за счет роста их урожайности. Даже при инерционном варианте развития валовой сбор зерна к 2030 году увеличится не менее чем на 32%. По стабилизационному и оптимистическому – рост валового сбора зерна составит порядка 1,5-1,9 раз к концу прогнозного периода. В основном, это будет определяться ростом урожайности путем резкого улучшения агротехники возделывания зерновых, роста внесения удобрений, развития селекционного дела, мелиоративных мероприятий и т.д. Повышение урожайности к концу расчетного срока прогнозируется от 30 ц/га по инерционному сценарию до 35 ц/га по оптимистическому. Такие параметры роста урожайности зерновых вполне реальны, так как уже сейчас сельскохозяйственные организации в сельском поселении добились урожайности зерновых до 36 ц/га.

Природно-климатические особенности Курганенского сельского поселения не предполагают масштабное производство овощей и картофеля, что определяется дефицитом атмосферных осадков и засушливостью территории. При инерционном варианте развитие производство данных растениеводческих культур по-прежнему будет сконцентрировано практически полностью в хозяйствах населения, в результате чего рост их посевных площадей составит не более 20%, а валовой их сбор будет ориентирован на удовлетворения исключительно личных потребностей населения. При стабилизационном и оптимистическом же вариантах развития предполагается активное развитие более эффективных производителей – крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных организаций. Данные производители способны интенсивно внедрять современные методы выращивания и полива овощей (капельное орошение), позволяющие уменьшить энергетические и трудовые затраты, а также механизированные комплексы по возделыванию и уборки картофеля, что, соответственно, снизит себестоимость выращиваемых культур и увеличит эффективность производства минимум в 1,5 раза. Прогнозируемый данными сценариями развития рост посевных площадей под овощными культурами и картофелем будет сопровождаться опережающими темпами роста их валового сбора за счет возрастающей урожайности.

От развития растениеводства во многом зависит и успешное развитие животноводства. За последние годы значительно сократились посевные площади под кормовые культуры, что ставит весьма проблематичной задачу дальнейшего устойчивого и широкомасштабного развития животноводства – традиционно ведущей отрасли сельскохозяйственного комплекса Курганенского сельского поселения. По всем вариантам развития проектом генерального плана прогнозируется восстановление утерянных позиций кормовыми культурами. По стабилизационному и оптимистическому сценарию посевные площади под кормовыми за период с 2010 по 2030 годы должны возрасти на 50-70%, но основу усиления кормовой базы составит рост их урожайности. Прежде всего, это относится к кормовым корнеплодам, силосным культурам и многолетним травам, возделываемым на сено.

Рост посевных площадей под зерновыми, овощными, и кормовыми культурами - не единственный и даже не основной путь решения проблемы динамического и устойчивого развития аграрного сектора Курганенского сельского поселения на расчетный период. Главное внимание должно быть уделено составляющим интенсификации производства, в частности:

- резкому укреплению материально-технической базы отрасли;

- развитию селекционного дела, семеноводству, внедрению высокоурожайных сортов земледельческих культур;

- восстановлению почвенного плодородия сельскохозяйственных угодий;

- внедрению методов минимальной обработки почвы;

- углублению специализации и т.д.

Социально-экономический кризис 1990-х годов особенно болезненно отразился на животноводстве сельского поселения и Орловского района в целом. Обвальное сокращение поголовья основных видов сельскохозяйственных животных сопровождалось снижением их продуктивности, уменьшением объема производимой продукции и удельного веса отрасли в структуре сельскохозяйственного производства.

Заметные колебания поголовья практически всех видов сельскохозяйственных животных в 2000-е годы снижают надежность метода экстраполяции при расчете их перспективной численности. Тем не менее, принимая во внимание потенциальные возможности сельского поселения для развития данной отрасли, ретроспективные показатели её развития, сложившиеся мировые и отечественные тенденции и другие факторы, проектом генерального плана прогнозируется рост поголовья, продуктивности и объема производимой продукции всех основных отраслей животноводства на расчетную перспективу по всем сценариям развития.

Следует иметь в виду, что практически по всем видам сельскохозяйственных животных (за исключением птицы) даже по оптимистическому варианту развития к 2020 году поголовье не достигнет уровня 70х( 80х годов XX века. Значит, основной путь наращивания прогнозируемых объемов производства животноводческой продукции ( интенсивный, т.е. за счет роста продуктивности сельскохозяйственных животных.

В процессе разработки прогноза развития сельского хозяйства Курганенского сельского поселения в качестве одного из важнейших факторов принимался во внимание потребительский спрос населения сельского поселения на основные виды сельскохозяйственной продукции. В расчетах при этом учитывались не только непосредственные потребности населения, но и отраслей перерабатывающей промышленности, животноводства, семенной и страховой фонд и др.

Расчет потребности в отдельных видах сельскохозяйственной продукции для нужд населения производился с учетом перспективной численности населения сельского поселения, а также норм потребления продуктов питания на душу населения, разработанных в законе «О потребительской корзине в Ростовской области» от 18.09.2007 №2013. По отдельным видам сельскохозяйственной продукции учитывались и потребности животноводства, в частности, по зерну.

Баланс валового производства и потребного объема продукции основных отраслей растениеводства и животноводства произведен перспективные 2015, 2020 и 2030 годы по трем сценариям развития (инерционному, стабилизационному и оптимистическому).

В таблицах 7.3.5.5, 7.3.5.6, 7.3.5.7 приведены и показатели избытка (дефицита) по важнейшим видам продукции растениеводства и животноводства, а также степень обеспеченности ими нужд сельского поселения на обозначенные годы.

Как видно из указанных таблиц, практически по всем видам продукции растениеводства и животноводства (за исключением овощей и картофеля) Курганенское сельское поселение на всех этапах расчетного периода и по всем сценариям развития в состоянии будет удовлетворять свои потребности за счет собственного производства. Также по всем сценариям развития на перспективу предполагается дальнейший рост профицита производства зерна, мяса и молока над принятыми нормативами потребления на душу населения, что создает крайне благоприятную основу для развития собственной перерабатывающей базы. Однако, основными производителями мясных и молочных продуктов в Курганенском сельском поселении остаются хозяйства населения, что значительно снижает товарность производимой продукции. В результате этого возникает необходимость организации во всех населенных пунктах поселения торгово-закупных пунктов сельскохозяйственной продукции у населения. Подобные пункты приемки не только увеличат доступность всех основных видов сельскохозяйственной продукции для населения, но и могут быть использованы в качестве сырьевой базы для перерабатывающих предприятий.

Возвращаясь к обеспеченности населения основными продуктами сельскохозяйственного производства, на весь прогнозный период останется низкой только обеспеченность населения Курганенского сельского поселения картофелем и овощами, связанная с полной концентрацией их производства в личных подсобных хозяйствах. При стабилизационном и оптимистическом вариантах развития, предполагающих более масштабное развитие данного направления растениеводства в крестьянско-фермерских хозяйствах, ликвидация дефицита картофеля будет обеспечена к концу прогнозного периода.

Табл. 7.3.5.5.

Условный баланс производства и потребления продукции основных отраслей

сельского хозяйства Курганенского сельского поселения

(инерционный сценарий).

| Виды продукции | Валовое пр-во, тонн | Потребность, тонн | Избыток (+), дефицит (-),тонн | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 год |
| Зерно | 24920 | 1267 | 23653 | 1966,9 |
| Овощи | 82 | 127 | -45,0 | 64,5 |
| Картофель | 71 | 139 | -69 | 50,6 |
| Мясо и мясопродукты | 1357 | 99 | 1258 | 1373,6 |
| Молоко и молокопродукты | 3115 | 507 | 2608 | 614,6 |
| 2020 год |
| Зерно | 28130 | 1254 | 26876 | 2243,2 |
| Овощи | 93 | 125 | -33 | 74,1 |
| Картофель | 80 | 138 | -58 | 58,1 |
| Мясо и мясопродукты | 1446 | 98 | 1349 | 1478,9 |
| Молоко и молокопродукты | 3255 | 502 | 2753 | 648,9 |
| 2030 год |
| Зерно | 30000 | 1181 | 28819 | 2540,2 |
| Овощи | 98 | 118 | -20 | 82,8 |
| Картофель | 85 | 130 | -45 | 65,4 |
| Мясо и мясопродукты | 1507 | 92 | 1414 | 1635,8 |
| Молоко и молокопродукты | 3500 | 472 | 3028 | 740,9 |

Табл. 7.3.5.6.

Условный баланс производства и потребления продукции основных отраслей

сельского хозяйства Курганенского сельского поселения

(стабилизационный сценарий).

| Виды продукции | Валовое пр-во, тонн | Потребность, тонн | Избыток (+), дефицит (-),тонн | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015г. |
| Зерно | 27260 | 1295 | 25965 | 2105,0 |
| Овощи | 98 | 130 | -32 | 75,3 |
| Картофель | 76 | 142 | -67 | 53,3 |
| Мясо и мясопродукты | 1564 | 101 | 1463 | 1548,6 |
| Молоко и молокопродукты | 3510 | 518 | 2992 | 677,6 |
| 2020г. |
| Зерно | 32025 | 1325 | 30700 | 2417,0 |
| Овощи | 119 | 133 | -14 | 89,4 |
| Картофель | 102 | 146 | -44 | 70,1 |
| Мясо и мясопродукты | 1714 | 103 | 1611 | 1658,7 |
| Молоко и молокопродукты | 4300 | 530 | 3770 | 811,3 |
| 2030г. |
| Зерно | 36160 | 1372 | 34788 | 2635,6 |
| Овощи | 149 | 137 | 12 | 108,9 |
| Картофель | 133 | 151 | -18 | 87,9 |
| Мясо и мясопродукты | 1964 | 107 | 1857 | 1835,1 |
| Молоко и молокопродукты | 5390 | 549 | 4841 | 982,1 |

Табл. 7.3.5.7.

Условный баланс производства и потребления продукции основных отраслей

сельского хозяйства Курганенского сельского поселения

(оптимистический сценарий).

| Виды продукции | Валовое пр-во, тонн | Потребность, тонн | Избыток (+), дефицит (-),тонн | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015г. |
| Зерно | 30690 | 1331 | 29359 | 2305,8 |
| Овощи | 142 | 133 | 9 | 106,8 |
| Картофель | 122 | 146 | -24 | 83,6 |
| Мясо и мясопродукты | 1634 | 104 | 1530 | 1574,2 |
| Молоко и молокопродукты | 4000 | 532 | 3468 | 751,3 |
| 2020г. |
| Зерно | 36630 | 1399 | 35231 | 2618,3 |
| Овощи | 174 | 140 | 34 | 124,6 |
| Картофель | 150 | 154 | -4 | 97,5 |
| Мясо и мясопродукты | 1975 | 109 | 1865 | 1809,7 |
| Молоко и молокопродукты | 4950 | 560 | 4390 | 884,6 |
| 2030г. |
| Зерно | 42000 | 1538 | 40462 | 2730,8 |
| Овощи | 216 | 154 | 62 | 140,4 |
| Картофель | 183 | 169 | 14 | 108,0 |
| Мясо и мясопродукты | 2311 | 120 | 2191 | 1926,9 |
| Молоко и молокопродукты | 6120 | 615 | 5505 | 994,8 |

Из обозначенного выше следует, что достижение устойчивого и сбалансированного развития сельского хозяйства Курганенского сельского поселения на расчетную перспективу не может быть осуществлено сугубо экстенсивным путем, характерным для инерционного сценария развития. Главное внимание, как это и предусматривается целевыми программами в области сельского хозяйства, является осуществление комплекса мероприятий по интенсификации отрасли.

Помимо этого, важным направлением развития сельского хозяйства Курганенского сельского поселения на перспективу станет развитие и первичного звена агропромышленного комплекса, представленного предприятиями по обслуживанию сельского хозяйства (прокат, ремонт сельскохозяйственной техники, станциями по техническому обслуживанию оборудования животноводческих ферм и агросервисного обслуживания). Это позволит сбалансировать агропромышленный комплекс сельского поселения и укрепить позиции обслуживающего сектора, призванного более рационально использовать имеющиеся ограниченные ресурсы.

Степень вероятности развития сельского хозяйства Курганенского сельского поселения по одному из отмеченных выше сценариев будет определяться его способностью к решению ряда серьезных задач: создание прочной материально-технической базы на основе новейшей техники и технологии, изыскание необходимых инвестиций, получение долгосрочных кредитов на льготной основе, создание и развитие агрохолдингов и кооперативных объединений, укреплении позиций высокотоварных фермерских хозяйств и т.д. Консервация или дальнейшее усиление негативных процессов могут привести к самому нежелательному из возможных сценариев ( инерционному, который является лишь верхней границей диапазона инерции. При усугублении ситуации последствия могут быть катастрофичны.

##### Промышленность.

Прогноз показателей перспективного развития промышленного производства - весьма сложная задача, что определяется рядом трудностей:

- резко выраженными колебаниями объемов производства отдельных видов продукции по годам;

- трудно предсказуемым спросом на производимую продукцию;

- трудно предсказуемым ростом цен на энергоносители, сырьевые материалы, транспортные услуги и пр.;

- конъюнктурными колебаниями цен и условий реализации производимой продукции на внутреннем, российском и мировом рынках и др.

В результате, прогноз развития промышленного комплекса Курганенского сельского поселения основывался на обозначении тенденций и перспективных направлений развития промышленных видов деятельности.

Принимая во внимание отмеченные выше все возможные сценарии развития экономической сферы Курганенского сельского поселения, при разработке системы мероприятий на расчетный период за основу принят стабилизационный вариант развития с дальнейшим переходом развития событий по оптимистическому сценарию при условии преодоления основных проблем в социально-экономической сфере.

Главным направлением в развитии промышленного комплекса Курганенского сельского поселения, особенно на первом этапе обозначенного периода должна быть модернизация и расширение существующей экономической базы. В связи с этим в числе первоочередных задач, стоящих перед экономикой поселения, должно быть формирование динамичного, диверсифицированного и конкурентоспособного промышленного комплекса, ориентированного на использование инноваций, что обеспечит интеграцию сельского поселения в современные региональный, федеральный и глобальный рынки.

Обрабатывающий сектор может включать в себя деятельности, связанные как с первичной обработкой растениеводческой и животноводческой продукции (в том числе для крупных и средних предприятий района и области), так и конечные производства готовой продукции.

Для достижения высоких темпов экономического развития, повышения доходов населения и пополнения бюджета необходимо развивать производство конечной продукции с большой долей добавленной стоимости и устойчивым платежеспособным спросом. В Курганенском сельском поселении недостаточное внимание уделяется внимание такой перспективной отрасли как животноводство, которая может послужить мощной базой для дальнейшего развития перерабатывающей промышленности. От крупного рогатого скота получают мясо, молоко, продукты его переработки — масло, сыр, творог и др. Скотоводство дает народному хозяйству высококачественную кожу, на базе которой возможно создание различных производств легкой промышленности – из нее изготовляют обувь, ремни и прочие изделия. Получаемые при убое крупного рогатого скота другие побочные продукты также используются для переработки: например, из рогов и копыт выделывают пуговицы, расчески и прочие товары, кишки имеют большое значение в колбасном производстве; из крови делают колбасу, получают кровяную муку, альбумин; из костей вырабатывают костную муку, клей; волосяной покров идет для изготовления войлока, кистей, щеток. В Курганенском сельском поселении очень хорошо развито овцеводство, правда, есть проблемы с реализацией шерсти. На базе овцеводческой продукции помимо мяса возможно создание как ежедневных, так и эксклюзивных товаров из шерсти (ткани, одежда, покрывала, ковры и пр.).

Наряду с крупными предприятиями предполагается развитие сети малых и средних производств (перерабатывающие мини-цеха, занимающиеся производством различных полуфабрикатов как из мяса, так и овощей, фруктов), что весьма важно для закрепления занятости населения в экономике сельского поселения.

Дальнейшее развитие промышленного сектора Курганенского сельского поселения будет напрямую сопряжено с повышением инвестиционной привлекательности территории. Для динамичного развития данного сектора экономики требуется значительный ежегодный рост инвестиционных вложений. Это возможно лишь при создании условий благоприятного инвестиционного климата. Без развития инженерной, транспортной и рыночной инфраструктуры дальнейшее развитие промышленности на территории поселения невозможно. Также еще одним из ключевых моментов улучшения инвестиционного климата и привлечения инвестиций является постоянное и эффективное сотрудничество органов власти с бизнес-сообществом, придание работе по реализации инвестиционной политики поселения системного характера.

##### Производство материальных и нематериальных услуг.

В настоящее время сеть обслуживания населения в Курганенском сельском поселении весьма слабо развита, поэтому в условиях будущего развития экономики данная сеть обслуживания требует расширения.

В первую очередь это касается расширения потребительского рынка в сторону увеличения как числа объектов розничной торговли, так и объектов бытового обслуживания (ритуальные услуги, ремонт автотранспортных средств и различного оборудования и пр.). Сочетание различных видов услуг в одном инфраструктурном объекте позволит не только значительно снизить расходную и содержательную часть проекта, но и повысить их доступность, а значит увеличить спрос и, соответственно, прибыльность данных объектов.

Таким образом, на перспективу основной задачей, стоящей перед экономикой сельского поселения, является расширение сети малых производств в разных областях экономической деятельности. При этом создание новых производств потребует разработки продуманной производственной программы, обоснованной серьезными маркетинговыми исследованиями и с обязательным учетом востребованности их продукции рынком. В обязательном порядке необходимо учитывать и то, что по многим видам продукции рынок уже полностью занят действующими предприятиями или импортом. Развитие малого предпринимательства не только позитивно воздействует на занятость и деловую активность населения, удовлетворение спроса населения на повседневные товары и услуги, но и будет способствовать увеличению налоговых поступлений в бюджет.

Увеличения численности субъектов малого и среднего предпринимательства, повышения занятости населения в сфере малого и среднего предпринимательства, увеличения доли участия субъектов малого предпринимательства в формировании валового продукта можно достичь только путем активизации механизмов поддержки малого предпринимательства в части решения вопросов, находящихся в полномочиях МО. В связи с этим возникает необходимость принятия очередной программы поддержки малого и среднего предпринимательства, в рамках которой необходимо будет продолжить работу по совершенствованию нормативной правовой базы, разработке новых механизмов доступа субъектов малого предпринимательства к кредитным ресурсам, совершенствованию внешней среды, созданию и развитию инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, что сохранит уже существующие благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства в Курганенском сельском поселении и обеспечит дополнительные возможности для нового этапа его развития.

Следует иметь в виду также, что предстоящий научно-технический и технологический прогресс может внести весьма существенные корректировки в намечаемые прогнозные параметры и направления развития. Поэтому комплекс прогнозов, предназначенных для выработки и реализации соответствующих мер и мероприятий по развитию экономики должны периодически пересматриваться и координироваться в соответствии с меняющимися перспективами.

##### Мероприятия в части развития экономики.

- Оказание содействия в подготовке территорий для размещения промышленных и агропромышленных предприятий на территории промышленной зоны Курганенского сельского поселения (в том числе и на земельных участках неработающих и неэффективно работающих предприятий) преимущественно для высокотехнологичных предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности до 2020г. (первая очередь – расчётный срок);

- Оказание содействия в организации агропромышленных площадок для первичной обработки и хранения сельхозпродукции (первая очередь – расчётный срок);

- Организация передвижных торгово-закупочных предприятий по закупке сельхозпродукции у населения (первая очередь – расчётный срок);

- Переориентация растениеводства на использование высокоурожайных сортов овощей, расширение их ассортимента (кабачок, огурец и пр.), интенсивное применение прогрессивных методов выращивания и полива с целью увеличения совокупного объемов производства овощей и укрупнение их сельхозпроизводителей в форме КФХ (первая очередь – расчётный срок);

- Активизация механизмов поддержки малого предпринимательства, в том числе разработка и принятие программы поддержки малого и среднего предпринимательства (первая очередь – расчётный срок);

- Оказание содействия в организации перерабатывающих мини-цехов (производство различных полуфабрикатов, заморозка фруктов и овощей и др.) (первая очередь – расчётный срок);

- Оказание содействия в развитии и совершенствовании сети центров ремонта, проката, аренды сельскохозяйственной техники, консультационных служб, внедрения информационных технологий и услуг для сельскохозяйственных производителей, особенно фермеров (первая очередь – расчётный срок);

- Оказание содействия в расширении сети объектов розничной торговли в части создания на территории средних по численности сельских населенных пунктов розничных и универсальных рынков, а также организации различной направленности ярмарок (первая очередь – расчётный срок);

- Оказание содействия в организации предприятия по переработке шерсти (первая очередь – расчётный срок);

- Оказание содействия в размещении на территории сельского поселения малых и средних предприятий, работающих на основе кооперации с крупными промышленными предприятиями п.Орловский и другими промышленно-развитыми центрами (первая очередь – расчётный срок).

### Коммунальные объекты.

Потребность в коммунальных объектах на расчётный срок выглядит следующим образом.

Бани.

На территории сельского поселения общественные бани отсутствуют. Проектом предусмотрено размещение новых бань (саун) вместе со спортивными учреждениями (как в рамках муниципальных программ, так и с привлечением частных инвестиций в строительство и эксплуатацию объектов).

Кладбища.

На территории поселения расположены четыре кладбища – в хуторах Курганный, Нижнеантоновский, Верхневодяной и Терновой. Во всех населённых пунктах, соответственно, по одному кладбищу.

Табл. 7.4.1.

Характеристики кладбищ на территории Курганенского сельского поселения.

| № п/п | Наименование | Площадь, га (существ.) | Площадь, га (проект.) | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кладбище | 1,2 | 1,6 | х.Курганный, к югу от населённого пункта |
| 2 | Кладбище | 0,4 | 1,0 | х.Нижнеантоновский, в юго-западной части населённого пункта |
| 3 | Кладбище | 0,5 | 0,8 | х.Верхневодяной, к северо-западу от населённого пункта |
| 4 | Кладбище | 0,5 | Увеличения не требует | х.Терновой, к юго-западу от населённого пункта |

Проектом генерального плана предлагается резервирование земельных участков для развития кладбищ на территории муниципального образования.

Так, площадь кладбища хутора Курганный увеличивается на 0,4 га, хутора Нижнеантоновский – на 0,6 га, хутора Верхневодяной – на 0,3 га. Кладбище хутора Терновой составляет 0,5 га, резервирования дополнительного земельного участка не требует, так как нет необходимости в его расширении.

Общественные уборные.

Сеть общественных уборных необходимо довести до нормативных 1 уборной на 1000 жителей или минимум 2 места на 2020г. Проектом предлагается предусмотреть размещение общественных уборных в каждом населённом пункте поселения.

Размещение уборных необходимо регулировать в проектах планировки и межевания территорий, где следует определять места для размещения отдельно стоящих зданий или объекты общественного назначения, в которых устраиваются впоследствии общественные уборные.

Мероприятия в части развития коммунальной сферы:

  - Размещение бань (саун) вместе со спортивными учреждениями (первая очередь – расчётный срок);

  - Резервирование земельного участка для развития кладбища в хуторе Курганный (первая очередь);

  - Резервирование земельного участка для развития кладбища в хуторе Нижнеантоновский (первая очередь);

  - Резервирование земельного участка для развития кладбища в хуторе Верхневодяной (первая очередь);

  - Размещение общественных уборных в каждом населённом пункте муниципального образования (расчётный срок).

## Жилищный фонд.

Важнейшей частью социальной инфраструктуры, призванной обеспечивать удовлетворение социально-бытовых нужд человека, является жилье и его качество.

### Характеристика существующего жилого фонда.

Жилищный фонд Орловского района составляет 839,8тыс.м².

Общая площадь жилищного фонда Курганенского сельского поселения - 21,72 тыс.м² (по состоянию на 2009г.), что составляет 3% от общей площади жилого фонда Орловского района.

По населённым пунктам Курганенского сельского поселения жилищный фонд распределяется следующим образом:

- 15,15 тыс.м² размещено в хуторе Курганном (69,7%);

- 1,61 тыс.м² размещено в хуторе Верхневодяном (7,4%);

- 3,68 тыс.м² размещено в хуторе Нижнеантоновском (16,9%);

- 1,29 тыс.м² размещено в хуторе Терновом (6,0%).

Общая площадь жилых помещений в среднем на одного жителя в Орловском районе составляет 20,8 м² на человека. В Курганенском сельском поселении показатель жилищной обеспеченности намного ниже и составляет 17,07 м² на человека.

При этом показатель жилищной обеспеченности отличается в населённых пунктах:

- 18,96 м² на человека в хуторе Курганном;

- 17,17 м² на человека в хуторе Верхневодяном;

- 15,85 м² на человека в хуторе Неижнеантоновском;

- 8,71 м² на человека в хуторе Терновом.

Данный показатель характеризуется очень низкими темпами роста, причём рост жилищной обеспеченности связан не с увеличением площади жилых помещений, а с увеличением численности населения. Особенно негативная ситуация в хуторе Терновом, где показатель жилищной обеспеченности в 2,5 раза ниже районного.

Жилая застройка Курганенского сельского поселения представлена индивидуальными и многоквартирными жилыми домами. Часть жилищного фонда размещена в индивидуальных жилых домах (10,56 тыс.м² или 48,6% от общей площади жилых помещений). В многоквартирных жилых домах размещено 11,17 тыс.м² или 51,4% от общей площади жилых помещений. Многоквартирные жилые дома представляют собой блокированную застройку.

Количество индивидуальных жилых домов в поселении – 164 (общей площадью 10556м²). Из них: 1 однокомнатный дом жилой площадью 29 м²; 60 двухкомнатных домов жилой площадью 2691м²; 50 трехкомнатных домов жилой площадью 3877м²; 53 четырехкомнатных (и более) домов жилой площадью 3959м². Соответственно средняя площадь индивидуального двухкомнатного жилого дома составляет 44,85м²; трехкомнатного дома – 77,54м²; четырехкомнатного (и более) дома – 74,70м².

Количество многоквартирных жилых домов блокированной застройки 89, жилых квартир – 182 (общая площадь жилых помещений составляет 11168м²). По количеству комнат в квартирах жилой фонд поселения, размещённый в многоквартирных жилых домах, распределяется следующим образом: 1 однокомнатная квартира жилой площадью 18 м²; 20 – двухкомнатных квартир жилой площадью 901м²; 105 трехкомнатных квартир жилой площадью 6191м²; 56 четырехкомнатных (и более) квартир жилой площадью 4058 м².

Жилищный фонд поселения, находящийся в частной собственности, составляет 21724м²; 400м² находятся в собственности юридических лиц.

По материалу стен преобладают каменные и кирпичные жилые дома – в них расположено 12707 м² (29 индивидуальных и 80 многоквартирных жилых домов). Общая площадь жилых домов из смешанных материалов стен составляет 6686 м² (122 индивидуальных жилых домов и 1 многоквартирный). Панельных жилых домов очень мало - в них расположено 2731 м² жилого фонда поселения (13 индивидуальных и 8 многоквартирных жилых домов).

Рис. 8.1.5.

Табл. 8.1.1.

Распределение жилищного фонда Курганенского сельского поселения

по материалу стен по населенным пунктам.

| населенные пункты | общая площадь жилищного фонда, м2 | распределение жилищного фонда по материалу стен, % |
| --- | --- | --- |
|  |  | каменные и кирпичные | смешанные |
| х.Курганный | 15145 | 52,7 | 47,3 |
| х.Верхневодяной | 1614 | 83,6 | 16,4 |
| х.Нижнеантоновский | 3676 | 61,0 | 39,0 |
| х.Терновой | 1289 | 52,2 | 47,8 |

Как видно из таблицы, распределение жилищного фонда по материалу стен по населенным пунктам происходит неравномерно, но в качестве строительного материала преобладают камень и кирпич.

Большая часть жилищного фонда Курганенского поселения была построена в период между 1971 и 1995 годами (24 года) – в этот период введено в эксплуатацию 55 индивидуальных и 51 многоквартирных жилых домов (11226м²). В период с 1946 по 1970 год (24 года) было построено 90 индивидуальных и 38 многоквартирных жилых дома (9549м²). После 1995 года введено в эксплуатацию 7 индивидуальных жилых домов (604м²).

В период между 1946 и 1970 годами строилось около 398м² жилья в год, в период с 1971 по 1995 год – около 468м² в год. После 1995 года в среднем вводилось около 38м² жилья в год. Таким образом, Курганенское сельское поселение характеризуется относительно высокой активностью в области строительства жилья в период 1946-1995г. После 1995 года возводились только индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет.

Анализ данных жилищного фонда Курганенского сельского поселения показал: 62 индивидуальных и 51 многоквартирных жилых домов (11830м²) имеют степень износа до 30%; 90 индивидуальных и 38 многоквартирных домов (9549м²) – 31-65%; степень износа 12 индивидуальных жилых домов (745м²) составляет 66-70%. По ветхости и аварийности снесено 58 м².

Площадь ветхого фонда Курганенского сельского поселения составляет 745м² – менее 3,4% от общей площади жилого фонда.

Важной характеристикой жилья является уровень его благоустройства.

Уровень благоустройства жилищного фонда Курганенского сельского поселения на общую площадь жилых помещений (22,12 тыс.м²) представлен в приведенной ниже таблице. Из имеющихся данных следует, что сжиженным газом снабжено 21,43 тыс.м² (сетевое газоснабжение отсутствует); централизованными водопроводом, канализацией, отоплением – 8,33 тыс.м², горячим водоснабжением– 1,68 тыс.м².

В целом можно отметить низкий уровень благоустройства жилья в Курганенском сельском поселении. Наиболее высокий показатель обеспеченности сжиженным газом.

Табл. 8.1.2.

Обеспеченность жилищного фонда Курганенского сельского поселения

инженерным оборудованием по населенным пунктам.

| населенные пункты | общая площадь жилищного фонда, м² | обеспечение инженерным оборудованием жилищного фонда, % |
| --- | --- | --- |
|  |  | водопроводом (в т.ч. централизованным) | водоотведением (канализацией) | отоплением централизованным |
| х.Курганный | 15145 | 41,8 | 41,8 | 41,8 |
| х.Верхневодяной | 1614 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| х.Нижнеантоновский | 3676 | 46,4 | 46,4 | 46,4 |
| х.Терновой | 1289 | - | - | - |

Из всех населенных пунктов Курганенского сельского поселения х.Нижнеантоновский имеет самые высокие показатели по обеспеченности водопроводом, канализацией и отоплением. Очень незначительны подобные показатели в х.Верхневодяном, а в х.Терновом равны нулю.

Для сравнения рассмотрим уровень благоустройства жилищного фонда всего Орловского района.

Сравнительная характеристика районных муниципальных образований области по уровню благоустройства, выполненная в Схеме территориального планирования Ростовской области, показывает среднее положение Орловского района по данным показателям.

Из выше приведенных данных следует, что уровень благоустройства жилищного фонда повышается в зависимости от уровня населённого пункта. Населенные пункты, не являющиеся центром муниципального образования, имеют довольно низкие показатели обеспеченности водопроводом, водоотведением, отоплением, а в некоторых просто равны нулю. Наиболее высоким как по области, так и по поселению  является показатель обеспеченности газом.

Особенностью развития населённых пунктов Курганенского сельского поселения является то, что при формировании их планировочной структуры и размещении объектов капитального строительства в советский период предполагалось активное экономическое развитие данных территорий. Населённые пункты должны были иметь гораздо большую численность населения, освоение территорий происходило «с размахом». В настоящее же время, напротив, численность населения муниципального образования ежегодно сокращается.

Отсюда возникает ряд проблем: разрозненность планировочной структуры населённых пунктов, «расползание» застройки, неравномерность заселения улиц, наличие пустующих брошенных капитальных строений. Все эти проблемы значительно ухудшают качество среды проживания жителей муниципального образования – разрозненность застройки не позволяет обеспечить ее инженерными и транспортными коммуникациями, разрушающиеся капитальные строения значительно снижают эстетические и санитарно-эпидемиологические характеристики среды. В основном, описанные проблемы характерны для селитебных территорий, так как капитальные строения общественного назначения, в основном, сконцентрированы в центральных частях населённых пунктов, их вид использования можно менять в зависимости от складывающейся ситуации.

Таким образом, проблема оптимизации планировочной структуры населенных пунктов должна решаться, прежде всего, за счет размещения объектов жилищного строительства. Тем более, что в условиях требования повышения жилищной обеспеченности населения, такие пустующие территории являются колоссальным внутренним резервом для развития жилищного строительства.

На территории муниципального образования имеются недостроенные жилые дома.

На основании анализа представленных данных, характеризующих состояние жилищного фонда муниципального образования, можно сделать следующие выводы:

- Муниципальное образование характеризуется низким показателем жилищной обеспеченности, который соответствует районному и составляет чуть более 17 м² на человека. Это обусловливает необходимость резервирования земель для развития жилищного строительства в населённых пунктах.

- Наибольшая жилищная обеспеченность присуща центру муниципального образования – хутору Курганный – жилищная обеспеченность почти достигает 20 м² на человека. В остальных населённых пунктах показатель жилищной обеспеченности существенно ниже. Наихудшая ситуация в хуторе Терновом – показатель жилищной обеспеченности в данном населённом пункте составляет менее 9 м² на человека.

- Необходимо дальнейшее повышение уровня инженерного благоустройства жилищного фонда с развитием централизованных систем инженерного оборудования.

- Износ жилого фонда муниципального образования относительно небольшой. Ветхий и аварийный фонд составляет 3,4% от общей площади жилого фонда поселения, на расчётный срок должна быть решена задача ликвидации ветхого и аварийного жилого фонда.

- Более половины жилого фонда представлена многокомнатными домами и квартирами (3 и более комнат). Так, в индивидуальных жилых домах, имеющих три и более комнат расположены более 70% жилья (из расположенного в ИЖС), в многокомнатных квартирах расположены более 90% жилья (из расположенного в квартирных домах). Это говорит о достаточном уровне комфортности существующего жилища.

- Большая часть жилого фонда расположена в каменных и кирпичных домах.

- Большая часть жилого фонда муниципального образования (более 50%) была построена в период с 1970 до 1995 года, таким образом, возраст большей части жилых домов не превышает 40 лет.

- В последние 15 лет среднегодовой объём ввода жилья составлял всего 38 м².

- Часть жилого фонда находится в неблагополучных в санитарно-эпидемиологическом отношении условиях - жилые дома расположены в границах санитарно-защитных зон сельскохозяйственных предприятий.

- Населённые пункты муниципального образования характеризуются наличием значительных внутренних территориальных резервов, требуемых для развития жилищного строительства.

### Основные направления жилищного строительства.

Особенность развития территорий населенных пунктов Курганенского сельского поселения обусловливает необходимость формирования градостроительной политики в отношении развития селитебных территорий в населенных пунктах муниципального образования.

Эта политика должна исходить из следующих предпосылок:

- Необходимости улучшения качества жизни населения за счет увеличения жилищной обеспеченности, благоустройства жилого фонда, улучшения качества среды проживания.

- Необходимости создания условий для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия жилой застройки.

Проектом предлагаются следующие принципы реконструкции существующего жилого фонда и нового жилищного строительства:

- Проведение полной инвентаризации существующего жилого фонда независимо от формы собственности, создание базы данных о жилом фонде, включающей сведения о его площади, состоянии, владельце и т.д.

- Определение жилых домов, расположенных в границах санитарно-защитных зон предприятий и иных объектов.

- Комплексная реконструкция и благоустройство существующих кварталов - ремонт и модернизация жилищного фонда; реконструкция ветхого жилого фонда, снос аварийного жилого фонда с отселением граждан в новые жилые дома, реконструкция инженерных сетей и улично-дорожной сети; озеленение территории; устройство спортивных и детских площадок.

- Индивидуальный подход к реконструкции и застройке различных районов населённых пунктов.

- Формирование комфортной архитектурно-пространственной среды жилых зон.

- Выявление приоритетов реконструкции сельских территорий под жилищное строительство, планомерное планировочное сопровождение реконструктивных мероприятий.

- Улучшение экологического состояния жилых зон, вынос за пределы селитебных территорий производственных, коммунальных и прочих объектов.

Для определения размеров строительства нового жилого фонда и потребностей в территориях для нового жилищного строительства и реконструкции проектом использованы целевые показатели, установленные в следующих документах:

- схеме территориального планирования Ростовской области (СТП РО);

- нормативах градостроительного проектирования Ростовской области.

Схемой территориального планирования Ростовской области предполагается развитие жилищного строительства в регионе в целом по следующим направлениям: строительство социального жилья за счет бюджетных и внебюджетных источников финансирования, реконструкция государственного, муниципального и частного жилищных фондов, выведение ветхих и аварийных помещений из жилого фонда.

В качестве основных ориентировочных показателей жилищной обеспеченности схемой территориального планирования Ростовской области принято достижение к 2025 году показателя 30 м2/человека.

Генеральным планом Курганенского сельского поселения с учётом документов территориального планирования регионального и муниципального уровня, федеральных целевых программ, а также существующего показателя жилищной обеспеченности определены следующие прогнозные показатели обеспеченности населения жильём при стабилизационном сценарии развития:

- 25,0 м2 на человека к 2020г.;

- 30,0 м2 на человека к 2030г.

Таким образом, при условии реализации стабилизационного сценария развития муниципального образования, в поселении должны быть достигнуты следующие показатели объёмов жилого фонда:

- 33,1 тыс.м² к 2020 году;

- 41,1 тыс.м² к 2030 году.

Для достижения указанных показателей существует необходимость в строительстве около 11,4 тыс.м² жилья до 2020 года, и ещё около 8 тыс.м² до 2030 года. В целом за 20-летний период – около 19,4 тыс.м² жилья (около 0,97 тыс. м² в год). Учитывая, что объёмы жилищного строительства в последние 15 лет в среднем составляли 38 м² в год, достижение целевых показателей потребует значительных усилий.

В настоящее время в Орловском районе действует «Муниципальная программа по стимулированию развития жилищного строительства Орловского района на 2011 – 2015 годы» (утверждена Постановлением Администрации Орловского района №626 от 29.09.2010 года). Программа предполагает подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования, подготовку планировочной документации для территорий жилищного строительства. Предусмотрено строительство не менее 19,3 тыс.м² жилья до 2015 года в Орловском районе. Это позволит увеличить среднюю жилищную обеспеченность жителей района на 0,3 м² на человека. Приоритет отдаётся индивидуальному жилищному строительству.

### Площадки жилищного строительства и мероприятия по его развитию.

Решения генерального плана по реорганизации территорий жилой застройки и новому жилищному строительству опираются на комплексный градостроительный анализ территории: градостроительная ценность среды и фонда; техническое состояние и строительные характеристики фонда; распределение жилья по территории; динамика и структура жилищного строительства; современные тенденции в жилищном строительном комплексе.

При размещении площадок нового комплексного жилищного строительства учтены требования, связанные с ограничениями, инженерно-строительными условиями.

Несмотря на то, что центр муниципального образования – хутор Курганный – характеризуется наиболее высокими значениями показателя жилищной обеспеченности, основной объём нового жилищного строительства предлагается разместить именно в административном центре поселения.

В границах хутора имеются значительные территориальные резервы для размещения новых жилых территорий. Однако территория населённого пункта характеризуется сложными для строительства инженерно-геологическими условиями. Часть территории имеет высокий уровень подъёма грунтовых вод, часть отличается сложными геоморфологическими условиями, которые потребуют проведения дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовке территорий.

Таким образом, большая часть территории населённого пункта отличается неблагоприятными условиями для строительства жилых домов.

Проектом генерального плана предлагается изменение черты населённого пункта с целью размещения нового жилищного строительства в самом центре населённого пункта – к западу от улицы Почтовой.

Такое решение позволит оптимизировать планировочную структуру населённого пункта и разместить новое жильё в наиболее перспективной для развитии его части.

Для достижения целевых показателей жилищной обеспеченности в каждом населённом пункте Курганенского сельского поселения необходимо строительство жилья в объёмах, указанных в таблице ниже.

Табл. 8.3.1.

Распределение объёмов требуемого для достижения целевых показателей жилищной обеспеченности жилищного строительства по населённым пунктам

Курганенского сельского поселения.

| № п/п | Наименование населённого пункта | Требуемый до 2030 года объём жилищного строительства, м² |
| --- | --- | --- |
| 1 | х.Курганный | 11220 |
| 2 | х.Верхневодяной | 1180 |
| 3 | х.Нижнеантоновский | 3820 |
| 4 | х.Терновой | 3210 |

Исходя из расчётов, 58% жилья должно быть размещено в центре муниципального образования, остальные 42% - в трёх оставшихся населённых пунктах.

Однако целесообразность подобного строительства будет связана с развитием экономической ситуации в муниципальном образовании и перспективами каждого отдельно взятого населённого пункта.

При корректировке настоящего генерального плана требуется уточнение необходимых объёмов жилищного строительства.

Органы местного самоуправления должны создать условия для первоочередного обеспечения приоритетных территорий инженерной и транспортной инфраструктурой, благоустройством. Это обусловит большую привлекательность данных территорий для заселения. Параллельно должны прорабатываться механизмы, способствующие постепенному добровольному переселению жителей в центральные части населённых пунктов (материальная поддержка, обмен жилья и т.д.). Все эти мероприятия позволят со временем сократить площадь земель, занятых населенными пунктами, что, в свою очередь при стабилизации численности населения обеспечит оптимизацию управления этими территориями, повышению качества среды.

Отдельным вопросом является проблема выявления бесхозяйных жилых строений, придание им соответствующего статуса, оформление документов и предоставление таких жилых строений третьим лицам.

Помимо освоения новых территорий под жилищное строительство естественным образом будут использованы внутренние резервы жилых зон. Развитие жилищного строительства возможно за счёт разделения земельных участков в районах индивидуального жилищного строительства со строительством дома, устройства пристроек, надстроек и т.д. Указанные действия будут производиться собственниками земельных участков с целью улучшения жилищных условий.

Ещё один существенный резерв для развития жилищного строительства – территории, занятые ветхим фондом, на месте которого возможно размещение более комфортного и благоустроенного жилья большей площади.

Проектом предусматривается увеличение плотности жилого фонда населённых пунктов за счёт реконструкции существующей индивидуальной застройки силами самих домовладельцев. Мероприятия по реконструкции предусматривают:

- подключение коммуникаций;

- замену несущих конструкций;

- пристройку или надстройку жилых помещений.

Данные мероприятия позволят увеличить степень благоустройства жилья, капитальность здания и показатель жилищной обеспеченности.

Развитие жилищного строительства будет зависеть от фактического сценария развития населенных пунктов.

Мероприятиями генерального плана в части развития жилищного строительства станут:

- Проведение инвентаризации жилого фонда муниципального образования с определением формы собственности, технического состояния, степени износа (первая очередь);

- Формирование базы данных о земельных участках и объектах капитального строительства на территории населённых пунктов муниципального образования, включающую данные о принадлежности, состоянии, благоустройстве жилых строений, других сведений (первая очередь);

- Разработка и принятие Положения о порядке оформления бесхозяйного недвижимого имущества в сельском поселении (первая очередь);

- Проведение комплекса мероприятий по признанию бесхозяйными объектов капитально строительства жилого назначения и принятию их в муниципальную собственность с целью предоставления третьим лицам (первая очередь – расчётный срок);

- Проведение инвентаризации земель в границах жилых зон с целью уточнения границ свободных территорий, благоприятных для освоения под новое жилищное строительство (первая очередь);

- Разработка и принятие муниципальной целевой программы, направленной на ликвидацию ветхого жилого фонда на территории поселения (первая очередь);

- Подготовка муниципальной программы поэтапной реконструкции муниципального жилого фонда (первая очередь);

- Резервирование земельных участков для перспективного развития жилищного строительства (первая очередь – расчётный срок);

- Обеспечение комплексности освоения земельных участков в целях жилищного строительства, предусматривающее обязательное размещение объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в соответствии с нормативами градостроительного проектирования (весь период);

- Проведение организационных мероприятий по созданию объединений застройщиков (ЖСК, ТСЖ) в целях совместного решения вопросов освоения земельных участков для индивидуального строительства (первая очередь – расчётный срок);

- Разработка мероприятий по строительству муниципального жилого фонда в местных целевых программах и выделение площадок под такое строительство в соответствии с генеральным планом на основе разрабатываемых проектов планировки территории (первая очередь – расчётный срок);

- Выполнение проектов планировки и межевания для территорий нового освоения под жилищное строительство (первая очередь – расчётный срок);

- Переоценка потребностей в жилищном строительстве при корректировке настоящего генерального плана (расчётный срок);

- Принятие мер, направленных на уплотнение существующей жилой застройки (первая очередь - расчётный срок).

## Архитектурно-планировочная организация территории.

### Планировочная структура территории.

Особенности планировочной структуры поселения и населённых пунктов в его составе должны быть выявлены в процессе анализа современного использования территории, чтобы при дальнейшем проектировании закрепить в документе территориального планирования развитие планировочной структуры и минимизацию её недостатков.

Проектируемое развитие планировочной структуры не должно разрушать исторически сложившихся тенденций. Задача территориального планирования – предложить вариант развития планировочной структуры, являющийся логическим продолжением исторически сложившегося процесса.

#### Планировочная структура поселения.

Планировочная структура муниципального образования складывается из сочетания планировочных природных и транспортных планировочных осей, площадных и точечных элементов.

Территория сельского поселения представляет собой участок сложного очертания. Габариты в меридиональном и широтном направлении составляют 19,5 км и 21,0 км соответственно и площадью 271,28 км2. На территории сельского поселения расположено четыре населённых пункта: х.Курганный, х.Верхневодяной, х.Нижнеантоновский, х.Терновой.

Пространственно населенные пункты поселения образуют треугольник. Одна из вершин данного треугольника представлена центром сельского поселения хутором Курганный и располагается южнее всех населенных пунктов в южной части сельского поселения. Второй вершиной является хутор Нижнеантоновский, который расположен северо-западнее х.Курганный и западнее х. Верхневодяной в западной части сельского поселения. Хутор Верхневодяной располагается в восточной части поселения, северо-восточнее центра сельского поселения и представляет третью вершину данного треугольника. Хутор Терновой находится между хуторами Верхневодяной и Нижнеантоновский на одной широте, а также северо-восточнее центра сельского поселения х.Курганный.

Территория поселения характеризуется спокойным равнинным рельефом, Абсолютные отметки ее поверхности колеблются от +20м до +170м. Самая низкая отметка - +20м в юго-западной части муниципального образования (балка Кужная). Наиболее высокая отметка +170м - на водораздельном пространстве.

Основными планировочными осями природного происхождения являются сеть балок, входящих в водный бассейн Пролетарского водохранилища. На систему расселения оказывает влияние рельеф местности, формирующий вышеупомянутые водные объекты. В свою очередь они являются важными факторами тяготения для элементов расселения и одновременно водные объекты накладывают ограничения на развитие градостроительной системы.

Для данной территории не характерно наличие крупных участков леса. Практически вся территория муниципального образования занята землями сельскохозяйственных угодий. Можно отметить не значительные площади степной растительности вблизи населённых пунктов сельского поселения и балок.

Главные транспортные планировочные оси района представлены сетью региональной и местных автодорог.

По территории сельского поселения проходит единственная региональная автодорога:

- Р 61-26 автомобильная дорога пос.Орловский – с.Киевка – с.Ремонтное.

Региональные автомобильные дороги позволяют осуществлять сообщение между населенными пунктами поселения с его административным центром, с административным центром Орловского района, соседними районными муниципальными образованиями Ростовской области.

Главные транспортные планировочные оси поселения имеют направления:

Пос.Орловский – х.Луганский – х.Львов – х.Пролетарский – х.Нижнеантоновский – х.Курганный - с.Киевка – с.Ремонтное.

Второстепенные транспортные оси поселения отсутствуют.

Территория характеризуется хорошей транспортной доступностью относительно центра поселения – все заселенные территории находятся в пределах 15-минутной доступности. Административный центр Курганенского сельского поселения располагается на расстоянии 87 км от административного центра района. В связи с тем, что сельское поселение находится значительно юго-восточнее административного центра района, все населенные пункты поселения находятся вдали от областных и федеральных магистралей, от железнодорожных веток. Транспортная доступность центра поселения от районного центра более часа, до территориальной дороги Р 61-2, так же, более часа, до областного центра более трёх часов. От близлежащей железнодорожной станции «Двойная» в пос.Орловский до центра поселения около 90 км.

Удаленность и сложность доступа населенных пунктов поселения к крупным транспортным потокам и узлам, а также объектам имеющим важное социальное значение является одной из существенных факторов влияющих на развитие территории.

Условно территорию сельского поселения возможно разделить на три основные зоны:

- Сельскохозяйственную зону пахотных земель, садов и пастбищ, занимающую основной процент площади муниципального образования.

- Наиболее освоенную зону в границах населённых пунктов. На ее территории расположены жилые зоны, все объекты социальной сферы и большая часть транспортной и инженерной инфраструктуры.

- Зону природных ландшафтов, занимающую днища балок и берега водоёмов.

Численность сельского поселения 1273 чел. , плотность 4,7 чел./км². Территория, занимаемая населенными пунктами составляет 345 га – это 1,27 % от общей площади поселения.

#### Планировочная структура хутора Курганный.

Центром сельского поселения является хутор Курганный, который характеризуется в целом компактной планировочной структурой и выраженным функциональным зонированием.

Хутор можно разделить на три части: северную, центральную и южную. Северная часть хутора является самой маленькой по площади и разделена с центральной частью автомобильной дорогой регионального значения. Южная часть хутора является самой большой по площади и разделена с центральной частью переулком Транспортный.

Основной планировочной осью северной части хутора является улица Мирная, южной части – переулок Транспортный, который вытягивает данную территорию в направлении юго-запад-северо-восток и задает указанное направление остальным улицам хутора.

Населённый пункт находится на равнинной территории, сетка улиц имеет ортогональную структуру. Граница хутора имеет сложную форму, размеры населенного пункта составляют 1,8 км в широтном направлении на 2,2 км в меридиональном направлении.

Основную ткань хутора Курганный составляют территории, занятые индивидуальной жилой застройкой.

Общественный центр хутора сформирован в центральной части населённого пункта, ближе к его западной границе по улице Почтовая. Общественные объекты представлены учреждениями образования, здравоохранения, культуры, административными объектами и объектами торговли.

Улицы хутора имеют регулярную планировку. Главную планировочную ось населенного пункта составляют улицы Почтовая, Водная и переулок Транспортный.

#### Планировочная структура хутора Верхневодяной.

Хутор Верхневодяной расположен северо-восточнее центра сельского поселения хутора Курганный на расстоянии 12 км. Является самым маленьким населённым пунктом сельского поселения.

Планировочная структура хутора Верхневодяной определена, в основном, геоморфологическими особенностями территории.

Населенный пункт разделен на две части, южную и северную, прудами. Основной планировочной осью северной части населенного пункта является улица Запрудная, южной – улица Ковыльная.

Населённый пункт находится на равнинной территории, сетка улиц имеет линейную структуру. Граница хутора имеет сложную форму, размеры населенного пункта 0,86 км в широтном направлении на 0,76 км в меридиональном направлении.

Основную ткань хутора Верхневодяной составляют территории, занятые индивидуальной жилой застройкой.

Общественный центр представлен фельдшерско-акушерским пунктом и расположен в северной части населенного пункта по улице Ковыльная.

#### Планировочная структура хутора Нижнеантоновский.

Хутор Нижнеантоновский расположен северо-западнее центра сельского поселения хутора Курганный на расстоянии 15 км.

Основной планировочной осью хутора является его единственная улица Антоновская, которая вытягивает населенный пункт в направлении юго-запад-северо-восток.

Населённый пункт находится на равнинной территории, улично-дорожная сеть представлена единственной улицей. Граница хутора имеет сложную форму, размеры населенного пункта составляют 2,2 км в широтном направлении на 2,9 км в меридиональном направлении.

Основную ткань хутора Нижнеантоновский составляют территории, занятые индивидуальной жилой застройкой.

Общественный центр хутора сформирован в центральной части населённого пункта.

#### Планировочная структура хутора Терновой.

Хутор Терновой расположен северо-восточнее центра сельского поселения хутора Курганный на расстоянии 5 км.

Основными планировочными осями хутора являются улицы Кооперативная и Школьная, которые вытягивают населенный пункт в меридиональном направлении.

Населённый пункт находится на равнинной территории, сетка улиц имеет линейную структуру. Граница хутора имеет сложную форму, размеры населенного пункта составляют 0,75 км в широтном направлении на 1,4 км в меридиональном направлении.

Основную ткань хутора Терновой составляют территории, занятые индивидуальной жилой застройкой.

Общественный центр хутора сформирован в восточной части населённого пункта по улице Школьная.

### Функциональное зонирование.

Важной социальной функцией поселения в отношении его жителей является организация всех видов социально-бытового обслуживания, культурной и общественной жизни населения. Каждый населенный пункт или его часть (независимо от функционального назначения) должны представлять собой социально насыщенную среду с естественным нарастанием насыщения социально-общественными функциями в центре.

#### Функциональное зонирование территории поселения.

Функциональные зоны поселения представлены жилыми, общественно-деловыми, рекреационными, производственно-коммунальными зонами, зонами сельскохозяйственного использования, специального назначения, инженерной и транспортной инфраструктуры.

Большую часть территории поселения занимают зоны сельскохозяйственного использования, расположенные, в основном, на землях сельхозназначения. Основной вид угодий – пашня, часть земель занимают кормовые угодья. Площадь сельскохозяйственных угодий в границах муниципального образования составляет 94,2 % территории поселения.

Жилые, общественные, производственно-коммунальные зоны и зоны специального назначения расположены, в основном, в границах населённых пунктов.

В границах зон инженерной и транспортной инфраструктуры размещаются элементы инженерной и транспортной инфраструктуры районного и регионального уровней: автомобильные дороги между населёнными пунктами, магистральные и межпоселковые газопроводы, линии электропередач и т.д.

Муниципальное образование характеризуется наличием неиспользуемых территорий. Такие территории в границах поселения представлены двумя видами. Первые включают так называемые природные ландшафты – это, как правило, неиспользуемые в хозяйстве незастроенные участки, лишенные многолетних насаждений.

Вторые представлены неиспользуемыми земельными участками бывших предприятий, иных капитальных строений. Как правило, это – бывшие сельскохозяйственные предприятия, строения которых разрушены, а земельный участок не включён в хозяйственный оборот.

Проектом предложено на расчётный срок использование подобных земель, что отражено в графической части проекта.

#### Функциональное зонирование территории хутора Курганный..

Площадь хутора Курганный в существующих границах составляет 138,3 га.

В целом на территории населенного пункта можно выделить жилые, общественно-деловые зоны, зоны сельскохозяйственного использования и производственно-коммунальные зоны.

Жилые зоны.

Селитебная часть хутора полностью сформирована из районов индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками.

Всего жилая зона занимает 34,8 га или 25,16% всей территории населенного пункта.

Общественно-деловые зоны хутора представлены следующими:

  - зоны общественных центров;

  - зоны торговых и коммерческих объектов;

  - зоны школ и детских садов.

В общественно-деловых зонах размещаются администрация, детский сад, почта, школа, рынок, дом культуры, контора СПК «Партнер-Агро» и фельдшерско-акушерский пункт.

Общественно-деловая застройка концентрируется в центральной части хутора, на улице Почтовая. Зона общественного центра занимает 0,48 га.

Зоны общественных центров выделены на участках, занимаемых преимущественно застройкой административного, общественно-культурного назначения и социального обслуживания.

Зона торговых и коммерческих объектов занимает 0,22 га. Выделена на территории, где не представлены иные объекты общественного назначения, кроме торговых.

Зона школ и детских садов выделена на территории 1,76 га в центральной части хутора по улице Почтовая.

Зона спортивных сооружений располагается за западной границей населенного пункта и представлена территорией спортивной площадки площадью 0,7 га.

Площадь общественно-деловых зон в границах хутора составляет 2,46 га (1,78 % от общей площади населенного пункта).

Зоны производственно-коммунальные представлены только зоной коммунально-складских объектов. На северо-западе центральной части населенного пункта располагается вулканизация.

За северо-западной границей населённого пункта расположены коммунальные объекты, представленные машинотракторной мастерской и автозаправочной станцией. Санитарно-защитная зона машинотракторной мастерской оказывает негативное воздействие на существующую жилую застройку хутора.

В границах населенного пункта площадь коммунально-складских зон составляет 0,53 га (0,38 % от общей площади хутора).

Зоны сельскохозяйственного использования представлены следующими:

- зона сельскохозяйственных предприятий;

- зона коллективных садов и огородов.

Зона сельскохозяйственных предприятий в границах населенного пункта представлена только в северной части. Площадь данной зоны составляет 2,87 га.

Также зона сельскохозяйственных предприятий представлена за границами хутора. За южной границей располагается СПК «Партнер-Агро», за западной границей – механизированный ток, зерновая база и зерносклады. Санитарно-защитные зоны перечисленных предприятий не оказывают негативного воздействия на существующую жилую застройку хутора.

Зона коллективных садов и огородов представлена на территории населенного пункта несколькими участками, которые примыкают к жилой застройке и используются жителями в качестве огородов и пастбищ.

Площадь зон сельскохозяйственного использования в границах хутора составляют 4,21 га или 3,05 % от общей площади населенного пункта.

Зоны специального назначения представлены кладбищем, которое располагается за южной границей населенного пункта.

Прочие функциональные зоны представлены следующими:

- зона неиспользуемых природных ландшафтов;

- зона улично-дорожной сети;

- акваторий.

Прочие зоны в границах населённого пункта занимают 96,3 га (69,63 % от общей площади хутора). Это – самая значительная по площади функциональная зона.

Табл. 9.2.2.1.

Баланс существующего функционального использования территории хутора Курганный.

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Площадь, га | % от площади населённого пункта |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилые зоны |
| 1 | индивидуальной жилой застройки | 34,8 | 25,16 |
| Общественно-деловые зоны |
| 2 | общественных центров | 0,48 | 0,35 |
| 3 | торговых и коммерческих объектов | 0,22 | 0,16 |
| 4 | школ и детских садов | 1,76 | 1,27 |
| Зоны сельскохозяйственного использования |
| 5 | сельскохозяйственных предприятий | 2,87 | 2,08 |
| 6 | коллективных садов и огородов | 1,34 | 0,97 |
| Производственно-коммунальные зоны |
| 7 | коммунальные | 0,53 | 0,38 |
| Прочие зоны |
| 8 | природных ландшафтов | 90,92 | 65,74 |
| 9 | улично-дорожной сети | 5,34 | 3,86 |
| 10 | акваторий | 0,04 | 0,03 |
| Всего | 138,3 | 100,0 |

Анализ функционального использования территории хутора показывает, что большая часть функциональных зон представлена неиспользуемыми природными ландшафтами. В границах населенного пункта резервы для размещения объектов жилищного строительства имеются в большом объеме.

#### Функциональное зонирование территории хутора Верхневодяной.

Площадь хутора Верхневодяной в существующих границах составляет 32,7 га.

В целом на территории населенного пункта можно выделить жилые, общественно-деловые, рекреационные зоны и зоны сельскохозяйственного использования.

Жилые зоны.

Селитебная часть хутора полностью сформирована из районов индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками.

Всего жилая зона занимает 6,55 га или 20,03 % всей территории населенного пункта.

Общественно-деловые зоны хутора представлены только зоной коммерческих и торговых объектов.

Зона торговых и коммерческих объектов занимает 0,04 га. Выделена на территории, где не представлены иные объекты общественного назначения, кроме торговых.

Площадь общественно-деловых зон в границах хутора составляет 0,04 га (0,12 % от общей площади населенного пункта).

Рекреационные зоны представлены в основном участками многолетних насаждений по всей территории хутора.

Площадь рекреационных зон в границах населённого пункта составляет 0,96 га (2,94 % от общей площади хутора).

Зоны сельскохозяйственного использования представлены следующими:

- зона сельскохозяйственных предприятий;

- зона коллективных садов и огородов.

Зона коллективных садов и огородов представлена на территории хутора небольшими участками, которые примыкают к жилой застройке и используются жителями в качестве огородов и пастбищ.

Зона сельскохозяйственных предприятий расположена за северной границей населенного пункта и представлена зерноскладами и машинотракторной мастерской, санитарно-защитная зона которой оказывает негативное воздействие на существующую жилую застройку хутора.

Площадь зон сельскохозяйственного использования в границах населенного пункта составляет 0,6 га (1,83 % от общей площади хутора).

Зона специального назначения представлена кладбищем, которое расположено за северной границей населённого пункта.

Прочие функциональные зоны представлены следующими:

- зона неиспользуемых природных ландшафтов;

- зона улично-дорожной сети;

- акваторий.

Прочие зоны в границах населённого пункта занимают 24,55 га (75,08% от общей площади хутора). Это – самая значительная по площади функциональная зона.

Табл. 9.2.3.1.

Баланс существующего функционального использования территории хутора Верхневодяной.

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Площадь, га | % от площади населённого пункта |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилые зоны |
| 1 | индивидуальной жилой застройки | 6,55 | 20,03 |
| Общественно-деловые зоны |
| 2 | объектов здравоохранения и социального обеспечения | 0,04 | 0,12 |
| Рекреационные зоны |
| 3 | зелёных насаждений общего пользования | 0,96 | 2,94 |
| Зоны сельскохозяйственного использования |
| 4 | коллективных садов и огородов | 0,6 | 1,83 |
| Прочие зоны |
| 5 | природных ландшафтов | 23,15 | 70,8 |
| 6 | улично-дорожной сети | 1,0 | 3,06 |
| 7 | акваторий | 0,4 | 1,22 |
| Всего | 32,7 | 100,0 |

Анализ функционального использования территории показывает что практически вся территория населённого пункта представлена неиспользуемыми природными ландшафтами. В границах населенного пункта резервы для размещения объектов жилищного строительства имеются в большом объеме.

#### Функциональное зонирование территории хутора Нижнеантоновский.

Площадь хутора Нижнеантоновский в существующих границах составляет 108,4 га.

В целом на территории населенного пункта можно выделить жилые, общественно-деловые, рекреационные зоны, зоны сельскохозяйственного использования и зоны специального назначения.

Жилые зоны.

Селитебная часть хутора полностью сформирована из районов индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками.

Всего жилая зона занимает 8,6 га или 7,93 % всей территории населенного пункта.

Общественно-деловые зоны хутора представлены следующими:

  - зоны общественных центров;

  - зоны торговых и коммерческих объектов.

В общественно-деловых зонах размещаются административное здание, дом культуры и столовая.

Общественно-деловая застройка концентрируется в центральной части хутора. Зона общественного центра занимает 0,28 га.

Зоны общественных центров выделены на участках, занимаемых преимущественно застройкой административного, общественно-культурного назначения и социального обслуживания.

Зона торговых и коммерческих объектов занимает 0,01 га. Выделена на территории, где не представлены иные объекты общественного назначения, кроме торговых.

.Площадь общественно-деловых зон в границах хутора составляет 0,29 га (0,27 % от общей площади населенного пункта).

Рекреационные зоны представлены в основном участками многолетних насаждений по всей территории хутора.

Площадь рекреационных зон в границах населённого пункта составляет 1,0 га (0,92 % от общей площади хутора).

Зоны сельскохозяйственного использования представлены следующими:

- зона сельскохозяйственных предприятий;

- зона коллективных садов и огородов.

Зона коллективных садов и огородов представлена на территории хутора небольшими участками, которые примыкают к жилой застройке и используются жителями в качестве огородов и пастбищ.

Зона сельскохозяйственных предприятий расположена за восточной и южной границами населенного пункта. За восточной границей располагаются механизированный ток, зерновая ферма и машинотракторная мастерская санитарно-защитная зона, которой оказывает негативное воздействие на существующую жилую застройку хутора.

Площадь зон сельскохозяйственного использования в границах населенного пункта составляет 0,64 га (0,6 % от общей площади хутора).

Зона специального назначения представлена на территории населенного пункта территорией кладбища, которое расположено в южной его части. Площадь указанной зоны составляет 0,36 га или 0,33 % от общей площади хутора.

Прочие функциональные зоны представлены следующими:

- зона неиспользуемых природных ландшафтов;

- зона улично-дорожной сети.

Прочие зоны в границах населённого пункта занимают 97,51 га (89,95 % общей площади хутора). Это – самая значительная по площади функциональная зона.

Табл. 9.2.4.1.

Баланс существующего функционального использования

территории хутора Нижнеантоновский.

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Площадь, га | % от площади населённого пункта |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилые зоны |
| 1 | индивидуальной жилой застройки | 8,6 | 7,93 |
| Общественно-деловые зоны |
| 2 | общественных центров | 0,28 | 0,26 |
| 3 | торговых и коммерческих объектов | 0,01 | 0,01 |
| Рекреационные зоны |
| 4 | зеленых насаждений общего пользования | 1,0 | 0,92 |
| Зоны сельскохозяйственного использования |
| 5 | коллективных садов и огородов | 0,64 | 0,6 |
| Зоны специального назначения |
| 6 | кладбищ | 0,36 | 0,33 |
| Прочие зоны |
| 7 | природных ландшафтов | 92,98 | 85,77 |
| 8 | улично-дорожной сети | 4,53 | 4,18 |
| Всего | 108,4 | 100,0 |

Анализ функционального использования территории показывает что практически вся территория населённого пункта представлена неиспользуемыми природными ландшафтами.

#### Функциональное зонирование территории хутора Терновой.

Площадь хутора Терновой в существующих границах составляет 65,6 га.

В целом на территории населенного пункта можно выделить жилые, общественно-деловые, рекреационные зоны и зоны сельскохозяйственного использования.

Жилые зоны.

Селитебная часть хутора полностью сформирована из районов индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками.

Всего жилая зона занимает 7,0 га или 10,67 % всей территории населенного пункта.

Общественно-деловые зоны хутора представлены следующими:

  - зоны общественных центров;

  - зоны торговых и коммерческих объектов.

В общественно-деловых зонах размещаются клуб и фельдшерско-акушерский пункт.

Общественно-деловая застройка концентрируется в восточной части хутора на улице Школьная. Зона общественного центра занимает 0,05 га.

Зоны общественных центров выделены на участках, занимаемых преимущественно застройкой административного, общественно-культурного назначения и социального обслуживания.

Зона торговых и коммерческих объектов занимает 0,01 га. Выделена на территории, где не представлены иные объекты общественного назначения, кроме торговых.

Площадь общественно-деловых зон в границах хутора составляет 0,06 га (0,1 % от общей площади населенного пункта).

Рекреационные зоны представлены в основном участками многолетних насаждений по всей территории хутора.

Площадь рекреационных зон в границах населённого пункта составляет 8,6 га (13,1 % от общей площади  хутора).

Зоны сельскохозяйственного использования представлены следующими:

  - зона сельскохозяйственных предприятий;

  - зона коллективных садов и огородов.

Зона коллективных садов и огородов представлена на территории хутора небольшим участком, который расположен по улице Школьная и используется жителями в качестве огородов и пастбищ.

Зона сельскохозяйственных предприятий расположена за западной границей населенного пункта и представлена зерноскладами и двумя животноводческими точками. Санитарно-защитные зоны животноводческих точек оказывают негативное воздействие на существующую жилую застройку хутора.

Площадь зон сельскохозяйственного использования в границах населенного пункта составляет 0,07 га (0,11 % от общей площади хутора).

Прочие функциональные зоны представлены следующими:

  - зона неиспользуемых природных ландшафтов;

  - зона улично-дорожной сети.

Прочие зоны в границах населённого пункта занимают 49,87 га (76,02 % от общей площади хутора). Это – самая значительная по площади функциональная зона.

Табл. 9.2.5.1.

Баланс существующего функционального использования территории хутора Терновой.

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Площадь, га | % от площади населённого пункта |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилые зоны |
| 1 | индивидуальной жилой застройки | 7,0 | 10,67 |
| Общественно-деловые зоны |
| 2 | общественных центров | 0,05 | 0,08 |
| 3 | торговых и коммерческих объектов | 0,01 | 0,02 |
| Рекреационные зоны |
| 4 | зелёных насаждений общего пользования | 8,6 | 13,1 |
| Зоны сельскохозяйственного использования |
| 5 | коллективных садов и огородов | 0,07 | 0,11 |
| Прочие зоны |
| 6 | природных ландшафтов | 47,47 | 72,36 |
| 7 | улично-дорожной сети | 2,4 | 3,66 |
| Всего | 65,6 | 100,0 |

Анализ функционального использования территории хутора показывает, что большая часть функциональных зон представлена неиспользуемыми природными ландшафтами. В границах населенного пункта резервы для размещения объектов жилищного строительства имеются в большом объеме.

### Трансформация функционального зонирования.

Трансформация функционального зонирования населённых пунктов Курганенского сельского поселения обусловлена необходимостью определения направлений перспективного жилищного строительства в соответствии с целевыми показателями, определёнными в проекте; резервирования территорий для размещения производственных и коммунальных объектов; необходимостью размещения объектов социальной сферы, требуемых социальными нормативами; требованиями выполнения экологических требований, а также благоустройства и озеленения территории.

Таким образом, в основе трансформации функционального зонирования населённых пунктов лежат следующие главные предпосылки:

- Необходимость обеспечить территории под реконструкцию и новое жилищное строительство с целью реализации национальных проектов и государственных программ в области жилищного строительства.

- Необходимость достичь соответствия требуемой по социальным нормативам обеспеченности учреждениями социальной сферы, а также учреждениями обслуживания, находящимися в коммерческом секторе.

- Необходимость создания привлекательного облика населённых пунктов поселения.

- Актуальность формирования системы зелёных насаждений общего пользования.

- Необходимость посредством функционального зонирования территории населённых пунктов создать основу для сбалансированного градостроительного зонирования территорий (т.е. разработки правил землепользования и застройки).

Проектом Генерального плана муниципального образования разработаны требования к размещению объектов в различных функциональных зонах. Данные требования лягут в основу градостроительных регламентов (состав регламентов, различные группы видов использования недвижимости).

Табл. 9.3.1.

Требования к использованию территории основных функциональных зон населённых пунктов.

| Зоны | Основное назначение | Допускается размещать на территории зоны | Не разрешается размещать на территории зоны |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилые | Жилая застройка всех видов; здания учреждений культурно-бытового обслуживания; сады, парки, бульвары, скверы и другие виды зеленых насаждений. Улицы и площади, обслуживающие зону | Здания административных и хозяйственных учреждений, учебные заведения, гаражи легковых автомобилей (при: соблюдении санитарных требований), а также промышленные предприятия безвредные или V класса вредности, работа которых не связана с шумом, выделением пыли, газов и резкого запаха | Промышленные и сельскохозяйственные предприятия I-IV классов вредности, крупные склады, крупные гаражи и другие сооружения, загрязняющие воздух, почву и водоёмы |
| Общественно-деловые | Административно-хозяйственные, общественные и другие учреждения; гостиницы, сады, парки, бульвары, скверы; крупные автостоянки. Улицы и площади, обслуживающие зону | Отдельные жилые здания; учреждения и предприятия местного культурно-бытового обслуживания при наличии жилой застройки; гаражи легковых автомобилей, крупные спортивные сооружения | Промышленные предприятия, склады, ж.-д. пути, коммунальные предприятия, не предназначенные для обслуживания общественной зоны |
| Промышленные | Промышленные и обслуживающие предприятия и сооружения нежилого назначения; транспортные сооружения, выделение которых в самостоятельную зону не представляется возможным по условиям связи с промышленными объектами; промышленные автомобильные дороги, предзаводские площади; культурно-бытовые учреждения, зеленые насаждения (для обслуживания работающих) в местах труда, зеленые зоны санитарного назначения | Склады, коммунальные предприятия и транспортные сооружения, не имеющие непосредственного отношения к данной зоне | Жилые дома, учреждения культурно - бытового обслуживания (кроме бытовых помещений, столовых и некоторых других сооружений, предназначенных для обслуживания трудящихся по месту работы); сады, парки и физкультурные сооружения, базисные склады горючих, взрывоопасных и ядовитых веществ, базисные склады заготовительных организаций; промышленные предприятия, которые могут оказать вредное воздействие на людей, оборудование и продукцию данного промышленного района |
| Рекреационные зоны. | Зона общественных парков строительства и реконструкции объектов капитального строительства и использования земельных участков, расположенных в парковых зонах и не относящихся к территориям общего пользования; Зона скверов, бульваров и площадей строительства и реконструкции объектов капитального строительства и использования земельных участков, расположенных в зонах скверов, бульваров и площадей и не относящихся к территориям общего пользования; Зона природных ландшафтов строительства и реконструкции объектов капитального строительства и использования земельных участков, расположенных на незастроенных и неосвоенных территориях неудобий по условиям строительства, иных неосвоенных территорий. |  |  |
| Коммунально-складские | Склады; автобусные парки, гаражи; сооружения водопровода, канализации и другие сооружения коммунального хозяйства (при соблюдении санитарных разрывов между отдельными видами сооружений и обособленном размещении складов, базисных складов горючих, взрывоопасных и ядовитых веществ, базисных складов заготовительных организаций) | Мелкие промышленные предприятия, не требующие устройства санитарно-защитных зон, при соблюдении надлежащих разрывов от продовольственных складов; транспортные сооружения, не обслуживающие данную зону | Совместно склады, головные водопроводные и канализационные сооружения (с нарушением режима водоохранных зон), жилые дома и учреждения культурно – бытового обслуживания |
| Санитарно-защитная | Зеленые насаждения и открытые пространства (для изоляции жилой и другой застройки от вредного воздействия располагающихся по соседству объектов) | Производственные здания меньшего класса санитарной вредности, пожарное депо, помещения охраны, административные и торговые здания, столовые, поликлиники и другие транспортные, коммунальные и складские сооружения при условии сохранения достаточной площади зеленых насаждений и соблюдении санитарных и специальных требований | Жилую застройку и учреждения культурно-бытового обслуживания; городские сады, парки, физкультурные сооружения общего пользования |
| Зоны сельскохозяйственного использования. | Пастбищные, выгонные земли, пашни, огороды, сельхозпредприятия | Сельскохозяйственные постройки, необходимые для обслуживания зоны | Всё, что не соответствует сельхозпостройкам. |
| Зоны специального назначения | Для обеспечения правовых условий строительства и реконструкции режимных объектов Министерства обороны, чрезвычайных ситуаций и иных ведомств, определяемых по целевому назначению; строительства и реконструкции объектов сельскохозяйственного производства, предназначенных для разведения зелёных насаждений; строительства, реконструкции и рекультивации объектов, предназначенных для размещения и переработки отходов производства и потребления; Для обеспечения правовых условий освоения территорий кладбищ и крематориев. | Мелкие промышленные предприятия, не требующие устройства санитарно-защитных зон, при соблюдении надлежащих разрывов от продовольственных складов; транспортные сооружения, не обслуживающие данную зону | Совместно склады, головные водопроводные и канализационные сооружения (с нарушением режима водоохранных зон), жилые дома и учреждения культурно – бытового обслуживания |

#### Трансформация функционального зонирования хутора Курганный.

Основой трансформации функционального зонирования станет развитие жилых зон. Жилые зоны, в основном, будут развиваться за счёт индивидуального жилищного строительства. Проектная площадь жилых зон составит 63,15 га.

Общественно-деловые зоны хутора увеличатся за счёт дополнительного размещения общественных объектов, а также увеличения площади школ и детских садов и включения зоны спортивных сооружений и зоны объектов здравоохранения и соцобеспечения.

Площадь зоны общественных центров будет увеличена за счёт развития общесельского центра и составит 1,62 га.

Площадь зоны торговых и коммерческих объектов останется без изменений. Дополнительные небольшие торговые объекты могут быть размещены в составе жилых территорий.

Зона объектов здравоохранения и социального обеспечения добавится на территории хутора по переулку Школьный, за счет проектирования дома престарелых. Площадь данной зоны составит на расчётный срок 0,32 га.

Площадь зоны школ и детских садов увеличится за счет расширения существующих территорий и составит на расчётный срок 1,97 га.

Зона спортивных сооружений добавится на территории населенного пункта за счет проектирования физкультурно-оздоровительного центра по переулку Театральный и включения в границы хутора спортивной площадки. Площадь указанной зоны составит на расчётный срок 1,46 га.

Зоны зелёных насаждений общего пользования будут добавлены при выполнении мероприятий по благоустройству и озеленению территорий. Необходимо достижение нормы обеспеченности зелёными насаждениями жителей, озеленение населённого пункта за счет организации скверов и парков, таким образом, площадь зелёных насаждений общего пользования составит на расчётный срок 3,6 га.

Зоны сельскохозяйственного использования будут представлены следующими:

- зона сельскохозяйственных предприятий;

- зона сельскохозяйственного использования.

Площадь зоны сельскохозяйственных предприятий останется без изменений.

Добавится зона сельскохозяйственного использования на землях, которые в данный момент представлены неиспользуемыми природными ландшафтами и составит на расчётный срок 39,64 га.

Площадь производственных и коммунальных зон увеличится за счет отвода территорий в южной части хутора под размещение коммунальных объектов. Площадь зоны коммунальных объектов составит на расчётный срок 2,6 га.

Табл. 9.3.1.1.

Проектный баланс функциональных зон хутора Курганный.

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Площадь, га | % от площади населённого пункта |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилые зоны |
| 1 | индивидуальной жилой застройки | 63,15 | 42,3 |
| Общественно-деловые зоны |
| 2 | общественных центров | 1,62 | 1,09 |
| 3 | торговых и коммерческих объектов | 0,22 | 0,15 |
| 4 | объектов здравоохранения и социального обеспечения | 0,32 | 0,21 |
| 5 | школ и детских садов | 1,97 | 1,32 |
| 6 | спортивных сооружений | 1,46 | 0,98 |
| Рекреационные зоны |
| 7 | зелёных насаждений общего пользования | 3,6 | 2,41 |
| Зоны сельскохозяйственного использования |
| 8 | сельскохозяйственных предприятий | 2,87 | 1,92 |
| 9 | сельскохозяйственного использования | 39,64 | 26,55 |
| Производственно-коммунальные зоны |
| 10 | коммунальные | 2,6 | 1,74 |
| Прочие зоны |
| 11 | природных ландшафтов | 0,0 | 0,0 |
| 12 | улично-дорожной сети | 31,81 | 21,3 |
| 13 | акваторий | 0,04 | 0,03 |
| Всего | 149,3 | 100,0 |

#### Трансформация функционального зонирования хутора Верхневодяной.

Основой трансформации функционального зонирования станет развитие жилых зон. Жилые зоны, в основном, будут развиваться за счёт индивидуального жилищного строительства. Проектная площадь жилых зон составит 14,7 га.

Общественно-деловые зоны хутора увеличатся за счёт добавления зоны общественных центров и зоны спортивных сооружений.

Зона общественных центров будет сформирована в центре населенного пункта по улице Ковыльная и составит 0,04 га.

Площадь зоны объектов здравоохранения и социального обеспечения останется без изменений.

Добавится зона спортивных сооружений в центральной части населённого пункта по улице Ковыльная и составит на расчётный срок 0,24 га.

Зоны зелёных насаждений общего пользования будут расширены при выполнении мероприятий по благоустройству и озеленению территорий. Необходимо достижение нормы обеспеченности зелёными насаждениями жителей, озеленение населённого пункта за счет организации скверов и парков, таким образом, площадь зелёных насаждений общего пользования составит на расчётный срок 3,8 га.

Зона сельскохозяйственного использования добавится на территории хутора на землях, которые на данный момент представлены землями природных ландшафтов и составит 7,9 га.

Табл. 9.3.2.1.

Проектный баланс функциональных зон хутора Верхневодяной.

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Площадь, га | % от площади населённого пункта |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилые зоны |
| 1 | индивидуальной жилой застройки | 14,7 | 44,95 |
| Общественно-деловые зоны |
| 2 | общественных центров | 0,04 | 0,12 |
| 3 | объектов здравоохранения и социального обеспечения | 0,04 | 0,12 |
| 4 | спортивных сооружений | 0,24 | 0,73 |
| Рекреационные зоны |
| 5 | зелёных насаждений общего пользования | 3,8 | 11,62 |
| Зоны сельскохозяйственного использования |
| 6 | сельскохозяйственного использования | 7,9 | 24,16 |
| Прочие зоны |
| 7 | природных ландшафтов | 0,0 | 0,0 |
| 8 | улично-дорожной сети | 5,58 | 17,08 |
| 9 | акваторий | 0,4 | 1,22 |
| Всего | 32,7 | 100,0 |

#### Трансформация функционального зонирования хутора Нижнеантоновский.

Основой трансформации функционального зонирования станет развитие жилых зон. Жилые зоны, в основном, будут развиваться за счёт индивидуального жилищного строительства. Проектная площадь жилых зон составит 28,1 га.

Общественно-деловые зоны хутора увеличатся за счёт дополнительного размещения общественных объектов, а также включения зоны спортивных сооружений и зоны школ и детских садов.

Зона общественных центров будет увеличена за счёт развития общесельского центра и составит 1,0 га.

Площадь зоны торговых и коммерческих объектов останется без изменений. Дополнительные небольшие торговые объекты могут быть размещены в составе жилых территорий.

Зона школ и детских садов добавится на территории хутора за счет проектирования детского сада в центральной его части. Площадь данной зоны составит на расчётный срок 0,2 га.

Добавится зона спортивных сооружений в центральной части населённого пункта и составит на расчётный срок 0,3 га.

Зоны зелёных насаждений общего пользования будут расширены при выполнении мероприятий по благоустройству и озеленению территорий. Необходимо достижение нормы обеспеченности зелёными насаждениями жителей, озеленение населённого пункта за счет организации скверов и парков, таким образом, площадь зелёных насаждений общего пользования составит на расчётный срок 8,46 га.

Зона сельскохозяйственного использования добавится на территории хутора, на землях, которые на данный момент представлены землями природных ландшафтов и составит 45,24 га.

Производственно-коммунальные зоны добавятся на территории хутора и будут представлены только зоной коммунальных объектов. Территории под размещение коммунальных объектов будут сформированы в северной части населенного пункта. Проектная площадь зоны коммунальных объектов и составит на расчётный срок 2,1 га.

Площадь зон специального назначения увеличится за счет расширения территории кладбища и составит на расчётный срок 0,55 га.

Табл. 9.3.3.1.

Проектный баланс функциональных зон хутора Нижнеантоновский.

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Площадь, га | % от площади населённого пункта |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилые зоны |
| 1 | индивидуальной жилой застройки | 28,1 | 25,92 |
| Общественно-деловые зоны |
| 2 | общественных центров | 1,0 | 0,92 |
| 3 | торговых и коммерческих объектов | 0,01 | 0,01 |
| 4 | школ и детских садов | 0,2 | 0,18 |
| 5 | спортивных сооружений | 0,3 | 0,28 |
| Рекреационные зоны |
| 6 | зелёных насаждений общего пользования | 8,46 | 7,8 |
| Зоны сельскохозяйственного использования |
| 7 | сельскохозяйственного использования | 45,24 | 41,74 |
| Производственно-коммунальные зоны |
| 8 | коммунальные | 2,1 | 1,94 |
| Зоны специального назначения |
| 9 | кладбищ | 0,55 | 0,51 |
| Прочие зоны |
| 10 | природных ландшафтов | 0,0 | 0,0 |
| 11 | улично-дорожной сети | 22,44 | 20,7 |
| Всего | 108,4 | 100,0 |

#### Трансформация функционального зонирования хутора Терновой.

Основой трансформации функционального зонирования станет развитие жилых зон. Жилые зоны, в основном, будут развиваться за счёт индивидуального жилищного строительства. Проектная площадь жилых зон составит 20,5 га.

Общественно-деловые зоны хутора увеличатся за счёт дополнительного размещения общественных объектов, а также включения зоны спортивных сооружений.

Площадь зоны общественных центров будет увеличена за счёт развития общесельского центра и составит 0,64 га.

Площадь зона торговых и коммерческих объектов останется без изменений. Дополнительные небольшие торговые объекты могут быть размещены в составе жилых территорий.

Добавится зона спортивных сооружений за счет проектирования физкультурно-оздоровительного комплекса по улице Школьная. Площадь указанной зоны на расчетный срок составит 0,07 га.

Зоны зелёных насаждений общего пользования будут расширены при выполнении мероприятий по благоустройству и озеленению территорий. Необходимо достижение нормы обеспеченности зелёными насаждениями жителей, озеленение населённого пункта за счет организации скверов и парков, таким образом, площадь зелёных насаждений общего пользования составит на расчётный срок 25,1 га.

Зона сельскохозяйственного использования добавится на территории хутора, на землях, которые на данный момент представлены землями природных ландшафтов и составит 9,1 га.

Табл. 9.3.4.1.

Проектный баланс функциональных зон хутора Терновой.

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Площадь, га | % от площади населённого пункта |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилые зоны |
| 1 | индивидуальной жилой застройки | 20,5 | 29,88 |
| Общественно-деловые зоны |
| 2 | общественных центров | 0,64 | 0,93 |
| 3 | торговых и коммерческих объектов | 0,01 | 0,01 |
| 4 | спортивных сооружений | 0,07 | 0,1 |
| Рекреационные зоны |
| 5 | зелёных насаждений общего пользования | 25,1 | 36,6 |
| Зоны сельскохозяйственного использования |
| 6 | сельскохозяйственного использования | 9,1 | 13,27 |
| Прочие зоны |
| 7 | природных ландшафтов | 0,0 | 0,0 |
| 8 | улично-дорожной сети | 13,18 | 19,21 |
| Всего | 68,6 | 100,0 |

### Мероприятия в части архитектурно-планировочной организации территории.

В части архитектурно-планировочной организации территории необходимо:

- Обеспечение публичности основного документа территориального планирования муниципального образования – генерального плана Курганенского сельского поселения с целью обеспечения ведения деятельности застройщиков в рамках решений, принятых в генеральном плане (первая очередь);

- Разработка градостроительной документации для районов нового освоения в виде проектов планировок и проектов межевания территории (весь период);

- Обеспечение административными мерами трансляции проектных решений генерального плана в документацию по планировке территорий (весь период);

- Формирование планировочного каркаса населённых пунктов посредством планомерного расширения, реконструкции и благоустройства с приведением к нормативному поперечному профилю основных улиц (весь период);

- Резервирование территорий для строительства новых сельских улиц в развитие планировочного каркаса населённых пунктов с подключением районов нового строительства (весь период);

- Разработка комплекса мер, направленных на уплотнение существующей жилой застройки (расчётный срок).

### Землепользование.

Общая площадь земель Курганенского сельского поселения составляет 271,28 км2.

Земли на территории Курганенского сельского поселения представлены следующими категориями: земли населённых пунктов, земли сельскохозяйственного назначения, земли промышленности, транспорта и иного специального назначения.

Большая часть земель поселения представлена землями сельскохозяйственного назначения. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 255,44 км2 или 94,2% от общей площади поселения.

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Табл. 9.5.1.

Площадь сельскохозяйственных угодий на территории

Курганенского сельского поселения.

| № п/п | Наименование сельскохозяйственных угодий | Площадь, га | % от общей площади сельхозугодий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | пашни | 14737 | 57,7 |
| 2 | кормовые угодья | 10807 | 42,3 |
| 3 | Общая площадь сельхозугодий, км2 | 25544 | 100 |

Основу земель сельскохозяйственного назначения на территории Курганенского сельского поселения составляют наиболее ценные угодья – пашня. Площадь пашни в структуре сельскохозяйственных угодий составляет 57,7 %, кормовых угодий 42,3 %.

В соответствие с Земельным кодексом РФ, землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий. Границы городских, сельских населенных пунктов не могут пересекать границы муниципальных образований или выходить за их границы, а также пересекать границы земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам.

Границы земель населённых пунктов в настоящее время установлены по границам фактически освоенных территорий и отображаются в проекте в соответствие со сформированными кадастровыми кварталами. Площадь земель населённых пунктов составляет 3,45 км2 (1,27 % от общей площади поселения).

Установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования.

Часть земель поселения занята землями промышленности, транспорта и иного специального назначения. На этих землях расположены автомобильные дороги и др.

К землям водного фонда в соответствие с Земельным кодексом РФ относятся земли:

- покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах;

- занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

Сведения о выделении водных объектов, находящихся в границах Курганенского сельского поселения в категорию земель водного фонда, отсутствуют.

Проектом предлагается увеличение площадей земель населённых пунктов за счёт земель сельскохозяйственного назначения и земель иных категорий с целью размещения объектов гражданского строительства. Данные мероприятия необходимы для резервирования земель для развития жилищного строительства хутора Курганный и включения участка жилой застройки в хуторе Терновой. Площадь земель населённых пунктов увеличится на 14 га и составит 3,59 км2 (1,32 % от площади поселения).

В границах остальных населённых пунктов резервов вполне достаточно для развития на расчётный срок.

Мероприятиями в части землепользования станут:

- Проведение инвентаризации земель поселения (первая очередь);

- Изменение категории земель земельных участков сельскохозяйственного назначения на категорию земель населённых пунктов, в соответствии с настоящим генеральным планом для развития жилищного строительства в хуторе Курганный и включения в границы хутора Терновой участка жилой застройки (первая очередь);

- Постановка на кадастровый учёт новой границы населённого пункта хуторов Курганный и Терновой в соответствии с настоящим генеральным планом (первая очередь);

- Формирование земельных участков и подготовка документации для размещения инвестиционных проектов в соответствии с федеральными, региональными и муниципальными стратегиями и программами развития (первая очередь – расчётный срок);

- Оформление документации, устанавливающей правовой статус земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (первая очередь);

- Организация системы мониторинга за состоянием земель поселения (расчётный срок);

- Резервирование земельных участков для размещения объектов, предусмотренных настоящим генеральным планом (весь период).

## Зоны с особыми условиями использования территории, планировочные ограничения.

В соответствии со статьёй 1 Градостроительного кодекса РФ зонами с особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории муниципального образования «Курганенское сельское поселение» находятся следующие зоны с особыми условиями использования территорий и зоны планировочных ограничений:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- прибрежные защитные полосы;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- территории, имеющие уклоны рельефа более 10%;

- полосы отвода автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения;

- придорожные полосы автомобильных дорог;

- охранные зоны воздушных линий электропередач.

В графической части проекта отображены те зоны с особыми условиями использования территории, для установления которых имеется достаточное количество исходных данных.

### Ограничения по условиям охраны культурного наследия.

Согласно представленным Министерством культуры Ростовской области данным, на территории Курганенского сельского поселения расположены 13 объектов культурного наследия регионального значения.

Все они представлены объектами археологического наследия, включающими курганы и курганные группы.

Так, в границах поселения имеются 12 курганных групп и 1 отдельно расположенный курган.

Табл. 10.1.1.

Перечень объектов культурного наследия регионального значения (памятников археологии) на территории муниципального образования.

| № п/п | Нумерация по постановлению | Наименование объекта археологического наследия | Местонахождение объекта археологического наследия | Номер и дата документа принятия на охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | Курганная группа «Курганный I» (2 кургана) | 1,5 км к В от х. Курганного | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
|  | 11 | Курганная группа «Курганный II» (4 кургана) | 1,3 км к В от х. Курганного | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
|  | 12 | Курганная группа «Курганный III» (10 курганов) | 0,5 км к Ю от х. Курганного | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
|  | 13 | Курганная группа «Курганный IV» (4 кургана) | 0,4 км к ЮВ от х. Курганного | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
|  | 14 | Курганная группа «Курганный V» (6 курганов) | 7,0 км к Ю от х. Верхневодяного | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
|  | 15 | Курганная группа «Курганный VI» (5 курганов) | 6,5 км к ЮЮЗ от х. Верхневодяного | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
|  | 16 | Курганная группа «Нижнеантоновский I» (2 кургана) | 0,7 км к СВ от х. Нижнеантоновского | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
|  | 17 | Курганная группа «Нижнеантоновский II» (8 курганов) | 1,3 км к В от х. Нижнеантоновского | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
|  | 18 | Курганная группа «Нижнеантоновский III» (13 курганов) | 5,0 км к ЮВ от х. Нижнеантоновского | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
|  | 19 | Курганная группа «Нижнеантоновский IV» (2 кургана) | 6,0 км к ЮВ от х. Нижнеантоновского | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
|  | 20 | Курганная группа «Нижнеантоновский V» (12 курганов) | 6,3 км к ЮВ от х. Нижнеантоновского | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
|  | 21 | Курганная группа «Нижнеантоновский VI» (4 кургана) | 7,0 км к ЮВ от х. Нижнеантоновского | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
|  | 22 | Курган «Терновый I» | 0,5 км к ЮВ от х. Тернового | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |

Учитывая, что территория муниципального образования насыщена объектами культурного наследия, а также тот факт, что многие из них расположены вблизи существующих населённый пунктов, охране культурного наследия необходимо уделять особенное внимание при осуществлении градостроительной деятельности.

К сожалению, на сегодняшний день нет выполненных в достаточном объёме работ по выявлению, постановке на учёт, определению границ территорий объектов культурного наследия, а также подготовке проектов охранных зон указанных объектом. Таким образом, что при проведении земляных работ в период строительства высока вероятность обнаружения археологических объектов. При этом до начала строительства на выделенных для этого земельных участках должна быть проведена историко-культурная экспертиза и выработаны мероприятия по сохранению или спасению объектов культурного наследия на стадии согласования строительства.

В проектно-сметной документации, согласно с.36 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации от 25 июня 2002 года №73-ФЗ, должен быть раздел об обеспечении сохранности объектов культурного наследия, который должен получить положительное заключение госэкспертизы проектно-сметной документации.

Согласно Федеральному закону «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» земляные, строительные, дорожные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы должны быть немедленно приостановлены исполнителем работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона. Исполнитель работ обязан проинформировать региональный орган охраны объектов культурного наследия об обнаруженном объекте.

Помимо объектов культурного наследия регионального значения, на территории муниципального образования расположены 3 памятника.

На территории Курганенского сельского поселения имеется три памятника: 2 памятника в хуторе Курганный, являющемся центром поселения, один памятник в хуторе Терновой.

Табл. 10.1.2.

Перечень памятников на территории муниципального образования,

находящихся в муниципальной собственности.

| № п/п | Наименование | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Памятник погибшим в Великую Отечественную Войну | х.Курганный, ул.Почтовая. |
| 2 | Памятник погибшим в Великую Отечественную Войну «Стелла» | х.Курганный , пер.Театральный. |
| 3 | Памятник погибшим в Великую Отечественную Войну | х.Терновой, ул Школьная. |

Рис. 10.1.1.

В настоящее время памятники истории, расположенные на территории сельского поселения, не включены в реестр объектов культурного наследия. Не определены границы их территорий и охранных зон.

В целом, можно отметить удовлетворительное состояние объектов культурного наследия на территории поселения. Памятники ремонтируются, содержатся в надлежащем виде. Однако отсутствие установленных границ зон охраны, указателей и информационных щитов на месте с описанием режимов охраны не благоприятствуют условиям сохранения объектов культурного наследия.

#### Зоны охраны объектов культурного наследия.

В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия; охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

В соответствии с требованиями Положения о зонах охраны объекта культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315, установлен порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального значения) – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

В настоящие время границы территорий и границы зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Курганенского сельского поселения не установлены, в связи с отсутствием проекта зон охраны.

Необходимо разработать проект зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории соответствующего муниципального образования. После разработки и утверждения границ территорий и границ зон охраны объектов культурного наследия необходимо внести изменения в генеральный план Курганенского сельского поселения в части нанесения на карты (схемы) ограничений границ территорий и границ зон охраны объектов культурного наследия. Указанные изменения необходимо вносить и в Правила землепользования и застройки Курганенского сельского поселения.

#### Ограничения использования земельных участков, связанные с расположенными на территории сельского поселения объектами культурного наследия.

В соответствии со ст. ст. 35,36 Федерального закона от 26.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 73-ФЗ) и ст.16 Областного закона от 22.10.2004 № 178-ЗС «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Ростовской области » проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия, указанных в пункте 3 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ.»

#### Мероприятия в части охраны культурного наследия.

В качестве мероприятий в части охраны культурного наследия проектом предлагается:

- Оказание содействия уполномоченным органам в проведении работ по выявлению объектов культурного наследия (первая очередь);

- Подготовка необходимого пакета документов на выявленные объекты культурного наследия для предоставления в Администрацию Ростовской области, с целью принятия им решения о включении выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации в качестве объектов регионального или местного (муниципального) значения (первая очередь);

- Разработка специализированной в области сохранения недвижимых объектов культурного наследия организацией проектов зон охраны объектов культурного наследия (первая очередь);

- Разработка режимов содержания, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия (первая очередь);

- Согласование проектов зон охраны памятников и режима их содержания, устанавливаемого в пределах зон охраны, с уполномоченным органом в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, в порядке, установленном законодательством Ростовской области (первая очередь);

- Постановка на кадастровый учёт объектов культурного наследия на территории поселения, а также границ их охранных зон (первая очередь - расчётный срок);

- Корректировка настоящего генерального плана в части отображения границ территорий объектов культурного наследия и границ их охранных зон после вступления в силу соответствующих нормативных документов, устанавливающих их статус (первая очередь – расчётный срок);

- Обеспечение внесения изменений в Правила землепользования и застройки Курганенского сельского поселения в части отображения границ территорий объектов культурного наследия и их охранных зон в соответствие с правоустанавливающими документами (весь период);

- Оказание содействия в охране объектов культурного наследия (весь период);

- Информирование уполномоченных органов о фактах нарушений законодательства об охране культурного наследия (весь период);

- Учет границ территорий объектов культурного наследия и охранных зон в документации по планировке территорий (весь период);

- Проведение работ по сохранению и восстановлению объектов культурного наследия находящихся в муниципальной собственности (весь период);

- Обеспечение административными мерами выполнения требований проведения согласований с уполномоченным органом в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия проектов строительства любых объектов на территориях, на которых расположены объекты археологического наследия (весь период);

- Обеспечение проведения историко-культурной экспертизы и выработки мероприятий по сохранению или спасению объектов культурного наследия на стадии согласования строительства при градостроительном освоении территорий, на которых расположены памятники археологии (весь период);

- Обозначение объектов культурного наследия на местности – установка указателей, дорожных знаков, информационных щитов, схем расположения объектов и маршрутов к ним (первая очередь – расчётный срок);

- Привлечение инвестиций для реализации мероприятий по спасению, сохранению, восстановлению и популяризации объектов культурного наследия (весь период).

### Ограничения по условиям охраны природного комплекса и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия территории.

Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов агропромышленного, производственного и коммунального назначения.

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) призваны создать барьер между жилой застройкой и предприятиями и иными объектами, являющимися источниками вредных химических, физических и биологических воздействий на состояние окружающей среды.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для: обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами; создания санитарно-защитного и эстетического барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки; организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата. Создание санитарно-защитных зон относится к планировочным мерам охраны окружающей среды при градостроительстве и развитии иных населенных пунктов.

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который может быть источником химического, биологического или физического воздействия на среду обитания и здоровье человека. Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством и настоящими нормами и правилами. Предоставление земельных участков в границах СЗЗ производится при наличии заключения территориальных органов госсанэпиднадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил.

Санитарно-защитная зона должна иметь последовательную проработку ее территориальной организации, озеленения и благоустройства на всех этапах разработки всех видов градостроительной, предпроектной и проектной документации, строительства и эксплуатации отдельного предприятия или промышленного комплекса.

В предпроектной, проектной документации на строительство новых, реконструкцию или техническое перевооружение действующих предприятий и сооружений должны быть предусмотрены средства на организацию и благоустройство санитарно-защитных зон, включая переселение жителей, в случае необходимости, а в составе проектно-сметной документации должен быть представлен проект по ее организации, благоустройству и озеленению в соответствии с действующей нормативной документацией.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать жилые здания, детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, сады, парки, садоводческие товарищества и огороды.

В проекте генерального плана большинство санитарно-защитных зон от различных объектов отображены в соответствие с классификацией предприятий по СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Основными источниками, оказывающими негативное влияние на жилую застройку на территории поселения являются сельскохозяйственные предприятия, коммунальные объекты.

Так, на жилую застройку хутора Курганный оказывает негативное влияние машино-тракторная мастерская, расположенная к северо-западу от населённого пункта. Согласно СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, размер санитарно-защитной зоны составляет 300м.

Жилая застройка по улице Мирной, переулкам Строительный и Социалистический находится в границах санитарно-защитной зоны.

Аналогичная ситуация и в хуторе Терновой – жилая застройка по улице Кооперативная находится в границах санитарно-защитной зоны машино-тракторной мастерской, расположенной за границами населённого пункта.

В остальных населённых пунктах санитарные нормы соблюдены.

Решение вопросов расположения жилой застройки в границах санитарно-защитных зон требует особого внимания при реализации генерального плана поселения.

Необходимо обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Для обеспечения нормируемых санитарно-защитных зон предусматриваются следующие мероприятия:

- вынос предприятий загрязнителей из жилой застройки за пределы селитебных территорий;

- вынос жилой застройки из СЗЗ предприятий - загрязнителей воздушного бассейна.

В Курганенском сельском поселении решение вопроса расположенной в границах санитарно-защитных зон жилой застройки должно быть осуществлено посредством перепрофилирования сельскохозяйственных предприятий, являющихся источниками загрязнения. Возможно также проведение комплекса мероприятий, направленных на уменьшение санитарно-защитных зон, кроме того, необходима подготовка проекта и благоустройство санитарно-защитных зон сельскохозяйственных предприятий.

Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов выделяются по нескольким категориям – разрыв до жилья, разрыв до объектов водоснабжения, разрыв до населённых пунктов. Предполагается, что при осуществлении деятельности по строительству будет осуществляться дальнейшая оценка конкретной площадки, намечаемой для строительства, с точки зрения нахождения её в пределах разрыва для данного объекта.

Санитарный разрыв имеет режим санитарно-защитной зоны, но не требует разработки проекта его организации. Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации и др.).

В настоящем генеральном плане санитарные разрывы не показаны, так как устанавливаются расчётным путем и должны быть учтены при размещении капитальных строений жилого и общественного назначения при последующих стадиях проектирования.

К полномочиям органов местного самоуправления в части соблюдения санитарных разрывов относится учёт санитарных разрывов при формировании и предоставлении земельных участков для ведения хозяйственной деятельности в границах поселения, обеспечение соблюдения собственниками земельных участков санитарных разрывов при размещении объектов капитального строительства.

Водоохранные зоны отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ). На территории муниципального образования отображены водоохранные зоны рек, озёр, прудов.

Размеры водоохранных зон составляют 50 м.

Табл. 10.2.1.

Водоохранные зоны водоёмов на территории Курганенского сельского поселения.

| № п/п | Наименование водоема, водотока | Размер водоохранной зоны |
| --- | --- | --- |
| 1 | Балка Верхнеантоновская | 50 |
| 2 | Балка Водяная | 50 |
| 3 | Балка Терновая | 50 |
| 4 | Балка Тоскарева | 50 |
| 5 | Балка Камышева | 50 |
| 6 | Балка Кужная | 50 |
| 7 | Балка Погибельная | 50 |

Размеры водоохранных зон прудов, расположенных на водотоках, устанавливаются равными размерам водоохранных зон этих водотоков.

В пределах водоохранных зон запрещается размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Для прудов и озер площадью более 0,5 км² установлены водоохранные зоны размером 50 м.

Прибрежные защитные полосы в настоящем проекте не отображены, так как отсутствует документация об их установлении.

Прибрежная защитная полоса (прибрежная полоса, береговая полоса) - часть территории водоохранной зоны водного объекта, в том числе внутренних морских вод и территориального моря, которая непосредственно примыкает к акватории водного объекта (береговой линии) и в пределах которой запрещается осуществление хозяйственной и иной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных национальным водным законодательством.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранных зон ограничениями запрещаются распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения установлены в соответствии с требованиями СанПиН, на схеме показаны зоны санитарной охраны первого пояса подземных источников питьевого водоснабжения, резервуаров и напорно-регулирующих сооружений, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

На территории первого пояса зоны санитарной охраны выполняются специальные мероприятия по благоустройству территории и предотвращению её загрязнения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02. Ввиду того, что почти вся территория первых поясов охраны расположена в пределах самих водозаборных и иных сооружений, здесь не приводится описание этих мероприятий.

На территории второго пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения выполняются специальные мероприятия по благоустройству, не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, применение удобрений и ядохимикатов, рубка и реконструкция зеленых насаждений.

Проекты по определению второго пояса зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения отсутствуют, в графической части проекта генерального плана указаны только земельные участки водозаборов и водопроводных сооружений.

Зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых выделены на месте залегания полезных ископаемых на территории муниципального образования. В пределах муниципального образования находится месторождение пресных подземных вод. В соответствии с законом РФ «О недрах» (от 21.02.1992г. №2395-1, ст.25) «…застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки».

Мероприятия в части развития и установления зон с особыми условиями использования территорий по условиям охраны природного комплекса:

- Обеспечение административными мерами подготовки проектов санитарно-защитных зон собственниками промышленных и сельскохозяйственных предприятий (весь период);

- Обеспечение административными мерами выполнения комплекса мероприятий собственниками сельскохозяйственных предприятий с целью исключения их негативного влияния на жилую застройку населённых пунктов муниципального образования (изменение использования площадки предприятия, организация санитарно-защитной зоны и т.д.) (первая очередь);

- Обеспечение административными мерами соблюдения санитарных разрывов от кладбищ до жилых домов не менее 50 м (весь период);

- Обеспечение административными мерами соблюдения собственниками земельных участков санитарных разрывов, установленных действующим законодательством, при размещении объектов капитального строительства (весь период);

- Учёт санитарных разрывов при формировании и предоставлении земельных участков для ведения хозяйственной деятельности и разрешений на строительство в границах муниципального образования (весь период);

- Обеспечение соблюдения санитарных разрывов от магистральных линейных объектов инженерных и транспортных коммуникаций при подготовке документации по планировке территорий (весь период);

- Подготовка проектов прибрежных защитных полос для водоёмов, расположенных на территории поселения (расчётный срок);

- Обеспечение соблюдения режимов водоохранных зон и прибрежных защитных полос при подготовке документации по планировке территорий (весь период);

- Обеспечение соблюдения режимов водоохранных зон и прибрежных защитных полос при выделении земельных участков и разрешений на строительство (весь период);

- Разработка проектов организации зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (расчетный срок);

- Оборудование зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (расчетный срок);

- Учёт ограничений, связанных с режимами деятельности на территориях залегания полезных ископаемых, при планировании размещения объектов капитального строительства (весь период).

### Прочие ограничения.

Территории, имеющие уклоны рельефа более 10%.

Строительство объектов жилищно-гражданского назначения на указанных территориях возможно при выполнении специальных мероприятий в части: исключения подрезки склонов, выполнения расчетов устойчивости склона, организации отвода ливневых стоков и т.п. Также при освоении потребуется значительный объём работ по вертикальной планировке и инженерной подготовке территории.

Полосы отвода автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения накладывают ограничения на градостроительную деятельность в соответствии с региональным и федеральным законодательством.

В соответствие с «Правилами установления и использования полос отвода автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, относящихся к собственности Ростовской области», под полосой отвода автомобильной дороги понимается совокупность земельных участков, предоставленных в установленном порядке для размещения конструктивных элементов и инженерных сооружений такой автомобильной дороги, а также зданий, строений, сооружений, защитных и декоративных лесонасаждений и устройств, других объектов, имеющих специальное назначение по обслуживанию указанной дороги и являющихся ее неотъемлемой технологической частью.

В пределах полосы отвода автомобильной дороги могут размещаться:

- инженерные коммуникации, автомобильные дороги (федерального значения, местного значения и дороги, относящиеся к частной и иным формам собственности), железные дороги, линии электропередачи, линии связи, объекты трубопроводного и железнодорожного транспорта, а также иные сооружения и объекты, которые располагаются вдоль автомобильной дороги либо пересекают ее;

- подъезды, съезды и примыкания (включая переходно-скоростные полосы) к объектам, расположенным вне полосы отвода автомобильной дороги и требующим доступа к ним.

В пределах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случаев, связанных с производством работ в целях обеспечения безопасности дорожного движения, строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, запрещается:

- строительство жилых и общественных зданий, складов;

- проведение строительных, геолого-разведочных, топографических, горных и изыскательских работ, а также устройство наземных сооружений;

- размещение зданий, строений, сооружений, устройств и объектов, не связанных с обслуживанием автомобильной дороги, ее строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом, содержанием и эксплуатацией;

- распашка земельных участков, покос травы, рубка и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта;

- установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технического регламента и нормативных актов по вопросам безопасности движения транспорта, а также информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к безопасности дорожного движения.

Придорожные полосы автомобильных дорог.

На территории поселения установлены придорожные полосы автомобильных дорог регионального значения в соответствие с «Правилами установления и использования придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, относящихся к собственности Ростовской области».

«Правилами» устанавливается ширина придорожных полос для автомобильных дорог III – IV категории в размере 50 м. При этом протяженность придорожной полосы указанной ширины начинается на расстоянии не менее чем за 15 километров от границы населенного пункта.

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги.

Размещение объектов в пределах придорожных полос осуществляется при соблюдении следующих условий:

  - объекты не должны ухудшать видимость на автомобильной дороге и другие условия безопасности дорожного движения и эксплуатации этой автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений, а также создавать угрозу безопасности населения;

  - выбор места размещения объектов должен осуществляться с учетом возможной реконструкции автомобильной дороги;

  - размещение, проектирование и строительство объектов должны производиться с учетом требований стандартов и технических регламентов строительства и эксплуатации автомобильных дорог, безопасности дорожного движения и экологической безопасности.

Охранные зоны воздушных линий электропередачи.

Выделяются с целью обеспечения сохранности линий электропередачи, предотвращения застройки охранных зон.

Охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении, на расстоянии, приведенном в табл. 10.3.1.

Табл. 10.3.1.

Размеры охранных зон.

| № | Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1-20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 2 | 35 | 15 |
| 3 | 110 | 20 |
| 4 | 220 | 25 |
| 5 | 330, 500 | 30 |

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

- набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

- находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

- размещать свалки;

- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных выше, запрещается:

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

- осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

На территории сельского поселения имеются ВЛ номинальным напряжением 0,4, 10, 35 Кв. В графической части проекта отображены охранные зоны линий электропередач. Охранная зона ВЛ 10кВ показана единым условным знаком с линией электропередач.

Полосы отвода и охранные зоны линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры устанавливаются с целью обеспечения их сохранности и бесперебойного функционирование. Соблюдение режимов таких охранных зон является непременным условием градостроительного освоения территории муниципального образования.

В качестве мероприятий в части учёта ограничений проектом предлагается:

- Обеспечение выполнения мероприятий по инженерной защите в случае планируемого освоения под застройку территорий, неблагоприятных в инженерно-геологическом отношении (первая очередь);

- Учёт ограничений по геоморфологическим условиям в документах по планировке территорий (весь период);

- Обеспечение административными мерами выполнения требований проведения согласований с собственниками автодорог и линейных инженерных коммуникаций в части размещения объектов капитального строительства в границах их охранных зон (весь период).

### Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории поселения.

Курганенское сельское поселение расположено в местности, природные особенности которой в сочетании с условиями хозяйственной деятельности обусловливают возможность возникновения на территории чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – выделяются на основе данных паспортов безопасности населённых пунктов, входящих в состав Курганенского сельского поселения.

#### Чрезвычайные ситуации природного характера.

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источник природной чрезвычайной ситуации – опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Опасное природное явление – событие природного происхождения (геологического, гидрологического) или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.

Цикличность природных явлений и процессов создают условия для возникновения чрезвычайных ситуаций, характерных для территории поселения. К ним относятся чрезвычайные ситуации, связанные с пыльными бурями; дождевыми паводками; подтопление территории, вследствие близкого расположения к поверхности грунтовых вод; сильный снегопад и гололёд.

На территории Курганенского сельского поселения возможно возникновение следующих чрезвычайных ситуаций природного характера:

- просадка в лессовых грунтах;

- сильный ветер, шторм, шквал, ураган;

- пыльная буря;

- сильные осадки: (продолжительный дождь, сильный снегопад, гололед, град);

- туман;

- заморозок;

- засуха;

- гроза.

##### Опасные геологические явления и процессы.

Опасное геологические явление: событие геологического происхождения или результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных или геодинамических факторов или их сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающие воздействия на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

На территории Курганенского сельского поселения к опасным геологическим явлениям и процессам относится просадка в лессовых грунтах.

Просадка лессовых пород - Уплотнение и деформирование при увлажнении (замачивании) лессов с образованием просадочных деформаций (провалов, трещин проседания, воронок). В состоянии природной влажности и ненарушенной структуры лессовые грунты являются достаточно устойчивым основанием зданий и сооружений. Потенциальную опасность при просадке грунтов представляют возможные неравномерные осадки грунта, приводящие к деформациям сооружений.

На территории Ростовской области просадочные и просадочно-суффозионные процессы развиты очень широко и приурочены к лессовидным породам, распространенным на большей части территории.

Следует отметить, что значительная часть территории района сложена грунтами, обладающими просадочными свойствами 1-го и 2-го типа. Просадочные свойства лессовидных грунтов могут проявляться  в процессе строительства и эксплуатации, что приводит к деформациям зданий. Стоимость ремонтно-восстановительных работ в таких случаях может составлять до 30-50% первоначальной стоимости сооружений. При проектировании и строительстве зданий и сооружений на просадочных грунтах должны соблюдаться требования СниП 2.01.09-91.

Меры по борьбе с просадочностью включают в себя:

- на просадочных грунтах с 1-м типом грунтовых условий по просадочности (возможна просадка грунтов от внешней нагрузки, просадка от собственного веса отсутствует или не превышает 5 см) рекомендуется применение следующих мероприятий по закреплению оснований – устранение просадочных свойств грунтов основания уплотнением, замачиванием, взрывом; закрепление грунтов основания буросмесительным способом, сооружение свайных фундаментов из забивных свай или буронабивных свай с антикоррозийной защитой;

- на просадочных грунтах со 2-м типом грунтовых условий по просадочности (помимо просадки грунтов от внешней нагрузки возможна просадка от собственного веса и размер ее превышает 5 см) рекомендуется закрепление просадочных грунтов инъекционным способом (силикатизация, смолизация), сооружение свайных фундаментов.

- просадочные грунты должны полностью прорезаться сваями с заглублением нижних концов свай в непросадочные грунты. Не допускается опирание свай на грунты лессового происхождения.

Большое влияние на активизацию современных экзогенных процессов оказывает антропогенная деятельность. В отдельных случаях она приводит к стабилизации природных экзогенных процессов (закрепление склонов) и к изменению направления их развития (отвод русел рек), но гораздо чаще техногенез резко усиливает эти процессы и порождает новые проблемы.

##### Опасные метеорологические явления.

Опасные метеорологические явления – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

На территории Курганенского сельского поселения к опасным метеорологическим явлениям и процессам относятся:

- сильный ветер, шторм, шквал, ураган;

- пыльная буря;

- сильные осадки: (продолжительный дождь, сильный снегопад, гололед, град);

- туман;

- заморозок;

- засуха;

- гроза.

Сильные ветры. К числу опасных явлений погоды относят ветер со скоростью более 15 м/с. Последствиями их возникновения являются выход из строя воздушных линий электропередачи и связи, антенно-мачтовых и других подобных сооружений. Сильный ветер срывает с корнем деревья и крыши домов.

При низких температурах ветры способствуют возникновению таких опасных метеорологических явлений, как гололед, изморозь, наледь.

Буря – это ливень, сопровождающийся сильным ветром шквального характера, что может легко вызвать паводок в реке, наводнение или сель. Буре часто предшествует гроза, сильные электрические разряды молнии.

Вследствие того, что характерные для бурь скорости ветра значительно меньше, чем у ураганов, приводят к гораздо меньшим разрушительным последствиям. Однако и в этом случае возможен значительный ущерб сельскому хозяйству, транспорту и другим отраслям, а также гибель людей.

Ураганы - это чрезвычайно быстрое и сильное, нередко большой разрушительной силы и значительной продолжительности движение воздуха. Скорость урагана достигает 30 м/с (средние разрушения) и более. Он является одной из мощных сил стихии и по своему пагубному воздействию может сравниться с землетрясением.

Ураганные ветры возможны на территории в сопровождении бурь и снегопадов, максимальная скорость преобладающего восточного или юго-восточного ветра может достичь 32 м/с и более с порывами до 40-45 м/с.

Грозы и град являются одним из наиболее опасных явлений природы. В годовом цикле число дней с грозой увеличивается от весны к лету и уменьшается к осени.

Длительные ливневые дожди могут привести к нарушению работы систем канализации, затоплению подвальных помещений.

Грозовые разряды, вторичные проявления молнии могут явиться источниками инициирования пожаров на территории населённого пункта, отказам систем электроснабжения.

Град - вид атмосферных осадков, состоящих из сферических частиц или кусочков льда размером от 5 до 55 мм, иногда и больше (встречаются градины размером 130 мм и массой около 1 кг). Градины состоят из прозрачного льда или из ряда слоев прозрачного льда толщиной не менее 1 мм, чередующихся с полупрозрачными слоями. Зародыши градин образуются в переохлажденном облаке за счёт случайного замерзания отдельных капель. В дальнейшем такие зародыши могут вырасти до значительных размеров, благодаря намерзанию сталкивающихся с ними переохлажденных капель. Крупные градины могут появиться только при наличии в облаках сильных восходящих токов.

Туман. Важной характеристикой туманов является их продолжительность, которая колеблется в очень широких пределах и имеет четко выраженный годовой ход с максимумом зимой и минимумом летом.

Во время тумана наиболее вероятны случаи дорожно-транспортных происшествий.

Обледенения (гололедно-изморозевые отложения), возникающие в холодный период года, способствуют появлению отложений льда на деталях сооружений, проводах воздушных линий связи и электропередач, на ветвях и стволах деревьев. В крае на метеостанции ведутся наблюдения за такими видами отложений, как гололед, кристаллическая и зернистая изморозь, мокрый снег.

Из всех видов обледенения наиболее частым является гололед. Для образования гололеда характерен интервал температур от 0 до минус 5°С и скорость ветра от 1 до 9 м/с, а для изморози температура воздуха колеблется от минус 5 до минус 10°С при скорости ветра от 0 до 5 м/с.

Проведенные в Росгидромете исследования показывают, что в настоящее время климатические условия на территории России существенно меняются, и тенденции этих изменений в ближайшие 5–10 лет сохранятся. Эти выводы подтверждаются результатами исследований других российских ученых, в частности, Российской академии наук и исследованиями большинства зарубежных специалистов.

Наблюдаемые изменения климата на территории Российской Федерации характеризуются значительным ростом температуры холодных сезонов года, ростом испаряемости при сохранении и даже при снижении количества атмосферных осадков за теплый период года, возрастанием повторяемости засух, изменением годового стока рек и его сезонным перераспределением, и др. Перечисленные тенденции, как и многие другие особенности меняющегося климата, оказывают существенные воздействия на условия жизни граждан и социально-экономическую деятельность.

Последствия быстрой изменчивости климатических условий проявляются в росте повторяемости опасных гидрометеорологических явлений (паводки и наводнения, снежные лавины и сели, ураганы и шквалы и другие явления) и в увеличении неблагоприятных резких изменений погоды, которые приводят к огромному социально-экономическому ущербу, непосредственно влияют на эффективность деятельности таких жизненно-важных секторов экономики, как энергетика (в первую очередь гидроэнергетика), сельскохозяйственное производство, водопользование и водопотребление, жилищно-коммунальное хозяйство.

Засуха. Продолжительная сухая погода и сопутствующая жара могут привести к засухе, что вызовет высыхание почвы, уничтожение сельскохозяйственных посевов.

На территории муниципального образования существует риск возникновения ЧС, связанный с сильной жарой.

##### Природные пожары.

Природный пожар: неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.

Степной пожар: естественно возникающие или искусственно вызываемые палы в степях. Степные пожары имеют вид перемещающейся кромки огня.

Зона пожаров: территория, в пределах которой в результате стихийных бедствий, аварий или катастроф, неосторожных действий людей возникли и распространились пожары.

На территории Курганенского сельского поселения существует риск возникновения природных пожаров по причине возгорания степи. В летний период риск пожаров увеличивается в несколько раз.

#### Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера.

Исходя из статистики эпидемиологической обстановки на территории следует что существует вероятность возникновения эпидемий (туляремия, лептоспироз, холера) и эпизоотий (птичий грипп, АЧС, бруцелез, туберкулез). Возможно заражение домашней птицы птичьим гриппом.

Согласно статистике, за последние 5 лет на территории муниципального образования чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера не зафиксировано.

#### Чрезвычайные ситуации техногенного характера.

Техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС: состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Источник техногенной чрезвычайной ситуации; источник техногенной ЧС: опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.

Авария - опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде.

Потенциально опасный объект: объект, на котором используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации.

Интенсивная хозяйственная деятельность человека неизбежно приводит к усилению негативных воздействий на окружающую среду.

На территории Курганенского сельского поселения возможно возникновение следующих чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

- чрезвычайные ситуации на гидротехнических сооружениях;

- чрезвычайные ситуации на транспорте;

- на системах жилищно-коммунального хозяйства.

##### На системах жилищно-коммунального хозяйства.

Объекты ЖКХ на территории поселения представлены водопроводными сетями и объектами, электросетями и подстанциями, объектами теплоснабжения.

Объекты жилищно-коммунального хозяйства характеризуются высокой степенью износа сетей и оборудования.

Исходя из частоты возникновения аварий на объектах ЖКХ, следует, что в Курганенском сельском поселении сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на местных отопительных системах объектов социальной сферы ЖКХ системах центрального отопления. ЧС на объектах ЖКХ возможны в случаи возникновения стихийных бедствий, неблагоприятных природных явлений. Также в результате нагрузки  электроподстанций в летний и зимний период.

На электрических сетях аварии возможны в случае неблагоприятных природных явлений. Также износ производственных фондов может привести к авариям на электрических сетях.

За последние 5 лет крупных аварий на системах ЖКХ не зафиксировано.

##### На гидротехнических сооружениях.

На территории Курганенского сельского поселения имеются несколько гидротехнических сооружений, представленных дамбами, плотинами и балочными прудами.

Администрацией поселения в качестве исходных данных представлен реестр гидротехнических сооружений, который включает 9 ГТС.

Табл. 10.4.3.1.

Реестр гидротехнических сооружений.

| № п/п | Значимость плотин | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Существующие, используемые, значимые | Неиспользуемые, не имеющие предназначения |  |
| 1 | Плотина № 1029043 2 км ЮВ х.Курганный, пруд «Ильинский» |  |  |
| 2 |  | Плотина № 1029044 2 км СЗ х.Верхневодяной нет |  |
| 3 | ГТС № 1029045 Ю окраина х.Терновой, пруд «Терновский» |  | Эксплуатирующая организация ДРСУ Орловского р-на |
| 4 | ГТС № 1029046 2 км СВ х.Курганный, пруд «Изваринский» |  | Эксплуатирующая организация ДРСУ Орловского р-на |
| 5 | ГТС № 1029047 СЗ окраина х.Курганный, пруд «Курганенский» |  | Эксплуатирующая организация ДРСУ Орловского р-на |
| 6 |  | ГТС № 1029048 6 км ЮЗ х.Курганный, «Нижневодянский» |  |
| 7 |  | Плотина № 1029060 СЗ окраина х.Нижнеантоновский, пруд «Зайцев» | Пересох |
| 8 | Плотина № 1029061 ЮЗ окраина х.Нижнеантоновский, пруд «Антоновский» |  | Эксплуатирующая организация ДРСУ Орловского р-на. Пересох |
| 9 |  | Плотина № 1029062 1 км ЮЗ х.Нижнеантоновский нет | Пересох |

Администрацией поселения также представлены характеристики гидротехнических сооружений, включающие их назначение.

Табл. 10.4.3.2.

Характеристика гидротехнических сооружений.

| Наименование водоема, ГТС с/п | Владелец, арендатор | Значимость ГТС, водоема для сельского поселения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Авто-дорога | Поение, купание | Разведение рыбы | Проезд с/х техники | Не значим |
| Водянский пруд (хуторской) х.Верхневодяной в летний период полностью пересыхает | СПК «Водяный» | + | + | - | + | + |
| Терновский пруд х.Терновой | Амиралиев М.А. охранник | + | + | - | + | + |
| Изваринский пруд х.Курганный | Червонный В.С. - охранник | + | + | + | + | + |
| Курганенский пруд х.Курганный | Погорелов С.А. - охранник | + | + | + | + | + |
| Ильинский пруд х.Курганный | Чередник П.В. - охранник | - | + | + | + | + |
| Нижневодянский пруд х.Курганный ¼ часть от пруда осталась | СПК «Степной» | - | - | - | + | + |
| Таскаревский пруд х.Нижнеантоновский в летний период полностью пересыхает | нет | + | + | - | + | + |
| Антоновский пруд х.Нижнеантоновский пересох | нет | + | - | - | + | + |

Данные топографической съёмки показывают наличие 29-ти гидротехнических сооружений (плотины) на территории муниципального образования.

Учитывая, что документальные сведения об указанных гидротехнических сооружениях отсутствуют, ниже приводится их полный перечень с указанием характеристик и местоположения, выполненный на основании результатов анализа топографической съёмки М 1:25000 на территорию Курганенского сельского поселения.

Табл. 10.4.3.3.

Перечень гидротехнических сооружений.

| № п/п | Наименование водного объекта | Гидротехническое сооружение | Протяженность | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Балка Водяная | непроезжая плотина | 80 м | 4,5 км на северо–восток от границы х. Терновой |
| 2. |  | непроезжая плотина | 103 м | 3,4 км на восток от границы х. Терновой |
| 3. |  | проезжая плотина | 385 м | 350 м на юго- восток от границы х. Терновой |
| 4. |  | проезжая плотина | 400 м | 1,2 км на запад от границы северной части х.Курганный |
| 5. |  | непроезжая плотина | 56 м | 1,6 км на запад от северной части границы х.Курганный |
| 6. |  | проезжая плотина | 476 м | 5,3 км.на запад от границы х.Курганный |
| 7. |  | проезжая плотина | 135 м | 7,6 км на юго-запад от границы х.Курганный |
| 8. | Левый приток балки Водяная | проезжая плотина | 121 м | на восточной окраине границы х.Верхневодяной |
| 9. |  | непроезжая плотина | 51 м | в центральной части х.Верхневодяной |
| 10. |  | непроезжая плотина | 114 м | 100 м на запад от границы х.Верхневодяной |
| 11. | Балка Терновая | непроезжая плотина | 51 м | 2,4 км на северо–восток от границы х.Терновой |
| 12. | Балка Камышева | непроезжая плотина | 60 м | 3,1 км на северо – восток от границы х.Курганный |
| 13. |  | проезжая плотина | 359 м | 1,3 км на север от границы х.Курганный |
| 14. | Балка Кужная | проезжая плотина | 187 м | 1,8 км на восток от границы х.Курганный |
| 15. |  | непроезжая плотина | 121 м | 1,9 км на юг от границы х.Курганный |
| 16. |  | проезжая плотина | 254 м | 7 км на юг от границы х.Курганный |
| 17. |  | проезжая плотина | 376 м | 9,3 км на юго–юго-запад от границы х.Курганный |
| 18. | Левый приток балка Кужная | непроезжая плотина | 56 м | 9,1 км на юго–восток от границы х.Курганный |
| 19. | Балка Погибельная | проезжая плотина | 150 м | 7,4 км на юго–запад от границы х.Курганный |
| 20. | Балка Тоскарева | непроезжая плотина | 50 м | 4 км на северо–запад от границы х.Курганный |
| 21. |  | проезжая плотина | 77 м | 4,6 км на юго–восток от границы х.Нижнеантоновский |
| 22. | Правый приток балка Тоскарева | проезжая плотина | 65 м | 2,6 км на юг от границы х.Нижнеантоновский |
| 23. |  | проезжая плотина | 80 м | 3,6 км на юго–юго-восток от границы х.Нижнеантоновский |
| 24. | Балка Конторка | непроезжая плотина | 100 м | 3,4 км на северо–восток от границы х.Нижнеантоновский |
| 25. | Балка Антоновская | проезжая плотина | 320 м | 830 м на север от границы х.Нижнеантоновский |
| 26. |  | проезжая плотина | 333 м | 200 м на запад от границы х.Нижнеантоновский |
| 27. |  | проезжая плотина | 373 м | 230 м на запад от юго-западной окраины границы х.Нижнеантоновский |
| 28. |  | непроезжая плотина | 77 м | юго-западная окраина х.Нижнеантоновский |
| 29. |  | проезжая плотина | 269 м | 750 м на юго-запад от границы х.Нижнеантоновский |

Все плотины на территории муниципального образования земляные.

Существуют риски возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях, связанные с их возможным разрушением.

##### На транспорте.

На территории поселения существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте.

Табл. 10.4.3.4.

Статистика дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах в границах муниципального образования.

| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 2 |

Аварии на автомобильном транспорте возможны на автодорогах регионального значения. С учётом того, что на территории муниципального образования автомобильные дороги регионального значения с высокой интенсивностью движения проходят рядом с населенными пунктами, а автобусные остановки есть как в населённых пунктах, так и около региональной дороги, то риск возникновения чрезвычайных ситуаций на транспорте в границах муниципального образования возрастает.

В результате низкого качества подготовки автовладельцев и постоянно увеличивающего количества транспортных средств прогнозируется вероятность возникновения ДТП на улицах населённых пунктов.

#### Пожарная безопасность. Наличие сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Риск возникновения пожаров на территории Курганенского сельского поселения мал, так как в поселении отсутствуют пожароопасные объекты.

На территории поселения сохраняется вероятность возникновения техногенных пожаров в жилой зоне.

Пожарная безопасность территории Курганенского сельского поселения обеспечивается пожарным депо, расположенным в Камышевском сельском поселении. ПЧ-142 находится в х.Камышевка на расстоянии более 20-ти км, что не удовлетворяет требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности»:

- Дислокация подразделений пожарной охраны на территории определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельском поселении не должно превышать 20 минут.

- Подразделения пожарной охраны должны размещаться в зданиях пожарных депо.

- Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

Таким образом, необходимо размещение подразделения пожарной охраны в хуторе Курганном.

#### Выводы и мероприятия.

Для разработки системы защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера необходим комплексный подход. Проектные решения должны охватывать всю территорию и включать все необходимые виды защитных мероприятий, независимо от формы собственности и принадлежности защищаемых территорий и объектов.

Необходимо проведение мониторинга инженерно-геологической ситуации по мере дальнейшего строительства и корректировки рекомендаций в случае необходимости.

Осуществление мероприятий по уменьшению подверженности возникновения ЧС природного и техногенного характера создаст благоприятные условия для роста численности населения, развития социальной инфраструктуры и всей инфраструктуры сельского поселения в целом.

В случае возникновения ЧС природного или техногенного характера, в качестве места сбора, эвакуации и временного размещения населения сельского поселения, использовать объекты социальной инфраструктуры.

Все защитные мероприятия должны предотвращать, устранять или снижать до допустимого уровня отрицательное воздействие на защищаемые территории, здания и сооружения действующих и связанных с ними возможных опасных процессов.

В качестве мероприятий в части защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера предлагается:

- Организация поверхностного стока (расчётный срок - перспектива);

- Берегоукрепление, защита от береговой эрозии водоёмов на территории поселения (расчётный срок - перспектива);

- Выполнение работ по реконструкции или ремонту существующих гидротехнических сооружений (первая очередь);

- Выполнение комплекса мероприятий, направленных на предотвращение просадок грунтов при размещении объектов капитального строительства (весь период);

- Выполнение комплекса мероприятий по обоснованию необходимости проведения работ по расчистке балок в границах поселения (первая очередь);

- Выполнение подъездов с твердым покрытием к открытым водоемам и водозаборам, в целях обеспечения возможности забора воды пожарными машинами (расчётный срок);

- Оказание содействия в рамках полномочий сельского поселения по предотвращению природных и техногенных пожаров на территории сельского поселения (весь период);

- Организация централизованной системы оповещения населения для нужд ГО и ЧС до 2012г. (первая очередь);

- Размещение подразделения пожарной охраны в хуторе Курганном в соответствии с положениями статьи 76 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008г. №123-ФЗ (первая очередь).

## Экология и охрана окружающей среды.

### Сложившаяся ситуация.

#### Основные источники загрязнения окружающей среды.

К основным источникам загрязнения окружающей среды, оказывающим негативное влияние на здоровье населения, относятся:

- загрязнение окружающей природной среды выбросами в атмосферу предприятий и автотранспорта;

- сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водотоки и водоемы;

- организованные и стихийные свалки твердых бытовых отходов;

- загрязнение окружающей среды химическими средствами защиты растений;

- загрязнение питьевой воды в разводящей водопроводной сети;

- сжигание на полях пожнивных остатков.

На территории Курганенского сельского поселения отсутствуют крупные промышленные предприятия, железная дорога, автомагистрали федерального значения с высокой интенсивностью движения. Таким образом, основными источниками загрязнения являются сельскохозяйственные предприятия, свалки отходов, автомобильный транспорт, сбросы неочищенных стоков в водоёмы.

Суммарная атмохимическая нагрузка складывается из выбросов загрязняющих веществ предприятиями и автомобильным транспортом, сюда же добавляются строительная и дорожная пыль, выбросы котельных. Кроме того, в загрязнении атмосферного воздуха принимает участие дефляционная пыль, особенно в тот период, когда подсохшая почва сельскохозяйственных угодий не закрыта снежным покровом или растительностью.

Проблема санитарной очистки территории от твердых бытовых отходов, промышленных отходов и отходов агропромышленного комплекса затрагивает все области жизнедеятельности населения. Твердые бытовые отходы большей частью нетоксичны, но они являются источниками инфекционных и инвазионных заболеваний, местом размножения мух, тараканов, рассадником для крыс, сорной орнитофауны и других переносчиков болезней.

Отходы хозяйственных объектов, расположенных в сельской местности (в том числе, коммунальных служб) – это, в основном, органические отходы: экскременты животных, отходы перерабатывающих отраслей агропромышленного комплекса, иловые осадки локальных очистных сооружений. Все эти отходы могут использоваться в агропромышленном комплексе и способствовать его интенсивному развитию, но их сбор и переработка пока не налажены.

Отсутствие специализированных полигонов для размещения промышленных отходов, единой системы централизованного сбора вторичного сырья и системы контроля за обращением с отходами приводит к накоплению значительных объемов токсичных отходов, что осложняет экологическую обстановку.

#### Состояние воздушного бассейна.

Степень загрязнения атмосферного воздуха устанавливается по кратности превышения ПДК с учетом класса опасности загрязняющего вещества, суммации биологического действия токсикантов и частоты превышения ПДК.

Табл. 11.1.2.1.

Предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ

в атмосферном воздухе, мг/м3.

| Загрязняющие вещества | ПДК среднесуточная | ПДК максимально разовая | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные |
| Твердые (пыль) | 0,15 | 0,5 | 3 |
| Диоксид серы | 0,05 | 0,5 | 3 |
| Диоксид азота | 0,04 | 0,85 | 2 |
| Оксид азота | 0,06 | 0,4 | 3 |
| Оксид углерода | 3 | 5 | 4 |
| Специфические |
| Аммиак | 0,04 | 0,2 | 4 |
| Хлористый водород | 0,2 | 0,2 | 2 |
| Сероуглерод | 0,005 | 0,03 | 2 |
| Бенз(а)пирен | 0,000001 | - | 1 |

Объемы атмосферных выпадений в техногенных ландшафтах в 2-5 раз больше, чем в природных. Ореолы рассеивания загрязняющих веществ в несколько раз превышают размеры площадных источников выбросов, какими являются территории населённых пунктов. Линейные источники выбросов (автомагистрали, железная дорога), несмотря на значительные объемы выбросов, не образуют обширных ореолов с высоким уровнем загрязнения атмосферы.

Главным источником загрязнения атмосферы является автомобильный транспорт. Особенно велики масштабы загрязнения приземного слоя атмосферы в городах, районных центрах, вдоль дорог с интенсивным движением автомобилей. Из 200 токсичных ингредиентов, содержащихся в выхлопных газах автомобилей, основными являются окислы азота, двуокись серы, бензапирен и сажа, а также тетраэтилсвинец, который ранее добавлялся в этилированные бензины для улучшения их антидетонирующих свойств.

Как показали атмохимические наблюдения «Экологической лаборатории», валовой выброс загрязняющих веществ на 1 км автодороги при интенсивности транспортного потока 10000-13000 автомобилей в сутки составляет:

- Оксид углерода – 30,53-40,82 т/год;

- Углеводороды – 4,41-5,7 т/год;

- Оксиды азота – 2,12-2,55 т/год;

- Сажа – 0,10-0,14 т/год;

- Свинец – 25,9-35,3 кг/год;

- Общий выброс – 37,19-49,21 т/год.

По результатам прямых замеров уровня загрязнения атмосферы и по косвенным показателям (измерения массы твердофазных атмосферных выпадений на поверхность снега или в стационарных атмохимических ловушках) нами выявлено, что в 20-метровой полосе отвода автомагистралей наблюдается загрязнение атмосферы не только оксидами углерода, азота, углеводородами и сажей, но и соединениями тяжелых металлов (свинца, ванадия, марганца, цинка и никеля) – это зона очень высокого, чрезвычайно опасного уровня загрязнения атмосферы. Кроме того, отмечена определенная асимметрия в распределении загрязняющих веществ в придорожной полосе – в большей степени загрязнены участки, расположенные с подветренной стороны автодороги (при явном доминировании ветров определенных румбов). На расстоянии 50 м от осевой линии автодороги наблюдается повышенный уровень загрязнения атмосферы (зона умеренно опасного уровня загрязнения). За пределами 100-метровой полосы вдоль автомагистрали уровень загрязнения атмосферы снижается от умеренно опасного до допустимого, суммарный показатель загрязнения не превышает 6-14 единиц по шкале Ю.Е. Саета («Геохимия окружающей среды», 1990).

В «Экологическом атласе…» 2000 года территория Орловского района оценена как удовлетворительная. Но эта экспертная оценка не была подтверждена результатами инженерно-экологических изысканий. В Орловском районе мониторинговые наблюдения за состоянием атмосферного воздуха не проводятся.

#### Состояние водных систем.

Поверхностные и подземные воды на территории Орловского района отличаются высокой жесткостью и минерализацией. Минерализация подземных вод в орловском районе составляет в среднем 2-2,8 г/дм3. И поверхностные, и слабозащищенные грунтовые воды не отвечают нормативам хозяйственно-питьевых вод по содержанию фенолов, нефтепродуктов, алюминия, лития, реже аммиака, нитратов, железа.

Потенциальными источниками загрязнения поверхностных и подземных водных объектов являются несанкционированные захоронения сельскохозяйственных средств защиты растений (СЗР), твердые бытовые отходы (ТБО), мусор, металлолом. На территории населённых пунктов основным источником загрязнения водоёмов являются бытовые хозяйственные стоки, сбрасываемые без очистки. Отсутствие системы дождевой канализации способствует смыву загрязняющих веществ с улиц населённых пунктов в водоёмы.

Основными источниками загрязнения подземных вод являются промышленные отходы, нефть и нефтепродукты, бытовые отходы (свалки ТБО), природные некондиционные воды, животноводческие фермы и птицефабрики.

На сегодняшний день отсутствуют проекты прибрежных защитных полос водоёмов, зон охраны источников питьевого водоснабжения.

Необходимо выполнение комплекса мероприятий, направленных на охрану водных систем.

Основными документами, регулирующими отношения в области использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, в том числе и водных ресурсов, являются Закон РФ «Об охране окружающей среды», принятый 20.12.2001г. и Водный кодекс РФ, принятый 03.07. 2005 г.

#### Состояние почв.

Почвенный покров – один из приоритетных ресурсов территории подвергается воздействию деградационных процессов. Среди последних наиболее распространенными являются водная и ветровая эрозия, дегумификация, опустынивание, вторичное засоление и переувлажнение, загрязнение химическими токсикантами. Причиной возникновения этих процессов в первую очередь являются нарушения технологий сельскохозяйственного производства, отсутствие научного подхода в эксплуатации земельных ресурсов. Всё это приводит к снижению плодородия почв, ухудшению качества продукции растениеводства и, как следствие, отрицательно влияет на качество жизни населения.

Ростовская область расположена в регионе с жесткими почвенно-климатическими условиями. В результате эрозии, дефляции, засоления, техногенного воздействия – процессом опустынивания охвачена большая территория области (особенно юго-восточные районы). Период интенсификации сельскохозяйственного производства длился с 1965 по 1985гг. Произошла существенная трансформация агроэкологического состояния сельхозугодий и ландшафтов. В результате массовой распашки целинных степей резко сократилась площадь пастбищ. Это привело к дефляции равнинных территорий и активизации эрозионных процессов на склоновых землях. Ввод в эксплуатацию крупных орошаемых массивов без учета гидрологических особенностей, гидроизоляции и дренажа привели к усилению ирригационной деградации – вторичному засолению, подтоплению и заболачиванию.

Одним из факторов деградации земель является их загрязнение. Выбросы предприятий и автотранспорта в атмосферу приводят к накоплению в почвах вредных веществ, ухудшают их физико-химические и биологические свойства.

Поступление загрязняющих веществ в почву происходит по двум основным направления: 1 -из атмосферы, связанное с выбросами промышленных предприятий, энергетики и автотранспорта; 2 - в процессе сельскохозяйственного производства - агротехнической обработки почв, мелиорации, внесением различных видов удобрений, использованием химических средств защиты растений.

В настоящее время отсутствуют системы интегрированной защиты растений, мер управления внутри и межпопуляционными отношениями в пределах агробиоценоза (биологические, агротехнические, химические и др. методы зашиты растений) от комплекса вредителей и болезней на определенных культурах.

За последние годы резко снизились объемы работ по защите земель от водной и ветровой эрозии, кроме того, проводятся незаконные рубки лесозащитных насаждений. Повсеместно гибнут защитные овражно-балочные насаждения, что приводит к развитию линейной и поверхностной эрозии земель и активизации оползневых процессов.

Таким образом, современное состояние земель, находящихся в сфере хозяйственной деятельности, неудовлетворительно и продолжает ухудшаться. Нерациональное природопользование при существенном сокращении мероприятий по охране почв и земельных ресурсов привело к деградации земель в значительных масштабах, в результате чего повышается кислотность почв, развиваются процессы дегумификации, переуплотнения, активизируются и другие виды негативных проявлений.

Дня решения проблем сохранения и поддержания плодородия почв, объемов и качества производимой сельскохозяйственной продукции необходимо реализовать комплексную программу повышения плодородия земель с обязательным включением в нее объемов работ по внесению органических и минеральных удобрений, известкованию и гипсованию почв, коренному улучшению сельскохозяйственных угодий, совершенствованию системы зашиты растении.

### Мероприятия по охране окружающей среды.

Наиболее значительные природоохранные проекты на территории поселения, а также комплексные мероприятия по охране окружающей среды связаны с реализацией федеральных и региональных целевых программ в этой области. Задачами органов местного самоуправления Курганенского сельского поселения являются оказание содействия реализации не территории федеральных, региональных и районных целевых программ, обеспечение административными методами ведение хозяйственной деятельности на территории в рамках соблюдения природоохранного законодательства, выполнение в рамках полномочий органов местного самоуправления мероприятий, направленных на сохранение окружающей среды.

Решение проблемы противоречия между интенсификацией хозяйственного и рекреационного освоения территории и необходимостью сохранения целостности уникальных экосистем связано с соблюдением режимов функциональных зон и зон с особыми условиями использования территорий, а также обеспечение выполнение природоохранных мероприятий в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

В части охраны воздушного бассейна основные мероприятия на территории поселения должны быть связаны со снижением выбросов в атмосферу сельскохозяйственных предприятий, сельхозтехники, подготовкой проектов и организацией санитарно-защитных зон предприятий, озеленением территории.

Охрана водных систем поверхностных и подземных вод, прежде всего, связано с защитой вод от загрязнения бытовыми и производственными стоками, захламлением водоёмов отходами производства и потребления. Необходима организация охраны источников питьевого водоснабжения.

Особое внимание должно быть уделено охране почв, как главнейшего ресурса территории. Наиболее серьёзные мероприятия связаны с проведением агролесомелиоративных работ. Особую значимость агролесомелиорация приобретает по предотвращению опустынивания и ликвидации его последствий.

Защитные лесные насаждения повышают биоклиматический потенциал прилегающих земель. Под их защитой создаются условия для устойчивого земледелия, возрастает эффективность севооборотов по сравнению с открытым полем. На 2,5-19,3 балла повышается бонитет почв, на защищенных территориях значительно улучшается гидротермический режим, более чем в 4 раза сокращается поверхностный сток, в 3 раза увеличивается поглощение излишков углекислого и других газов, оптимизируются процессы почвообразования, улучшается подземный сток и чистота рек.

Эффективность защитных лесных полос значительно возрастает в комплексе с гидротехническими, агротехническими и другими приемами. Средняя урожайность сельскохозяйственных культур под защитой лесных полос выше, чем на открытых полях для зерновых 18-23%, технических 20-26%, кормовых 29-41%.

Схемой территориального планирования Ростовской области в части борьбы с опустыниванием предлагается комплекс мероприятий.

В качестве краткосрочных мер предлагаются следующие:

- трансформация опустыненной пашни в менее интенсивный вид угодий (перевод в залеж сильноэродированных и сильнодефлированных земель с выполнением минимума работ по их поверхностному и коренному улучшению средствами фитомелиорации, в первую очередь травосеянием);

- возвращение в пашню высокоплодородных земель, способных даже в условиях нынешней агротехники с минимальным применением удобрений давать высокий урожай сельхозкультур;

- внедрение в сельхозпроизводство новых высокоценных растений (соя и др.);

- максимально возможное восстановление традиционных почвозащитных ( в первую очередь стерневых) технологий возделывания сельхозкультур на слабо- и среднеэродированных и дефлированных пахотных землях с локальным (прикорневым) применением минеральных удобрений;

- выполнение минимума противодеградиционных мероприятий на локальных участках с катастрофическим проявлением опустынивания (в первую очередь дефляционного) и сброса высокотоксичных загрязнителей в целях защиты особо жизненно важных объектов (источников водоснабжения, газопроводов, транспортных артерий, населенных пунктов).

Среднесрочными мерами являются следующие:

- финансирование разработок генеральных схем разного уровня, проектов внутрихозяйственного землеустройства и технорабочих проектов противодеградационных мероприятий, обосновывающих объемы и технологии работ по борьбе с опустыниванием. Организация мониторинга опустынивания;

- эколого-ландшафтная организация территории и адаптивных систем земледелия;

- максимально возможное использование материальных и денежных средств для осуществления работ по ослаблению и предотвращению опустынивания территории области;

- организация обучения различных слоев населения информации и обучению приемам и средствам борьбы с опустыниванием.

Долгосрочные мероприятия преследуют цель восстановления и дальнейшего развития всего цикла действий по борьбе с опустыниванием.

Мероприятия в части охраны окружающей среды, предусматриваемые генеральным планом:

- Оказание содействия реализации на территории федеральных региональных и районных целевых программ в области охраны окружающей среды (весь период);

- Обеспечение административными мерами подготовки экологического обоснования при разработке инвестиционных проектов на территории поселения (весь период);

- Обеспечение административными мерами подготовки проектов и обустройства зон с особыми условиями использования территории, выделяемых по условиям охраны окружающей среды в соответствии с федеральным и региональным законодательством (весь период);

- Обеспечение административными мерами соблюдения санитарных разрывов до застройки от объектов инженерной и транспортной инфраструктуры (весь период).

Решение вопроса загрязнения атмосферы на местном уровне связано с выполнением следующих мероприятий:

- Обеспечения подготовки проектов и обустройства санитарно-защитных зон промышленных, коммунальных и сельскохозяйственных предприятий на территории поселения (весь период);

- Подготовка проектов и обустройство санитарно-защитных зон коммунальных объектов – мест размещения отходов потребления и кладбищ (первая очередь);

- Выполнение комплекса организационных мероприятий, стимулирующих собственников предприятий снижать количество вредных выбросов в атмосферу за счёт применения новых технологий (расчётный срок);

- Внедрение альтернативных источников энергии (весь период);

- Увеличение площади «зеленых островков» на территории поселения (парков, скверов, бульваров, аллей) из пород деревьев и кустарников, наиболее устойчивых к техногенному воздействию (весь период);

- Установка запрета на сжигание бытового мусора на свалках, в частных домовладениях и на улицах населённых пунктов, а также пожнивных остатков на сельскохозяйственных угодьях (первая очередь).

В части охраны подземных и поверхностных вод на территории поселения необходимо выполнение следующих мероприятий:

- Подготовка проектов прибрежных защитных полос водоёмов на территории поселения (первая очередь);

- Приведение хозяйственного использования территорий водоохранных зон в соответствие с действующим законодательством (первая очередь);

- Подготовка проектов и обустройство зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (первая очередь);

- Обеспечение выноса из границ II пояса зоны санитарной охраны всех потенциальных источников загрязнения (первая очередь);

- Тампонаж и ликвидация вышедших из строя скважин (первая очередь – расчётный срок);

- Регулирование застройки населенных пунктов с условием максимально возможного сохранения естественных путей поверхностного стока с их территории (весь период).

В части охраны почв:

- Проведение обследования почв на территории муниципального образования с оценкой степени их деградации (расчётный срок);

- Проведение обследование защитных лесополос на территории поселения (расчётный срок);

- Разработка программы перераспределения сельскохозяйственных земель на основе данных обследования почв с целью оптимизации использования сельхозземель, направленной на восстановление плодородия почв и снижение степени их деградации (расчётный срок);

- Организация системы наблюдения за состоянием почв на территории муниципального образования (расчётный срок);

- Рекультивация недействующих свалок, стихийных свалок и полигонов бытовых отходов, не соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности (расчётный срок).

Решение проблемы неудовлетворительного качества хозяйственно-питьевых вод и загрязнения поверхностных водных объектов также связано с развитием жилищно-коммунального сектора на территории поселения – реконструкцией и строительством водопроводных и канализационных систем, строительством очистных сооружений канализации, прекращением загрязняющих сбросов в водные объекты (в том числе и термальных вод системы теплоснабжения). Указанные мероприятия подробно описаны в разделе «Инженерная инфраструктура».

## Транспортный комплекс.

### Внешний транспорт.

Внешний транспорт на территории поселения представлен одним видом – автомобильным. В самих населенных пунктах внешний транспорт не имеет больших объемов.

Внешний транспорт имеет большое значение с точки зрения сообщения поселения с районным и областным центрами и соседними районными муниципальными образованиями. Всего через поселение проходит одна автодорога регионального значения.

Автомобильная дорога регионального значения Р 61-26 пос.Орловский – с.Киевка – с.Ремонтное связывает поселение с Камышевским, Волочаевским, Пролетарским, Островянским, Луганским сельскими поселениями Орловского района и далее с районным центром пос.Орловский в западном направлении. В восточном направлении автомобильная дорога связывает поселения с районным центром Ремонтненского района Ростовской области. Автомобильная дорога проходит через центр сельского поселения, имеет направление северо-запад-юго-восток. Автомобильная дорога относится к III технической категории. Данная автодорога характеризуется наиболее высокой интенсивностью движения (среди всех внешних автодорог на территории поселения). Протяженность автомобильной дороги в границах сельского поселения составляет более 19 км. Указанная автодорога проходит через два населённых пункта сельского поселения – Нижнеантоновский и Курганный, остальные населенные пункты располагаются к северу от автомобильной дороги.

х. Курганный.

Основной автомагистралью, проходящей через хутор, является автомобильная дорога регионального значения Р 61-26 пос.Орловский – с.Киевка – с.Ремонтное. Данная автомобильная дорога проходит через северную часть хутора южнее улицы Мирная в направлении юго-запад-северо-восток. В северо-западном направлении указанная автодорога связывает центр сельского поселения с хутором Нижнеантоновский, в северо-восточном направлении с Ремонтненским районом Ростовской области.

х.Верхневодяной.

К южной границе хутора Верхневодяной подходит единственная автомобильная дорога муниципального значения, которая связывает населенный пункт в южном направлении с автомобильной дорогой регионального значения Р 61-26 пос.Орловский – с.Киевка – с.Ремонтное.

х.Нижнеантоновский.

Основной автомагистралью, проходящей через хутор, является автомобильная дорога регионального значения Р 61-26 пос.Орловский – с.Киевка – с.Ремонтное. Данная автомобильная дорога проходит через южную часть хутора в направлении северо-запад-юго-восток. В западном направлении указанная автодорога связывает населенный пункт с Камышевским, Волочаевским, Пролетарским, Островянским, Луганским сельскими поселениями Орловского района и далее с районным центром пос.Орловский. В юго-восточном направлении автомобильная дорога связывает хутор с центром сельского поселения х.Курганный.

Также к южной границе подходит автодорога местного значения, которая связывает хутор Нижнеантоновский с центром Волочаевского сельского поселения п.Волочаевский в юго-западном направлении.

х.Терновой.

К южной границе хутора Терновой подходит единственная автомобильная дорога муниципального значения, которая связывает населенный пункт в южном направлении с автомобильной дорогой регионального значения Р 61-26 пос.Орловский – с.Киевка – с.Ремонтное.

### Общественный транспорт.

Транспорт - важнейшая составная часть инфраструктуры поселения, удовлетворяющая потребности всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции между производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения. Устойчивое и эффективное функционирование транспорта является необходимым условием для полного удовлетворения потребностей населения в перевозках и успешной работы всех предприятий поселения.

Основным и единственным видом пассажирского транспорта поселения является автобус.

На территории поселения действуют 2 пассажирских автотранспортных маршрута:

- п. Орловский – х. Верхневодяной;

- г. Ростов-на-Дону – с. Подгорное.

Автотранспортные предприятия на территории Курганенского сельского поселения отсутствуют.

В населённых пунктах регулярный внутрисельский автобусный транспорт в настоящее время отсутствует. Большинство же трудовых передвижений в поселении приходилось на личный автотранспорт и пешеходные сообщения.

Табл. 12.2.1.

Сведения об автобусных остановках общественного транспорта

в хуторах на территории Курганенского сельского поселения.

| № п/п | Наименование населенного пункта | прибытие/отправление | время прибытия/отправления |
| --- | --- | --- | --- |
| расписание маршрутного автобуса п.Орловский – х.Верхневодяной ежедневно (кроме среды) отправление из п.Орловский в 10ч.50мин. |
| 1. | х.Нижнеантоновский | прибытие | 13ч 30мин |
| 2. | х.Курганный | прибытие | 13ч 50мин |
| 3. | х.Терновой | прибытие | 14ч 00мин |
| 4. | х.Верхневодяной | прибытие | 14ч 10мин |
| расписание маршрутного автобуса п.Орловский – х.Верхневодяной ежедневно отправление из п.Орловский в 15ч.00мин. |
| 1. | х.Нижнеантоновский | прибытие | 17ч 30мин |
| 2. | х.Курганный | прибытие | 17ч 50мин |
| 3. | х.Терновой | прибытие | 18ч 00мин |
| 4. | х.Верхневодяной | прибытие | 18ч 10мин |
| расписание маршрутного автобуса х.Верхневодяной – п.Орловский ежедневно (кроме среды) отправление из х.Верхневодяной в 14ч.30мин. |
| 1. | х.Верхеводяной | отправление | 14ч 30мин |
| 2. | х.Терновой | отправление | 14ч 40мин |
| 3. | х.Курганный | отправление | 14ч 45мин |
| 4. | х.Нижнеантоновский | отправление | 15ч 00мин |
| расписание маршрутного автобуса х.Верхневодяной – п.Орловский ежедневно отправление из х.Верхневодяной в 5ч.30мин. |
| 1. | х.Верхеводяной | отправление | 5ч 30мин |
| 2. | х.Терновой | отправление | 5ч 40мин |
| 3. | х.Курганный | отправление | 5ч 55мин |
| 4. | х.Нижнеантоновский | отправление | 6ч 10мин |
| расписание маршрута из г.Ростов-на-Дону – с.Подгорное ежедневно отправление из Ростова-на-Дону 13ч.05мин. |
| 1. | х.Нижнеантоновский | прибытие | 20ч 20мин |
| 2. | х.Курганный | прибытие | 20ч 40мин |
| 3. | х.Терновой | прибытие | 20ч 50мин |
| 4. | х.Верхневодяной | прибытие | 21ч 00мин |
| расписание маршрута из с.Подгорное – г.Ростов-на-Дону ежедневно отправление из с.Подгорное 5ч.00мин. |
| 1. | х.Верхневодяной | отправление | 5ч 30мин |
| 2. | х.Терновой | отправление | 5ч 40мин |
| 3. | х.Курганный | отправление | 6ч 00мин |
| 4. | х.Нижнеантоновский | отправление | 6ч 15мин |

Табл. 12.2.2.

Сведения об автобусных маршрутах на территории

Курганенского сельского поселения.

| № маршрута | Наименование конечных остановок | Путь следования | Количество перевозимых пассажиров, чел. | Количество подвижного состава, эксплуатируемого на данном маршруте, ед. | Примечание (сезонность работы, время работы и т.п.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в т.ч. льготников | малой вместимости (типа «ПАЗ») |  |
| 3248 | п. Орловский – х.Верхневодяной | х.Луганский – х.Островянский – х.Николаевский – ф:№3, №4 – п.Волочаевский – х.Камышевка – х.Нижнеантоновский – х.Курганный – х.Терновой – х.Верхневодяной. | 9552 | 4668 | 1 | ежедневно, кроме среды время отправления 10.50 |
| 3248 | п. Орловский – х.Верхневодяной | х.Луганский – х.Островянский – х.Николаевский – ф:№3, №4 – х.Камышевка – х.Нижнеантоновский – х.Курганный – х.Терновой – х.Верхневодяной. | 17400 | 7608 | 1 | ежедневно время отправления 15.00 |

### Улично-дорожная сеть.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов Курганенского сельского поселения представляет собой, в основном, ортогональную схему.

Улично-дорожная сеть является основным образующим элементом транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры населённых пунктов. Развитие дорожной сети и инфраструктурных объектов в комплексном развитии поселения является одним из наиболее социально-значимых вопросов.

Одним из элементов транспортного движения населенных пунктов является наличие транзитных потоков, проходящих непосредственно через их территорию

#### Улично-дорожная сеть хутора Курганный.

Хутор Курганный является центром Курганенского сельского поселения. Улично-дорожная сеть х. Курганный имеет ортогональную структуру, её протяженность составляет 14,27 км, из них по данным паспорта сельского поселения 4,03 км улиц имеют твёрдое покрытие. Улицы Мирная, Молочинского, Водная и переулки Театральный и Восточный имеют как асфальтовое, так и грунтовое покрытие. Остальные улицы частично или по всей протяженности имеют грунтовое покрытие.

В основе сети основных сельских дорог лежит пересечение двух главных направлений – юго-восток-северо-запад и юго-запад-северо-восток.

Транзит автомобильного транспорта осуществляется по автомобильной дороге регионального значения пос.Орловский – с.Киевка – с.Ремонтное (идентификационный номер Р 61-26 по постановлению Администрации Ростовской области от 27 ноября 2007г. №426), проходящей в северной части населённого пункта. Возможность обходного транзитного движения отсутствует, поэтому транспорт движется по дорогам внутри населенного пункта.

Ул. Мирная проходит в северной части населенного пункта. Имеет направление юго-запад-северо-восток. На данной улице располагаются зона индивидуальной жилой застройки и зона сельскохозяйственных предприятий. Протяженность улицы 0,65 км. Застройка расположена только с северной стороны.

Ул. Молодежная проходит в центральной части населенного пункта от переулка Социалистический в направлении северо-запад-юго-восток. Указанная улица обслуживает только зону индивидуальной жилой застройки. Протяженность улицы 0,6 км. Ширина улицы в красных линиях составляет 20 м.

Ул. Почтовая имеет направление юго-восток-северо-запад и связывает переулки Театральный и Социалистический. Проходит в центральной части хутора, западнее улицы Молодежная. На данной улице располагаются зона индивидуальной жилой застройки, администрация, дом культуры, детский сад, школа, почта, столовая, фельдшерско-акушерский пункт, зона коммерческих и торговых объектов, представленная рынком и зона коммунальных объектов, представленная вулканизацией. Протяженность улицы 0,55 км. Ширина улицы в красных линиях составляет 40 м.

Ул. Молочинского связывает между собой переулки Социалистический и Театральный в направлении северо-запад-юго-восток. Проходит в центральной части хутора восточнее улицы Молодежная. Указанная улица обслуживает только зону индивидуальной жилой застройки. Протяженность улицы 1,5 км. Ширина улицы в красных линиях составляет 12 м.

Ул. Водная проходит от южной границы хутора к автомобильной дороге регионального значения в направлении юго-восток-северо-запад. На данной улице расположены зона индивидуальной жилой застройки, зона коммунальных объектов и контора СПК «Партнер-Агро». Улица частично не застроена. Протяженность улицы 2,1 км. Ширина улицы в красных линиях составляет 48-120 м.

Ул. Свободы является самой восточной улицей хутора Курганный. Имеет направление юго-восток-северо-запад. Указанная улица обслуживает только зону индивидуальной жилой застройки. Данная улица частично не застроена. Протяженность улицы 0,75 км. Ширина улицы в красных линиях составляет 22 м.

Пер. Театральный проходит в южной части хутора. Имеет направление юго-запад-северо-восток. На данном переулке расположены зона индивидуальной жилой застройки, дом культуры и школа. В застройке переулка имеются разрывы. Протяженность переулка 1,8 км. Ширина переулка в красных линиях составляет 20-35 м.

Пер. Восточный в юго-восточной части имеет направление юго-запад-северо-восток и связывает между собой улицы Водная и Свободы. Также проходит в юго-западной части в направлении северо-запад-юго-восток от переулка Театральный. На указанном переулке располагаются зона индивидуальной жилой застройки и контора СПК «Партнер-Агро». В застройке переулка имеются значительные разрывы. Протяженность переулка 0,75 км. Застройка расположена только с южной стороны.

Пер. Школьный имеет направление юго-запад-северо-восток. Проходит в центральной части хутора севернее переулка Театральный. На данном переулке расположены зона индивидуальной жилой застройки и школа. Протяженность переулка 0,5 км. Ширина переулка в красных линиях составляет 18 м.

Пер. Социалистический связывает между собой улицы Почтовая и Водная. Имеет направление юго-запад-северо-восток и проходит южнее переулка Строительный. На указанном переулке расположены зона индивидуальной жилой застройки и зона коммунальных объектов, представленная вулканизацией. Протяженность переулка 0,76 км. Ширина переулка в красных линиях составляет 15 м.

Пер. Строительный имеет направление юго-запад-северо-восток. Проходит севернее переулка Социалистический. Данный переулок обслуживает только зону индивидуальной жилой застройки. Протяженность переулка 1,4 км. Застройка переулка осуществляется только с южной стороны.

Табл. 12.3.1.

Характеристика улично-дорожной сети хутора Курганный

Курганенского сельского поселения

| № п/п | Наименование улицы | Протяженность, м | Ширина в красных линиях, м | Объекты, которые на улице расположены |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| х. Курганный |
| 1. | ул. Мирная | 650 | застройка только с северной стороны | - жилая застройка; - обслуживающее производство хозяйство. |
| 2. | ул. Молодежная | 600 | 20 | - жилая застройка. |
| 3. | ул. Почтовая | 550 | 40 | - жилая застройка; - администрация; - детский сад; - почта; - школа; - рынок; - вулканизация; - дом культуры; - ФАП; - столовая. |
| 4. | ул. Молочинского | 1500 | 12 | - жилая застройка. |
| 5. | ул. Водная | 2100 | 48-120 | - жилая застройка; - коммунальные объекты; - контора СПК «Партнер-Агро». |
| 6. | ул. Свободы | 750 | 22 | - жилая застройка. |
| 7. | пер. Театральный | 1800 | 20-35 | - жилая застройка; - дом культуры; - школа. |
| 8. | пер. Восточный | 750 | застройка только с южной стороны | - жилая застройка; - контора СПК «Партнер-Агро». |
| 9. | пер. Школьный | 500 | 18 | - жилая застройка; - школа. |
| 10. | пер. Социалистический | 760 | 15 | - жилая застройка; - вулканизация. |
| 11. | пер. Строительный | 1400 | застройка только с южной стороны | - жилая застройка. |

Табл. 12.3.2.

Состояние дорог х.Курганный, находящихся на балансе

Курганенской сельской администрации на 14.08.2007г.

| № п/п | Наименование улицы | Протяженность, м.п. | Площадь м2 | Покрытие | Требуемый ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м.п. | м2 |
| х. Курганный |
| 1. | ул. Мирная | 300 | 1350 | асфальтобетон | - | - |
|  |  | 350 | 900 | грунтовое | - | - |
| 2. | ул. Молодежная | 600 | 1800 | грунтовое | - | - |
| 3. | ул. Молочинского | 200 | 900 | асфальтобетон | - | - |
|  |  | 1300 | 3900 | грунтовое | - | - |
| 4. | ул. Водная | 950 | 4275 | асфальтобетон | - | - |
|  |  | 1150 | 3450 | грунтовое | 700 | 2100 |
| 5. | ул. Свободы | 750 | 2250 | грунтовое | - | - |
| 6. | пер. Театральный | 1500 | 6750 | асфальтобетон | - | - |
|  |  | 300 | 900 | грунтовое | - | - |
| 7. | пер. Восточный | 450 | 2025 | асфальтобетон | - | - |
|  |  | 300 | 900 | грунтовое | - | - |
| 8. | пер. Школьный | 500 | 1500 | грунтовое | - | - |
| 9. | пер. Социалистический | 760 | 2280 | грунтовое | - | - |
| 10. | пер. Строительный | 1400 | 4200 | грунтовое | 700 | 2100 |
| 11. | до свалки | 910 | 2730 | грунтовое | - | - |
| 12. | до карьера | 100 | 450 | асфальтобетон | - | - |
| 13. | до карьера | 1400 | 4200 | грунтовое | - | - |
| 14. | до колодцев | 130 | 585 | асфальтобетон | - | - |
| 15. | до колодцев | 20 | 60 | грунтовое | - | - |
| 16. | до кладбища | 400 | 1800 | асфальтобетон | - | - |
| ИТОГО: | 13770 | 47205 |  | 1400 | 4200 |

#### Улично-дорожная сеть хутора Верхневодяной.

Улично-дорожная сеть х.Верхневодяной имеет линейную структуру, её протяженность составляет 1,94 км, из них по данным паспорта сельского поселения 0,6 км улиц имеют твёрдое покрытие. Улицы Запрудная и Ковыльная имеют как асфальтовое, так и грунтовое покрытие.

Через хутор Верхневодяной движение транзитного транспорта не осуществляется.

Ул. Запрудная проходит в северной части хутора. Имеет направление юго-запад-северо-восток. Данная улица обслуживает только зону индивидуальной жилой застройки. В застройке улицы имеются разрывы. Протяженность улицы 0,82 км. Застройка осуществляется только с северной стороны улицы.

Ул. Ковыльная проходит в южной части хутора в направлении юго-восток-северо-запад. Данная улица обслуживает зону индивидуальной жилой застройки, зону коммерческих и торговых объектов и зону объектов здравоохранения и соцобеспечения, представленную фельдшерско-акушерским пунктом. Указанная улица частично не застроена. Протяженность улицы 0,75 км. Ширина улицы в красных линиях составляет 16-30 м.

Табл. 12.3.2.1.

Характеристика улично-дорожной сети хутора Верхневодяной

Курганенского сельского поселения

|  | Наименование улицы | Протяженность, м | Ширина в красных линиях, м | Объекты, которые на улице расположены |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| х. Верхневодяной |
| 1. | ул. Запрудная | 820 | застройка только с северной стороны | - жилая застройка. |
| 2. | ул. Ковыльная | 750 | 16-30 | - жилая застройка; - ФАП; - магазин. |

Табл. 12.3.2.2.

Состояние дорог х.Верхневодяной, находящихся на балансе

Курганенского сельской администрации на 14.08.2007г.

| № п/п | Наименование улицы | Протяженность, м.п. | Площадь м2 | Покрытие | Требуемый ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м.п. | м2 |
| х. Верхневодяной |
| 1. | ул. Запрудная | 100 | 450 | асфальтобетон | - | - |
|  |  | 720 | 2160 | грунтовое | 720 | 2160 |
| 2. | ул. Ковыльная | 250 | 1125 | асфальтобетон | - | - |
|  |  | 500 | 1500 | грунтовое | 500 | 1500 |
| 3. | до кладбища | 120 | 360 | грунтовое | - | - |
| ИТОГО: | 1690 | 5595 |  | 1220 | 3660 |

#### Улично-дорожная сеть хутора Нижнеантоновский.

Улично-дорожная сеть х.Нижнеантоновский имеет линейную структуру и представлена одной улицей. Протяженность улично-дорожной сети составляет 5,22 км, из них по данным паспорта сельского поселения 1,17 км улицы имеет твердое покрытие. Улица Антоновская имеет и асфальтовое и грунтовое покрытие.

Транзит автомобильного транспорта осуществляется по автомобильной дороге регионального значения пос.Орловский – с.Киевка – с.Ремонтное (идентификационный номер Р 61-26 по постановлению Администрации Ростовской области от 27 ноября 2007г. №426), проходящей в южной части населённого пункта. Возможность обходного транзитного движения отсутствует, поэтому транспорт движется по дорогам внутри населенного пункта.

Ул. Антоновская является единственной улицей хутора Нижнеантоновский и проходит через весь населенный пункт в направлении юго-запад-северо-восток. На указанной улице расположены зона индивидуальной жилой застройки, административное здание, дом культуры, столовая, зона коммерческих и торговых объектов и кладбище. Данная улица практически не застроена. Протяженность улицы 5,22 км. Ширина улицы в красных линиях составляет 50-80 м.

Табл. 12.3.3.1.

Характеристика улично-дорожной сети хутора Нижнеантоновский

Курганенского сельского поселения

| № п/п | Наименование улицы | Протяженность, м | Ширина в красных линиях, м | Объекты, которые на улице расположены |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| х. Нижнеантоновский |
| 1. | ул. Антоновская | 5220 | 50-80 | - жилая застройка; - административное здание; - Дом культуры; - столовая; - магазин; - кладбище. |

Табл. 12.3.3.2.

Состояние дорог х.Нижнеантоновский, находящихся на балансе

Курганенского сельской администрации на 14.08.2007г.

| № п/п | Наименование улицы | Протяженность, м.п. | Площадь м2 | Покрытие | Требуемый ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м.п. | м2 |
| х. Нижнеантоновский |
| 1. | ул. Антоновская | 1170 | 5265 | асфальтобетон | - | - |
|  |  | 4050 | 12150 | грунтовое | - | - |
| ИТОГО: | 5220 | 17415 |  | - | - |

#### Улично-дорожная сеть хутора Терновой.

Улично-дорожная сеть х. Терновой имеет линейную структуру, её протяжённость составляет 5,22 км. Все улицы хутора имеют грунтовое покрытие.

Через хутор Терновой движение транзитного транспорта не осуществляется.

Ул. Кооперативная проходит у западной границы населенного пункта и имеет меридиональное направление. Данная улица обслуживает только зону индивидуальной жилой застройки. В застройке улицы имеются значительные разрывы. Протяженность улицы 0,95 км. Застройка располагается только с восточной стороны.

Ул. Школьная проходит вблизи восточной границы населенного пункта. Имеет меридиональное направление. На данной улице располагаются зона индивидуальной жилой застройки, клуб, фельдшерско-акушерский пункт, зона коммерческих и торговых объектов и зона коллективных садов и огородов. В застройке улицы имеются разрывы. Протяженность улицы 2,15 км. Ширина улицы в красных линиях составляет 18-44 м.

Табл. 12.3.4.1.

Характеристика улично-дорожной сети хутора Терновой

Курганенского сельского поселения

| № п/п | Наименование улицы | Протяженность, м | Ширина в красных линиях, м | Объекты, которые на улице расположены |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| х. Терновой |
| 1. | ул. Кооперативная | 950 | застройка только с восточной стороны | - жилая застройка. |
| 2. | ул. Школьная | 2150 | 28-44 | - жилая застройка; - клуб; - ФАП; - магазин; - огороды. |

Табл. 12.3.4.2.

Состояние дорог х.Терновой, находящихся на балансе

Курганенской сельской администрации на 14.08.2007г.

| № п/п | Наименование улицы | Протяженность, м.п. | Площадь м2 | Покрытие | Требуемый ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м.п. | м2 |
| х. Терновой |
| 1. | ул. Школьная | 2150 | 6450 | грунтовое | - | - |
| 2. | ул. Кооперативная | 950 | 2850 | грунтовое | - | - |
| 3. | до кладбища | 990 | 2970 | грунтовое | - | - |
| ИТОГО: | 4090 | 12270 |  | - | - |

### Приоритеты развития транспортного комплекса.

Основными приоритетами развития транспортного комплекса муниципального образования должны стать:

на первую очередь (2015г.):

- расширение основных существующих главных и основных улиц с целью доведения их до проектных поперечных профилей;

- ремонт и реконструкция дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;

- резервирование земельных участков для новых автодорог и транспортных развязок;

- строительство улично-дорожной сети на территории районов нового жилищного строительства;

на расчётный срок (2020г.):

- дальнейшая интеграция в транспортный комплекс Орловского района и Ростовской области;

- упорядочение улично-дорожной сети в отдельных районах поселения, решаемое в комплексе с архитектурно-планировочными мероприятиями;

- проектирование и строительство транспортных развязок в 1 уровне;

- строительство новых главных и основных автодорог;

- строительство тротуаров и пешеходных пространств (скверы, бульвары) для организации системы пешеходного движения в поселении;

на отдалённую перспективу (после 2020г.):

- разработка комплексной транспортной схемы муниципального образования.

Мероприятиями в части развития транспортного комплекса муниципального образования должны стать:

- Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полос отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения (первая очередь);

- Инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения (в том числе гидротехнических сооружений, используемых для движения автомобильного транспорта), определение сроков и объёмов необходимой реконструкции или нового строительства (первая очередь);

- Разработка и принятие муниципальной целевой программы поэтапного строительства и реконструкции улиц в населённых пунктах муниципального образования на основе решений настоящего генерального плана (первая очередь);

- Разработка и осуществление комплекса мероприятий по безопасности дорожного движения, решаемых в комплексе с разработкой документации по планировке территорий (весь период);

- Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённых пунктов, в первую очередь на перекрёстках (расчётный срок);

- Реконструкция, ремонт, устройство твёрдого покрытия на улицах населённых пунктов (весь период);

- Комплексное строительство дорог и тротуаров при освоении новых территорий для жилищного и промышленного строительства (весь период);

- Организация поперечных профилей всех улиц населённых пунктов с водоотводом (весь период);

- Оборудование остановочных площадок и установка павильонов для общественного транспорта (первая очередь);

- Создание инфраструктуры автосервиса (расчётный срок).

### Оптимизация улично-дорожной сети.

В соответствии с определёнными выше приоритетами развития транспортного комплекса сельского поселения проектом генерального плана предусмотрены нижеописанные мероприятия по оптимизации улично-дорожной сети.

Основные расчетные параметры уличной сети в пределах сельского поселения принимаются в соответствии с «Нормативами градостроительного проектирования Ростовской области».

Табл. 12.5.1.

Параметры уличной сети в пределах сельского поселения.

| Категория сельских улиц и дорог | Расчетная скорость движения, км/ч. | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселковая дорога | 60 | 3,5 | 2 | - |
| Главная улица | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| Улица в жилой застройке: |  |  |  |  |
| основная | 40 | 3,0 | 2 | 1,0-1,5 |
| второстепенная (переулок) | 30 | 2,75 | 2 | 1,0 |
| проезд | 20 | 2,75-3,0 | 1 | 0-1,0 |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон | 30 | 4,5 | 1 | - |

В основу построения улично-дорожной сети положена идея увеличения числа связей между существующими и планируемыми районами населённых пунктов и включение улично-дорожной сети поселения в автодорожную систему Орловского района и Ростовской области.

В соответствии с уровнем в иерархии улиц должен быть выполнен поперечный профиль каждой из них.

В проекте генерального плана приведены проектируемые поперечные профили улиц и дорог населённых пунктов. Поперечные профили, приведенные в составе текстовых материалов и схемы развязок, приведённые на основном чертеже, рассматриваются как регламентирующие положения при проведении дальнейших работ по планировке территории, проектированию дорог и могут уточняться. Неизменными должны остаться ширина проезжих частей, типы развязок и основные направления движения. При подготовке комплексной транспортной схемы муниципального образования эти поперечные профили и схемы развязок могут быть откорректированы.

Классификация сельских улиц и дорог отображена в графической части проекта (схема «Развитие транспортной инфраструктуры» материалов по обоснованию). Маркировка поперечных профилей приведена на той же схеме.

При проектировании улиц и дорог в районах нового жилищного строительства необходимо соблюдать проектную ширину улиц в красных линиях, что позволит избежать в дальнейшем реализации дорогостоящих мероприятий по изъятию земельных участков и сноса объектов капитального строительства с целью расширения улиц. Проектируемые улицы должны размещаться таким образом на рельефе, чтобы было выполнено требование соблюдения нормативных уклонов. Необходимо уделять особое внимание проектированию и строительству основных улиц в условиях наличия сложных геоморфологических факторов.

#### Оптимизация улично-дорожной сети хутора Курганный.

Генеральным планом предлагается формирование на территории хутора Курганный системы основных сельских улиц.

Основные улицы формируют планировочный каркас населённого пункта, по ним осуществляются основные связи между различными частями населённого пункта, движение общественного транспорта.

Основными жилыми улицами на расчетный срок станут:

- переулки Театральный и Строительный в направлении юго-запад-северо-восток;

- переулок Социалистический в направлении юго-запад-северо-восток, связывающий между собой улицы Почтовая и Водная;

- переулок Восточный в направлении юго-запад-северо-восток, связывающий между собой улицы Водная и Свободы;

- улицы Почтовая и Водная в направлении юго-восток-северо-запад;

- улица Свободы в направлении юго-восток-северо-запад, связывающая между собой переулки Театральный и Восточный.

Предлагается упорядочение системы жилых улиц и проездов, необходимо выравнивание красных линий, создание систем уличного озеленения и освещения.

Для основных улиц населённого пункта в первоочередном порядке выполняются мероприятия по реконструкции, благоустройству, расширению и т.д.

#### Оптимизация улично-дорожной сети хутора Верхневодяной.

Основными улицами хутора Верхневодяной на расчётный срок приняты улица Запрудная в направлении юго-запад-северо-восток и улица Ковыльная в направлении северо-запад-юго-восток.

Предлагается упорядочение системы жилых улиц и проездов, необходимо выравнивание красных линий, создание систем уличного озеленения и освещения.

Для основных улиц населённого пункта в первоочередном порядке выполняются мероприятия по реконструкции, благоустройству, расширению и т.д.

#### Оптимизация улично-дорожной сети хутора Нижнеантоновский.

Основной улицей хутора Нижнеантоновский на расчётный срок принята единственная улица Антоновская в направлении юго-запад-северо-восток.

Предлагается упорядочение системы жилых улиц и проездов, необходимо выравнивание красных линий, создание систем уличного озеленения и освещения.

Для основных улиц населённого пункта в первоочередном порядке выполняются мероприятия по реконструкции, благоустройству, расширению и т.д.

#### Оптимизация улично-дорожной сети хутора Терновой.

Основной улицей хутора Терновой на расчётный срок принята улица Школьная в меридиональном направлении.

Предлагается упорядочение системы жилых улиц и проездов, необходимо выравнивание красных линий, создание систем уличного озеленения и освещения.

Для основных улиц населённого пункта в первоочередном порядке выполняются мероприятия по реконструкции, благоустройству, расширению и т.д.

### Организация мест стоянки и долговременного хранения транспорта.

Хранение автотранспорта на территории поселения осуществляется, в основном, в пределах участков предприятий и на придомовых участках жителей поселения.

Гаражно-строительных кооперативов в поселении нет.

В дальнейшем необходимо предусматривать организацию мест стоянок автомобилей возле зданий общественного назначения с учётом прогнозируемого увеличения уровня автомобилизации населения.

Предполагается, что ведомственные и грузовые автомобили будут находиться на хранении в коммунально-складской и агропромышленной зоне поселения. Постоянное и временное хранение легковых автомобилей населения предусматривается в границах приусадебных участков.

Мероприятия, выполнение которых необходимо по данному разделу:

    - Обеспечение административными мерами устройства необходимого количества парковочных мест в соответствии с проектной вместимостью зданий общественного назначения на участках, отводимых для их строительства (весь период);

    - Строительство автостоянок около объектов обслуживания (весь период);

    - Организация общественных стоянок в местах наибольшего притяжения (первая очередь – расчётный срок).

### Создание системы пешеходных улиц и велосипедных дорожек. Обеспечение безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями.

Для поддержания экологически чистой среды, при небольших отрезках для корреспонденции, на территории населённых пунктов Генеральным планом предусматривается система велосипедных дорожек и пешеходных улиц.

Генеральным планом поселения предусматривается создание безбарьерной среды для маломобильных групп населения. С этой целью при проектировании общественных зданий должны предъявляться требования по устройству пандусов с нормативными уклонами, усовершенствованных покрытий тротуаров и всех необходимых требований, отнесённых к созданию безбарьерной среды.

Мероприятия по данному разделу:

- Формирование системы улиц с преимущественно пешеходным движением (расчётный срок - перспектива);

- Устройство велодорожек в поперечном профиле магистральных улиц (расчётный срок – перспектива);

- Обеспечение административными мерами выполнения застройщиками требований по созданию безбарьерной среды (весь период).

## Инженерная инфраструктура.

### Водоснабжение.

#### Существующее состояние системы водоснабжения.

Для обеспечения бесперебойного водоснабжения потребителей Курганенского сельского поселения используется подземные поверхностные источники водоснабжения. Для обеспечения бесперебойного водоснабжения потребителей х.Верхневодяной, х.Нижнеантоновский, х.Терновой используется поверхностный водозабор, расположенный в Камышевском СП примерно в 6 км на северо-восток от х.Камышевка в районе балки Терновая. Для обеспечения бесперебойного водоснабжения потребителей х.Курганный используется подземные источники - шахтные колодцы в количестве шести штук. Вода из шахтных колодцев погруженными насосами поднимается на поверхность, в водонапорные башни и за тем в распределительную сеть х.Курганный.

Организация, эксплуатирующая водопроводные сети в Курганенском сельском поселении – ГУРО «УЭГВ». Фактическое водопотребление Курганенского сельского поселения составляет 160 м3/сут.

Общая протяженность водопроводных сетей в населенных пунктах Курганенского сельского поселения составляет 23,2 км, ниже в таблице указаны технические характеристики водопроводных сетей с указанием уровня физического износа, материала трубопроводов и протяженности в разрезе населенных пунктов Курганенского сельского поселения.

Табл. 13.1.1.1.

Протяженность водопроводных сетей в населенных пунктах

Курганенского сельского поселения.

| № п/п | Название улиц, переулков | Протяженность, км | Диаметр труб, мм | Тип труб | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х. Курганный |
| 1 | ул. Свободы | 0,75 | 100 | полиэтилен | 100 |
| 2 | пер. Восточный | 0.65 | 100 | полиэтилен | 100 |
| 3 | ул. Водная | 2,0 |  |  | 100 |
|  |  | 1.04 0.25 0.41 0.3 | 150 80 50 40 | асбест | 100 |
|  |  |  |  | полиэтилен | 100 |
|  |  |  |  | полиэтилен | 100 |
|  |  |  |  | полиэтилен | 100 |
| 4. | пер. Строительный | 0.7 | 100 | асбест | 100 |
| 5 | ул. Молодежная | 0.6 | 150 | асбест | 100 |
| 6 | пер. Театральный | 2.64 |  |  | 100 |
|  |  | 1.3 1,04 0.3 | 150 100 100 | полиэтилен асбест полиэтилен | 100 100 100 |
| 7 | ул. Молочинского | 1.1 |  |  |  |
|  |  | 0.09 1.01 | 100 150 | полиэтилен асбест | 100 |
|  | от ул. Молочинского до ул.Водной | 0.3 | 250 | асбест | 100 |
| 8 | пер. Школьный | 0.5 |  |  | 100 |
|  |  | 0.1 | 100 | асбест | 100 |
|  |  | 0.4 | 150 | асбест | 100 |
| 9 | ул, Мирная | 0.65 | 100 | асбест | 100 |
| 10 | ул. Почтовая | 0.91 | 100 | асбест | 100 |
| 11 | пер. Социалистический | 0.8 | 100 | асбест | 100 |
| х. Верхневодяной |
| 1 | ул. Ковыльная | 1.4 | 100 | асбест | 100 |
| 2 | ул. Запрудная | 1.0 | 100 | асбест | 100 |
| х. Терновой |
| 1 | ул. Кооперативная | 1.94 | 100 | асбест | 100 |
| 2 | ул. Школьная | 3.06 | 100 | асбест | 100 |
| х. Нижнеантоновский |
| 1 | Антоновская | 5.2 | 100 | асбест | 100 |

Водоснабжение потребителей х.Верхневодяной, х.Терновой, х.Нижнеантоновский осуществляется из поверхностного водозабора, расположенного в Камышевском СП примерно в 6 км на северо-восток от х.Камышевка в районе балки Терновая. Водозаборные сооружения размещены вблизи площадки очистных сооружении водопровода, проектная мощность которых составляет 9,6 т.м3/сутки. Пройдя необходимую очистку, вода по групповым водоводам поступает в х.Верхневодяной, х.Терновой, х.Нижнеантоновский, а также в ряд других населенных пунктов. На сегодняшний день протяжённость уличной водопроводной сети в х.Верхневодяной составляет 2,4 км. По материалу водопроводные трубы выполнены из асбестовых труб d=100mm. Износ водопроводных сетей составляет более 90%. Протяжённость уличной водопроводной сети в х.Терновой составляет 4,0 км. По материалу водопроводные трубы выполнены из асбестовых труб d=100mm. Износ водопроводных сетей составляет более 90%. Протяжённость уличной водопроводной сети в х.Нижнеантоновский составляет 5,2 км. По материалу водопроводные трубы выполнены из асбестовых труб d=100mm. Износ водопроводных сетей составляет более 90%.

Водоснабжение х.Курганный осуществляется из шести шахтных колодцев, пять из которых расположены в южной части хутора в районе пересечения ул.Водная и пер.Восточный, и шахтного колодца расположенного в восточной части хутора в районе пересечения ул.Свободы и пер.Восточный. На сегодняшний день протяжённость уличной водопроводной сети составляет 11,6 км. По материалу водопроводные трубы делятся на: асбестовые трубы d=150-100mm – 7,55 км; полиэтиленовые трубы d = 100-40 mm – 4,05 км. Износ водопроводных сетей составляет более 90%.

Общие выводы.

Действующая система водоснабжения находится в чрезвычайно плохом состоянии. За весь период эксплуатации, а это более 25-30 лет, реконструкция водопроводных сетей не проводилась, производился лишь частичный ремонт с заменой небольших участков водоводов при возникновении аварийных ситуаций. В результате этого санитарно-техническое состояние большей части водопроводных сетей неудовлетворительное, трубы изношены и коррозированы, что обуславливает аварии на системах водоснабжения. Физический износ водопроводных сетей Курганенского сельского поселения достигает 90%.

В результате плохого технического состояния водопроводных сетей и запорной арматуры значительная часть от отпущенной воды ежедневно теряется из-за утечек и неучтенных расходов воды в сетях коммунальных водопроводов, поэтому дальнейшая эксплуатация без проведения реконструкционных мероприятий проблематична и неэффективна.

В связи со сложившейся ситуацией в поселении, необходимо в ближайшее время разработать программы по капитальному ремонту сетей водоводов, реконструкции водозаборов, водонапорных сооружений в населенных пунктах Курганенского сельского поселения. Проблема водообеспечения населения требует комплексного подхода, безотлагательных и рассчитанных на долгосрочную перспективу решений на всех уровнях государственной власти.

#### Мероприятия по развитию сети водоснабжения.

##### Определение перспективного водопотребления Курганенского сельского поселения на расчетные периоды.

При расчёте потребности воды на расчетный срок для Курганенского сельского поселения на хозяйственно–бытовые нужды населения принимались нормы в соответствии со СНиП 2.04.02-84* с коэффициентом суточной неравномерности - 1,1, а также с учётом климатических условий.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения.

Расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды рассчитан по формуле 1 СНиП 2.04.02-84*:

| Qсут. m= | Σ q N | , м³/сут. |
| --- | --- | --- |
|  | 1000 |  |

где:

q – удельное водопотребление;

N – расчетное число водопотребителей.

Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды на 1 жителя принято согласно СНиП 2.04.02-84*, в зависимости от благоустройства зданий.

Степень благоустройства жилой застройки принята следующая: к 2030 году – вся застройка оборудуется внутренним водопроводом и централизованной системой канализации.

Среднесуточное удельное водопотребление принимаем по табл.1 п. 2.1 СНиП 2.04.02-84*:

2020 год:

- q=180 л/сут. на человека – для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями;

2030 год:

- q=210 л/сут. на человека – для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями.

Среднесуточное удельное водопотребление на поливку в расчёте на одного жителя принимаем 50 л/сут. (п. 2.3, табл. 3, прим. 1 СНиП 2.04.02-84*).

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и на неучтённые расходы принимаем дополнительно в размере 15% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды поселения (п. 2.1, табл. 1, прим. 4 СНиП 2.04.02-84*).

Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления определен по формуле 2 СНиП 2.04.02-84*:

Qсут. max= Ксут. max Qсут. m, м3/сут,

где:

Ксут. max= 1,1 – коэффициент суточной неравномерности водопотребления, принимается по п. 2.2. СНиП 2.04.02-84*.

Расчетные (средние за год) суточные расходы воды на нужды сельского хозяйства принимаем в размере 10% от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров в поселении принят в соответствии с нормами СНиП 2.04.02-84*.

Расчетная продолжительность пожара принимается 3 часа. На проектный срок принимается один пожар в населенном пункте, при расходе воды на нужды пожаротушения - 10л/сек.

Потребный расход составит           10 х 3 х3600 = 108 м³

1000

Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, устанавливаемых на сетях. Для нужд пожаротушения, возможно, дополнительно использовать открытые водоемы, необходимо при проведении работ по благоустройству территории предусматривать подъезды с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоема.

Расчётные расходы водопотребления населения сведены ниже в таблицу.

Табл. 13.1.2.1.

Расходы воды на 2020г.

| № п.п. | Наименование | Един. изм. | Кол-во | Максимальная норма водопотребления в л/сут К =1,1 | Максимальный суточный расход воды в м³/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | т. чел. | 1,325 | 180 | 262 |
| 2. | Полив улиц, площадей и зеленых насаждений | т. чел. | 1,325 | 50 | 66,3 |
| 3. | Промышленность и иные объекты (вода питьевого качества из водопровода) | м³/сут. | 15% |  | 39,3 |
| 4. | Нужды сельского хозяйства | м³/сут. | 10% |  | 26,2 |
| 5. | Пожаротушения | м³/сут. | 1 |  | 108 |
| 6. | Неучтенные расходы | м³/сут. | 10% |  | 26,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 528,0 |

Максимальный суточный расход на 2020 год составит 528,0 м³/сутки.

Расчётные расходы водопотребления населения за расчетный срок сведены в таблицу.

Табл. 13.1.2.2.

Расходы воды за расчетный срок 2030 г.

| № п.п. | Наименование | Един. изм. | Кол-во | Максимальная норма водопотребления в л/сут К =1,1 | Максимальный суточный расход воды в м³/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | т. чел. | 1,372 | 210 | 317 |
| 2. | Полив улиц, площадей и зеленых насаждений | т. чел. | 1,372 | 50 | 68,6 |
| 3. | Промышленность и иные объекты (вода питьевого качества из водопровода) | м³/сут. | 15% |  | 47,6 |
| 4. | Нужды сельского хозяйства | м³/сут. | 10% |  | 31,7 |
| 5. | Пожаротушения | м³/сут. | 1 |  | 108 |
| 6. | Неучтенные расходы | м³/сут. | 10% |  | 31,7 |
|  | Итого: |  |  |  | 604,6 |

Потребный расход хозяйственно-питьевой воды на перспективу по расчетам приблизительно составит 604,6 м³ в сутки, в том числе на производственные нужды предприятий, где требуется вода питьевого качества и нужды сельского хозяйства. Но, учитывая, что полив зеленых насаждений и улиц поселения осуществляется только в весенне-летний период, и для полива зеленых насаждений, возможно, использовать воду из специальных накопительных резервуаров ливневой канализации, или воду из водоемов, поэтому максимальный суточный расход, возможно, принять в размере 536 м³/сутки.

##### Определение источников водоснабжения Курганенского сельского поселения.

Водоснабжение поселения на перспективу предусматривается из подземных и поверхностных источников, так, в качестве основного источника водоснабжения х.Верхневодяной, х.Нижнеантоновский, х.Терновой для хозяйственно-питьевых, промышленных и сельскохозяйственных нужд принимается поверхностный водозабор в комплексе с водоочистными сооружениями, расположенный в Камышевском сельском поселении, от которого вода, пройдя необходимую очистку, по групповому водоводу поступает в вышеуказанные населенные пункты, а в качестве основного источника водоснабжения х.Курганный для хозяйственно-питьевых, промышленных и сельскохозяйственных нужд принимаются подземные источники водоснабжения – шахтные колодцы, которые используются в настоящее время.

На первую очередь необходимо рассмотреть возможность строительства дополнительных (резервных источников водоснабжения) водозаборов в населенных пунктах поселения, для этого необходимо продолжить гидрогеологические изыскания и оценку запасов подземных пресных вод на территории Курганенского сельского поселения, с целью определения месторасположения водоносных горизонтов соответствующих требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01, с дальнейшим строительством водозаборов в комплексе с водоочистными сооружениями и обустройством охранных зон источников питьевого водоснабжения.

##### Зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Градостроительные методы охраны вод хозяйственно-питьевого назначения включают организацию зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов. Основной целью создания и обеспечения режима в СЗО является санитарная охрана от загрязнений источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», территория ЗСО подразделяется на три пояса. Первый пояс (строгого режима) предназначен для защиты места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. На территории первого пояса расположен водозабор, площадки всех водопроводных сооружений и водопроводящий канал. Второй и третий пояса (пояса ограничений) ЗСО — это территории, предназначенные для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Границы поясов ЗСО установлены СанПиНом.

##### Мероприятия по развитию системы водоснабжения.

Обеспечение качественного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения Курганенского сельского поселения является приоритетной задачей по причине прямой зависимости от него здоровья и продолжительности жизни населения.

Водоснабжение поселения намечается осуществлять с учётом существующей схемы водоснабжения. Проектом предполагается 100% обеспечение жителей поселения качественной питьевой водой в расчетный срок.

Как видно из расчета, перспективное водопотребление значительно превысит фактическое потребление, следовательно, необходимо принять срочные меры в части реконструкции и модернизации систем водоснабжения Курганенского сельского поселения.

Приоритетными направлениями в части модернизации системы водоснабжения Курганенского сельского поселения должны стать:

- Строительство водопроводных сетей в населенных пунктах поселения;

- Реконструкция водопроводных сетей в населенных пунктах поселения;

- строительство водоочистных сооружений в населенных пунктах поселения;

- обеспечение централизованной системой водоснабжения существующих районов жилой застройки;

- обеспечение централизованной системой водоснабжения районов новой жилой застройки поселения.

Физический износ существующих водопроводных сетей достигает 90-95%, в результате чего часть отпущенной воды теряется из-за утечек в процессе транспортировки ее к потребителям. Поэтому для снижения аварийности, потерь и для обеспечения равномерной устойчивой подачи воды потребителям необходимо заменить около 22,11 км аварийных водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы расчетного диаметра в Курганенском сельском поселении.

Для регулирования гидравлического давления по зонам и стабилизации свободного напора в той или иной зоне необходимо предусмотреть установку регуляторов давления и обратных клапанов.

В целях экономии водных ресурсов рекомендуется организация оборотного водоснабжения и повторного использования воды на предприятиях всех отраслей промышленности. Для промводоснабжения допускается использование воды питьевого качества только предприятиями с технологией, требующей воду питьевую или предприятиями с небольшим водопотреблением.

Для обеспечения существующей, проектируемой и перспективной застройки централизованным водоснабжением проектом генерального плана предлагается выполнить строительство водопроводных сетей расчетного диаметра в х.Курганный по улицам: Водная, пер.Школьный, пер.Социалистический, пер.Строительный общей протяженность 1,4 км.

Проектом предлагается произвести реконструкцию водонапорной башни инженера «Рожновского» объемом 15 м3 в х.Нижнеантоновский и произвести реконструкцию водонапорной башни инженера «Рожновского» объемом 15 м3 в х.Верхневодяной.

Учитывая сложившуюся схему водоснабжения Курганенского сельского поселения, рельеф, схему размещения нового строительства, изменение количества потребителей воды, для обеспечения надёжного водоснабжения настоящими мероприятиями предлагается:

- Проведение гидрогеологических изысканий и оценка запасов подземных пресных вод на территории Курганенского сельского поселения, с целью определения месторасположения водоносных горизонтов соответствующих требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01 (первая очередь);

- Подготовка и принятие муниципальной программы поэтапной реконструкции и замены сетей водоснабжения Курганенского сельского поселения (первая очередь);

- Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию существующих водопроводных сетей и сооружений и строительство новых (первая очередь);

- Реконструкция ветхих сетей водоснабжения протяженностью 10,51 км на полиэтиленовые трубы расчетного диаметра на территории существующей застройки в х.Курганный (первая очередь);

- Реконструкция ветхих сетей водоснабжения протяженностью 2,4 км на полиэтиленовые трубы расчетного диаметра на территории существующей застройки в х.Верхневодяной (первая очередь);

- Реконструкция ветхих сетей водоснабжения протяженностью 4,0 км на полиэтиленовые трубы расчетного диаметра на территории существующей застройки в х.Терновой (первая очередь);

- Реконструкция ветхих сетей водоснабжения протяженностью 5,2 км на полиэтиленовые трубы расчетного диаметра на территории существующей застройки в х.Нижнеантоновский (первая очередь);

- Строительство уличных водопроводных сетей по территории существующей, проектируемой и перспективной застройки в х.Курганный по улицам: Водная, пер.Школьный, пер.Социалистический, пер.Строительный общей протяженность 1,4 км. (расчетный срок);

- Строительство водонапорной башни инженера «Рожновского» объемом 25 м3 в х.Нижнеантоновский (расчетный срок);

- Строительство водонапорной башни инженера «Рожновского» объемом 25 м3 в х.Верхневодяной (расчетный срок);

- Установка водоочистных сооружений на водозаборах (расчетный срок);

- Оборудование охранных зон источников питьевого водоснабжения (расчетный срок);

- Устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов (расчетный срок);

- Установка по протяжённости магистральных водоводов в зонах регуляторов давления, узлов учёта, запорной арматуры и обратных клапанов (расчетный срок);

- Установка приборов учёта на каждом вводе для систематизированного контроля потребления воды (расчетный срок);

- Внедрение прогрессивных технологий и оборудования (весь период).

- Корректировка проектируемой схемы расположения водопроводных сетей специализированной организацией (расчетный срок).

Реализация мероприятий позволит обеспечить централизованным водоснабжением население Курганенского сельского поселения, улучшить качество питьевой воды, снизить опасность возникновения и распространения заболеваний, вызываемых некачественной питьевой водой, обеспечит надежность систем водоснабжения, будет способствовать снижению потерь водных ресурсов, а также увеличит объем оказываемых населению коммунальных услуг, создать комфортные условия в сфере жилищно-коммунальных услуг населению.

### Водоотведение.

#### Современное состояние системы водоотведения.

На сегодняшний день система централизованного водоотведения и последующая очистка в Курганенском сельском поселении отсутствует. Из-за отсутствия централизованной канализационной системы стоки накапливаются в выгребах, расположенные, как правило, на приусадебных участках, с последующим вывозом ассенизационными машинами. Использование населением выгребных ям, которые в большинстве случаев не оборудованы соответствующим образом, приводит к тому, что часть сточных вод дренируя попадает в почву и далее в близ лежащие водоемы и реки, в результате чего повышается уровень грунтовых вод, ухудшается экологическая обстановка поселения, а также повышается риск возникновения и распространения заболеваний, вызываемых выбросами неочищенных хозяйственно-фекальных сточных вод.

#### Мероприятия по развитию системы водоотведения.

Приоритетными направлениями в части развития системы водоотведения Курганенского сельского поселения должны стать:

- разработка проектно-сметной документации на строительство локальных канализационных очистных сооружений;

- разработка проектно-сметной документации на строительство канализационных сетей;

- строительство локальных канализационных очистных сооружений;

- строительство канализационных коллекторов.

Проектом генерального плана предполагается строительство локальных очистных сооружений канализации и системы централизованного водоотведения на расчетный срок в х.Курганный. В х.Верхневодяной, х.Нижнеантоновский, х.Терновой необходимо предусмотреть устройство водонепроницаемых выгребов у жителей поселения, с исключением возможности дренирования сточных вод в почву, с дальнейшим вывозом канализационных стоков ассенизационными машинами на ЛОСК х.Курганный.

Система канализации проектируется полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовые и поверхностные стоки отводятся по отдельным независимым системам к собственным очистным сооружениям.

Канализационные стоки планируется отводить на канализационные очистные сооружения, мощность которых определяется согласно расчетным данным. На ЛКОС стоки подвергаются очистке, после чего по водосбросному коллектору сбрасываются в балку Водяная.

В х.Курганный канализационные очистные сооружения с площадками для временного хранения образуемого осадка в процессе очистки сточных вод предлагается расположить севернее северо-западной окраины хутора. Для обеспечения существующей и проектируемой застройки централизованной системой водоотведения проектом на расчетный срок предлагается выполнить строительство около 9,2 км канализационных сетей расчетного диаметра по улицам: Почтовая, Молодежная, Молочинского, Водная, Мирная, Свободы, пер.Восточный, пер.Театральный, пер.Школьный, пер.Социалистический, пер.Строительный.

Основными объектами канализования на расчетный срок должны стать объекты социальной инфраструктуры, общественные здания и жилые кварталы х.Курганный.

В соответствии с принятыми нормами водопотребления определяется количество отводимых хозяйственно-бытовых сточных вод. Ниже приводится таблица расходов стоков на расчетный срок при 100%-м охвате централизованной канализацией существующей застройки х.Курганный к 2020 г.

Табл. 13.2.2.1.

Расчетные стоки на 2020 г.

| № п.п. | Наименование | Максимальная норма водоотведения в л/сут. К =1,1 | Максимальный суточный расход стоков в м³/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | 180 | 165 |
| 2. | Промышленность и иные объекты | 10% от расходов ИЖС | 16,5 |
| 3. | Водоотведение иных объектов | 10% от расходов ИЖС | 16,5 |
| 4. | Неучтенные расходы | 10% от всех расходов | 19,8 |
|  | Итого |  | 217,8 |

Общий объем канализационных стоков х.Курганный, отводимых по централизованной системе водоотведения, к 2020 году составит 217,8 м3 в сутки.

К 2030 году предполагается 100%-й охват х.Курганный централизованной канализацией как существующей застройки, так и перспективной. Ниже приводится таблица расходов сточных вод при 100%-ой обеспеченности поселения системой централизованной канализации к 2030 г с учетом увеличения численности населения.

Табл. 13.2.2.2.

Расчетные стоки на 2030 г.

| № п.п. | Наименование | Максимальная норма водоотведения в л/сут. К =1,1 | Максимальный суточный расход стоков в м³/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | 210 | 203 |
| 2. | Промышленность и иные объекты | 10% от расходов ИЖС | 20,3 |
| 3. | Водоотведение иных объектов | 10% от расходов ИЖС | 20,3 |
| 4. | Неучтенные расходы | 10% от всех расходов | 24,4 |
|  | Итого |  | 268 |

Общий объем канализационных стоков х.Курганный отводимых по централизованной системе водоотведения, к 2030 году составит 268 м3 в сутки.

В остальных населенных пунктах поселения также предполагается использование локальных систем очистки канализационных стоков, к строительству которых необходимо приступать только после экономического обоснования данных работ. В случае экономического обоснования вышеуказанных работ проектом генерального плана предлагается строительство локальных канализационных очистных сооружения с площадками для временного хранения образуемого осадка в процессе очистки канализационных стоков севернее северо-западной окраины х.Верхневодяной для обеспечения населения централизованной канализационной системой. Сброс очищенных вод предусмотреть в балку Водяная. Для х.Нижнеантоновский проектом генерального плана предлагается строительство локальных канализационных очистных сооружения с площадками для временного хранения образуемого осадка в процессе очистки канализационных стоков южнее южной окраины населенного пункта для обеспечения населения централизованной канализационной системой. Сброс очищенных вод предусмотреть в балку Антоновская. Для х.Терновой проектом генерального плана предлагается строительство локальных канализационных очистных сооружения с площадками для временного хранения образуемого осадка в процессе очистки канализационных стоков в южнее южной окраины населенного пункта для обеспечения населения централизованной канализационной системой. Сброс очищенных вод предусмотреть в балку Водяная.

В случае невыполнения вышеуказанных мероприятий необходимо предусмотреть устройство водонепроницаемых выгребов у жителей поселения, с исключением возможности дренирования сточных вод в почву, с дальнейшим вывозом канализационных стоков ассенизационными машинами на ЛОСК х.Курганный.

Количество отводимых хозяйственно-бытовых сточных вод с территорий таких населенных пунктов Курганенского сельского поселения как: х.Верхневодяной, х.Нижнеантоновский, х.Терновой определяется аналогично вышеуказанным расчетам. Ниже приводится таблица расходов стоков на расчетный срок при 100%-ом охвате централизованной канализацией существующей и проектируемой застройки.

Табл. 13.2.2.3.

Расчетные стоки на 2030 г.

| № п.п. | Наименование | Максимальный суточный расход стоков в м³/сут. |
| --- | --- | --- |
| 1. | х.Верхневодяной | 25 |
| 2. | х.Нижнеантоновский | 64 |
| 3. | х.Терновой | 40 |
|  | Итого: | 129 |

Общий объем канализационных стоков х.Верхневодяной, х.Нижнеантоновский, х.Терновой вывозимых на локальные канализационные очистные сооружения х.Курганный ассенизационными машинами к 2020 году составит 129 м3 в сутки.

Локальная система канализации - это канализационная система с глубокой биологической очисткой сточных вод. Процесс переработки канализационных сливов происходит при помощи мельчайших микроорганизмов, абсолютно безопасных для окружающей среды и человека. Степень очистки канализационных стоков достигает 98%.

В качестве очистных сооружений предлагается использовать установки биологической очистки сточных вод типа ЭКО-Р. Комплексы очистных сооружений типа ЭКО-Р (КОС ЭКО-Р) производства компании ООО «ЭКОЛАЙН» предназначены для очистки хозяйственно-бытовых и приравненных к ним по составу производственных сточных вод и рассчитаны на производительность от 40 до 1000 кубических метров стоков в сутки.

Стандартная комплектация установок ЭКО-Р включает в себя следующий состав оборудования:

- Приемная камера с решеткой.

- Песколовка (в сооружениях производительностью выше 100м3/сут).

- Распределительная камера (в сооружениях с количеством блоков биологической очистки более 2-х).

- Блок биологической очистки (в комплекте с компрессорным оборудованием и системой аэрации).

- Блок глубокой доочистки.

Установки ЭКО-Р применяются для организации очистки сточных вод от малых населенных пунктов, коттеджных поселков, баз отдыха, детских лагерей, промышленных предприятий и прочих объектов, где существует возможность объединения пользователей посредством канализационных сетей и дальнейшего отведения стоков на очистные сооружения.

Установки ЭКО-Р изготавливаются в соответствии с ТУ 4859–001–48117609–06 на основе емкостей из стеклопластика, являющихся основой строительной конструкцией, принимающей на себя всю нагрузку от грунта, грунтовых вод, снега и т.д. Срок службы стеклопластиковых изделий – не менее 50 лет.

В КОС ЭКО-Р сточные воды проходят несколько ступеней очистки:

- механическую (на сорозадерживающих решетках, песколовках и в первичных отстойниках);

- полную биологическую очистку (в двухступенчатых аэротенках с продленной аэрацией и вторичных отстойниках);

- доочистку (на самопромывных песчаных фильтрах конструкции ЭКОЛАЙН);

- обеззараживание ультрафиолетом.

Эффективность очистки стоков в УБОСВ типа ЭКО-Б и ЭКО-Р в сочетании с обеззараживанием на станциях УФО (в случае сброса очищенных стоков в водоемы рыбохозяйственного и питьевого водоснабжения, водоемы рекреационного водопользования, а также водоемы в черте населенных мест при постоянном контроле их соответствия санитарно-эпидемиологической безопасности эксплуатирующими организациями), при параметрах входящих стоков по БПК5 не более 375 мг/литр, по взвешенным веществам не более 325 мг/литр (что удовлетворяет требованиям ГОСТ 22298-82 п.10) в соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 42-128-4690-88 и ГН 2.1.5.1315-03.

Эти данные подтверждены санитарно-эпидемиологическим заключением Роспотребнадзора и сертификатом Госстандарта России.

При выборе места для площадки очистных сооружений необходимо учитывать следующие требования:

- площадка должна быть расположена ниже поселка и с подветренной стороны господствующих ветров теплого периода года по отношению к жилой зоне;

- поступление сточных вод на сооружения следует обеспечить по возможности самотеком;

- территория площадки не должна быть подвержена затоплению и береговому размыву под воздействием поверхностных вод.

Решение по утилизации осадочного ила в локальных системах канализации предусматривает его использование в качестве органического удобрения в сельском хозяйстве.

Локальные системы канализации имеют ряд преимуществ по сравнению с выгребными ямами:

- высокая степень очистки сточных вод - 98%;

- безопасность для окружающей среды;

- отсутствие запахов, бесшумность, не требуется вызов ассенизационной машины;

- компактность;

- возможность использовать органические осадки из системы в качестве удобрения;

- срок службы 50 лет и больше.

Целью мероприятий по использованию локальной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

В хозяйственно-бытовую канализацию, помимо стоков от жилой застройки частично будут сбрасываться и производственные. Все загрязненные промышленные стоки предусматривается предварительно обрабатывать на автономных очистных сооружениях, предусматривающих нефтеуловители, пескоуловители или жироуловители, выбор которых зависит от вида производства.

Нефтеуловитель типа ЭКО-Н производства ООО ЭКОЛАЙН» эффективно устраняет нефтепродукты из сточных вод. Степень очистки по нефтепродуктам – до 0,3 мг/л, а по взвешенным веществам – до 12 мг/л. Рекомендуется к применению на бензозаправках, автосервисах, промышленных предприятиях.

Жироуловители предназначены для устранения жира из сточных вод общественных и производственных помещений и может использоваться в ресторанах, кафе, столовых, в которых сточные воды загрязнены большим количеством жира.

После местной очистки производственные стоки принимаются в общую систему бытовой канализации. Жидкие отходы сельскохозяйственных ферм приему в систему канализации не подлежат.

Организация совместной биологической очистки бытовых и промышленных стоков является наиболее прогрессивным способом обезвреживания сточных вод, целесообразным с технической, экономической и санитарной точек зрения.

Очищенные воды в весенне-летний период предлагается использовать на полив зеленых насаждений как существующих, так планируемых к посадке в расчетный срок.

Необходимо приступить к строительству коллекторов и разводящей сети с применением запорной арматуры и полиэтиленовых труб (ПНД) с гарантированным сроком эксплуатации 50 лет.

Основные решения по обеспечению всех объектов поселения системой централизованного водоотведения предусматривают повышение уровня их благоустройства и охрану окружающей среды от сброса неочищенных сточных вод.

При разработке генерального плана Курганенского сельского поселения в целях обеспечения населения объектами водоотведения предлагается выполнить следующие мероприятия:

  - Разработка проектно-сметной документации на строительство локальных канализационных очистных сооружений в х.Курганный (первая очередь);

  - Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационной сети в х.Курганный (первая очередь);

  - Строительство локальных канализационных очистных сооружений в х.Курганный южнее юго-западной окраины населенного пункта (расчетный срок);

  - Строительство канализационного коллектора по территории существующей и проектируемой застройки в х.Курганный общей протяженностью 9,2 км расчетного диаметра по улицам: Почтовая, Молодежная, Молочинского, Водная, Мирная, Свободы, пер.Восточный, пер.Театральный, пер.Школьный, пер.Социалистический, пер.Строительный (расчетный срок);

  - Подключение жилых домов к централизованной системе водоотведения в х.Курганный (расчетный срок);

  - Доведение уровня нормативно очищенных сточных вод до 100% от общего объема канализационных стоков населенных пунктов Курганенского сельского поселения (расчетный срок - перспектива).

В рамках реализации мероприятий запланировано улучшение экологической ситуации в Курганенском сельском поселении, снижение опасности возникновения и распространения заболеваний, вызываемых выбросами неочищенных сточных вод, обеспечение надежности систем водоотведения, создание комфортных условий в сфере жилищно-коммунальных услуг населению.

### Газоснабжение.

#### Существующее положение.

В Курганенском сельском поселении система централизованного газоснабжения отсутствует. В результате чего жители поселения используют для приготовления пищи электрические и газовые плиты, источником газоснабжения которых является баллонный газ.

На сегодняшний день разработана принципиальная схема газоснабжения Орловского района в том числе: х.Курганный, х.Верхневодяной, х.Нижнеантоновский, х.Терновой Курганенского сельского поселения, но из-за отсутствия финансирования дальнейшая разработка проекта газификации вышеуказанных населенных пунктов и последующее строительство газопроводов не ведется.

#### Мероприятия по развитию системы газоснабжения.

##### Определение перспективного потребления газа.

При проектировании системы централизованного газоснабжения Курганенского сельского поселения потребность в газе определяется по укрупненным показателям.

Отопление зданий проектируемой застройки предусматривается от индивидуальных источников тепла. Отопление и горячее водоснабжение больниц, школ, детских садов - от котельных. Основная часть населения обеспечивается горячим водоснабжением за счет газовых водонагревателей.

Расход газа на проектный срок рассчитан из условий полной газификации существующей и проектируемой застройки следующих населенных пунктов поселения: х.Курганный, х.Верхневодяной, х.Нижнеантоновский, х.Терновой. Природный газ предусмотрено использовать по следующим направлениям:

- на приготовление пищи и горячей воды для хозяйственных нужд и санитарно-гигиенических нужд населения;

- на лечебные процедуры, лабораторные нужды, стирку белья в учреждениях здравоохранения и коммунально-бытовых предприятий;

- на отопление общественного фонда через отопительные котельные.

При составлении проектов генеральных планов поселений допускается принимать укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел:

- при наличии централизованного горячего водоснабжения — 120;

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей — 300;

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения — 180 (220 в сельской местности).

Расход газа на жилищно-коммунальные нужды при 100% охвате газоснабжением существующих и новых застраиваемых территорий принят из расхода в среднем 300 м3 на человека в год и составит 0,398 млн. м3.

Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания непроизводственного характера и т.п. можно принимать в размере до 5 % суммарного расхода газа на жилые дома (СП 42-101-2003):

V = 0,398 * 0,05 = 0,0199 млн. м3.

Доля потребления газа промышленными предприятиями составляет 15% от общего объема газопотребления на жилищно-коммунальные нужды (расход газа по промышленности подлежит корректировке).

V = 0,398 * 0,15 = 0,0597 млн. м3.

Суммарный расход газа составит:

V = 398000 + 19900 + 59700 = 477600 м3 = 0,4776 млн. м3.

Общий объем газопотребления Курганенского сельского поселения к расчетному периоду предположительно должен достичь 0,4776 млн. м куб. в год.

Для планируемого увеличения объема использования газа, по обобщенным расчетам, необходимо построить около 29,8 км газопроводов высокого давления, 2,45 км газопроводов среднего давления, 17,5 км газопроводов низкого давления, предусмотрев строительство одного ГРП и трех ГРПШ в х.Курганный, одного ГРП и одного ГРПШ в х.Нижнеантоновский, одного ГРП в х.Верхневодяной, одного ГРП в х.Терновой. Выбор количества ГРП, ШРП, питающих сеть низкого давления, необходимо производить на основе технико-экономических расчетов, исходя из принципа минимальных капиталовложений и эксплуатационных расходов.

Количество ГРП, а также их фактические нагрузки и местоположения уточняют по условиям планировки населённого пункта и расположения отдельных кварталов. Каждый ГРП должен размещаться как можно ближе к центру нагрузки газоснабжаемой территории. Как правило, данный центр не совпадает с геометрическим центром обслуживаемой ГРП территории. Это связано с различным потреблением газа отдельными зонами, входящими в радиус действия ГРП. Необходимо стремиться размещать ГРП ближе к зонам повышенной нагрузки.

Подбор оборудования ГРП выполняется на основании данных о давлении газа в точке подключения ГРП и требуемом давлении на выходе, требуемой пропускной способности ГРП с учетом развития системы газоснабжения, условий работы газораспределительной системы. При выборе оборудования следует учесть, что нормальная работа регулятора обеспечивается при условии, когда его максимальная пропускная способность не более 80%, а минимальная не менее 10% от расчетной пропускной способности при заданных входном и выходном давлениях.

Как правило, наиболее выгодным решением является применение шкафных и блочных газорегуляторных пунктов и устройств заводского изготовления, что сокращает затраты на строительно-монтажные работы.

Подбор шкафных и блочных ГРП и ГРУ выполняется на основании тех же данных, что и оборудования по техническим характеристикам или паспортным данным.

Системы газоснабжения представляют собой сложный комплекс сооружений. На выбор системы газоснабжения населённого пункта оказывает влияние много факторов, прежде всего: размер газифицируемой территории, особенности ее планировки, плотность населения, число и характер потребителей газа, наличие естественных и искусственных препятствий для прокладки газопроводов (рек, дамб, оврагов, железнодорожных путей, подземных сооружений и т. п.).

С учетом существующей и перспективной застройки Курганенского сельского поселения предусмотрена трехступенчатая система газоснабжения.

Размещение наружных газопроводов по отношению к зданиям, сооружениям и параллельным соседним инженерным сетям следует производить в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01, а на территории промышленных предприятий — СНиП II-89 .Высоту прокладки надземных газопроводов следует принимать в соответствии с требованиями СНиП II-89.

Выбор месторасположения ШГРП следует принимать в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002:

- ШГРП размещают на отдельно стоящих опорах или на наружных стенах зданий, для газоснабжения которых они предназначены.

- Расстояния для ШГРП с давлением газа на вводе до 0,3 МПа включительно расстояния до зданий и сооружений не нормируются.

- ШГРП с входным давлением газа до 0,3 МПа устанавливают:

  - на наружных стенах жилых, общественных, административных и бытовых зданий независимо от степени огнестойкости и класса пожарной опасности при расходе газа до 50 м3/ч;

  - на наружных стенах жилых, общественных, административных и бытовых зданий не ниже III степени огнестойкости и не ниже класса С1 при расходе газа до 400 м3/ч.

- ШГРП с входным давлением газа до 0,6 МПа устанавливают на наружных стенах производственных зданий, котельных, общественных и бытовых зданий производственного назначения, а также на наружных стенах действующих ГРП не ниже III степени огнестойкости и не ниже класса СО.

- ШГРП с входным давлением газа свыше 0,6 до 1,2 МПа на наружных стенах зданий устанавливать не разрешается.

- При установке ШГРП с давлением газа на вводе до 0,3 МПа на наружных стенах зданий расстояние от стенки ШГРП до окон, дверей и других проемов должно быть не менее 1 м, а при давлении газа на вводе свыше 0,3 до 0,6 МПа — не менее 3 м.

- Разрешается размещение ШГРП на покрытиях с негорючим утеплителем газифицируемых производственных зданий I, II степеней огнестойкости, класса СО, со стороны выхода на кровлю на расстоянии не менее 5 м от выхода.

##### Предложения по повышению безопасности.

В целях повышения безопасности необходимо своевременно проводить диагностику газопроводов и оборудования ГРП, ГРПШ, отключающих устройств и другие мероприятия, обеспечивающие надежную и безопасную работу всей системе газоснабжения.

Диагностирование проводится по истечении срока службы в целях определения технического состояния газопроводов и установления ресурса его дальнейшей эксплуатации. Досрочное диагностирование газопроводов назначается в случаях аварий, вызванных коррозионными разрушениями стальных газопроводов, а также разрывом сварных стыков. Осмотр технического состояния и текущий ремонт ГРП с пропускной способностью регулятора свыше 50 м3/ч должен проводиться по графикам в сроки, обеспечивающие безопасность и надежность эксплуатации. Техническое обслуживание проводится не реже одного раза в 6 месяцев. Текущий ремонт проводится не реже одного раза в 12 месяцев. Капитальный ремонт проводится при замене оборудования, ремонте отдельных элементов.

##### Мероприятия по развитию системы газоснабжения.

Основной приоритет в развитии газоснабжения Курганенского сельского поселения необходимо направить на обеспечение централизованным газоснабжением населенных пунктов поселения.

Для обеспечения централизованным газоснабжением населения х.Нижнеантоновский, проектом предлагается строительство газопровода высокого давления до данного населенного пункта протяженностью 7,1 км от проектируемого газопровода высокого давления идущего от ГРС п.Орловский Орловского сельского поселения до х.Камышевка. В х.Нижнеантоновский предполагается установить ГРП в южной части населенного пункта по ул. Антоновская, ГРПШ в центральной части населенного пункта по ул. Антоновская для снижения давления газа с высокого до низкого и произвести строительство газопроводов среднего давления общей протяженностью 1,15 км и низкого давления общей протяженностью 5,3 км.

Для обеспечения централизованным газоснабжением населения х.Курганный, проектом предлагается строительство газопровода высокого давления до данного населенного пункта протяженностью 10,8 км от проектируемого газопровода высокого давления идущего до ГРП х.Нижнеантоновский. В х.Курганный предполагается установить ГРП в северо-западной части населенного пункта в районе пересечения ул.Почтовая и пер.Социалистический, ГРПШ в северной части населенного пункта по пер.Строительный, ГРПШ в южной части населенного пункта в районе пересечения пер.Восточный и пер.Театральный, ГРПШ в южной части населенного пункта по ул.Водная для снижения давления газа с высокого до низкого и произвести строительство газопроводов среднего давления общей протяженностью 1,3 км и низкого давления общей протяженностью 7,45 км.

Для обеспечения централизованным газоснабжением населения х.Терновой, проектом предлагается строительство газопровода высокого давления до данного населенного пункта протяженностью 5,4 км от проектируемого газопровода высокого давления идущего до ГРП х.Курганный. В х.Терновой предполагается установить ГРП в южной части населенного пункта по ул.Школьная, для снижения давления газа с высокого до низкого и произвести строительство газопроводов низкого давления общей протяженностью 2,95 км.

Для обеспечения централизованным газоснабжением населения х.Верхневодяной, проектом предлагается строительство газопровода высокого давления до данного населенного пункта протяженностью 6,5 км от проектируемого газопровода высокого давления идущего до ГРП х.Терновой. В х.Верхневодяной предполагается установить ГРП в южной части населенного пункта по ул.Ковыльная для снижения давления газа с высокого до низкого и произвести строительство газопроводов низкого давления общей протяженностью 1,8 км.

Для улучшения работы газораспределительной сети и повышения надежности снабжения потребителей схемой строительства системы газоснабжения на проектный срок предусматриваются следующие мероприятия:

- Проверка расчетом на пропускную способность существующих газораспределительных сетей с учетом их дальнейшего использования и развития (первая очередь);

- Прокладка сетей высокого давления по территории Курганенского сельского поселения общей протяженностью 7,1 км для возможности подключения к централизованной системе газоснабжения х.Нижнеантоновский (расчетный срок);

- Прокладка сетей среднего давления по территории существующей застройки в х.Нижнеантоновский общей протяженностью 1,15 км (расчетный срок);

- Прокладка сетей низкого давления по территории существующей и проектируемой застройки в х.Нижнеантоновский общей протяженностью 5,3 км (расчетный срок);

- Установка газорегуляторного пункта (ГРП) на территории существующей застройки х.Нижнеантоновский в южной части населенного пункта по ул. Антоновская (расчетный срок);

- Установка газорегуляторного пункта (ГРПШ) на территории существующей застройки х.Нижнеантоновский в центральной части населенного пункта по ул. Антоновская (расчетный срок);

- Прокладка сетей высокого давления по территории Курганенского сельского поселения общей протяженностью 10,8 км для возможности подключения к централизованной системе газоснабжения х.Курганный (расчетный срок);

- Прокладка сетей среднего давления по территории существующей застройки в х.Курганный общей протяженностью 1,3 км (расчетный срок);

- Прокладка сетей низкого давления по территории существующей и проектируемой застройки в х.Курганный общей протяженностью 7,45 км (расчетный срок);

- Установка газорегуляторного пункта (ГРП) на территории существующей застройки х.Курганный в северо-западной части населенного пункта в районе пересечения ул.Почтовая и пер.Социалистический (расчетный срок);

- Установка газорегуляторного пункта (ГРПШ) на территории существующей застройки х.Курганный в северной части населенного пункта по пер.Строительный (расчетный срок);

- Установка газорегуляторного пункта (ГРПШ) на территории существующей застройки х.Курганный в южной части населенного пункта в районе пересечения пер.Восточный и пер.Театральный (расчетный срок);

- Установка газорегуляторного пункта (ГРПШ) на территории существующей застройки х.Курганный в южной части населенного пункта по ул.Водная (расчетный срок);

- Прокладка сетей высокого давления по территории Курганенского сельского поселения общей протяженностью 5,4 км для возможности подключения к централизованной системе газоснабжения х.Терновой (расчетный срок);

- Прокладка сетей низкого давления по территории существующей застройки в х.Терновой общей протяженностью 2,95 км (расчетный срок);

- Установка газорегуляторного пункта (ГРП) на территории существующей застройки х.Терновой в южной части населенного пункта по ул.Школьная (расчетный срок);

- Прокладка сетей высокого давления по территории Курганенского сельского поселения общей протяженностью 6,5 км для возможности подключения к централизованной системе газоснабжения х.Верхневодяной (расчетный срок);

- Прокладка сетей низкого давления по территории существующей застройки в х.Верхневодяной общей протяженностью 1,8 км (расчетный срок);

- Установка газорегуляторного пункта (ГРП) на территории существующей застройки х.Верхневодяной в южной части населенного пункта по ул.Ковыльная (расчетный срок);

- Подготовка и корректировка проекта схемы газоснабжения Курганенского сельского поселения на проектный срок специализированной организацией (расчётный срок, перспектива).

Предварительное расположение ГРП (ГРПШ) указано в графической части проекта на схемах газоснабжения в масштабе 1: 5000, с учетом требований СНиП 42-01-2002.

### Теплоснабжение.

#### Существующее положение.

В настоящее время источником теплоснабжения индивидуальной жилой застройки Курганенского сельского поселения является автономное печное отопление. Отопление социальных объектов (СОШ, детский сад, ФАП, СДК) и административных объектов осуществляется от маломощных угольных котельных.

#### Мероприятия по развитию системы теплоснабжения.

Проектом генерального плана, в случае газификации населенных пунктов поселения, в части теплоснабжения рекомендуется применение автономных систем теплоснабжения объектов индивидуальной жилой застройки, социальной сферы и объектов промышленности.

Для обеспечения теплоснабжением социальных объектов предлагается использование современных тепло-энергоэффективных автоматизированных блочных мини-котельных, для жилого фонда поселения предлагаются - автономные системы отопления (поквартирные теплогенераторы, водогрейные котлы).

Основные направления развития теплоснабжения:

- Применение высокоэффективных теплоизоляционных материалов энергосберегающих технологий и современных приборов учета электроэнергии, газа, тепла, воды, электроэнергии (первая очередь);

- Реконструкция котельных в Курганенском сельского поселения путем установки нового котельного оборудования, систем автоматики, сигнализации, с установкой современных котлов с КПД не менее 91% и систем водоочистки (расчетный срок);

- Применение систем индивидуального (автономного) теплоснабжения в существующей малоэтажной застройке и в проектируемой застройке, на мелких предприятиях и общественных зданиях (весь период).

### Электроснабжение.

#### Существующее положение.

Электроснабжение потребителей Курганенского сельского поселения осуществляется от электроподстанций, обслуживаемых ОАО «МРСК Юга» ПО «ЮВЭС Ростовэнерго» Орловский РЭС, Волочаевский УЭС.

Опорным центром питания является ПС 35/10 кВ «Курганная» расположенная в южной части х.Курганный Курганенского СП и ПС 35/10 кВ «Камышевская», расположенная в южной части х.Камышевка Камышевского СП. На подстанции «Курганная» установлен трансформатор мощностью 2500 кВА, на подстанции «Камышевская» установлен трансформатор мощностью 25000 кВА. Характеристики ПС представлены ниже в таблице.

Табл.13.5.1.1.

Параметры подстанций.

| № п/п | Наименование п/ст | Напряжение, кВ | Количество и установленная мощность трансформаторов, кВА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Курганная | 35/10 | 1- 2500 |
| 2. | Камышевская | 35/10 | 1- 25000 |

Распределение электроэнергии по поселению от подстанции ПС 35/10 кВ «Камышевская» осуществляется по ВЛ-10 кВ через ТП 10/0,4кВ. На территории поселения расположено 40 трансформаторных подстанций (ТП 10/0,4кВ). Прокладка электросетей воздушная.

Общая протяженность линий электропередач по территории Курганенского сельского поселения составляет 196,5 км, в том числе:

- Протяженность ВЛ 35 кВ составляет 22,1 км;

- Протяженность ВЛ 10 кВ составляет 174,4 км;

Перечень и характеристика трансформаторных подстанций ТП (КТП)–10/0,4 кВ Орловских РЭС на территории Курганенского сельского поселения представлены в таблице 13.5.1.2.

Табл.13.5.1.2.

Перечень и характеристика трансформаторных подстанций ТП (КТП)- 10/0,4 кВ.

| № п/п | Оперативное наименование ВЛ 10 кВ | Оперативный №ТП (КТП) | Мощность трансформатора, кВА | Балансовая принадлежность | Населенный пункт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ТП | ВЛ-0,4 кВ |  |
| 1 | ВЛ-10 кВ №1 пс «Курганная» | 229 | 100 | ЮВЭС | ЮВЭС | х.Верхневодяный |
| 2 | ВЛ-10 кВ №1 пс «Курганная» | 318 | 100 | ЮВЭС | ЮВЭС | х.Верхневодяный |
| 3 | ВЛ-10 кВ №1 пс «Курганная» | 282 | 100 | ЮВЭС | ЮВЭС | Курганенское СП |
| 4 | ВЛ-10 кВ №1 пс «Курганная» | 219 | 40 | ЮВЭС | ЮВЭС | Курганенское СП |
| 5 | ВЛ-10 кВ №1 пс «Курганная» | 209 | 100 | ЮВЭС | ЮВЭС | Курганенское СП |
| 6 | ВЛ-10 кВ №1 пс «Курганная» | 360 | 40 | ЮВЭС | ЮВЭС | Курганенское СП |
| 7 | ВЛ-10 кВ №1 пс «Курганная» | 249 | 25 | ЮВЭС | ЮВЭС | Курганенское СП |
| 8 | ВЛ-10 кВ №1 пс «Курганная» | 157 | 25 | ЮВЭС | ЮВЭС | Курганенское СП |
| 9 | ВЛ-10 кВ №1 пс «Курганная» | 188 | 25 | ЮВЭС | ЮВЭС | Курганенское СП |
| 10 | ВЛ-10 кВ №1 пс «Курганная» | 246 | 40 | ЮВЭС | ЮВЭС | Курганенское СП |
| 11 | ВЛ-10 кВ №1 пс «Курганная» | 260 | 25 | ЮВЭС | ЮВЭС | Курганенское СП |
| 12 | ВЛ-10 кВ №1 пс «Курганная» | 304 | 10 | ЮВЭС | ЮВЭС | Курганенское СП |
| 13 | ВЛ-10 кВ №1 пс «Курганная» | 264 | 40 | ЮВЭС | ЮВЭС | Курганенское СП |
| 14 | ВЛ-10 кВ №1 пс «Курганная» | 1141 | 25 | абонент | абонент | Курганенское СП |
| 15 | ВЛ-10 кВ №1 пс «Курганная» | 282 | 100 | ЮВЭС | ЮВЭС | х.Терновой |
| 16 | ВЛ-10 кВ №1 пс «Курганная» | 219 | 40 | ЮВЭС | ЮВЭС | х.Терновой |
| 17 | ВЛ-10 кВ №1 пс «Курганная» | 209 | 100 | ЮВЭС | ЮВЭС | х.Терновой |
| 18 | ВЛ-10 кВ №2 пс «Курганная» | 312 | 25 | ЮВЭС | ЮВЭС | х.Курганный |
| 19 | ВЛ-10 кВ №2 пс «Курганная» | 311 | 100 | ЮВЭС | ЮВЭС | х.Курганный |
| 20 | ВЛ-10 кВ №2 пс «Курганная» | 248 | 100 | ЮВЭС | ЮВЭС | х.Курганный |
| 21 | ВЛ-10 кВ №2 пс «Курганная» | 105 | 100 | ЮВЭС | ЮВЭС | х.Курганный |
| 22 | ВЛ-10 кВ №2 пс «Курганная» | 295 | 160 | ЮВЭС | ЮВЭС | х.Курганный |
| 23 | ВЛ-10 кВ №2 пс «Курганная» | 149 | 250 | ЮВЭС | ЮВЭС | х.Курганный |
| 24 | ВЛ-10 кВ №2 пс «Курганная» | 247 | 100 | ЮВЭС | ЮВЭС | х.Курганный |
| 25 | ВЛ-10 кВ №2 пс «Курганная» | 328 | 100 | ЮВЭС | ЮВЭС | х.Курганный |
| 26 | ВЛ-10 кВ №3 пс «Курганная» | 365 | 100 | ЮВЭС | ЮВЭС | Курганенское СП |
| 27 | ВЛ-10 кВ №3 пс «Курганная» | 159 | 25 | ЮВЭС | ЮВЭС | Курганенское СП |
| 28 | ВЛ-10 кВ №3 пс «Курганная» | 63 | 25 | ЮВЭС | ЮВЭС | Курганенское СП |
| 29 | ВЛ-10 кВ №3 пс «Курганная» | 268 | 25 | ЮВЭС | ЮВЭС | Курганенское СП |
| 30 | ВЛ-10 кВ №3 пс «Курганная» | 348 | 63 | ЮВЭС | ЮВЭС | Курганенское СП |
| 31 | ВЛ-10 кВ №4 пс «Курганная» | 300 | 25 | ЮВЭС | ЮВЭС | Курганенское СП |
| 32 | ВЛ-10 кВ №4 пс «Курганная» | 170 | 25 | ЮВЭС | ЮВЭС | Курганенское СП |
| 33 | ВЛ-10 кВ №4 пс «Курганная» | 171 | 63 | ЮВЭС | ЮВЭС | Курганенское СП |
| 34 | ВЛ-10 кВ №4 пс «Курганная» | 99 | 25 | ЮВЭС | ЮВЭС | Курганенское СП |
| 35 | ВЛ-10 кВ №4 пс «Курганная» | 98 | 25 | ЮВЭС | ЮВЭС | Курганенское СП |
| 36 | ВЛ-10 кВ №4 пс «Курганная» | 292 | 100 | ЮВЭС | ЮВЭС | Курганенское СП |
| 37 | ВЛ-10 кВ №4 пс «Курганная» | 100 | 63 | ЮВЭС | ЮВЭС | Курганенское СП |
| 38 | ВЛ-10 кВ №4 пс «Курганная» | 1127 | 25 | абонент | абонент | Курганенское СП |
| 39 | ВЛ-10 кВ №4 пс «Курганная» | 1028 | 40 | абонент | абонент | Курганенское СП |
| 40 | ВЛ-10 кВ №4 пс «Курганная» | 32 | 63 | ЮВЭС | ЮВЭС | Курганенское СП |

Существующие линии электропередач выполнены на железобетонных и деревянных опорах. За время эксплуатации электрических сетей деревянные опоры пришли в негодность, на сегодняшний день многие из них находятся в аварийном состоянии. При сильных порывах ветра возникают аварийные ситуации, связанные с поломкой опор. Кроме того, сечение проводов не соответствует напряжению и нагрузке сетей. Поэтому появляется необходимость в реконструкции существующих ВЛ 10; 0,4 кВ, отработавших нормативный срок эксплуатации и выработавших свой ресурс.

Большое количество комплектных трансформаторных подстанций и трансформаторов 10/0,4 кВ отслуживших нормативный срок эксплуатации (более 25 лет) и не отвечающие по техническому состоянию требованиям действующих нормативно-технических документов требуют замены (реконструкции), так как затраты на капитальный ремонт  сопоставимы, и даже превышают затраты по реконструкции. Эксплуатация трансформаторов со сверхнормативным сроком приводит к изменению технических характеристик внутренних элементов и как следствие увеличение потерь на 5-7%. Кроме того, вследствие роста потребной мощности у потребителей часть трансформаторов работает с перегрузкой по мощности, что приводит к снижению напряжения в сети 0,38-10 кВ и росту потерь электроэнергии.

Выполнение объемов работ по реконструкции ВЛ-0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ позволит значительно повысить безопасность эксплуатации электроустановок, надежность электроснабжения потребителей, качество электроэнергии и снизить технологические потери в сетях 0,4 кВ.

В результате анализа существующего положения электросетевого хозяйства Курганенского сельского поселения были выявлены следующие основные проблемы:

- Необходима реконструкция существующих ТП 10/0,4 кВ и установка дополнительных ТП (КТП);

- Необходимо строительство новых и реконструкция существующих ВЛ 10 кВ и разводящих сетей 0,4 кВ с применением энергосберегающих технологий и современных материалов;

- Необходима замена существующих деревянных опор линий электропередач на железобетонные.

#### Проектные предложения.

##### Определение перспективных электрических нагрузок Курганенского сельского поселения на расчетные периоды.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора Курганенского сельского поселения определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом и укрупненными показателями электропотребления в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Согласно нормативам на расчетный срок норма удельного коммунально-бытового электропотребления принята 1600 кВтч/чел в год, число часов использования максимума электрической нагрузки 4560 кВтч/чел в год, показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки - 0,35 кВт на человека.

Нормы электропотребления жилищно-коммунального сектора включают расход электроэнергии на жилые и общественные здания, предприятия коммунально-бытового обслуживания, наружное освещение, системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Табл. 13.5.2.1.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора:

| № | Показатели | Ед.измерения | Расчетный срок | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | Тыс. человек | 1,325 | 1,372 |
| 2 | Годовое электропотребление | Млн. кВт. час | 2,12 | 2,20 |
| 3 | Максимальная электрическая нагрузка | МВА | 0,46 | 0,48 |

Электрические нагрузки промышленных предприятий приняты на расчетный срок 10%, на перспективу 20 % от проектируемого электропотребления. Суммарные электрические нагрузки по Курганенскому сельскому поселению приведены ниже в таблице.

Табл. 13.5.2.2.

Суммарные перспективные электрические нагрузки Курганенского сельского поселения.

| № п. п. | Виды потребителей | 2020 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой расход электрической энергии, млн. кВтч | Максимальная электрическая нагрузка, МВА | Годовой расход электрической энергии, млн. кВтч | Максимальная электрическая нагрузка, МВА |
| 1. | Жилищно-коммунальный сектор | 2,12 | 0,46 | 2,20 | 0,48 |
| 2. | Промышленность и приравненные к ней потребители | 0,21 | 0,045 | 0,44 | 0,096 |
| 3. | Прочие потребители и потери в сетях | 0,32 | 0,069 | 0,33 | 0,072 |
| 4. | Итого | 2,65 | 0,574 | 2,97 | 0,648 |

Согласно расчету максимальная электрическая нагрузка в Курганенском сельском поселении на расчетный срок составит 0,574 МВА, а на перспективу 0,648 МВА. Годовой расход электроэнергии по всем видам потребителей составит 2,65 млн. кВтч на расчетный срок и 2,97 млн. кВтч на перспективу.

##### Мероприятия по развитию системы электроснабжения.

Основная цель мероприятия – создание комфортных условий проживания граждан, обеспечение деятельности предприятий и индивидуальных предпринимателей поселения путем реконструкции и строительства электрических сетей и организации уличного освещения.

Электроснабжение Курганенского сельского поселения на перспективу сохранится от существующих головных электроподстанций: ПС 35/10 кВ «Курганная» расположенная в южной части х.Курганный Курганенского СП и ПС 35/10 кВ «Камышевская», расположенная в южной части х.Камышевка Камышевского СП.

Электроснабжение потребителей поселения намечается от существующих и проектируемых в перспективной застройке трансформаторных подстанций (КТП 10-0,4 кВ).

Проблемной зоной существующей системы электроснабжения Курганенского сельского поселения является инженерное оборудование, физически и морально устаревшее, что вызвало необходимость преобразований в энергетике. Наряду с организационными мероприятиями по реформированию энергетического комплекса поселения приоритетным направлением является обновление энергетического хозяйства.

Главным в развитии энергетического хозяйства Курганенского сельского поселения должны стать меры, направленные на повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и создание на этой основе условий для устойчивого обеспечения населения и экономики энергоносителями, обеспечение электроэнергией новых потребителей за счет расширения существующих сетевых мощностей (с учетом реализации приоритетных национальных проектов и целевых программ) и обеспечение надежности функционирования электросети, перевода экономики на энергосберегающий, энергоэффективный путь развития, уменьшение негативного воздействия энергетического хозяйства на окружающую среду и сдерживание роста платежей бюджета и населения за энергоресурсы.

Согласно вышеизложенным данным, для гарантированного электроснабжения потребителей Курганенского сельского поселения, в связи с износом электроподстанций, трансформаторных подстанций ТП и линий электропередач следует выполнить ряд мероприятия по строительству, капитальному ремонту и реконструкции данных объектов:

Мероприятия по реконструкции, модернизации и строительству новых объектов электроснабжения, предлагаемые на первую очередь (до 2015 г.):

1. Строительство дополнительных ТП 10/0,4 кВ.

Строительство новых ТП 10/0,4 кВ будет вызвано развитием инфраструктуры населенных пунктов поселения, вводом в эксплуатацию нового жилья и увеличением числа потребителей электроэнергии.

2. Реконструкция существующих ТП 10/0,4 кВ.

Проект реконструкции предусматривает замену или установку новых трансформаторов 10/0,4 кВ, замену комплектных трансформаторных подстанций.

3. Оснащение потребителей бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства электронными приборами учета расхода электроэнергии с классом точности 1.0;

4. Реконструкция существующего наружного освещения внутриквартальных (межквартальных) улиц и проездов;

5. Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии.

Рост численности населения будет способствовать росту энергопотребления, и модернизация вышеуказанного оборудования станет необходимой.

После реализации мероприятий затраты на техническое обслуживание подстанций значительно снизятся, а также произойдет уменьшение количества аварийных отключений и повышение надежности электроснабжения.

Мероприятия по реконструкции и модернизации объектов электроснабжения, предлагаемые на расчетный срок (до 2020 г.).

Потребителями электроэнергии являются промышленные предприятия, жилищно-коммунальный сектор, сельскохозяйственное производство, прочие потребители.

Планируемое увеличение потребления электроэнергии на территории Курганенского сельского поселения можно условно разделить на три части:

- Увеличение электрических нагрузок при вводе в эксплуатацию нового жилья;

- Увеличение спроса на электроэнергию в поселении для существующих предприятий;

- Строительство новых энергоемких потребителей.

На сегодняшний день не все объекты жизнеобеспечения поселения снабжены резервными источниками электроснабжения и в случае возникновения аварийных ситуаций, особенно в условиях зимних отрицательных температур воздуха, многие объекты жизнеобеспечения поселения могут быть выведены из строя, так как не имеют резервного электроснабжения.

Поэтому первостепенной задачей для всех коммунальных служб, объектов здравоохранения, водоснабжения, теплоснабжения, хозяйствующих объектов должно быть принятие мер по повышению надежности электроснабжения тех объектов, для которых перерыв в электроснабжении грозит серьезными последствиями.

Второе направление – выполнение комплекса мероприятий по повышению надежности в сетях 10/0,4 кВ.

Основные мероприятия:

- Повышение надежности участков сети посредством замены ответственных элементов на новую элементную базу, позволяющую уменьшить риски повреждений;

- Создание оптимального аварийного запаса опор, проводов и других материалов (конструкций) для проведения ремонтов;

- Внедрение современной системы механизации и связи для сокращения времени восстановления ЛЭП после аварии, а также для прогнозирования аварийных ситуаций;

- Заранее проработанная логистика работы аварийных бригад.

Третье перспективное направление — это электробезопасность электроустановок. Необходимо в населенных пунктах менять металлические трансформаторные подстанции на более безопасные и надежные в плане электроснабжения, закрытые ТП. Прикосновение, даже случайное, к металлическому корпусу ТП может стать смертельно опасным для людей и домашних животных в случае повреждения элементов внутри ТП.

Новые конструкции КТП и ЗТП должны выполняться:

- в бетонной или металлической оболочке с тепловой изоляцией;

- с наружным или внутренним обслуживанием в зависимости от назначения и мощности подстанции;

- контейнерного или модульного типов;

- с встроенными щитами наружного освещения, позволяющими обслуживание другими организациями без захода в помещение подстанции;

- с возможностью установки новой коммутационной аппаратуры на стороне 6 – 20 кВ, блоков с автоматическими выключателями на стороне 0,4 кВ;

- с кабельными выводами.

То же можно сказать и о воздушных линиях электропередач. Электрические сети должны стать максимально безопасными для окружающих. Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев коридоры воздушных ЛЭП вносят планировочное ограничение в виде охранных (технических) зон, не подлежащих застройке.

Четвертое направление - строительство нового наружного освещения внутриквартальных (межквартальных) улиц и проездов, улиц и проездов к объектам социальной сферы, с применением новых энергосберегающих технологий.

Пятое направление - это перевод существующих распределительных сетей 0,4;10 кВ на СИП (самонесущий изолированный провод с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из сшитого светостабилизированного полиэтилена с изолированной несущей нулевой жилой).

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ вызвана необходимостью замены элементов ВЛ, отработавших нормативный срок эксплуатации и выработавших свой ресурс, т.е замена опор, замена провода, установка самонесущих изолированных проводов и т.п. Выполнение объемов работ по реконструкции позволит значительно повысить безопасность эксплуатации электроустановок, надежность электроснабжения потребителей, качество электроэнергии и снизить технологические потери в сетях 0,4 кВ.

Шестое направление – снижение потерь электроэнергии.

Цель может быть достигнута в результате:

- Оптимизации режимов сетей и совершенствования их эксплуатации;

- Ввода в работу энергосберегающего оборудования;

- Совершенствования расчетного и технического учета, метрологического обеспечения измерений электроэнергии;

- Уточнения расчетов нормативов потерь и балансов электроэнергии по фидерам, центрам питания и электрической сети в целом;

- Выявления, предотвращения и снижения хищений электроэнергии;

- Совершенствования организации работ, стимулирования снижения потерь электроэнергии, повышения квалификации персонала, контроля эффективности его деятельности.

Седьмое направление - замена существующих аварийных деревянных опор линий электропередач. Рекомендуется применять железобетонные опоры с повышенной механической прочностью, с минимальным изгибающим моментом не менее 50 кН-м на ВЛ 10 кВ и не менее 30 кН-м на ВЛ 0,38 кВ;

Восьмое направление – это внедрение на всех узловых подстанциях автоматизированной системы контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ).

Целью модернизации является обеспечение точной, достоверной и легитимной информацией всех видов учета электроэнергии и мощности, управления телемеханики на базе цифровых каналов связи. Система должна служить источником информации между электроснабжающей организацией и потребителями электроэнергии. Конечным результатом должно явиться повышение точности и достоверности измерений электроэнергии, а также получение легитимных коммерческих данных о мощности (нагрузке).

Целесообразность модернизации каналов связи определяется новыми возможностями получения мгновенных данных учета электроэнергии и мощности, а также диспетчерского телеуправления:

- повышение точности и достоверности измерений электроэнергии, а также получение легитимных коммерческих данных о мощности (нагрузке) позволяет усовершенствовать учет в электрических сетях;

- получение данных об электроэнергии и мощности, привязанных к точному астрономическому времени, получение их синхронных интервальных значений позволяет применять экономически обоснованные тарифы и экономические методы управления на розничном рынке электроэнергии и мощности;

- точная достоверная и легитимная информация об отпуске электроэнергии и мощности (активной и реактивной) потребителям позволяет организовать реальный контроль за выполнением договорных обязательств, включая экономические санкции;

- телемеханическое управление подстанциями.

Реализация намеченных проектов позволит обеспечить энергетическую безопасность, создать условия для надёжного и устойчивого обеспечения спроса на электроэнергию, снизить уровень тарифов, что положительно отразится на экономике и уровне жизни населения Курганенского сельского поселения.

Таким образом, мероприятиями по развитию системы электроснабжения Курганенского сельского поселения станут:

- Реконструкция существующих ТП 10/0,4 кВ (первая очередь);

- Прокладка и строительство новых ВЛ 10;0,4 кВ, ТП 10/0,4 кВ по территории существующей и проектируемой застройки в населенных пунктах Курганенского сельского поселения (расчетный срок);

- Оснащение потребителей бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства электронными приборами учета расхода электроэнергии с классом точности 1.0 (первая очередь);

- Реконструкция существующего наружного освещения внутриквартальных (межквартальных) улиц и проездов (первая очередь);

- Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии (первая очередь);

- Принятие мер по повышению надежности электроснабжения тех объектов, для которых перерыв в электроснабжении грозит серьезными последствиями (расчётный срок);

- Разработка комплекса мероприятий по повышению надежности в сетях 10 кВ (расчётный срок);

- Замена металлических трансформаторных подстанций на закрытые ТП (расчётный срок);

- Строительство нового наружного освещения внутриквартальных (межквартальных) улиц и проездов, (расчётный срок);

- Перевод существующих распределительных сетей 0,4;10кВ на СИП (расчётный срок).

- Замена всех деревянных опор на железобетонные опоры с повышенной механической прочностью (расчётный срок);

- Внедрение на всех узловых подстанциях автоматизированной системы контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ) (расчётный срок).

Трассы существующих и проектируемых высоковольтных линий, а также местоположение подстанций отражены в графической части проекта на схемах в масштабе 1: 5000.

Рекомендуется заказать в специализированной проектной организации корректировку проектируемой схемы сети 10 кВ и месторасположение запроектированных подстанций (ТП 10/0,4 кВ).

### Связь.

#### Существующее положение.

В настоящее время на территории Курганенского сельского поселения отсутствуют собственные АТС. В результате, к телефонизированным объектам х.Курганный подходит кабель малой емкости от АТС п.Волочаевский. Населению и организациям Курганенского сельского поселения предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг:

- услуги местной телефонной связи;

- услуги междугородной и международной телефонной связи;

- услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов;

- услуги почтовой связи;

- услуги связи по передаче данных.

На территории Курганенского сельского поселения расположено четыре таксофона, сведения, о месторасположении которых  представлены ниже в таблице 13.6.1.1.

Табл.13.6.1.1.

Сведения об обеспеченности Курганенского сельского поселения таксофонами.

| № | Дата начала оказания универсальных услуг связи | Кол-во таксофонов | Адрес места установки таксофона |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12.07.2006 | 1,00 | х.Курганный пер.Почтовый 5б |
| 2 | 12.07.2006 | 1,00 | х.Верхневодяной ул.Запрудная 12 |
| 3 | 12.07.2006 | 1,00 | х.Нижнеантоновский ул.Антоновская 13 |
| 4 | 12.07.2006 | 1,00 | х.Терновой ул.Школьная 20 |

Все более заметными на рынке услуг связи становятся услуги подвижной электросвязи, которая не только восполняет недостаток стационарных телефонов, но и предоставляет широкий спектр дополнительных услуг. На данном сегменте рынка предоставляют свои услуги следующие операторы связи: «Билайн», «МТС», «Мегафон», с установкой необходимого оборудования и инфраструктуры для обслуживания населения. Вся территория поселения находится в зоне уверенного приема основных сотовых операторов. Уровень покрытия территории сетями сотовой связи достигает 100%.

Существенное влияние на рост числа абонентов сотовых сетей оказывает конкуренция. С ее появлением поставщики услуг связи становятся доступнее пользователям, а их цены снижаются. Важным фактором развития сотовой связи является платежеспособность абонента.

Основным оператором по оказанию услуг почтовой связи на территории Курганенского сельского поселения является ФГУП «Почта России». В настоящее время на территории поселения расположено одно почтовое отделение в х.Курганный.

#### Проектные предложения.

XXI век будет веком глобального информационного общества. Мировая практика утверждает необходимость приоритетного развития связи. Связь как часть инфраструктуры общества является одним из источников стабилизации и подъема экономики. Неоспоримо влияние развития отрасли связи на все сферы социально-экономического развития Курганенского сельского поселения. Появление качественной связи приводит к внедрению современных технологий во все сферы жизнедеятельности поселения.

Проектом генерального плана Курганенского сельского поселения предлагается способствовать дальнейшему развитию сети объектов связи, обеспечивающих стабильный доступ населения к стационарной и мобильной связи и другим телекоммуникационным услугам.

Проектом предлагается установить АТС расчетной номерной емкостью в х.Курганный по ул.Почтовая, для этого необходимо проложить межстанционный соединительный кабель связи от АТС х.Камышевка до проектируемой АТС х.Курганный.

В генеральном плане планируется индивидуальная жилая застройка в х.Курганный Курганенского сельского поселения. Для обеспечения проектируемой территории услугами связи появится необходимость прокладки дополнительных кабелей связи и кабельных ящиков.

Количество абонентов стационарной проводной связи на расчетный срок может вырасти на 25-30% или стабилизироваться на существующем уровне и даже уменьшиться в зависимости от проводимой тарифной политики операторов сотовой и проводной связи.

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации воздушных и кабельных линий связи, необходимо в коридоры ВЛС и КЛС вносить планировочные ограничения в виде охранных (технических) зон, не подлежащих застройке в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Предполагается, что до 2020 года охват населения телевизионным вещанием 9-ти и более программ достигнет 100% и существенно увеличится количество принимаемых телепрограмм при условии установки дополнительных передающих устройств, а также переход на цифровое вещание. Радиовещание в расчетный период будет представлено беспроводными каналами различного уровня. Для нужд ГО и ЧС необходимо предусмотреть прямой выход в эфир для работы системы оповещения населения.

Учитывая стремительное развитие средств передачи данных и телематических услуг сети Интернет, предполагается достижение обеспеченности доступа к сети не менее 40-50% семей, 90% хозяйствующих субъектов и юридических лиц к 2020 году. Продолжится выход на рынок информационных услуг новых хозяйствующих субъектов, предлагающих широкий спектр услуг в области связи и телекоммуникаций.

Для улучшения качества оказания услуг связи необходимо обеспечить бесперебойную работу почтовой и иных видов связи. Необходимо расширение видов услуг предоставляемых отделением почтовой связи: почтовых, страховых и финансовых услуги для населения, денежных переводов, прием платежей, доставка/выплата пенсий и социальных пособий.

Для реализации поставленных задач проектом предусматриваются следующие мероприятия:

- Оснащение объектов почтовой связи компьютерной и оргтехникой, средствами механизации (первая очередь);

- Повышение качества работы почтовой связи, внедрение новых услуг и систем обслуживания, переход к современным технологиям, ускоренная пересылка почтовых отправлений и расширение спектра услуг по приему платежей от населения (первая очередь);

- Установка АТС расчетной номерной емкостью в х.Курганный по ул.Почтовая (расчетный срок);

- Прокладка кабелей малой емкости по территории существующей и проектируемой застройки в х.Курганный (расчетный срок);

- Установка дополнительных кабельных ящиков на территории существующей и проектируемой застройки в х.Курганный (расчетный срок);

- Соблюдение охранных зон воздушных и кабельных линий связи (весь период);

- Установка громкоговорителей для возможности быстрого и своевременного оповещения населения при ЧС (расчетный срок);

- Обеспечение населения пунктами коллективного доступа к сети Интернет (расчетный срок);

- Обеспечение 100% потребности в стационарных телефонах предприятий и населения (весь период).

## Инженерная подготовка территории.

Инженерная подготовка территорий является одной из важнейших градостроительных задач.

Представляет собой комплекс мероприятий по изменению и улучшению природных условий и исключению воздействия физико-геологических процессов. В соответствии с этим основными задачами инженерной подготовки являются создание условий для полноценного и эффективного градостроительного использования неудобных и непригодных территорий с отрицательными природными факторами, обеспечение стабильности поверхности земли, зданий и сооружений на участках, подверженных физико-геологическим процессам.

Поскольку инженерная подготовка позволяет осваивать территории с неблагоприятными природными условиями, она облегчает рациональное использование территорий. В общем балансе территории населенного пункта исключаются неиспользуемые из-за неблагоприятных природных условий участки, что способствует компактности населенного пункта, сокращению протяженности улиц и дорог, подземных инженерных коммуникаций и трасс общественного транспорта.

Мероприятия по инженерной подготовке весьма различны, что связано с большим многообразием природных условий и физико-геологических процессов и их комбинаций.

Основными целями инженерной подготовки территорий являются: осуществление мероприятий, необходимых для освоения территорий - осушение, защита от затопления, противооползневые мероприятия; подготовка территорий под застройку – вертикальная планировка, организация поверхностного стока; благоустройство рек, озер и водоемов, искусственное орошение (в засушливых районах), благоустройство оврагов; улучшение физических характеристик территорий населенных пунктов. Инженерная подготовка позволяет сделать максимально пригодными и эффективными для промышленного и гражданского строительства, защитить от неблагоприятных физико-геологических процессов – карстовых явлений, повышения уровня грунтовых вод, просадочных свойств грунта и т.п.

Первоочередной задачей инженерной подготовки является организация стока поверхностных вод и вертикальная планировка территории, предотвращение заболачивания территорий и образования на них пыли и грязи. Кроме придания проектируемым поверхностям требуемых уклонов и сооружения водоотводящих устройств необходимо предусматривать защиту почвенных слоев от размыва поверхностными водами, а также от выветривания грунтов, что достигается путем озеленения или устройства покрытий.

Общими мероприятиями по инженерной подготовке территории являются следующие:

- организация поверхностного стока с территорий капитальной застройки или на участках, не имеющих стока поверхностных вод на соседние улицы;

- устройство смешанной системы организованного отвода поверхностных вод;

- вертикальная планировка территории для обеспечения необходимых уклонов для организации сброса поверхностных вод.

Для Курганенского сельского поселения определены следующие мероприятия:

- вертикальная планировка территории для обеспечения необходимых уклонов для организации сброса поверхностных вод;

- организация поверхностного стока (смешанная система водоотвода);

### Вертикальная планировка.

Вертикальная планировка – один из основных элементов инженерной подготовки территорий населенных мест – представляет собой процесс искусственного изменения естественного рельефа для приспособления его к требованиям градостроительства.

Задача вертикальной планировки заключается в придании проектируемой поверхности уклонов, обеспечивающих следующие цели: отвод дождевых, талых и прочих поверхностных вод по открытым лоткам в водосточную сеть и далее через очистные сооружения в естественные водоемы; благоприятные и безопасные условия движения транспорта и пешеходов; подготовку осваиваемой территории для застройки, прокладки подземных сетей и благоустройства; организацию рельефа при наличии неблагоприятных физико-геологических процессов на местности (затопление территории, подтопление ее грунтовыми водами, оврагообразование и т.д.); придание рельефу наибольшей архитектурно-композиционной выразительности.

Важное условие проектирования вертикальной планировки – достижение наименьшего объема земляных работ и возможного баланса перемещаемых масс грунта, т.е. равенство объемов насыпей и выемок для сокращения транспортных расходов на доставку и вывоз грунта.

При разработке проектов вертикальной планировки надо стремиться к максимально возможному сохранению сложившегося природного рельефа местности, существующих зеленых насаждений и растительного почвенного покрова.

### Дождевая канализация.

В Курганенском сельском поселении объекты ливневой канализации отсутствуют. Информация о выполненных проектах, касающихся развития системы дождевой канализации, также отсутствует.

В настоящем проекте даны предложения по организации системы дождевой канализации, посредством которой отводятся поверхностные стоки с поверхности улиц и общественных объектов застройки.

Предложения по системе дождевой канализации в данном проекте определяют основные направления стока и ориентировочное местоположение очистных сооружений и являются основополагающим концептуальным документом, нуждающемся в последующей проработке. В ближайшем будущем администрации Курганенского сельского поселения рекомендуется заказать специальный проект ливневой канализации, в котором уточнялись бы вопросы территориального размещения очистных сооружений, необходимая степень очистки перед выпуском, а также возможность использования очищенного стока для технического водоснабжения и полива территории.

Проектом генерального плана предлагается на расчетный срок строительство дождевой канализации в х.Курганный.

Селитебную территорию х.Курганный существующим рельефом необходимо разделить на бассейны канализования поверхностных стоков. Каждый бассейн обслуживается главным и сетью второстепенных коллекторов, каналов и лотков.

Деление территории на бассейны канализования предусмотрено для возможности решения проблемы отведения и очистки поверхностного стока в любой последовательности и для уменьшения размера лотков и дождевых коллекторов.

При отсутствии на территории какого-либо бассейна канализования территорий для размещения очистных сооружений необходимо предусмотреть устройство канализационных насосных станций (ДНС) дождевой канализации для перекачки стоков, направляемых на очистку на очистные сооружения ближайшего бассейна.

Для сбора и отведения поверхностных стоков на территории существующей застройки предусматривается смешанная система водоотвода, при которой по улицам в центральной части хутора устраивается закрытая водосточная сеть, а на остальной территории – открытая (лотки, кюветы, канавы).

Сеть открытого типа может располагаться в газонах вдоль проезжих частей улиц (в местах пересечения улиц с лотками устраиваются водопропускные бетонные трубы диаметром не менее 0,5 м или мостики). Лотки открытого типа могут одновременно служить как для отвода поверхностной воды, так и для осушения верхних слоёв грунта и выполняются с одеждой дна и откосов на песчано-гравийной подготовке или с фильтрующими прослойками из геотекстилей. Укреплённые одеждами откосы снабжают дренажными отверстиями для приёма подземных вод.

Наименьший продольный уклон равен 3‰ для обеспечения незаиливающей скорости течения жидкости.

Проектом генерального плана предусмотрено строительство очистных сооружений дождевой канализации (ОСДК) севернее северо-западной окраины х.Курганный.

Дождевой сток от дождей малой и средней интенсивности, а также наиболее грязная часть дождевого стока от больших дождей будет поступать на ОСДК. После очистки на ОСДК х.Курганный ливневые воды будут отводиться в балку Водяная.

Вероятностный характер выпадения атмосферных осадков и чрезвычайная нестационарность дождевого стока требуют усреднения его расхода и состава перед подачей на очистку.

С целью уменьшения размеров очистных сооружений и подачи на очистку наиболее загрязнённой части стока предусматривается регулирование дождевого стока. Регулирование расхода стока осуществляется за счёт устройства на коллекторах дождевой канализации в местах подключений боковых коллекторов разделительных водоперепускных камер (учитывая, что основная масса загрязнений с поверхности отводится в первые 20 минут отведения дождевых вод), через которые на очистные сооружения направляется сток от всех малоинтенсивных дождей и часть стока с определённым расходом от интенсивных дождей. Предусматривается отведение части условно чистых дождевых вод из водоперепускных камер по ливнеотводу непосредственно в аккумулирующий резервуар.

Полезный (рабочий) объем аккумулирующего резервуара для регулирования (в том числе вторичного) дождевого стока и последующего отведения его на сооружения глубокой очистки должен быть не менее объема дождевого стока от расчетного дождя. Следует учитывать необходимость создания дополнительного резерва объема для накопления и временного хранения выделяемого из сточных вод осадка. Полный гидравлический объем аккумулирующего резервуара для приема, усреднения и предварительной очистки загрязненной части поверхностного стока следует принимать в зависимости от конструктивных особенностей резервуара на 10-30 % больше расчетной величины объема стока от расчетного дождя. Одновременно производится проверочный расчет из условия приема в аккумулирующий резервуар суточного объема талого стока, образующегося в период интенсивного снеготаяния. К проектированию принимается наибольшая из двух величин.

Выбор конструкции аккумулирующего резервуара производится с учетом его назначения. При использовании аккумулирующего резервуара преимущественно для регулирования расхода отводимых на очистку сточных вод следует предусматривать специальные мероприятия по предотвращению отстаивания сточных вод (гидравлическое или пневматическое взмучивание). При использовании аккумулирующего резервуара не только для регулирования расхода сточных вод, но и для их предварительной механической очистки следует предусматривать эффективные и надежные технические решения для периодического сбора и удаления всплывающих веществ и оседающих механических примесей.

На территории производственных и автотранспортных предприятий предусматривается очистка загрязненных нефтепродуктами поверхностных вод, после этого воды могут сбрасываться в общую систему дождевой канализации и поступают на очистные сооружения.

Для очистки дождевых сточных вод гаражей, автостоянок, автозаправочных станций рационально применить система очистки фирмы Flotenk. Установка обеспечивает очистку сточных вод, загрязненных частицами глины, песка и нефтепродуктами, до показателей, соответствующих нормативным требованиям к ПДК загрязнений в воде водоемов, что позволяет сбрасывать очищенные сточные воды непосредственно в водоем рыбохозяйственного назначения.

Основные элементы системы очистки сточных вод:

- распределительный колодец;

- пескоотделитель;

- масло-бензоотделитель;

- сорбционный фильтр;

- колодец для отбора проб.

Распределительный колодец обеспечивает подачу расчетного значения расхода сточной воды на очистные сооружения. При таком разделении потока на очистные сооружения направляется концентрированная часть дождевых сточных вод, а излишняя, условно чистая часть стока поступает на обводную линию. Использование распределительного колодца сокращает стоимость оборудования для очистки стоков по сравнению с традиционно используемыми системами очистки.

В пескоотделителе из сточных вод выделяются твердые частицы. Принцип действия пескоотделителя основан на гравитации, когда выделяемые из сточных вод взвешенные вещества оседают на дно отделителя.

Масло-бензоотделители в составе очистных сооружений, поверхностного стока применяются на автостоянках, бензоколонках, автомойках, ремонтных мастерских, складских территориях и т.д. В масло-бензоотделителе из сточных вод выделяются свободные и частично механически эмульгированные нефтепродукты. В масло-бензоотделителе установлены специальные модули. Благодаря своей конструкции модули способствуют укрупнению частиц масла и ускоряют их всплытие. Масло образует единый слой на поверхности воды в емкости.

Сорбционный фильтр представляет собой емкость из стеклопластика с засыпкой из гидрофобного сорбента и природного камня шунгита. Сорбент представляет собой композитный материал на основе природных алюмосиликатов. В нижней части ёмкости засыпан шунгит, который в большей степени предназначен для удаления из воды взвешенных веществ. В верхней части емкости находится слой гидрофобного сорбента, который эффективно убирает из сточной воды нефтепродукты. После сорбционного блока степень очистки составляет по взвешенным веществам – до 3 мг/л, по нефтепродуктам – до 0,05 мг/л, что соответствует нормативам сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Колодец для отбора проб. Перед сбросом очищенной воды в поверхностные воды устанавливается колодец для отбора проб, оснащенный дисковым затвором и предназначенный для отбора проб очищенного стока.

Благодаря применению новых высокоэффективных технологий очистки возможна разработка замкнутых систем водного хозяйства, позволяющих многократно использовать очищенную воду в технологическом цикле.

Основными достоинствами предлагаемого технического оборудования являются:

- высокая степень очистки стока при относительно небольших габаритных размерах сооружений;

- простота в обслуживании, высокая эксплуатационная надежность;

- стабильная работа при колебаниях расходных характеристик поступающих сточных вод.

На расчетный срок предлагается рассмотреть возможность повторного использования очищенного поверхностного стока для полива зеленых насаждений приусадебных участков. Глубина очистки поверхностных стоков должна соответствовать действующим нормативам.

Мероприятиями по инженерной подготовке территории Курганенского сельского поселения станут:

- Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей дождевой канализации в х.Курганный (первая очередь);

- Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений (ОС) дождевой канализации в х.Курганный (первая очередь);

- Строительство очистных сооружений (ОС) дождевой канализации, севернее северо-западной окраины х.Курганный. Выпуск очищенных дождевых вод предусмотреть в б.Водяная (расчётный срок);

- Создание системы отвода поверхностного стока для территорий существующей и проектируемой застройки в х.Курганный (расчётный срок);

- Строительство аккумулирующего резервуара с целью предварительной механической очистки дождевых вод севернее северо-западной окраины х.Верхневодяной. Выпуск очищенных дождевых вод предусмотреть в б. Водяная (расчётный срок);

- Строительство аккумулирующего резервуара с целью предварительной механической очистки дождевых вод южнее южной окраины х.Нижнеантоновский. Выпуск очищенных дождевых вод предусмотреть в б.Антоновская (расчётный срок);

- Строительство аккумулирующего резервуара с целью предварительной механической очистки дождевых вод южнее южной окраины х.Терновой. Выпуск очищенных дождевых вод предусмотреть в б.Водяная (расчётный срок).

## Благоустройство.

Работы, связанные с улучшением функциональных и эстетических качеств уже подготовленных в инженерном отношении территорий, относятся к работам по благоустройству. Значение благоустройства территорий очень велико. По уровню благоустройства можно судить не только о качестве инженерного обеспечения населенного пункта, но и о качестве работы органов исполнительной власти. Федеральный закон №131 от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» закрепил ответственность органов местного самоуправления за благоустройство территории. Состояние благоустройства населённого пункта выступает своеобразным «фасадом», по содержанию которого население определяет качество среды обитания и уровень работы органов исполнительной власти.

Многолетнее недофинансирование работ по содержанию существующих объектов благоустройства и отсутствие средств на строительство, приобретение новых элементов требует особого внимания к данной сфере муниципального хозяйства.

В расчетный срок работы по благоустройству предлагается выполнять в соответствии с проектными решениями генерального плана.

Генеральным планом предусматриваются мероприятия, как по реконструкции существующих объектов благоустройства, так и по строительству новых объектов с применением качественно новых материалов и технологий.

Особое внимание при проведении работ необходимо обратить на согласованность и последовательность действий органов власти, служб и застройщиков при строительстве и реконструкции зданий и сооружений, дорог, инженерной инфраструктуры и благоустройства.

### Искусственные покрытия и малые формы.

Основным функциональным объектом благоустройства выступают искусственные покрытия (одежды) дорог, улиц, тротуаров, пешеходных дорожек и различных площадок. Искусственные покрытия должны обладать достаточной прочностью, обеспечивающей их устойчивость под динамической и статической нагрузкой в различные времена года в зависимости от их назначения.

Анализ территорий населенных пунктов Курганенского сельского поселения выявил недостаточную обеспеченность различными видами искусственных покрытий. Основной применяемый материал - асфальтобетон. Во многих районах жилой застройки индивидуальными жилыми домами искусственные покрытия отсутствуют.

Существенным недостатком состояния имеющихся искусственных покрытий в поселении является состояние покрытий тротуаров. В результате не только ухудшается внешний вид улицы, но и создаются препятствия для стока ливневых вод и неудобства для передвижения пешеходов, особенно инвалидов. Вторым недостатком является плохое состояние покрытий проездов и тротуаров на внутриквартальных и дворовых территориях, вызванное отчасти низким качеством выполненных работ, неправильной эксплуатацией и длительным отсутствием работ по капитальному ремонту.

Учитывая ситуацию, сложившуюся с искусственными покрытиями на улицах населенных пунктов Курганенского сельского поселения, а именно их недостаток на большей части территории, необходимо уделять особое внимание планомерному проведению работ по устройству искусственных покрытий.

В расчетный срок основным направлением будут выступать работы по строительству новых, реконструкции и ремонту существующих искусственных покрытий с более широким применением современных материалов и технологий. Необходимо существенно расширить номенклатуру применяемых видов покрытий в зависимости от назначения, интенсивности использования и места расположения покрытия, особенно в части тротуаров, пешеходных дорожек и площадок различного назначения.

Особое внимание при проектировании и выполнении работ необходимо обратить на рекомендуемые продольные и поперечные уклоны дорог, тротуаров и площадок, наличие водопропускных устройств, обеспечивающих отвод ливневых и паводковых вод. Проектирование, строительство и реконструкция тротуаров и пешеходных дорожек должно производиться с максимальным учетом сложившихся пешеходных связей и пожеланий населения.

Для Курганенского сельского поселения проектом генерального плана предлагаются следующие виды покрытий в зависимости от их назначения:

- покрытие дорог и улиц населенных пунктов из асфальтобетона;

- покрытие тротуаров и пешеходных дорожек в центральной части населенных пунктов с интенсивным пешеходным движением выполнить из тротуарной плитки;

- на детских площадках рекомендуется выполнить песчаное или гравийное покрытие, что существенно снизит детский травматизм.

Очень важным является создание условий для отдыха детей и взрослых, а именно – размещение в жилых зонах детских и спортивных площадок.

Важный элемент благоустройства населенных пунктов – малые архитектурные формы. При умелом использовании они позволяют существенно обогатить архитектурно-эстетический облик населенного пункта даже при сравнительно ограниченных финансовых средствах. В застройке необходимы киоски, рекламные конструкции, витрины, дорожные знаки, указатели, беседки, ограды, скамейки, осветительные приборы и большое количество других функциональных и декоративных элементов среды населенного пункта.

В первую очередь необходимо осуществить установку малых архитектурных форм для детей и подростков (детские и спортивные площадки и городки).

Необходимо восполнить недостаток монументально-декоративных произведений искусства на улицах населенных пунктов. Установкой малых форм не только обогатить эстетическое восприятие сельской среды, но и информировать и патриотически воспитывать его население.

Проектом генерального плана предлагается выполнение следующих мероприятий:

- Реконструкция и ремонт существующих искусственных покрытий (первая очередь);

- Капитальный ремонт внутрипоселковой дороги по ул.Водная в х.Курганный протяженностью 2,1 км (расчетный срок);

- Капитальный ремонт внутрипоселковой дороги по пер.Театральный в х.Курганный протяженностью 1,8 км (расчетный срок);

- Капитальный ремонт внутрипоселковой дороги по пер.Строительный в х.Курганный протяженностью 1,4 км (расчетный срок);

- Устройство площадки для детского и спортивного отдыха в центральной части х. Курганный по ул.Почтовая в районе детского сада №10 «Радуга» (расчётный срок);

- Устройство площадки для детского и спортивного отдыха в центральной части х. Курганный по ул.Молочинского (расчётный срок);

- Установка малых архитектурных форм в центре населенных пунктов, местах массового скопления и отдыха населения (расчетный срок);

- Строительство новых покрытий с более широким применением современных материалов и технологий (расчетный срок-перспектива).

### Озеленение территории.

Зеленые насаждения – один из важнейших элементов благоустройства. Окружающая среда оказывает значительное влияние на человека, поэтому в системе различных мероприятий по сохранению и улучшению окружающей среды важное место отводится озеленению территорий населенных пунктов.

Озелененные территории обладают многими положительными свойствами: поглощают углекислоту, обогащают воздух кислородом, служат средством защиты от пыли, загрязнений атмосферного воздуха отходами промышленного производства и транспорта, в определенных условиях защищают от шума. Зеленые массивы улучшают микроклиматические условия, поскольку снижают силу ветра, увеличивают влажность воздуха, регулируют тепловой режим, защищают жилые кварталы станицы от неблагоприятных климатических условий и вредного воздействий автомобильного транспорта. Значительную роль играют зеленые насаждения в формировании архитектурно-художественного облика населенного пункта.

Система зеленых насаждений Курганенского сельского поселения представлена:

- зелеными насаждениями общего пользования на территории улиц и площадей, скверов и парков;

- зелеными насаждениями ограниченного пользования на территориях детских дошкольных учреждений, школ, учреждений культуры;

- зелеными насаждениями специального назначения в санитарно-защитных зонах, на территории предприятий, учреждений.

В настоящее время площадь зеленых насаждений общего пользования составляет 10,56 га (83 м2 на человека, что превышает требуемый норматив равный 12 м2). Проектом генерального плана предлагается увеличить площадь озелененных территорий общего пользования до 40,96 га (309 м2 на человека). В итоге площадь озеленения будет существенно превышать требуемые по нормативам показатели. Существенным недостатком имеющегося озеленения является ограниченный видовой состав деревьев и кустарника, что не позволяет методами озеленения улучшить архитектурно-художественный облик населенного пункта. В расчетный срок необходимо увеличить площадь зеленых насаждений общего пользования. Существующие и планируемые озелененные территории отображены в графической части проекта генерального плана.

При реализации мероприятий по озеленению необходимо существенно расширить видовой состав применяемых растений, адаптированных к местным условиям произрастания.

В Курганенском сельском поселении в проектных предложениях система озеленения обеспечивает:

- относительно равномерное размещение насаждений общего пользования на селитебных территориях, в пределах жилых районов, в общественных центрах, интенсивное озеленение промышленных, коммунальных, транспортных территорий.

- включение зелёных насаждений в комплекс мероприятий по формированию ландшафта в целом, в связи с застройкой, совершенствованием рельефа земной поверхности, внешним благоустройством.

При формировании системы озеленения учитываются климатические условия (количество атмосферных осадков, температурный режим, скорость и направление ветров, характер инсоляции), природно-ландшафтные условия (существующие насаждения, особенности строения рельефа и почв), размеры и планировочная структура населенного пункта.

При реконструкции сельских улиц предусмотрена организация пешеходных озелененных аллей, что позволит существенно улучшить условия передвижения пешеходов в весенне-летний период.

Основными направлениями по развитию системы озеленения будет являться:

- Реконструкция существующих зеленых насаждений общего пользования на территории улиц и скверов, придомовых территориях, организация пешеходных озелененных аллей (первая очередь);

- Реконструкция существующих зеленых насаждений ограниченного пользования на территориях детских дошкольных учреждений, школ, учреждений культуры (первая очередь);

- Реконструкция существующих зеленых насаждений производственных, коммунальных и транспортных территорий (первая очередь);

- Организация парковой территории в центральной части х.Курганный в районе пересечения ул.Почтовая и пер.Школьный (расчётный срок);

- Организация парковой территории в центральной части х.Нижнеантоновский в районе МДОУ детский сад «Радуга» № 10 (расчётный срок);

- Организация парковой территории в южной части х.Терновой в районе ФАП по ул.Школьная (расчётный срок);

- Организация парковой территории в южной части х.Верхневодяной в районе ФАП по ул.Ковыльная (расчётный срок);

- Организация пешеходных озелененных аллей и бульваров (расчётный срок);

- Формирование системы озеленения при строительстве общественно значимых объектов (весь период);

- Выполнение озеленения при освоении новых и реконструкции существующих жилых кварталов, с организацией скверов и выполнением уличного озеленения (весь период).

### Освещение.

Установки уличного освещения являются частью общей системы благоустройства. Важнейшая функция искусственного освещения улиц и площадей - обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов. Этим же целям служат разнообразные световые указатели и световая сигнализация. Освещение территорий населенных пунктов создает удобство пользования внутренними тротуарами, дорожками, проездами, скверами. Освещение зданий, памятников и световая реклама создают определенный архитектурно-художественный образ. Правильное освещение парков, бульваров, зеленых насаждений и других территорий должно обеспечивать нормальную видимость и способствовать максимальному восприятию архитектурно-декоративных качеств окружающих предметов.

К эксплуатации наружного освещения населенных пунктов Курганенского сельского поселения относятся следующие виды работ по обслуживанию и ремонту:

- устройство установок электроснабжения наружного освещения, включая питающие и распределительные линии, пункты питания, устройства защиты, заземления;

- установка осветительных приборов;

- устройство крепления осветительных приборов и воздушных электрических линий наружного освещения: опор, кронштейнов, тросовых растяжек, траверс и т.д.;

- устройство управления установками наружного освещения и контроля за их состоянием.

Протяженность сетей уличного освещения составляет 14,6 км. Для приведения территорий населенных пунктов к современным нормам комфортности необходимо наращивать темпы строительства сетей уличного освещения с применением современного энергосберегающего оборудования.

Освещение - это средство не только для обеспечения нормального светового режима, но и для выявления архитектурных достоинств застройки в темное время суток. Освещение – могучее средство пропаганды, информации и рекламы. Хорошее, грамотно выполненное освещение ассоциируется у населения с безопасностью, надежностью, достатком и успехом. Научно доказана зависимость: уровня освещенности улиц и уровня уличной преступности на них, уровня освещенности и уровня аварийности на дорогах.

Освещение застроенных территорий в вечернее и ночное время – одна из важнейших задач благоустройства. Освещение осуществляется правильным подбором искусственных источников света, помещенных в определенных местах и на определенной высоте с соответствующим расстоянием между ними.

Основные направления работы органов исполнительной власти Курганенского сельского поселения в части улучшения системы освещения улиц должны быть направлены на энергосбережение и совершенствование системы освещения. Необходимо добиться нормируемого уровня освещения улиц и дорог и выстроить соподчиненную систему освещения главных и второстепенных улиц. В расчетный срок необходимо выполнить мероприятия по устройству автоматической системы освещения, работающей в различных режимах (сумерки, полное освещение, дежурное освещение).

Вторым направлением работ по освещению будет освещение территорий объектов социальной сферы и жилых кварталов, в первую очередь должны быть надлежаще освещены территории с пребыванием детей и подростков.

Отдельное направление в освещении - это декоративное и архитектурное освещение; предлагается выполнить архитектурное освещение наиболее значимых зданий и объектов.

Мероприятия по развитию системы освещения:

- Реконструкция имеющихся сетей наружного освещения и восстановление нормируемого освещения в существующей застройке (первая очередь - расчётный срок);

- Обеспечение нормируемого уровня освещения улиц населенных пунктов Курганенского сельского поселения (расчетный срок - перспектива);

- Устройство автоматической системы освещения, работающей в различных режимах - сумерки, полное освещение, дежурное освещение (расчетный срок).

### Мусороудаление и мусоропереработка.

#### Существующее положение.

Одной из серьезных экологических проблем на территории Курганенского сельского поселения остается проблема хранения, переработки, утилизации и обезвреживания твердых бытовых отходов. Площадки для твердых бытовых отходов, не отвечают современным экологическим требованиям. Нерешенность вопросов размещения, переработки и утилизации твердых отходов приводит к увеличению их объемов, размеров занимаемых ими территорий, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха.

В настоящее время на территории Курганенского сельского поселения действуют несанкционированная свалка, расположенная в 1 км на запад от х.Курганный, площадь земельного участка которой составляет 3,0га.

На свалку в основном, поступают бытовые и строительные отходы, образующиеся от жизнедеятельности населения, предприятий, а также при очистке территорий от стихийных свалок, которые образуются на территории поселения.

На территории поселения расположен скотомогильника западнее западной окраины х.Курганный. Скотомогильник расположен на значительном удалении от населённых пунктов, его использование не противоречит санитарным нормам. Таким образом, вопрос утилизации трупов павших животных на территории муниципального образования решён.

#### Проектные предложения.

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Курганенского сельского поселения, необходима рекультивация земель занятых несанкционированными свалками, а также необходимо организовать централизованную систему сбора и вывоза твердых бытовых отходов, а именно:

- разработать график вывоза ТБО, предусматривающий контейнерную систему сбора и вывоза, вывоз производить по утвержденному маршруту;

- разработать и утвердить тариф на сбор и вывоз ТБО и ЖБО.

Проектом предлагается осуществлять 100% охват населения услугами по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора, с дальнейшей утилизацией мусора на полигон твердых бытовых отходов в п.Орловский.

Согласно СНиП 2.07.01-89*, удельная норма накопления твердых бытовых отходов в населенных пунктах равна 280 кг в год на человека, следовательно, в Курганенском сельском поселении при населении более 1325 человек за год может образоваться около 371 тонны бытовых отходов.

За пределами расчетного срока проектом предлагается организовать систему раздельного сбора мусора в несколько контейнеров по следующим видам отходов:

- бытовая техника (радиотехника, холодильники, стиральные машины и пр.);

- бумага, картон, тряпье, одежда, обувь;

- стекло;

- отходы пластмасс;

- пищевые отходы;

- строительные отходы (отходы ремонтных работ в доме, офисе, квартире).

На первом этапе будет достаточно разделение бытовых отходов на пищевые и непищевые, контейнеры для пищевых отходов должны маркироваться специальным знаком и надписью.

Необходимо установить на территории Курганенского сельского поселения дополнительно мусорные контейнеры, вместимостью 0,75 м3 каждый, для сбора мусора на улицах муниципальных образований поселения, а также обязать каждое предприятие торговли, общественного питания и иные учреждения и организации установить перед входом урну для сбора мусора.

Проектом генерального плана предлагается выполнение следующих мероприятий:

- Ликвидация несанкционированных (стихийных) свалок на территории Курганенского сельского поселения (первая очередь);

- Рекультивация земель, занятых несанкционированными (стихийными) свалками на территории Курганенского сельского поселения (первая очередь);

- Приобретение мусорных контейнеров и оборудование площадок для сбора мусора (твердое покрытие, ограждение) (первая очередь);

- Приобретение основных фондов спецавтопарка для обслуживания территории поселения (расчетный срок);

- Организация в поселении раздельного сбора мусора (перспектива).

## Реализация генерального плана поселения.

Генеральный план сельского поселения – это имитационная модель территории, имеющая различные временные состояния реализации. При этом сельское поселение рассматривается как градостроительная система, состоящая из четырёх подсистем – социум, экономика, пространство и экология.

Сопровождение (мониторинг) реализации генерального плана сельского поселения является перманентным процессом и направлено на определение состояния системы на определённый период. Основой для сопровождения реализации является сам генеральный план и его параметры, а также создаваемая информационная система обеспечения градостроительной деятельности – свод документированных сведений о развитии территорий, об их застройке, о земельных участках, об объектах капитального строительства и иных необходимых для осуществления градостроительной деятельности сведений (Ст. 56 ГрадК РФ).

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ на основе утверждённого генерального плана села разрабатывается документ градостроительного зонирования территории «Правила землепользования и застройки села».

Правила разрабатываются с целью:

- создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

- создания условий для планировки территорий муниципальных образований;

- обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

- создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путём предоставления  возможности выбора наиболее эффективных видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Правила включают в себя:

- порядок их применения и внесения изменений в указанные правила;

- карту градостроительного зонирования;

- градостроительные регламенты.

Действующий кодекс даёт следующее определение понятия «градостроительное зонирование» (статья 1): «зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов». Целями градостроительного зонирования являются: формализация в виде системы градостроительных регламентов основных проектных решений, содержащихся в документах территориального планирования и планировки территорий.

Отсюда следует и определение градостроительного регламента как перечня формализованных требований к организации градостроительной деятельности в пределах заданного элемента сельских территории –  территориальной зоны (подзоны).

Структура градостроительных регламентов определяется кодексом в сочетании видов использования объектов недвижимости: разрешённых и требующих специального разрешения посредством публичных слушаний, каждый из которых в свою очередь имеет основной вид использования и вспомогательный.

Задачи градостроительного зонирования:

1. Деление территории села на территориальные зоны и подзоны. Указанное деление происходит в соответствии с общим порядком, определённым Градостроительным кодексом на основе принципов зонирования территории в соответствии с тем примерным перечнем территориальных зон, который установлен кодексом. Деление на зоны осуществляется на основании генерального плана. Выделение подзон, т.е. уточнение параметров зонирования может быть растянутым во времени и производиться по мере уточнения параметров застройки конкретной территории в документах территориального планирования и планировки территорий.

2. Определение зон с особыми условиями использования территорий. Эта работа проводится путём нанесения на карту зон всевозможных ограничений, установленных законодательством, прежде всего связанных с обеспечением экологического благополучия территории, безопасности населения от опасных природных явлений, охраны историко-культурного наследия. Границы таких зон устанавливаются по нормам соответствующих отраслей права.

3. Определение перечня разрешённых видов использования в составе градостроительного регламента. Законодательством определён разрешительный характер градостроительного регламента, иными словами, перечень разрешённых видов использования недвижимости должен учитывать все без исключения виды использования недвижимости – т.е. предусматривать все виды проявления хозяйственной деятельности, свойственной той или иной территориальной зоне на данном этапе её градостроительного развития. Эта особенность градостроительного регламента выдвигает специфические требования к описанию видов использования недвижимости и формулировке иных составляющих регламентов.

4. Определение параметров использования земельных участков и объектов капитального строительства в составе градостроительного регламента. Указанные задачи (2, 3, 4) являются частью работы над градостроительным регламентом. Зачастую невозможно единовременно разработать весь регламент в максимальном объёме и работа над каждой из задач представляет собой отдельный и весьма значимый этап. Такие его составные части, как параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства, в основном, могут быть определены только на основе проектов планировки.

5. Установление взаимосвязей планировки территорий и градостроительного зонирования. В данном случае планировка территорий понимается как средство для последующей корректировки и уточнения градостроительных регламентов. В документах градостроительного зонирования необходимо ясно и чётко закрепить процедуры корректировки регламентов по мере разработки новых проектов планировки и межевания территорий.

В общем виде основой для проведения градостроительного зонирования является статья 85 Земельного кодекса России, в которой говорится о необходимости проведения зонирования территорий поселений, а также упоминаются правила землепользования и застройки как основной документ, где «устанавливается градостроительный регламент для каждой территориальной зоны».

В развитие этого и принята система зонирования, установленная в Градостроительном кодексе.

С целью реализации генерального плана Курганенского сельского поселения необходимо выполнение следующих мероприятий:

- Разработка и утверждение в соответствии с действующим законодательством проекта правил землепользования и застройки Курганенского сельского поселения. Система градостроительного зонирования, вводимая правилами застройки, должна основываться на проектных решениях первой очереди и расчётного срока генерального плана с учётом реализации проектных предложений, данных на перспективу (первая очередь);

- Правовое сопровождение реализации генерального плана посредством принятия нормативных актов, призванных стимулировать осуществление проектных мероприятий генерального плана (весь период);

- Планировочное сопровождение градостроительного освоения территорий – планомерная разработка документации по планировке территорий (проектов планировки, межевания, градостроительных планов земельных участков) (весь период);

- Создание системы мониторинга реализации генерального плана с использованием информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (первая очередь – расчётный срок).

## Приложение 1. Проектируемые поперечные профили улиц населённых пунктов.

### Поперечные профили для улиц хутора Курганный.

РАЗРЕЗ I-I

РАЗРЕЗ II-II

РАЗРЕЗ III-III

РАЗРЕЗ IV–IV

### Поперечные профили для улиц хутора Верхневодяной.

РАЗРЕЗ I-I

РАЗРЕЗ II-II

### Поперечные профили для улиц хутора Нижнеантоновский.

РАЗРЕЗ I-I

РАЗРЕЗ II-II

### Поперечные профили для улиц хутора Терновой.

РАЗРЕЗ I-I

РАЗРЕЗ II-II

РАЗРЕЗ III-III

## Приложение 2. Перечень земельных участков сельскохозяйственного назначения, которые будут переведены в категорию земель населенных пунктов.

В процессе подготовки генерального плана Курганенского сельского поселения выявилась необходимость увеличения площади хутора Курганный, являющегося центром муниципального образования, а также хутора Терновой для развития их застройки.

Существующие границы населённых пунктов Курганенского сельского поселения отделяют земли населённых пунктов от земель сельскохозяйственного назначения, поэтому увеличение площади населённых пунктов возможно за счёт включения земель сельскохозяйственного назначения в границы населённого пункта.

В соответствие с Земельным кодексом РФ, землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий. Границы городских, сельских населенных пунктов не могут пересекать границы муниципальных образований или выходить за их границы, а также пересекать границы земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам. Границы земель населённых пунктов в настоящее время установлены по границам фактически освоенных территорий и отображаются в проекте в соответствии со сформированными кадастровыми кварталами. Площадь земель населённых пунктов составляет 3,45 км2 (1,27 % от общей площади поселения).

Необходимость увеличения площади хутора Курганный обусловлена требованием увеличения нормы жилищной обеспеченности населения, что повлечёт за собой увеличение объёмов жилищного строительства. Хутор Курганный имеет численность населения 795 человек, на перспективу для достижения целевых показателей жилищной обеспеченности требуется строительство более 19 тыс. м2 жилья. В границах населённого пункта достаточных пригодных для строительства земель. Кроме того, необходимо включить спортивную площадку в границы хутора для развития массового спорта. Предлагаемые для включения в границы населённого пункта территории прилегают к центральной его части, что делает их особенно привлекательными для освоения.

Требуемое увеличение площади земель населённых пунктов в хуторе Терновой обусловлено необходимостью упорядочить сложившееся землепользование и обеспечить граждан, фактически проживающих на территории между ул.Кооперативной и механизированным током, полноценным статусом жителей муниципального образования и владельцев поселковой недвижимости.

Табл. 1.

Перечень земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, предлагаемых к включению в границы хутора Курганный.

| № п/п | Кадастровый номер участка или описание местоположения | Площадь, га | Вид угодий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Северо-западная часть участка ограничена линией, начинающейся в 90м юго-восточнее перекрестка ул.Почтовая/пер.Социалистический, проходящей в юго-западном направлении по грунтовой дороге 265м до пересечения с другой дорогой, идущей на юго-восток. Далее линия тянется по этой автодороге 280м до примыкания к существующей границе населенного пункта, затем по ней до исходной точки | 11,0 | пастбища, прочие угодья |
|  | Итого | 11,0 |  |

Табл. 2.

Перечень земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, предлагаемых к включению в границы хутора Терновой.

| № п/п | Кадастровый номер участка или описание местоположения | Площадь, га | Вид угодий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Юго-западная часть участка ограничена линией, начинающейся от пересечения улицы Кооперативной и грунтовой дороги, идущей вдоль высоковольтной линии 10 кВ, проходящей на северо-запад 140м по границе земельного участка с кадастровым номером 61:29:0600013:23, далее в том же направлении 170м по автодороге. Затем линия поворачивает на северо-восток, тянется по грунтовой дороге 145м до существующей границы населенного пункта, и по ней - до исходной точки | 3,0 | пастбища, застроенные территории |
|  | Итого | 3,0 |  |

Рис. 2.

Схема расположения земельных участков, предлагаемых для включения в границы хутора Терновой.

Юго-западная часть участка ограничена линией, начинающейся от пересечения улицы Кооперативной и грунтовой дороги, идущей вдоль высоковольтной линии 10 кВ, проходящей на северо-запад 140м по границе земельного участка с кадастровым номером 61:29:0600013:23, далее в том же направлении 170м по автодороге. Затем линия поворачивает на северо-восток, тянется по грунтовой дороге 145м до существующей границы населенного пункта, и по ней - до исходной точки

Площадь земель населённых пунктов увеличится на 14,0 га и составит 3,59 км².

## Технико-экономические показатели проекта.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние (2010 год) | Расчетный срок (2020 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТЕРРИТОРИЯ |
|  | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га | 345,0 | 359,0 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах |  | 104,1 |
|  | хутор Курганный | га | 138,3 | 149,3 |
|  |  | % | 100 | 107,9 |
|  | хутор Верхневодяной | га | 32,7 | 32,7 |
|  |  | % | 100 | 100 |
|  | хутор Нижнеантоновский | га | 108,4 | 108,4 |
|  |  | % | 100 | 100 |
|  | хутор Терновой | га | 65,6 | 68,6 |
|  |  | % | 100 | 104,5 |
|  | в том числе |
| 1.1 | жилая зона |
|  | хутор Курганный | га | 34,8 | 63,15 |
|  |  | % | 25,16 | 42,3 |
|  | хутор Верхневодяной | га | 6,55 | 14,7 |
|  |  | % | 20,03 | 44,95 |
|  | хутор Нижнеантоновский | га | 8,6 | 28,1 |
|  |  | % | 7,93 | 25,92 |
|  | хутор Терновой | га | 7,0 | 20,5 |
|  |  | % | 10,67 | 29,88 |
| 1.2 | общественно-деловая зона |
|  | в том числе |
| 1.2.1 | Зона общественных центров |
|  | хутор Курганный | га | 0,48 | 1,62 |
|  |  | % | 0,35 | 1,09 |
|  | хутор Верхневодяной | га | 0,0 | 0,04 |
|  |  | % | 0,0 | 0,12 |
|  | хутор Нижнеантоновский | га | 0,28 | 1,0 |
|  |  | % | 0,26 | 0,92 |
|  | хутор Терновой | га | 0,05 | 0,64 |
|  |  | % | 0,08 | 0,93 |
| 1.2.2 | Зона торговых и коммерческих объектов |
|  | хутор Курганный | га | 0,22 | 0,22 |
|  |  | % | 0,16 | 0,15 |
|  | хутор Нижнеантоновский | га | 0,01 | 0,01 |
|  |  | % | 0,01 | 0,01 |
|  | хутор Терновой | га | 0,01 | 0,01 |
|  |  | % | 0,02 | 0,01 |
| 1.2.3 | Зона объектов здравоохранения и социального обеспечения |
|  | хутор Курганный | га | 0,0 | 0,32 |
|  |  | % | 0,0 | 0,21 |
|  | хутор Верхневодяной | га | 0,04 | 0,04 |
|  |  | % | 0,12 | 0,12 |
| 1.2.4 | Зона школ и детских садов |
|  | хутор Курганный | га | 1,76 | 1,97 |
|  |  | % | 1,27 | 1,32 |
|  | хутор Нижнеантоновский | га | 0,0 | 0,2 |
|  |  | % | 0,0 | 0,18 |
| 1.2.5 | Зона спортивных сооружений |
|  | хутор Курганный | га | 0,0 | 1,46 |
|  |  | % | 0,0 | 0,98 |
|  | хутор Верхневодяной | га | 0,0 | 0,24 |
|  |  | % | 0,0 | 0,73 |
|  | хутор Нижнеантоновский | га | 0,0 | 0,3 |
|  |  | % | 0,0 | 0,28 |
|  | хутор Терновой | га | 0,0 | 0,07 |
|  |  | % | 0,0 | 0,1 |
| 1.3 | производственно-коммунальные зоны |
|  | в том числе |
| 1.3.1 | Зона коммунальных объектов |
|  | хутор Курганный | га | 0,53 | 2,6 |
|  |  | % | 0,38 | 1,74 |
|  | хутор Нижнеантоновский | га | 0,0 | 2,1 |
|  |  | % | 0,0 | 1,94 |
| 1.4 | рекреационные зоны (зелёные насаждения общего пользования) |
|  | хутор Курганный | га | 0,0 | 3,6 |
|  |  | % | 0,0 | 2,41 |
|  | хутор Верхневодяной | га | 0,96 | 3,8 |
|  |  | % | 2,94 | 11,62 |
|  | хутор Нижнеантоновский | га | 1,0 | 8,46 |
|  |  | % | 0,92 | 7,8 |
|  | хутор Терновой | га | 8,6 | 25,1 |
|  |  | % | 13,1 | 36,6 |
| 1.5 | зона сельскохозяйственного использования |
|  | в том числе |
| 1.5.1 | Зона сельскохозяйственного использования |
|  | хутор Курганный | га | 0,0 | 39,64 |
|  |  | % | 0,0 | 26,55 |
|  | хутор Верхневодяной | га | 0,0 | 7,9 |
|  |  | % | 0,0 | 24,16 |
|  | хутор Нижнеантоновский | га | 0,0 | 45,24 |
|  |  | % | 0,0 | 41,74 |
|  | хутор Терновой | га | 0,0 | 9,1 |
|  |  | % | 0,0 | 13,27 |
| 1.5.2 | Зона сельскохозяйственных предприятий |
|  | хутор Курганный | га | 2,87 | 2,87 |
|  |  | % | 2,08 | 1,92 |
| 1.5.3 | Зона коллективных садов и огородов |
|  | хутор Курганный | га | 1,34 | 0,0 |
|  |  | % | 0,97 | 0,0 |
|  | хутор Верхневодяной | га | 0,6 | 0,0 |
|  |  | % | 1,83 | 0,0 |
|  | хутор Нижнеантоновский | га | 0,64 | 0,0 |
|  |  | % | 0,6 | 0,0 |
|  | хутор Терновой | га | 0,07 | 0,0 |
|  |  | % | 0,11 | 0,0 |
| 1.6 | зоны специального назначения |
|  | в том числе |
| 1.6.1 | Зона кладбищ |
|  | хутор Нижнеантоновский | га | 0,36 | 0,55 |
|  |  | % | 0,33 | 0,51 |
| 1.7 | прочие зоны |
|  | в том числе |
| 1.7.1 | Зона улично-дорожной сети |
|  | хутор Курганный | га | 5,34 | 31,81 |
|  |  | % | 3,86 | 21,3 |
|  | хутор Верхневодяной | га | 1,0 | 5,58 |
|  |  | % | 3,06 | 17,08 |
|  | хутор Нижнеантоновский | га | 4,53 | 22,44 |
|  |  | % | 4,18 | 20,7 |
|  | хутор Терновой | га | 2,4 | 13,18 |
|  |  | % | 3,66 | 19,21 |
| 1.7.2 | Зона акваторий |
|  | хутор Курганный | га | 0,04 | 0,04 |
|  |  | % | 0,03 | 0,03 |
|  | хутор Верхневодяной | га | 0,4 | 0,4 |
|  |  | % | 1,22 | 1,22 |
| 1.7.3 | Зона природных ландшафтов |
|  | хутор Курганный | га | 90,92 | 0,0 |
|  |  | % | 65,74 | 0,0 |
|  | хутор Верхневодяной | га | 23,15 | 0,0 |
|  |  | % | 70,8 | 0,0 |
|  | хутор Нижнеантоновский | га | 92,98 | 0,0 |
|  |  | % | 85,77 | 0,0 |
|  | хутор Терновой | га | 47,47 | 0,0 |
|  |  | % | 72,36 | 0,0 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 1273 | 1325 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения |  | 104,1 |
| 2.2 | Плотность населения | чел. на кв.км | 4,7 | 4,9 |
|  |  | % |  | 104,2 |
| 2.3 | Возрастная структура населения |
| 2.3.1 | население младше трудоспособного возраста | % | 19 |  |
| 2.3.2 | население в трудоспособном возрасте | % | 62 |  |
| 2.3.3 | население старше трудоспособного возраста | % | 19 |  |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения Sобщ. | м2 / чел. | 17,07 | 25 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда | Sобщ., тыс. м2 | 21,72 | 33,1 |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства | Sобщ., тыс. м2 |  |  |
|  |  | % от сущ. общ. объема жил. фонда |  | 52 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения | единицы мощности объектов социальной сферы |  |  |
| 4.1.1. | учреждения дошкольного образования | мест | 69 | 80 |
| 4.1.2. | учреждения общего образования | мест | 360 | 360 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения |
| 4.2.2 | амбулаторно-поликлинические | посещений в смену | 60 | 60 |
| 4.3 | Учреждения культуры |
| 4.3.1 | клубные учреждения | единиц | 3 | 3 |
| 4.3.2 | библиотеки общего пользования | единиц | 1 | 1 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети |
|  | хутор Курганный | км | 14,27 | 15,3 |
|  | хутор Верхневодяной | км | 1,94 | 1,94 |
|  | хутор Нижнеантоновский | км | 5,22 | 5,22 |
|  | хутор Терновой | км | 5,22 | 5,5 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРА-СТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |
| 6.1 | Водоснабжение |
| 6.1.1 | Водопотребление |
|  | - всего | тыс. куб. м./в сутки | 0,16 | 0,462 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | 125 | 180 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | 23,2 | 24,6 |
| 6.2 | Канализация |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод |
|  | - всего | тыс. куб. м./в сутки | - | 0,218 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м./в сутки | - | 0,25 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | - | 9,2 |
| 6.3 | Электроснабжение |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год |  | 2,65 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. |  | 1600 |
| 6.3.3 | Протяженность сетей | км | 196,5 | 196,66 |
| 6.5 | Газоснабжение |
| 6.5.1 | Потребление газа - всего | млн. куб. м./год | - | 0,4776 |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км | - | 49,75 |
| 6.6. | Санитарная очистка территорий |  |  |  |
| 6.6.1. | Количество твердых бытовых отходов | тыс.т/год |  | 0,371 |
| 6.6.2. | Усовершенствованные свалки (полигоны) | месторасположение |  | п.Орловский |
| 7. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1. | Общее количество кладбищ | га/шт | 2,6/4 | 3,9/4 |

# Footnotes

Здесь и далее площадь населённых пунктов приводится по обмеру чертежа, так как точные сведения по каждому населённому пункту отсутствуют.

Источник: «Система ведения агропромышленного производства в Ростовской области на период 2001 – 2005 год», Ростов-на-Дону, 2001г., под редакцией Липковича Э.И.

Расчетно.

По данным анкетирования

Расчетно

Количество женщин на 1000 мужчин.

Расчетно, получено путем вычета из общего прироста населения значений естественного обмена населения

Стратегические риски России. Оценка и прогноз. М., Деловой экспресс. 2005 г.

В среднем за 2004-2007 годы

По данным анкетирования.

В соответствии с Приказом министерства от 29.03.2010 № 26 об утверждении нормативов градостроительного проектирования Ростовской области .

По данным анкетирования.

По данным анкетирования.

В соответствии с Приказом министерства от 29.03.2010 № 26 об утверждении нормативов градостроительного проектирования Ростовской области.

в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 N 1063-р (ред. от 14.07.2001).

Распоряжение Правительства РФ от 14.07.2001 №942-р.

Распоряжение Правительства РФ от 14 июля 2001 года №942-р «О социальных нормах и нормативах».

Распоряжение Правительства РФ от 14 июля 2001 года №942-р «О социальных нормах и нормативах».

Из базы данных Федеральной службы гос. cстатистики www.gks.ru.

СНиП 2.07.01-89(.

СНиП 2.07.01-89(.

По данным паспорта муниципального образования «Курганенское сельское поселение» Орловского муниципального района на 2011г..

Описание функционального зонирования в настоящем разделе приводится в границах более широких, нежели граница населённого пункта. Описывается функциональное зонирование территорий, прилегающих к населённому пункту и оказывающих воздействие на его функционирование. Баланс функциональных зон с указанием площадей и процентов от общей территории приводится только для участков функционального зонирования, расположенных в границах населённого пункта.

Здесь и далее площади приводятся по обмеру чертежа опорного плана.

Описание функционального зонирования в настоящем разделе приводится в границах более широких, нежели граница населённого пункта. Описывается функциональное зонирование территорий, прилегающих к населённому пункту и оказывающих воздействие на его функционирование. Баланс функциональных зон с указанием площадей и процентов от общей территории приводится только для участков функционального зонирования, расположенных в границах населённого пункта.

Здесь и далее площади приводятся по обмеру чертежа опорного плана.

Описание функционального зонирования в настоящем разделе приводится в границах более широких, нежели граница населённого пункта. Описывается функциональное зонирование территорий, прилегающих к населённому пункту и оказывающих воздействие на его функционирование. Баланс функциональных зон с указанием площадей и процентов от общей территории приводится только для участков функционального зонирования, расположенных в границах населённого пункта.

Здесь и далее площади приводятся по обмеру чертежа опорного плана.

Описание функционального зонирования в настоящем разделе приводится в границах более широких, нежели граница населённого пункта. Описывается функциональное зонирование территорий, прилегающих к населённому пункту и оказывающих воздействие на его функционирование. Баланс функциональных зон с указанием площадей и процентов от общей территории приводится только для участков функционального зонирования, расположенных в границах населённого пункта.

Здесь и далее площади приводятся по обмеру чертежа опорного плана.

Площадь муниципального образования приводится по данным Паспорта муниципального образования.

Точных сведений о наличии земель той или иной категории в границах сельского поселения не представлено. Сведения о землепользовании приводятся оценочно, с учётом анализа кадастровых планов территории и картографической подосновы. В паспорте поселения приводятся только сведения о наличии сельскохозяйственных угодий и площади лесов.

Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №74 от  25 сентября 2007г.

# Приложение к постановлению Администрации Ростовской области от 21.11.2008 N 448.

Утверждены постановлением Главы Администрации Ростовской области № 143 от 30 апреля 1999 г.

Постановление Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» вместе с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

По данным топографической съёмки на территорию поселения.

По материалам Схемы территориального планирования Ростовской области.

См. приложение 1.

Осуществляется в весенне-летний период.

Осуществляется в весенне-летний период.